# Załącznik nr 3

# Wymogi dla eksploatacji statków powietrznych w odniesieniu do zdatności do lotu  statków powietrznych

- Zakres zastosowania

  - W zakresie objętym niniejszym załącznikiem, do statków powietrznych, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1) litera a-e rozporządzenia wydanego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyłączeniem punktu 8 niniejszego załącznika, stosuje się wymogi określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

  - Do statków kategorii specjalnej, w zakresie objętym niniejszym załącznikiem, zastosowanie mają przepisy wydane na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

- Wymogi w zakresie eksploatacji statków powietrznych w odniesieniu do  produkcji

  - W zakresie produkcji wyrobów, części i wyposażenia stosuje się wymagania techniczne określone w załączniku 1 (część 21) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych (Dz. U. L 243 z 27.09.2003), zwanego dalej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1702/2003 sekcja A podczęść F, G, K, M i Q.

- Wymogi w zakresie eksploatacji statków powietrznych w odniesieniu do obsługi technicznej

  - W zakresie obsługi technicznej statków powietrznych stosuje się wymagania określone w załączniku I (część M) lub II (część 145) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanemu w takie zadania (Dz. U. L 315 z 28.11.2003 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2042/2003.

  - Duże statki powietrzne oraz statki powietrzne użytkowane w działalności komercyjnej mogą być obsługiwane zarówno przez organizację obsługową zatwierdzoną zgodnie z załącznikiem I (część M, podczęść F), jak i z Załącznikiem II (część 145) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.

- Wymogi w zakresie eksploatacji statków powietrznych w odniesieniu do zarządzania ciągłą zdatnością

  - Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych realizowane jest zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2042/2003, Załącznik I (część M), z wyłączeniem podczęści I.

  - Użytkownik statku powietrznego ma obowiązek stosować do prowadzenia zapisów ciągłej zdatności do lotu wydane przez Prezesa Urzędu książki statku powietrznego, silnika i śmigła, chyba że Prezes Urzędu zatwierdzi inny system prowadzenia zapisów.

- Nadzór

  - Kompetencje i obowiązki Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz kompetencje i obowiązki właściwego organu Państwa Członkowskiego, do których odnosi się załącznik 1 (część 21) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 oraz w załączniku I (część M) i II (część 145) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003, w stosunku do statków powietrznych, do których ma zastosowanie niniejszy załącznik, wykonuje Prezes Urzędu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze.

- Wytyczne i wzory

  - Prezes Urzędu opublikuje w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego szczegółowe procedury administracyjne i wzory druków dotyczące sposobu spełnienia wymagań niniejszego załącznika.

  - Przez druki i formularze EASA, o których mowa w załączniku 1 (część 21)  do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 oraz w załączniku I (część M) i II (część 145) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 należy rozumieć druki opublikowane przez Prezesa Urzędu zgodnie z ust.1.

- Wymagania dotyczące personelu.

  - Wszelkie odniesienia do personelu licencjonowanego zgodnie z załącznikiem III (część 66) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003 należy rozumieć jako odniesienia do personelu licencjonowanego zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

- Wymogi w zakresie eksploatacji statków powietrznych wpisanych do rejestru cywilnych statków powietrznych

  - Użytkownik nowego typu statku powietrznego wprowadzanego do rejestru cywilnych statków powietrznych przed wydaniem świadectwa zdatności do lotu, jest zobowiązany do:

- dostarczenia do Prezesa Urzędu jednego kompletu kopii dokumentacji technicznej związanej z tym statkiem powietrznym;

- zapewnić dostarczenie do Prezesa Urzędu kopii zmian do dokumentacji określonej w pkt 1 przez posiadacza certyfikatu typu lub producenta;

- przeszkolenia na własny koszt: 1 inspektora zdatności do lotu dla statków powietrznych o masie maksymalnej nie większej niż 5700 kg i śmigłowców jednosilnikowych albo trzech inspektorów zdatności do lotu dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5700 kg lub śmigłowca wielosilnikowego.

  - Użytkownik  statku powietrznego powinien zapewnić uwzględnienie w programie obsługi technicznej oraz wykonanie następujących zadań obsługowych zgodnie z tym programem, o ile dotyczy to danego statku powietrznego i  rekomendacje posiadacza certyfikatu typu nie stanowią inaczej:

- w stosunku do rejestratora parametrów lotu (DFDR) i rejestratora rozmów w kabinie załogi (CVR):

- inspekcji co 12 miesięcy;

- kalibracji czujników – co 5 lat;

- kompensacji dewiacji busoli magnetycznej – co 12 miesięcy;

- sprawdzenia transpondera Mode A, C, S, pod względem weryfikacji poprawności kodu – nie rzadziej niż co 24 miesiące;

- sprawdzenia systemu wysokościomierzy barometrycznych – nie rzadziej niż co 24 miesiące;

- ważenia statku powietrznego – nie rzadziej niż co 48 miesięcy;

- w stosunku do apteczki pierwszej pomocy: sprawdzenia zawartości i kompletności – co 12 miesięcy;

- sprawdzenia poprawności funkcjonowania nadajnika awaryjnego ELT: sprawdzenie baterii – co 24 miesiące;

- w stosunku do przewodów rurowych giętkich: sprawdzenia, remontu lub złomowania zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku wykonania tych czynności testy ciśnieniowe powinny być wykonywane po 6 latach od zabudowy, a następnie co 3 lata. Alternatywny program musi być uzgodniony z Prezesem Urzędu;

- w stosunku do pasów bezpieczeństwa lub uprzęży: w przypadku braku rekomendacji producenta pasy i uprzęże powinny być poddane szczegółowej inspekcji wizualnej (DVI) w okresach nie przekraczających 6 miesięcy;

- w stosunku do wyposażenia opcjonalnego statku powietrznego: program obsługi technicznej powinien zawierać zadania niezbędne do zapewnienia ciągłej zdatności dodatkowego wyposażenia zamontowanego w danym statku powietrznym;

- w stosunku do statków powietrznych starszych niż 25 lat: użytkownik statku powietrznego powinien wprowadzić do programu obsługi technicznej zadania wynikające ze zużycia się statku powietrznego tzw. program zapewnienia integralności strukturalnej. W tym celu należy wykorzystywać rekomendacje posiadacza certyfikatu typu.

  - W przypadku różnicy między programem obsługi technicznej a rekomendacjami posiadacza certyfikatu typu w zakresie częstotliwość wykonywania zadań obsługowych, o których mowa w pkt 8.2, użytkownik powinien zgłosić Prezesowi Urzędu ten fakt w celu uzgodnienia programu obsługi technicznej.

  - Montaż samolotów i śmigłowców, po demontażu w celu przetransportowania, powinien być wykonany i potwierdzony przez organizację obsługową  certyfikowaną zgodnie z załącznikiem I (część M, podczęść F) lub z Załącznikiem II (część 145) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003.