Projekt 14.02.2013

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia .......................2013 r.

# w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem EASA

## Na podstawie art. 53 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) zarządza się, co następuje:

## § 1. Rozporządzenie określa przepisy techniczne i eksploatacyjne dla statków powietrznych kategorii specjalnej nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), w tym:

## 1) rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej;

2) sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej;

3) sposób i warunki prowadzenia budowy, odbudowy lub modyfikacji statków powietrznych kategorii specjalnej;

4) sposób prowadzenia inspekcji statków powietrznych kategorii specjalnej;

5) zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej;

6) sposób postępowania przy certyfikowaniu podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej;

7) sposób prowadzenia ewidencji podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej.

## § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

#### ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

#### Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

- Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;

- EASA- rozumie się przez to Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego;

#### wnioskującym - rozumie się przez to właściciela lub użytkownika statku powietrznego, który złożył do Prezesa Urzędu wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów lub wniosek o objęcie nadzorem lotniczym budowy statku powietrznego;

#### pozwoleniu na wykonywanie lotów – rozumie się przez to pozwolenie, o którym mowa w art. 53 a ust. 1 ustawy;

#### statku powietrznym – rozumie się przez to statek powietrzny, o którym mowa w art. 53 a ust. 2 ustawy lub jego podzespół;

#### budowie statku powietrznego - rozumie się przez to budowę, odbudowę, przebudowę, przekwalifikowanie, przywrócenie do użytkowania statku powietrznego lub jego podzespołu;

#### posiadaczu certyfikatu lub zatwierdzenia - rozumie się przez to podmiot, któremu wydano certyfikat lub zatwierdzenie w zakresie projektu typu statku powietrznego, projektowania, produkcji lub obsługi;

#### zatwierdzeniu lub certyfikacie typu (Type Certificate) – rozumie się przez to dokument zawierający opis projektu typu, ograniczenia użytkowe, arkusz danych do certyfikatu typu w zakresie zdatności do lotu oraz, w przypadku gdy ma zastosowanie, arkusz danych w zakresie hałasu i emisji spalin, mającą zastosowanie podstawę wymagań technicznych, wymagania, ze względu na ochronę środowiska oraz wszelkie inne warunki lub ograniczenia określone dla statku powietrznego we właściwych specyfikacjach i wymaganiach ochrony środowiska;

#### uzupełniającym certyfikacie typu (Supplemental Type Certificate) - rozumie się przez to dokument zawierający opis zmiany poważnej w projekcie typu oraz spełnienie warunków zdatności do lotu w zakresie specyfikacji certyfikacyjnych oraz wszelkie inne warunki lub ograniczenia, określone dla statku powietrznego we właściwych specyfikacjach;

#### projekcie typu (Type Design) - rozumie się przez to zbiór dokumentów zawierający: opis projektu, rysunki i specyfikacje oraz ich wykazy niezbędne do zdefiniowania układu, cech konstrukcyjnych i charakterystyk statku powietrznego, dla którego wykazane jest spełnienie podstawy wymagań technicznych, informacje o materiałach, procesach i metodach produkcji oraz montażu, informacje o ograniczeniach zdatności do lotu w instrukcjach zapewnienia ciągłej zdatności do lotu oraz, w przypadku gdy ma to zastosowanie, informacje dotyczące charakterystyk hałasowych, upustu paliwa i emisji spalin;

#### podstawie wymagań technicznych – rozumie się przez to uzgodnione z Prezesem Urzędu i przyjęte przez wnioskującego do stosowania wymagania techniczne w zakresie zdatności do lotu, których spełnienie będzie wykazane przez wnioskującego w procesie budowy i uznania zdatności do lotu statku powietrznego pojedynczego lub w kilku egzemplarzach albo zatwierdzenia typu statku powietrznego z zamiarem ich seryjnego wytwarzania;

#### świadectwie oględzin – rozumie się przez to dokument na podstawie, którego dopuszcza się statek powietrzny do wykonania lotu próbnego-kontrolnego lub lotów próbnych-doświadczalnych;

#### podzespołach statku powietrznego – rozumie się przez główne elementy składowe statku powietrznego takie jak: silnik, śmigło, wirnik, przekładnia główna, kadłub, skrzydło, usterzenia, stery, łoże silnikowe, układy sterowania, podwozie;

#### modyfikacji – rozumie się przez to każdą wprowadzaną przez wnioskującego zmianę do dokumentacji projektu typu lub dokumentacji konstrukcyjnej statku powietrznego, zgodnie z którą  statek powietrzny poddawany jest przebudowie;

- specyfikacjach certyfikacyjnych – rozumie się przez to zbiór szczegółowych przepisów określających wymagania techniczne w zakresie zdatności do lotu statku powietrznego;

#### zmianie poważnej – rozumie się przez to każdą zmianę nie będącą zmianą drobną tj. taką, która nie ma istotnego wpływu na własności statku powietrznego w szczególności takie jak: ciężar, położenie środka ciężkości, stateczność statyczną i dynamiczną, parametry osiągów i charakterystyki w locie, wytrzymałość, zmęczenie i niezawodność;

#### warunkach specjalnych – rozumie się przez to uzgodnione z Prezesem Urzędu dodatkowe, szczegółowe wymagania techniczne jakie musi spełnić statek powietrzny w przypadku, gdy jest przeznaczony do użytkowania w niestandardowych warunkach otoczenia (takich jak skrajne warunki klimatyczne, podwyższona wilgotność, oblodzenie, zapylenie powietrza) lub, gdy jego konstrukcja posiada nietypowe cechy, nieobjęte lub nieprzewidziane w standardowych wymaganiach przepisów zdatności do lotu, tzw. specyfikacjach certyfikacyjnych;

- wykonanie w warunkach profesjonalnych - rozumie się przez to wykonanie zgodnie z mającymi zastosowanie warunkami technicznymi przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach;

- ELA 1 lub ELA 2 („European Light Aircraft”) – rozumie się przez to załogowy europejski lekki statek powietrzny, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. U. L 224 z 21.8.2012, str. 1—85);

#### certyfikacie – rozumie się przez to wszelkie formy zatwierdzenia lub uznania, że statek powietrzny, organizacja lub osoba spełnia mające zastosowanie wymagania techniczne, w tym wynikające z niniejszego rozporządzenia, jak również posiada wymagane dokumenty;

#### rozporządzeniu w sprawie wykonywania lotów próbnych - rozumie się przez to rozporządzenie wydane na podstawie art. 53 c ust. 2 ustawy;

#### rozporządzeniu 216/2008 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającym dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. U. L 79 z 19.3.2008, str. 1-49);

#### Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - rozumie się przez to Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm);

#### amatorskim statku powietrznym – rozumie się przez to statek powietrzny, o którym mowa lit. c załącznika  II  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE;

#### locie VFR w dzień lub w nocy – rozumie się przez to lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością w dzień lub w nocy;

#### locie IFR w dzień lub w nocy - rozumie się przez to lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów w dzień lub w nocy;

#### deklaracji zgodności lub świadectwie zgodności (Statement of Conformity) - rozumie się przez to oświadczenie o zgodności seryjnego egzemplarza statku powietrznego lub jego podzespołu z certyfikatem typu lub dokumentacją typu, wydane przez producenta;

- MTOM – rozumie się przez to maksymalną masę startową;

- Part M – rozumie się przez to załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. WE L 315 z 28.11.2003, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 541);

- Part 66 - rozumie się przez to załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.

# Rozdział I

# Rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 3. Wyróżnia się następujące rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej:

1)	S1 - budowane według nowego, nie wypróbowanego uprzednio projektu;

2)	S2 - budowane według dokumentacji będącej już podstawą do budowy statku powietrznego lub jego podzespołu, który został uprzednio dopuszczony do użytkowania;

3)	S3 - budowane z zestawów, według których zbudowano już i wypróbowano statek powietrzny lub 	jego podzespół;

4)	S4 - historyczne statki powietrzne lub ich podzespoły budowane lub odbudowywane zgodnie z oryginalną dokumentacją techniczną (zarówno cywilne jak i wojskowe), które były uprzednio dopuszczone do użytkowania jako cywilne lub wojskowe;

5)	S5 - historyczne statki powietrzne lub ich podzespoły budowane według odtworzonej i opracowanej na nowo dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej (tzw. repliki);

6)	S6 - statki powietrzne lub ich podzespoły doświadczalne lub nowatorskie, posiadające nietypowe cechy lub rozwiązania konstrukcyjne lub aerodynamiczne.

# Rozdział II

Sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 4. 1. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów na wniosek właściciela lub użytkownika statku powietrznego.

2. Wzór pozwolenia na wykonywanie lotów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o objecie nadzorem budowy oraz o uznanie zdatności do lotu statku powietrznego w celu wydania po raz pierwszy pozwolenia na wykonywanie lotów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów i przeprowadzenia oceny zdatności do lotu dla statku powietrznego, którego pozwolenie na wykonywanie lotów utraciło ważność określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Pozwolenie wydawane jest po uprzednim, zakończeniu z wynikiem pozytywnym procesu:

- nadzoru jego budowy lub;

- uznaniu zdatności do lotu importowanego statku powietrznego na podstawie dokumentów wydanych przez obcy nadzór lotniczy lub upoważniony do tego organ;

- po sprawdzeniu czy dany egzemplarz statku powietrznego jest zgodny z opisem zawartym w jego dokumentacji technicznej lub opisem zawartym w arkuszu danych technicznych do zatwierdzenia lub certyfikatu typu.

6. Wzór wniosku o odnowienie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów i przeprowadzenia oceny zdatności do lotu dla statku powietrznego określa załącznik 4 do rozporządzenia.

§ 5. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów albo wniosku o odnowienie jego ważności przez właściciela lub użytkownika, statek powietrzny do oceny zdatności do lotu przedstawia:

- podmiot posiadający certyfikat na obsługę techniczną statku powietrznego wydany na podstawie art. 160 ustawy lub;

- podmiot posiadający zatwierdzenie na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii specjalnej, o którym mowa w § 46  lub;

- licencjonowany mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego, składając oświadczenie o przygotowaniu statku powietrznego do przeprowadzenia oceny jego zdatności do lotu lub;

- właściciel statku powietrznego.

§ 6. Prezes Urzędu, przed wydaniem albo odnowieniem pozwolenia na wykonywanie lotów przeprowadza ocenę zdatności do lotu statku powietrznego, o której mowa w art. 53 a ust. 1 ustawy, w miejscu i terminie uzgodnionymi z wnioskującym.

§ 7. Ocena zdatności do lotu statku powietrznego obejmuje:

- ocenę dokumentacji dotyczącej statku powietrznego;

- ocenę jego stanu technicznego;

- sprawdzenie obowiązkowych napisów i tabliczek statku powietrznego;

- próby funkcjonalne przed wydaniem pozwolenia na wykonywanie lotów;

- próby naziemne i w locie przed wydaniem pozwolenia na wykonywanie lotów;

- loty próbne kontrolne.

§ 8. Loty próbne-kontrolne, o których mowa w § 7 pkt 6, zapewnia właściciel lub użytkownik, a wykonuje pilot zgodnie z programem lotów próbnych-kontrolnych. Program określa właściciel lub użytkownik statku powietrznego i przesyła do Prezesa Urzędu na siedem dni przed terminem wykonywania lotu próbnego – kontrolnego.

§ 9. W przypadku wydawania pozwolenia na wykonywanie lotów dla statku powietrznego znajdującego się poza granicami kraju, właściciel lub użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany dodatkowo do uzyskania zezwolenia na wykonanie lotu próbnego-kontrolnego zgodnie z wymaganiami danego kraju.

§ 10. 1. Prezes Urzędu dokonuje oceny zdatności statku powietrznego do lotu w zakresie, o którym mowa w § 7 pkt 1 – 4,co potwierdza świadectwem oględzin.

2. Wzór świadectwa oględzin określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego do lotu, o której mowa w § 7.

2. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów w dwóch egzemplarzach.

3. Pozwolenie na wykonywanie lotów jest wydawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia wydania świadectwa oględzin. Okres ważności pozwolenia określony jest poprzez aktualny wpis na odwrotnej stronie w pozycji „Świadectwo Oględzin”.

§ 12. Prezes Urzędu odmawia wydania pozwolenia na wykonywanie lotów w przypadku stwierdzenia braku zdatności do lotu statku powietrznego na którymkolwiek z etapów, o którym mowa w § 7 oraz § 8.

§ 13. Pozwolenie na wykonywanie lotów powinno znajdować się na pokładzie statku powietrznego w czasie wykonywania lotów, o ile  przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 14. 1. W przypadku zmiany danych zawartych w pozwoleniu na wykonywanie lotów właściciel lub użytkownik statku powietrznego składa wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów. Przepisy § 5-12 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zmiany danych adresowych lub zmiany właściciela Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów uwzględniające ostatni zapis dotyczący okresu ważności i numer świadectwa oględzin z poprzedniego pozwolenia.

3. Przepisów § 8-12 nie stosuje się, jeśli statek powietrzny utrzymuje ciągłą zdatność do lotu w okresie ważności świadectwa oględzin.

§ 15. 1. W przypadkach zawieszenia pozwolenia na wykonywanie lotów, o których mowa w § 16 ust. 1, pkt 1 lit. a, d i f , w rubryce „Pozwolenie ważne do” – stempluje się czerwonym tuszem „Zawieszone - Suspended”.

2. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Odnowienie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów następujena wniosek właściciela lub użytkownika statku powietrznego – po przeprowadzeniu oceny zdatności do lotu statku powietrznego:

1) po ustaniu przyczyn zawieszenia w związku z:

a) zawieszeniem z przyczyn technicznych, w tym wydania dyrektywy zdatności

b) upływem okresu międzynaprawczego, zespołów, podzespołów i wyposażenia statku powietrznego,

c) wykonaniem przeglądu głównego struktury lub poważnej naprawy statku powietrznego,

d) przeprowadzaniem modyfikacji statku powietrznego lub elementów jego wyposażenia,

e) przeprowadzaniem prób lub badań w locie na danym statku powietrznym,

f) wypadkiem lub poważnym incydentem lotniczym.

2) w przypadku upływu okresu ważności pozwolenia.

2. W przypadkach, o którym mowa w art. 53 a ust. 7 ustawy, Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin, wpisując przyczynę cofnięcia pozwolenia na wykonywanie lotów i występuje do właściciela lub użytkownika o jego zwrot.

§ 17.  Do postępowania w sprawie wydawania i odnawiania ważności pozwolenia na wykonywanie lotów dla egzemplarza statku powietrznego przekazywanego do eksploatacji lub będącego w eksploatacji zbudowanego według zatwierdzonego już projektu typu przepisy § 4 ust. 1-2, 4 i 6 oraz § 5-16 stosuje się odpowiednio.

§ 18. Pozwolenie na wykonywanie lotów dla bezzałogowych statków powietrznych o MTOM większej niż 25 kg może być wydane po dokonaniu oceny zdatności do lotu statku powietrznego przeprowadzonej na podstawie wymagań technicznych obowiązujących w państwach WE lub wymagań technicznych i programu prób uzgodnionych z Prezesem Urzędu.

§ 19. W przypadku przeniesienia prawa własności statku powietrznego nowy właściciel statku powietrznego składa do Prezesa Urzędu wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów oraz wniosek o zmianę danych rejestrowych, zgodnie z terminem określonym w art. 39 ust. 1 ustawy.

Rozdział III

Sposób i warunki prowadzenia budowy, odbudowy lub modyfikacji statków powietrznych kategorii specjalnej

## § 20. 1. Prezes Urzędu obejmuje  nadzorem budowę statku powietrznego, która  może polegać na:

1) objęciu nadzorem budowy lub uznania zdatności do lotu statku powietrznego  pojedynczego lub w kilku egzemplarzach;

2) zatwierdzeniu typu statku powietrznego z zamiarem ich seryjnego wytwarzania.

## 2. Wniosek o objęcie nadzorem budowy statku powietrznego powinien zawierać:

### 1) imię i nazwisko oraz adres składającego wniosek;

### 2) adresy przewidywanych miejsc prowadzenia prac;

### 3) określenie rodzaju statku powietrznego;

### 4) oznaczenie lub nazwę statku powietrznego;

### 5) krótką opisową charakterystykę techniczną statku powietrznego, a w przypadku statku powietrznego użytkowanego już wcześniej – określenie jego pochodzenia;

### 6) rysunek statku powietrznego w trzech rzutach lub zdjęcie;

### 7) rok rozpoczęcia budowy;

### 8) określenie dokumentacji technicznej, o której mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, w zależności od rodzaju i pochodzenia sprzętu na podstawie, której statek powietrzny ma być budowany i sprawdzany podczas prób i inspekcji;

### 9) podstawę wymagań technicznych, według której ma być uznawana lub sprawdzana zdatność do lotu statku powietrznego;

### 10) proponowany rodzaj statku powietrznego w kategorii specjalnej;

### 11) planowany sposób wykorzystywania (zakres użytkowania) statku powietrznego;

### 12) opis silnika przewidywanego do napędu statku powietrznego (typ, oznaczenie);

### 13) opis śmigła lub wirnika przewidywanego do napędu statku powietrznego (typ, oznaczenie, średnica);

### 14) opis części, zespołów i podzespołów, które są planowane do wykonania  w warunkach profesjonalnych.

## 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskujący dołącza następujące dokumenty (w zależności od rodzaju i zakresu budowy statku powietrznego):

### 1) podpisany przez wnioskującego spis dokumentów wykazujących spełnienie podstawy wymagań technicznych – w przypadku uznania zdatności do lotu statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie lub certyfikat typu;

### 2) dokumenty, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 8, (całość dokumentacji - do wglądu, wskazane dokumenty lub ich streszczenia – złożone w postaci załącznika) wraz z ich  spisem - w przypadku uznania zdatności do lotu statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie;

### 3) oświadczenie wydane przez wnioskującego, że statek powietrzny jest budowany zgodnie ze wskazaną przez niego dokumentacją techniczną lub, że występują podane w odrębnym wykazie odstępstwa – w przypadku budowy lub modyfikacji statku powietrznego;

### 4) deklarację zgodności lub świadectwo zgodności (Statement of Conformity) – w przypadku uznania zdatności do lotu egzemplarza statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie lub certyfikat typu;

### 5) świadectwo kontroli – budowy, wydane przez wnioskującego, budującego statek powietrzny w pojedynczym egzemplarzu na zgodność z dokumentacją konstrukcyjną i warunkami wykonania, jeśli dotyczy;

### 6) oświadczenie pilota, że sprawozdanie z prób w locie zawiera kompletne dane zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w czasie prób nie wystąpiły żadne zjawiska wskazujące na niebezpieczne cechy statku powietrznego lub jego podzespołu, i że wszelkie nietypowe własności, świadczące o niespełnieniu standardowych wymagań podstawy wymagań technicznych zostały w pełni sprawdzone i opisane w sprawozdaniu z prób w locie – dotyczy to statków powietrznych i ich podzespołów, dla których wymagane jest wykonanie prób w locie.

4. Wzór deklaracji zgodności (Statement of Conformity) określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

5. Wykaz dokumentacji wymaganej podczas oceny i uznawania zdatności do lotu statków powietrznych w zależności od rodzaju i pochodzenia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Podstawa wymagań technicznych, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 9, może być określona przez wnioskującego poprzez wskazanie:

## 1) wymagań technicznych określonych w wytycznych i instrukcjach wprowadzonych na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy lub;

## 2) specyfikacji certyfikacyjnych wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy lub;

## 3) wymagań technicznych określonych w przepisach innego państwa zapewniających ekwiwalentny, nie niższy poziom bezpieczeństwa niż wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 i 2;

## 4) wymagań technicznych zgodnie z którymi statek powietrzny został dopuszczony do użytkowania – w przypadku statków powietrznych historycznych lub replik.

## 2. W zależności od rodzaju i przeznaczenia statku powietrznego Prezes Urzędu może wezwać składającego wniosek do zmiany lub uzupełnienia podstawy wymagań technicznych, kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego.

§ 22. 1. Wniosek, o którym mowa w § 20 ust. 2, podlega ocenie w zakresie:

ogólnej charakterystyki statku powietrznego;

zastosowanych rozwiązań pod kątem zapewnienia bezpiecznego użytkowania statku powietrznego;

poprawności kwalifikacji do właściwego rodzaju  w kategorii specjalnej.

2. W trakcie dokonywania oceny, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może:

### 1) zażądać od wnioskującego dodatkowych informacji w razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa projektu statku powietrznego o niekonwencjonalnym układzie, konfiguracji aerodynamicznej lub niekonwencjonalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych;

### 2) zażądać lub zaproponować zmianę podstawy wymagań technicznych lub zmianę kwalifikacji do właściwego rodzaju statku powietrznego.

3. Wnioskujący zobowiązany jest uzgodnić z Prezesem Urzędu zmiany w podstawie wymagań technicznych przed zastosowaniem w procesie oceny zdatności statku powietrznego.

4. Prezes Urzędu powiadamia wnioskującego o odmowie prowadzenia nadzoru budowy statku powietrznego wraz z uzasadnieniem, w przypadku negatywnego wyniku oceny, o której mowa w ust. 1, oraz niespełnienia przez wnioskującego warunków, o których mowa w ust. 2 i 3.

### 5. Jeśli wynik oceny, o której mowa w ust. 1, jest pozytywny, Prezes Urzędu zawiadamia wnioskującego o przyjęciu do nadzorowania budowy statku powietrznego, o terminie kontroli, o której mowa w § 21 ust. 1, oraz ogólnych warunkach prowadzenia nadzoru, w tym  o wysokości opłaty lotniczej.

### 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wnioskujący składa plan i zakres przewidywanych prac wraz z harmonogramem.

§ 23. 1. Po przyjęciu do nadzorowania budowy statku powietrznego Prezes Urzędu dokonuje, w uzgodnionym z wnioskującym terminie, kontroli miejsca prowadzenia prac przez wnioskującego, a jeśli statek powietrzny lub jego podzespoły są już do dyspozycji, dokonuje jego wstępnych oględzin.

2. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, oceniane są warunki, w jakich mają być przeprowadzane prace w tym:

### 1) posiadana dokumentacja statku powietrznego – czy jest odpowiednia do zamierzeń;

### 2) warunki lokalowe (rodzaj i wielkość pomieszczeń, czystość, oświetlenie, wilgotność – z uwzględnieniem całej specyfiki przewidzianych prac);

### 3) wyposażenie warsztatowe;

### 4) posiadane narzędzia wykonawcze i pomiarowe;

### 5) warunki składowania materiałów, części, podzespołów i gotowych statków powietrznych;

### 6) możliwość poprawnego dokonywania oceny jakości;

### 7) zakres prac przewidzianych przez wnioskującego do wykonania w warunkach amatorskich i zakres prac wykonywanych w warunkach profesjonalnych (jeśli to ma zastosowanie);

### 8) ogólny poziom wiedzy, przygotowania i kwalifikacji wnioskującego.

3. Prezes Urzędu może odstąpić od kontroli, o której mowa w ust. 1, gdy znane są mu  warunki prowadzenia prac oraz w przypadku przekwalifikowania lub uznania zdatności do lotu statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie lub certyfikat typu.

4. Po dokonaniu wstępnych oględzin statku powietrznego Prezes Urzędu wydaje opinię na formularzu wniosku wskazując na konieczność usunięcia stwierdzonych niezgodności lub wprowadzenie uzupełnień przez wnioskującego.

5. W przypadku opinii negatywnej Prezes Urzędu odstępuje od dalszych czynności.

### 6. O wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje niezwłocznie wnioskującego.

§ 24. 1. W przypadku pozytywnej opinii z dokonanej kontroli, o której mowa § 23, Prezes Urzędu powołuje zespół roboczy wraz z jego przewodniczącym, składający się z: upoważnionych inspektorów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie prowadzonych prac (obligatoryjnie w pełnym zakresie w przypadku statków powietrznych zaliczonych do  rodzaju S1 i S6).

## 2. Prezes Urzędu powiadamia pisemnie wnioskującego o powołaniu zespołu roboczego oraz zmianach w jego składzie.

§ 25. Podczas budowy statku powietrznego Prezes Urzędu może dokonać inspekcji statku powietrznego w celu sprawdzenia prawidłowości procesu budowy i zatwierdzenia jego zasadniczych etapów budowy określonych przez zespół i zaakceptowanych przez wnioskującego.

§ 26. 1. Prezes Urzędu ustala z wnioskującym terminy i zakres inspekcji statku powietrznego, którego budowę nadzoruje, uwzględniając przyjęty rodzaj  w kategorii specjalnej, specyfikę statku powietrznego i jego podzespołów, w tym między innymi rodzaj struktury, zastosowane materiały i technologie oraz charakter prowadzonych działań i prac.

2. Inspekcje, o których mowa w ust. 1, odbywają się w obecności wnioskującego lub upoważnionej przez niego osoby na spotkaniu:

- wstępnym;

- bieżącym;

- przed lotami;

- końcowym.

3. Z inspekcji, o których mowa w ust. 2, sporządza się protokoły, których kopie pozostawia się wnioskującemu.

§ 27. 1. Jeśli Prezes Urzędu nie postanowi inaczej, wnioskujący obowiązany jest prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco zapisywane są kolejne etapy wykonywanych działań i prac, wyniki niezbędnych pomiarów części i podzespołów, stwierdzone odstępstwa, wniesione poprawki i ewentualne zmiany w stosunku do projektu. Prezes Urzędu potwierdza w dzienniku budowy wykonane prace.

2. W trakcie budowy statku powietrznego sprawdzane są:

- prawidłowość prowadzenia dziennika budowy statku powietrznego;

- zgodność prowadzonych prac z dokumentacją projektową;

- zgodność stosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej;

- przestrzeganie odpowiednich warunków prowadzenia prac;

- jakość wykonania (w tym dokumentację poświadczającą jakość wykonania zespołów, części i podzespołów, wykonanych w warunkach profesjonalnych – jeśli ma to zastosowanie).

3. W razie stwierdzenia niezgodności Prezes Urzędu powiadamia o nich wnioskującego, dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i odstępuje od prowadzenia dalszego nadzoru prac do czasu usunięcia tych niezgodności.

4. Wnioskujący obowiązany jest powiadamiać Prezesa Urzędu o wszelkich zmianach w warunkach budowy statku powietrznego, w tym o zmianach lokalizacji warsztatu.

5. Wnioskujący obowiązany jest wpisać do dziennika budowy informację o zmianie lokalizacji warsztatu.

6. Po wykazaniu spełnienia podstawy wymagań technicznych, wnioskujący obowiązany jest uzyskać akceptację Prezesa Urzędu na wprowadzane zmian w projekcie, w tym zmian technologicznych, mogących mieć wpływ na właściwości użytkowe i bezpieczeństwo eksploatacji statku powietrznego.

§ 28. 1. Nadzór nad budową statku powietrznego z zachowaniem tej samej podstawy wymagań technicznych może trwać do pięciu lat od daty złożenia wniosku do Prezesa Urzędu.

2. Czas trwania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, może być na umotywowany wniosek przedłużony przez Prezesa Urzędu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podstawa wymagań technicznych podlega ponownemu uzgodnieniu z Prezesem Urzędu.

§ 29. 1. Wnioskujący może wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o:

1) zwieszenie nadzoru nad budową statku powietrznego na czas nie dłuższy niż jeden rok;

2) zakończenie nadzoru nad budową.

2. Nadzór nad budową może zostać wznowiony na wniosek prowadzącego budowę.3. Proces nadzoru nad budową i uznaniem zdatności do lotu statku powietrznego zostaje przez Prezesa Urzędu zakończony w przypadku, złożenia wniosku o zakończenie nadzoru nad budową, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 30. 1. Warunkiem dopuszczenia statku powietrznego do prób jest:

- przed etapem prób naziemnych uzgodnienie z Prezesem Urzędu programów prób:

  - wytrzymałości i sztywności struktury,

  - pomiarów sztywności układów sterowania,

  - prób funkcjonalnych  statku powietrznego;

- przed etapem prób w locie statku powietrznego zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu:

  - programu prób naziemnych i w locie lub,

  - tymczasowej instrukcji użytkowania w locie,

  - tymczasowej instrukcji obsługi technicznej,

  - instrukcji obsługi (lub użytkowania) silnika, śmigła - w przypadku, gdy silnik i śmigło posiadają już zatwierdzenie, lub

  - tymczasowej instrukcji obsługi (lub użytkowania) silnika, śmigła - w przypadku, gdy silnik i śmigło nie posiadają zatwierdzenia.

- Wzór wniosku o zatwierdzenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

- Wnioskujący powiadamia Prezesa Urzędu o terminach prób, w których powinien on uczestniczyć, zgodnie z ustalonym planem certyfikacji i harmonogramem, o którym mowa w § 22 ust. 6.

- Próby w locie powinny być prowadzone przez uprawniony personel w odpowiednich do ich specyfiki warunkach.

- Do etapu prób w locie można przystąpić, gdy:

    - wykonana jest ocena stanu technicznego i szczegółowy przegląd techniczny całego statku powietrznego przez personel określony zgodnie z § 46 rozporządzenia;

    - wprowadzone są odpowiednie zapisy w książkach płatowca, silnika i śmigła lub innych systemach ewidencji;

    - zrealizowanie są próby naziemne zgodnie z uzgodnionym lub zatwierdzonym programem prób, a ich wyniki przedstawione są w sprawozdaniu z pozytywną ich oceną;

    - przeprowadzona jest ocena  zdatności statku powietrznego, tzw. oględziny i wypełniona jest lista kontrolna Urzędu, oraz wydane zostało świadectwo oględzin dopuszczające do wykonania pierwszego lotu statku powietrznego;

    - wykonany jest z wynikiem pozytywnym lot lub loty próbne-kontrolne przez pilota z odpowiednimi uprawnieniami, a pilot wykonujący te próby wystawił pozytywną opinię z lotu próbnego- kontrolnego zawartą w protokole z lotu.

6. Do etapu prób w locie dopuszcza się statek powietrzny na podstawie świadectwa oględzin wydanego przez Prezesa Urzędu.

7. Próby w locie przeprowadza wnioskujący, po uzgodnieniu i uzyskaniu od właściciela lub zarządzającego lotniskiem (lub lądowiskiem) zgody na ich prowadzenie, po zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej oraz po zapewnieniu łączności ze służbami medycznymi i strażą pożarną.

8. Po każdej przeprowadzonej próbie lub serii prób w locie prowadzący próby w locie pilot lub kierujący próbami obowiązany jest sporządzić zapisy dokumentujące próby, a po zakończeniu całego etapu prób sprawozdanie, zawierające oświadczenie pilota wykonującego próby. Sprawozdanie z prób zatwierdza wnioskujący lub wykonawca prób i przedkłada Prezesowi Urzędu.

§ 31. 1. W procesie budowy statku powietrznego dokonuje się uznawania zdatności do lotu egzemplarza statku powietrznego polegającego na:

- stwierdzeniu jego zgodności z wymaganiami określonymi w podstawie wymagań technicznych – w przypadku procesu budowy lub modyfikacji statku powietrznego;

- sprawdzeniu jego zgodności na podstawie dokumentów zdatności wydanych przez nadzór lotniczy kraju, w którym został zbudowany i dopuszczony do użytkowania – w przypadku uznania zdatności do lotu statku powietrznego zbudowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Podczas procesu uznania zdatności do lotu budowanego statku powietrznego Prezes Urzędu sprawdza dołączoną przez wnioskującego dokumentację, w skład, której wchodzą:

- w przypadku egzemplarza statku powietrznego wyprodukowanego seryjnie wymagane dokumenty dowodowe, zależnie od rodzaju, do którego został zakwalifikowany:

- opracowana przez wnioskującego lista spełnienia przepisów podstawy wymagań technicznych, według, których statek powietrzny jest dopuszczany do użytkowania w kategorii specjalnej (wymagana dla pierwszego egzemplarz -wzorca typu) lub;

- świadectwo zgodności lub świadectwo kontroli- budowy (dla kolejnych egzemplarzy);

- dziennik  budowy statku powietrznego lub jego podzespołów - jeśli był wymagany;

- zatwierdzone przez Prezesa Urzędu programy prób (wytrzymałości, sztywności, funkcjonalnych, trwałości, prób na ziemi i w locie) – jeśli były wymagane;

- sprawozdania z prób (wytrzymałości, sztywności, funkcjonalnych, trwałości, prób na ziemi i w locie) – jeśli były wymagane;

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania w locie (jeśli ma zastosowanie);

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja obsługi technicznej (jeśli ma zastosowanie);

- zaakceptowana lub zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania, obsługi silnika i śmigła statku powietrznego (jeśli ma zastosowanie);

- protokół niwelacji;

- protokół ważenia i wyznaczania położenia środka ciężkości pustego statku powietrznego;

- projekt Arkusza Danych Technicznych do pozwolenia na wykonywanie lotów (dotyczy pierwszego egzemplarza – wzorca typu);

- lista minimalnego wyposażenia – jeśli jest wymagana;

- wykazy i status realizacji biuletynów obowiązkowych i dyrektyw zdatności wymaganych dla tego statku powietrznego;

- w przypadku egzemplarza statku powietrznego zbudowanego w pojedynczym egzemplarzu dokumenty , zależnie od rodzaju do którego został zakwalifikowany:

- opracowana przez wnioskującego lista spełnienia przepisów podstawy wymagań technicznych, według, których statek powietrzny jest dopuszczany do użytkowania w kategorii specjalnej – dotyczy grupy S1 i S6,

- dokumentacja montażowa (w przypadku budowy z zestawu montażowego),

- oświadczenie o zgodności lub protokół kontroli budowy,

- dziennik budowy statku powietrznego lub jego podzespołów - jeśli był wymagany,

- sprawozdania z prób (wytrzymałości, sztywności, funkcjonalnych, trwałości, prób na ziemi i w locie) – jeśli były wymagane,

- zatwierdzone przez Prezesa Urzędu programy prób (wytrzymałości, sztywności, funkcjonalnych, trwałości, prób na ziemi i w locie) – jeśli były wymagane,

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania w locie (jeśli ma zastosowanie),

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja obsługi technicznej (jeśli ma zastosowanie),

- protokół niwelacji,

- protokół ważenia i wyznaczania położenia środka ciężkości pustego statku powietrznego,

- wykazy i status realizacji biuletynów obowiązkowych i dyrektyw zdatności wymaganych dla tego statku powietrznego.

§ 32.1. Prezes Urzędu powiadamia pisemnie wnioskującego o stwierdzonym niespełnieniu wymagań wynikających z oceny dokumentacji, o której mowa w § 31 ust. 1, i  zobowiązuje wnioskującego do:

- doprowadzenia statku powietrznego do zgodności z wymaganiami przepisów w zakresie zdatności do lotu lub,

- wystąpienia do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody na odstępstwo od wymagań przepisów zdatności i wprowadzenie stosownych ograniczeń użytkowania lub,

- wykazania spełnienia podstawy wymagań technicznych poprzez zapewnienie równoważnego poziomu bezpieczeństwa.

2. W przypadku rozpatrywania wniosku o uwzględnienie odstępstwa od wymagań w zakresie zdatności do lotu Prezes Urzędu może uznać za zasadniczy czynnik bezpieczeństwa, spadochronowy aktywny system ratunkowy dla całego statku powietrznego, zamontowany na jego pokładzie.

§ 33. 1. Zdatność do lotu statku powietrznego zbudowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzana jest przez Prezesa Urzędu na wniosek złożony wraz z dokumentacją w skład, której wchodzą:

- wymagane dokumenty dla tego rodzaju, do którego statek powietrzny został zakwalifikowany;

- dokumenty zdatności do lotu wydane przez nadzór lotniczy lub uprawnioną do tego organizację kraju budowy statku powietrznego;

- zatwierdzone przez Prezesa Urzędu programy dla dodatkowych prób statku powietrznego (prób wytrzymałości, prób sztywności, prób funkcjonalnych, prób na ziemi i w locie) jeśli były wymagane;

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania w locie;

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja obsługi technicznej;

- zaakceptowana przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania, obsługi silnika i śmigła statku powietrznego;

- protokoły oraz sprawozdania z prób (prób wytrzymałości, prób sztywności, prób funkcjonalnych, prób na ziemi i w locie) – jeśli próby takie były wymagane;

- opinie i oświadczenia wykonawców prób (jeśli były przeprowadzane);

- dokumenty związane z wykonaniem prób na ziemi i w locie według zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu procedur.

### 2. W przypadku uznawania zdatności do lotu obcego statku powietrznego lub jego podzespołu zaprojektowanego i zbudowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zastosowane:

### 1) wymagania techniczne zgodnie, z którymi statek powietrzny został dopuszczony do użytkowania w państwie projektu lub budowy, lub

### 2) wymagania techniczne zaproponowane przez wnioskującego

### - zapewniające ekwiwalentny, nie niższy niż przepisy międzynarodowe poziom bezpieczeństwa.

3. Próby w locie, jeżeli są wymagane, mogą zostać przeprowadzone przez wnioskującego po stwierdzeniu przez Prezesa Urzędu odpowiedniego stanu technicznego statku powietrznego i wydaniu świadectwa oględzin.

## § 34. W przypadku uznawania zdatności do lotu statku powietrznego, dla którego wnioskujący wystąpił o dopuszczenie do lotów VFR w nocy lub lotów IFR oraz posiadającego wyposażenie do lotów w przestrzeni kontrolowanej, zastosowanie mają wymagania techniczne określone w podstawie wymagań technicznych. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.

§ 35. W przypadku zastosowania w konstrukcji lub projekcie statku powietrznego niestandardowych rozwiązań, występowania nietypowych warunków użytkowania lub przeznaczenia statku powietrznego do wykonywania lotów w warunkach nieprzewidzianych w standardowych wymaganiach zdatności do lotu, wnioskujący zobowiązany jest uzgodnić z Prezesem Urzędu warunki specjalne i wykazać spełnienie przez statek powietrzny dodatkowych wymagań technicznych określonych w tych warunkach.

§ 36. Przekwalifikowanie statku powietrznego z kategorii normalnej, użytkowej, akrobacyjnej lub transportu lokalnego do kategorii specjalnej jest możliwe po stwierdzeniu przez Prezesa Urzędu w trakcie procesu uznania zdatności do lotu statku powietrznego, że spełnienia on co najmniej jedne z kryteriów załącznika II rozporządzenia 216/2008/WE oraz gdy certyfikat typu statku powietrznego nie został wydany lub uznany przez EASA.

§ 37. 1. Statki powietrzne, dla, których wydano pozwolenie na wykonywanie lotów,  wyposażone w zespoły napędowe nieposiadające zatwierdzenia lub certyfikatu typu mogą wykonywać wyłącznie loty VFR w dzień.

2. Dopuszczenie do użytkowania statków powietrznych w zakresie wykraczającym poza ograniczenie do VFR w dzień może być wydane po uprzednim spełnieniu warunków dodatkowych określonych przez Prezesa Urzędu i wyrażeniu przez niego zgody.

3. Ust. 1 nie stosuje się do statków powietrznych spełniających wymagania specyfikacji certyfikacyjnych lub zatwierdzenia dla kategorii normalnej, użytkowej, akrobacyjnej lub transportu lokalnego, wyposażonych w zespoły napędowe posiadające certyfikat typu oraz przyrządy i wyposażenie wymagane do wykonywania lotów w nocy lub w warunkach IMC, albo w przestrzeniach kontrolowanych, które określone są w odrębnych przepisach.

4. Statki powietrzne zbudowane amatorsko nie mogą być wykorzystywane do żadnych celów zarobkowych.

5. Przy wykonywaniu lotów:

1) każda osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego powinna być poinformowana, że jego konstrukcja nie spełnia wymagań załącznika nr 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO) oraz o obowiązujących ten statek powietrzny ograniczeniach użytkowania,

2) międzynarodowych lub lotów nad terytorium obcego państwa należy uzgodnić warunki wykonania lotów z właściwymi organami obcego państwa i uzyskać zgodę nadzoru lotniczego tego państwa, o ile jest wymagana.

6. Wewnątrz kabiny, na tablicy przyrządów lub w innym dobrze widocznym dla pilota miejscu oraz na zewnątrz przy wejściu do kabiny muszą znajdować się napisy, określające przynależność statku powietrznego do kategorii specjalnej.

7. Wzory obowiązkowych napisów i oznaczeń na tabliczkach, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 38. Przekwalifikowane do kategorii specjalnej statki powietrzne sił zbrojnych mogą być wyposażone w makiety uzbrojenia, bądź w uzbrojenie z trwałym wykluczeniem możliwości użycia amunicji, potwierdzonym przez upoważniony podmiot.

Rozdział IV

Sposób prowadzenia inspekcji statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 39. 1 Inspekcję statków powietrznych przeprowadza Prezes Urzędu w miejscu wskazanym przez właściciela lub użytkownika.

2. Inspekcję statku powietrznego przeprowadza się w celu:

- wydania po raz pierwszy pozwolenia na wykonywanie lotów po zakończeniu procesu nadzoru jego budowy;

- odnowienia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów po upływie okresu jego ważności;

- wykonanie sprawdzenia aktualnego stanu technicznego statku powietrznego.

3. Inspekcja, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę zdatności statku powietrznego, który ma być dopuszczony do użytkowania lub jest w użytkowaniu. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 40. 1. Zakres inspekcji w celu sprawdzenia aktualnego stanu technicznego  może dotyczyć wszystkich lub niektórych elementów oceny zdatności do lotu, o których mowa w § 7.

2. Dokumentem potwierdzającym wynik inspekcji jest świadectwo oględzin.

Rozdział V

Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 41.1  Statki powietrzne:

1) nieskomplikowane technicznie z napędem silnikowym o MTOM nie większej niż 2730 kg ,

2) balony,

3) szybowce i motoszybowce;

niewykorzystywane do celów zarobkowych mogą być obsługiwane przez pilota właściciela lub pilota użytkownika na jego całkowitą odpowiedzialność, wyłącznie w zakresie prac przewidzianych do wykonania dla pilota właściciela i niezastrzeżonych w instrukcji obsługi technicznej (IOT), w zależności od wymagań ustalonych zgodnie z art. 94 ust. 9, art. 95 ust. 2 pkt 7 i art. 104 ustawy, lub przez mechanika lotniczego obsługi technicznej albo mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, działającego poza certyfikowanym podmiotem.

2. Wojskowe statki powietrzne, o których mowa w § 38, po przekwalifikowaniu  do kategorii specjalnej powinny być obsługiwane przez podmioty odpowiednio wyposażone w narzędzia i przyrządy oraz przeszkolony personel (cywilny lub wojskowy), posiadający, w zależności od wymagań ustalonych zgodnie z art. 94 ust. 9, art. 95 ust. 2 pkt 7 i art. 104 ustawy, licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej albo świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych oraz doświadczenie w obsłudze danego typu statku powietrznego.

§ 42. 1. Statki powietrzne  wykorzystywane do celów zarobkowychpowinny być obsługiwane przez podmioty zatwierdzone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia lub przez podmioty certyfikowane w zakresie obsługi na podstawie art. 160 ustawy.

2. Właściciel lub użytkownik zobowiązany jest do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego.

3. Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu właściciel lub użytkownik powinien powierzyć certyfikowanej organizacji.

4. Właściciel lub użytkownik statku powietrznego, o którym mowa w  ust. 1, zobowiązany jest do opracowania programu obsługi technicznej (POT).

5§ 43. W stosunku do statków powietrznych wymienionych w § 41 i § 42 właściciel lub użytkownik statku powietrznego zobowiązany jest do utrzymywania jego ciągłej zdatności do lotu poprzez:

1) wykonywanie rocznych przeglądów obsługi technicznej, co 100 godzin lub co 12 miesięcy kalendarzowych (w zależności co wystąpi wcześniej), o ile instrukcja obsługi technicznej nie stanowi inaczej; ,

2) zgłoszenie statku powietrznego do inspekcji w celu  odnowienia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów;

3) wykonywanie wszystkich wymaganych przeglądów zgodnie z terminarzami i zakresami określonymi w instrukcjach obsługi technicznej lub w zatwierdzonym programie obsługi technicznej POT, jeśli jest wymagany;

4) sprawdzanie statusu obowiązujących biuletynów i dyrektyw zdatności, części o ograniczonej żywotności oraz zaleceń powypadkowych przekazywanych przez nadzory lotnicze, posiadaczy certyfikatu typu lub producentów sprzętu.

§ 44. W stosunku do statków powietrznych, o których mowa w § 41 i § 42, właściciel lub użytkownik statku powietrznego obowiązany jest do zgłaszania zdarzeń lotniczych do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) oraz do posiadacza dokumentacji typu oraz producenta sprzętu.

§ 45.1. Obsługa techniczna statków powietrznych kategorii specjalnej i ich podzespołów w pełnym zakresie oraz jej poświadczenie może być wykonywana przez licencjonowanego mechanika poświadczenia obsługi technicznej, statku powietrznego, w zakresie posiadanych uprawnień dla:

- płatowca, albo

- zespołu napędowego, albo

- awioniki

z zachowaniem standardów obsługi określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust.1 ustawy

2. Obsługa techniczna może być wykonywana przez licencjonowanego mechanika poświadczenia obsługi technicznej w ramach posiadanych uprawnień w zakresie ograniczonym do wymiany lub wyłącznie napraw uszkodzonych części i podzespołów statku powietrznego dozwolonych przez instrukcję obsługi technicznej, nie wymagających ingerencji w strukturę tych podzespołów.

3. Obsługa techniczna może być wykonywana również przez pilota właściciela nieskomplikowanego techniczne statku powietrznego o MTOM nie większej niż  2730 kg ( w tym ELA 1, ELA 2 oraz statki powietrzne amatorsko zbudowane)  w zakresie niektórych czynności obsługowych przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy lub dopuszczonym przez instrukcję obsługi technicznej tego statku, poza certyfikowanym podmiotem, jeżeli statek powietrzny jest użytkowany do celów niezarobkowych (prywatnych i rekreacyjnych).

4. W przypadku konstrukcji amatorskich lub budowanych z zestawów i użytkowanych przez budowniczego, obsługę techniczną sprzętu wykonuje budowniczy w stosunku do podzespołów i innych elementów składowych statku powietrznego przez niego wykonanych lub adaptowanych. W pozostałych przypadkach wnioskujący powinien zachować standardy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy.

5. W przypadkach pojedynczych egzemplarzy statków powietrznych, gdy brak jest możliwości przeszkolenia użytkownika w obsłudze statku powietrznego przez producenta, wytwórcę lub upoważniony przez niego podmiot za wystarczające, można uznać samodzielne przeszkolenie się użytkownika statku powietrznego.

Rozdział VI

Sposób postępowania przy certyfikowaniu podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej

§ 46. 1. Projektowanie, produkcja, obsługa statków powietrznych może być prowadzona przez podmioty, którym Prezes Urzędu wydał:

- certyfikat dotyczący projektowania;

- certyfikat dotyczący produkcji;

- certyfikat dotyczący obsługi  statków powietrznych lub

- certyfikat na obsługę techniczną statków powietrznych, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy

zwane dalej odpowiednio „zatwierdzonymi producentami” lub „zatwierdzonymi podmiotami”.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wydaje na każdy z zakresów certyfikowanej działalności oddzielnie.

3. Pojedyncze egzemplarze statków powietrznych mogą być:

1) produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu, przez podmioty inne niż zatwierdzeni producenci, w tym osoby fizyczne zwane dalej „niezatwierdzonymi producentami”

2) projektowane pod nadzorem Prezesa Urzędu, przez podmioty inne niż zatwierdzone w zakresie projektowania;

3) obsługiwane pod nadzorem Prezesa Urzędu, przez osoby lub podmioty inne niż zatwierdzone w zakresie obsługi i napraw, działające zgodnie z zakresem obsługi określonym w § 41.

4. W celu otrzymania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, zainteresowany podmiot składa do Prezesa Urzędu wniosek zawierający następujące dane:

- oznaczenie podmiotu - firma (imię i nazwisko lub nazwa);

- siedzibę;

- zakres działalności;

- miejsca wykonywania podstawowej działalności;

- podstawę prawną prowadzenia działalności gospodarczej lub oświadczenie o sposobie prowadzenia działalności podlegającej certyfikacji, w innej formie;

- regon lub PESEL - w zależności od rodzaju podmiotu;

- sposób oznaczania produktów dopuszczonych do obrotu – w przypadku wytwórcy;

- miejsce przechowywania dokumentacji;

- imię i nazwisko oraz kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za zapewnienie kontroli jakości;

- imiona i nazwiska oraz kwalifikacje osób wykonujących prace przewidziane, jako procesy specjalne takie jak:

- wytwarzanie i klejenie elementów z kompozytów,

- spawanie, zgrzewanie,

- odróbka cieplna metali,

- wykonywanie pokryć galwanicznych i lakierniczych.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, załącza się:

- informacje dotyczące sposobu zapewnienia niezbędnych osób funkcyjnych podczas prób, odbioru sprzętu, kontroli jakości i weryfikacji spełnienia , w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;

- w przypadku podmiotów prowadzących w składzie ponad pięcioosobowym działalność podlegającą certyfikacji:

  - schemat struktury organizacyjnej związanej z certyfikowaną działalnością,

  - określenie zawodowego przygotowania personelu kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego,

  - dane osób odpowiedzialnych za zapewnienie kontroli jakości,

  - schemat systemu zapewnienia jakości;

- informacje o procesach specjalnych, w tym w szczególności o wytwarzaniu elementów z kompozytów (szklanych i węglowych), spawaniu, zgrzewaniu, pokryciach galwanicznych i lakierniczych, procedurach prowadzenia tych procesów, instrukcjach technologicznych, oraz o kwalifikowaniu personelu wykonującego te procesy.

- W przypadku kooperacji z innymi podmiotami w zakresie certyfikowanej działalności:

- określenie podstawowych kooperantów wykonujących podzespoły, ich podstawowych danych, charakterystyki oraz zakresu kooperacji,

- określenie sposobów zapewnienia jakości lub odbioru podzespołów dostarczanych przez kooperantów nie będących zatwierdzonymi wytwórcami.

6. W ramach procesu certyfikacji sprawdza się zgodność zgłoszonych danych we wniosku ze stanem faktycznym w szczególności oraz:

- zapewnienie odpowiedniego personelu dla zakresu dającej kwalifikacje mechanika poświadczenia obsługi w odpowiednim zakresie, umożliwiające wykonywanie w szczególności czynności kontroli jakości, odbioru produkcji i dopuszczania sprzętu;

- posiadanie uzgodnienia wzorów dokumentów, o których mowa w§ 47 ust. 2;

- złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do powiadomienia Prezesa Urzędu o zmianie danych zawartych we wniosku i załącznikach oraz innych danych mających istotny związek z jakością prowadzonej działalności;

- posiadanie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu instrukcji obsługiwanych statków powietrznych, wydanych przez producentów, programów obsługi technicznej lub przy ich braku, uzgodnionych z Prezesem Urzędu zasad postępowania.

7. W wyniku pozytywnej oceny kontroli Prezes Urzędu wydaje odpowiedni certyfikat.

8. Certyfikat wydaje się na czas określony, o którym mowa  w art. 161 ust.3 ustawy.

9. Zmiana danych, o których mowa w ust. 5, powinna być zgłoszona Prezesowi Urzędu w ciągu 14 dni pod rygorem utraty ważności certyfikatu.

10. Zmiana danych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, powoduje obowiązek uzupełnienia lub wymiany certyfikatu.

11. Certyfikat podlega wycofaniu w przypadku:

  - zaprzestania działalności i rezygnacji z certyfikatu lub;

  - nie zgłoszenia w terminie zmian, o których mowa w ust. 9 lub;

  - nie zapewnienia przez podmiot warunków, które były podstawą wydania certyfikatu.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Prezes Urzędu cofa certyfikat w drodze decyzji administracyjnej.

13. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 10.

Rozdział VII

Sposób prowadzenia ewidencji podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej

§ 47.1. Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów i osób, o których mowa w § 45 i § 46.

2. Osoby, o których mowa w ust 1, są obowiązane odpowiednio do:

  - prowadzenia ewidencji wykonanych i nadzorowanych czynności stosownie do posiadanego zakresu upoważnienia do projektowania, produkcji i prac obsługowych;

  - prowadzenia wykazu sprzętu dopuszczonego do lotów (przedłużeń pozwolenia na wykonywanie lotów);

  - przechowywania protokołów z wykonanych czynności obsługowych;

  - stosowania ujednoliconych sposobów zapisów, wykazów, wzorów protokołów, oraz pieczęci używanych do poświadczeń.

3. Podmioty, którym Prezes Urzędu wydał certyfikat są wpisane na listę zatwierdzonych podmiotów, która jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu oraz udostępniana  na stronie internetowej Urzędu.

4. Podmioty, o których mowa w § 45 i 46, w przypadku zaprzestania działalności, mają obowiązek powiadomienia i przekazania dokumentacji za okres ostatnich 12 miesięcy, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3 Prezesowi Urzędu.

5. Pieczęć używana do poświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 4, powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby dopuszczającej lub poświadczającej obsługę.

§ 48.1. Ewidencję podmiotów, o której mowa w art. § 47 ust. 1, może prowadzić również podmiot, któremu Prezes Urzędu udzielił upoważnienia do jej prowadzenia na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do przekazywania Prezesowi Urzędu listy zatwierdzonych podmiotów, uaktualnianej, co sześć miesięcy.

3. Prezes Urzędu przeprowadza okresowe sprawdzenie podmiotów prowadzących certyfikowaną działalność poprzez audytowanie organizacji, nie rzadziej niż na dwa lata.

Rozdział V III

Przepisy przejściowe

§ 49. W stosunku do procesów zgłoszonych do nadzorowania i rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się wymagania techniczne i zasady postępowania określone w przepisach dotychczasowych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

§ 50. Dokumenty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 51. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia 1)

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej (Dz. U. Nr 124, poz. 1037), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo  lotnicze i zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia …………..(poz. ….)

Wykaz Załączników:

- Załącznik nr 1 -wzór wniosku o objecie nadzorem budowy oraz o uznanie zdatności do lotu statku powietrznego

- Załącznik nr 2 - wzór pozwolenia na wykonywanie lotów ;

- Załącznik nr 3 –wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów

- Załącznik nr 4 -wzór wniosku o odnowienie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów;

- Załącznik nr 5 -wzór pieczęci „zawieszone” pozwolenia na wykonywania lotów

- Załącznik nr 6 -wzór wniosku o zatwierdzenie dokumentacji technicznej sprzętu lotniczego;

- Załącznik nr 7 -wzór deklaracji zgodności statku powietrznego Aircraft statement of conformity;

- Załącznik nr 8 -„Rodzaje dokumentacji i wymagań zależnie od podkategorii”;

- Załącznik nr 9 -Obowiązkowe napisy i tabliczki w kategorii specjalnej;

- Załącznik nr 10 -wzór wniosku o wydanie certyfikatu w zakresie projektowania, produkcji lub obsługi;

- Załącznik nr 11 -wzór świadectwa oględzin.

Załącznik nr 1 -

Wzór wniosku o objecie nadzorem budowy oraz o uznanie zdatności do lotu statku powietrznego

PREZES URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

WNIOSEK O OBJĘCIE NADZOREM BUDOWY I UZNANIE ZDATNOŚCI DO LOTU STATKU POWIETRZNEGO

Proszę o - objęcie nadzorem lotniczym prac i czynności związanych z budową* – przebudową* – modyfikacją* – odbudową* - przywróceniem do użytkowania* - zmianą kategorii na specjalną * – uznanie zdatności do lotu* niżej opisanego statku powietrznego:

| 1. Nazwisko, imię, adres, telefon, fax adres poczty elektronicznej wnioskodawcy |
| --- |
| 2. Adres/adresy miejsca (miejsc)/warsztatu (warsztatów), gdzie prowadzone będą prace (jeśli dotyczy) |
| 3. Rodzaj sprzętu | 9. Rysunek w trzech rzutach, ew. zdjęcie |
| 4. Oznaczenie – Nazwa |  |
| 5. Pochodzenie sprzętu (producent – wykonawca)/ Nr fabryczny |  |
| 6. Rok budowy (i ogólny czas pracy – jeśli dotyczy) |  |
| 7. Znaki rozpoznawcze (poprzednie znaki rozpoznawcze- jeśli dotyczy) |  |
| 8. Przyczyna wycofania z eksploatacji (jeśli dotyczy) |  |
| 10. Podstawowa charakterystyka techniczna (rodzaj konstrukcji, wymiary, powierzchnie, ciężary, osiągi, wyposażenie-awionika) |

* - niepotrzebne skreślić

| 11. Posiadana dokumentacja techniczna (konstrukcyjna, obliczeniowa, eksploatacyjna.) |
| --- |
| 12. Prace/części/podzespoły wykonywane w warunkach profesjonalnych – wykonawcy, miejsca wykonania (jeśli dotyczy) |
| 13. Silnik/silniki (jeśli dotyczy) Liczba/Typ Rok budowy/produkcji Czas pracy/Pozostały resurs (jeśli dotyczy): Nr fab./ seryjny: | 14. Śmigło/śmigła (jeśli dotyczy) Liczba/Typ Rok budowy/produkcji Czas pracy/Pozostały resurs (jeśli dotyczy) Nr fab./ seryjny: |
| 15. Rodzaj w kategorii specjalnej : | 16. Przepisy zdatności sprzętu |
| 15a) proponowana przez wnioskującego. | 15b) zatwierdzona przez Prezesa Urzędu | 16a) proponowane przez wnioskującego |
| 15c) Przewidywany sposób wykorzystania sprzętu | 16b) zatwierdzone przez Prezesa Urzędu |
| ............................................................ ................................ ......................................................... (miejscowość) (data) (podpis zgłaszającego). |
| Opinia Prezesa Urzędu lub właściwej terenowo delegatury Urzędu: ............................................................ ................................ ......................................................... (miejscowość) (data) (podpis i pieczęć inspektora) |
| UWAGA: W razie potrzeby dodatkowe informacje mogą być przekazane w postaci załączników do niniejszego zgłoszenia |

Strona 2/2

Załącznik nr 2 –

Wzór pozwolenia na wykonywanie lotów

| Numer rejestru: Register Number |  | Klasa statku powietrznego: Class of aircraft: |
| --- | --- | --- |
|  | RZECZPOSPOLITA POLSKA |  | REPUBLIC of POLAND |  |
| Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego President of The Civil Aviation Authority POZWOLENIE NA WYKONYWANIE LOTÓW W KATEGORII SPECJALNEJ Special Category Flight Permit NUMER PLS – Number |
| 1. Znaki przynależności państwowej i znaki rejestracyjne Nationality and registration marks | 2. Wytwórca: Manufacturer |  | 3.Seria i nr fabryczny: Aircraft serial number |
|  | SP - |  |  | Oznaczenie fabryczne: Manufacturers designation |  | Rok budowy: Year of construction |  |
| 4.Podkategoria: Aircraft Subcategory |  |
| 5.Zgłaszający (adres): Applicant (address) |  |
| 6.Niniejszy dokument stwierdza, że wyżej wymieniony statek powietrzny został uznany za zdatny do lotu w kategorii specjalnej , może być zarejestrowany w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych i dopuszczony do eksploatacji pod warunkiem, że będzie utrzymany i eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i ograniczeniami użytkowania. Dokument niniejszy nie jest świadectwem zdatności do lotu w znaczeniu Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. U. Nr 35 poz.212) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U…..) i nie stanowi podstawy do wykonywania lotów międzynarodowych ani lotów nad terytorium jakiegokolwiek innego państwa bez pozwolenia nadzoru lotniczego tego państwa. Okres ważności niniejszego dokumentu określony jest na drugiej stronie. This document certifies that the above- mentioned aircraft has been approved airworthy in the “Special Category”, is eligible for registration in polish Register of Civil Aircraft and may be operated when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations. This document is not a certificate of airworthiness in compliance with Annex 8 of the Chicago Convention on International Civil Aviation of December 7, 1944 (Dz. U. No 35 item 212) and to Aviation Act of July 3, 2002 (Dz. U. …….) and does not allow to conduct international flights or flights over the territory of any other State without permission of the aviation authority of this state. Validity period of this document is given overleaf. |
| 7.Ograniczenia: Uwaga !!! Poniżej podano przykładowe ograniczenia dla statku powietrznego zbudowanego przez amatora, wpisywane w tej rubryce Limitations Formalne ograniczenia użytkowania: 1. Wyżej wymieniony statek powietrzny nie może być używany do celów komercyjnych – do żadnej działalności w ramach jakiejkolwiek umowy przewidującej wynagrodzenie. 2. Wyżej wymieniony statek powietrzny nie może być używany do szkolenia lotniczego – nie dotyczy to lotów zapoznawczych. Techniczne ograniczenia użytkowania: - zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Użytkowania w Locie i Obsługi Technicznej. Formal operational limitations: This aircraft must not be used for any commercial purposes – for any activity under remuneration contract. This aircraft must not be used for flight training – excluding familiarization flights. Technical operational limitations: - according to approved Airplane Flight Manual & Maintenance Manual. |
| 8.Przepisy zdatności: Airworthiness requirements: |
| Data wydania: Date of issue |  | Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego: President of The Civil Aviation Authority |

Strona 1/2

6. Stwierdzenie ważności Pozwolenia na Wykonywanie Lotów w Kategorii Specjalnej

#### Validity Confirmation of the Special Category Flight Permit

| 1 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 2 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 3 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 4 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 5 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 6 | Dn Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 7 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 8 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 9 | Dn Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 10 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 11 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 12 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 13 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 14 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |

Strona 2/2

Załącznik nr 3 –

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

WNIOSEK

o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej

Proszę o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej:

1. Nazwa (nazwisko i imię) właściciela statku powietrznego:

2. Adres właściciela:

| 3. Nazwa (nazwisko i imię) użytkownika | 4. Adres użytkownika | 5.Nr umowy / upoważnienia |
| --- | --- | --- |

6.Dane statku powietrznego:

| a. Numer certyfikatu typu / lub nr zatwierdzenia | b. Stan statku powietrznego | c. Ostatnie znaki rozpoznawcze / Państwo rejestracji |
| --- | --- | --- |
|  | Nowy - ( | Używany - ( |  |
| d. Wykreślenie z rejestru |  | e. Świadectwo Zdatności lub eksportowe świadectwo zdatności (numer, data, Państwo) |  |
| f. Przyznane znaki rozpoznawcze w rejestrze statków powietrznych |  |
| 7. Opis statku powietrznego: |
| a. Typ | Seria | Numer fabryczny | Nazwa i adres producenta, Państwo | Data produkcji |
| Ilość godzin lotu: | od budowy: | po ostat. napr. Głównej: | Pozostaje: |
| b. Typ silnika | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| c. Typ śmigła * | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| * dla śmigłowca dane wirnika(ów) i śmigła ogonowego, zespoły nośne |
| d. Przeznaczenie, ilość miejsc : |

Str. 1/2

e. Zabudowane wyposażenie elektroniczne ( lub podanie dokumentu, w którym się znajduje wykaz) :

f. Wyposażenie dodatkowe ( lub podanie dokumentu, w którym się znajduje wykaz):

g. Inne informacje:

8. Protokół z ważenia i wyznaczania środka ciężkości (maksymalny ciężar  do startu, data ważenia, kto wykonał, numer certyfikatu, nr licencji/upoważnienia):

9.Instrukcja użytkowania w locie (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

10.Instrukcja obsługi technicznej, Terminarz (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

11. Nazwa i adres zatwierdzonej organizacji obsługowej lub licencjonowany personel techniczny

(Nazwisko i  imię , numer licencji) przedstawiający do oględzin:

Ja niżej podpisany oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, poprawne i pełne, świadomy faktu, że nieprawdziwość danych zawartych we wniosku, powoduje jego nieważność oraz przepadek uiszczonej opłaty.

.............................  dnia .......................                                                   Podpis zgłaszającego.........................................

Uwagi przyjmującego wniosek:

|  | Data, Podpis |
| --- | --- |

Str. 2/2

Załącznik nr 4 –

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

WNIOSEK

o odnowienie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów 
w kategorii specjalnej

Proszę o odnowienie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej:

1.Nazwa (nazwisko i imię) właściciela statku powietrznego:

2.Adres właściciela:

| 3.Nazwa (nazwisko i imię) użytkownika | 4.Adres użytkownika | 5.Nr umowy / upoważnienia |
| --- | --- | --- |

6.Dane statku powietrznego:

| Znaki rozpoznawcze |  |  |
| --- | --- | --- |
| b. Typ | Seria | Numer fabryczny |
| Ilość godzin lotu: | od budowy | po ostat. napr. głównej | nalot w okresie ważności pozwolenia: |
| c. Typ silnika | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| d. Typ śmigła /Wirnika** | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| ** dla wiropłata dane wirnika(ów) i śmigła ogonowego, zespołów napędowych |
| e. Wykonane obsługi techniczne w okresie ważności pozwolenia: |

Str. 1/2

f. Wykonanie obowiązujących dyrektyw zdatności (AD), biuletynów:

g. Wyposażenie elektroniczne (dodatkowo zbudowane w okresie ważności pozwolenia – wpisać lub załączyć wykaz)

h. Wyposażenie dodatkowe (dodatkowo zabudowane w okresie ważności pozwolenia):

i. Inne informacje (podać przyczyny utraty ważności pozwolenia oraz wykonane prace w celu odnowienia jego ważności, jeżeli dotyczy):

8. Protokół z ważenia i wyznaczania środka ciężkości (Ciężar do startu, data ważenia, kto wykonał, numer certyfikatu/ nr licencji lub upoważnienia):

9.Instrukcja użytkowania w locie (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

10. Instrukcja obsługi technicznej, terminarz (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

11. Nazwa i adres zatwierdzonej organizacji obsługowej lub licencjonowany personel techniczny

(Nazwisko i imię, numer licencji) przedstawiający do oględzin:

Ja niżej podpisany oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, poprawne i pełne, świadomy faktu, że nieprawdziwość danych zawartych we wniosku powoduje jego nieważność oraz przepadek uiszczonej opłaty

............................ dnia ......................				Podpis zgłaszającego:..........................................

Uwagi przyjmującego wniosek:

|  | Data, Podpis |
| --- | --- |

Str. 2/2

Załącznik nr5 –

Wzór nr 05 - pieczęć zawieszenia pozwolenia na wykonywania lotów w kategorii  specjalnej.

Załącznik nr 6 – wzór 06

| Urząd Lotnictwa Cywilnego | WNIOSEK O ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SPRZĘTU LOTNICZEGO |
| --- | --- |
| Numer wniosku : | Data: |
| Wniosek powinien obejmować tylko te instrukcje, które są związane z konkretnym numerem seryjnym statku powietrznego lub zabudowanych podzespołów. |
| Imię i nazwisko/nazwa właściciela: | Adres: | Telefon kontaktowy: |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przedstawienia i odbioru instrukcji: | Telefon kontaktowy: |
| Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie n/w instrukcji sprzętu lotniczego w związku z: |
|  |  | Wydaniem/odnowieniem świadectwa zdatności do lotu/lub pozwolenia na wykonywanie lotów |
|  |  | Wydaniem świadectwa rejestracji |
|  |  | Realizacja niezgodności |
|  |  | Inne: |
| Podstawowe dane statku powietrznego (silnik, śmigło, przekładnia główna) |
| Lp. | Kategoria (płatowiec, silnik, śmigło, przekładnia główna) | Typ/Model | Wersja | Rok produkcji | Numer seryjny | Znaki |
| 1. | płatowiec |  |  |  |  |  |
| 2. | silnik |  |  |  |  |  |
| 3. | śmigło |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowe dane dot. składanej dokumentacji: |
| Numer seryjny (płatowca, silnika, śmigła, przekładni głównej) *) | Oryginalna nazwa instrukcji | Nr katalogowy instrukcji | Data wydania instrukcji | Nr i data ostatniej zmiany lub biuletynu |

*) niepotrzebne skreślić

………………………

Podpis osoby składającej wniosek

Strona 1/2

Pola wypełniane przez Wydział Dokumentacji Technicznej

| Upoważnienie właściciela |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby sprawdzającej aktualność instrukcji: | Podpis / Data: |

Tabela B2

| Lp. | Oryginalna nazwa instrukcji (producenta) | Nr instrukcji (producenta) | Stwierdzone odstępstwa | Termin usunięcia odstępstw | Data zatwierdzenia instrukcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| Instrukcje poddane sprawdzeniu na zgodność z oryginałem: |
| Pozycja z Tabeli B2 | Numer karty kontrolnej | Data przekazania instrukcji | Imię i nazwisko sprawdzającego zgodność z oryginałem |
| Pobrana opłata lotnicza |
| Pozycja z tabeli B2: | Wysokość opłaty: |
| Numer dowodu wpłaty: | Data wpłaty: |
| Pokwitowanie odbioru: Czytelny podpis: Data: |

Strona 2/2

Załącznik nr 7

| DEKLARACJA ZGODNOŚCI STATKU POWIETRZNEGO AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY |
| --- |
| 1. Nr oświadczenia Statement Ref. No. |
| 2. Nazwa i adres organizacji produkującej Name and Address Production Organization |
| 3. Typ statku powietrznego Aircraft Type | 4. Nr dokumentacji def. wyrób lub nr arkusza danych do certyfikatu typu/ lub pozwolenia na wykonywanie lotów No of TCDS/ or PtF Refs |
| 5. Numery lub znaki rejestracyjny statku powietrznego Aircraft Refistration or Mark | 6. Numer seryjny Serial No. |
| 7. Szczegóły silnika/śmigła(*) Engine/Propeller Details (*) |
| 8. Modyfikacje i /lub biuletyny serwisowe(*) Modifications and/or Service Bulletins (*) |
| 9. Dyrektywy zdatności Airworthiness Directives |
| 10. Wyłączenia i zwolnienia i odstępstwa(*) Exemptions, Waivers or Derogations (*) |
| 11. Uwagi Remarks |
| 12. Pozwolenie na wykonywanie lotów lub śŚwiadectwo zdatności do lotu Certificate of Airworthiness or Permit to Fly |
| 13. Wymagania dodatkowe Additional Requirements |
| 14. Oświadczenie o zgodności statku powietrznego Statement of Conformity Niniejszym stwierdza się, że statek powietrzny jest w pełni zgodny z dokumentacją definiującą wyrób określoną w arkuszu danych technicznych do certyfikatu typu lub pozwolenia na wykonywanie lotów i elementami wyszczególnionymi w polach 7, 8, 9. It is hereby certified that his aircraft confirms fully to the type-certificated design and to the items above in boxes 7, 8, 9. Statek powietrzny jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. The aircraft is In a condition of safe operation. Statek powietrzny poddany został próbom w locie z wynikiem pozytywnym. The aircraft has been satisfactorily tested in flight. |
| 15. Podpisano Signed | 16. Nazwisko Name | 17. Data (d/m/r) Date (d/m/y) |
| 18. Numer wpisu w ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną Production Organisation Approval Reference |

(*) Niepotrzebne skreślić (*) Delete if not applicable

Załącznik nr 8

Zakres dokumentacji wymaganej podczas oceny i uznawania zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej w zależności od rodzaju i pochodzenia

Oznaczenia w tabeli:

X	dla dopuszczania do użytkowania statku powietrznego zaprojektowanego lub zbudowanego w Rzeczpospolitej Polskiej

U	dla uznawania zdatności i dopuszczania do użytkowania statku powietrznego zaprojektowanego lub zbudowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

| lp | Rodzaj dokumentacji i wymagań zależnie od podkategorii | Podkategoria |
| --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| 1 | Rysunki konstrukcyjne, opisujące projekt statku powietrznego (silnika, śmigła, zespołu statku powietrznego) | X | X | X |  | X | X |
| 2 | Obliczenia charakterystyk aerodynamicznych | X |  |  |  | X | X |
| 3 | Obliczenia stateczności i sterowności | X |  |  |  | X | X |
| 4 | Obliczenia obciążeń zewnętrznych całego statku powietrznego | X |  |  |  | X | X |
| 5 | Obliczenia obciążeń ważnych elementów konstrukcyjnych | X |  |  |  | X | X |
| 6 | Obliczenia wytrzymałości ważnych elementów konstrukcyjnych | X |  |  |  | X | X |
| 7 | Dowody zabezpieczenia konstrukcji przed zjawiskami z zakresu aeroelastyczności | X |  |  |  | X | X |
| 8 | Dane materiałowe i ich uzasadnienie | X | X | X |  | X | X |
| 9 | Próby statyczne do 100% obciążenia dla wybranych podzespołów | X |  |  |  | X | X |
| 10 | Próby statyczne elementów konstrukcyjnych, wykonanych dla takiego celu | X |  |  |  | X | X |
| 11 | Próby funkcjonalne naziemne zespołu napędowego i wybranych układów statku powietrznego (silnika, śmigła) | X | X | X | XU | XU | X |
| 12 | Próby funkcjonalne w locie zespołu napędowego i wybranych układów statku powietrznego (silnika, śmigła) | X | X | X | XU | XU | X |
| 13 | Próby w locie i pomiary wybranych charakterystyk statku powietrznego (silnika, śmigła) | X |  |  | XU | XU | X |
| 14 | Instrukcje statku powietrznego (silnika, śmigła) – instrukcja użytkowania w locie, instrukcja obsługi technicznej/utrzymania ciągłej zdatności, instrukcja użytkowania silnika/silników – w języku polskim | XU | XU | XU | XU | XU | X |
| 15 | Dokumenty stwierdzające zgodność statku powietrznego (silnika, śmigła) z oryginalną dokumentacją techniczną i przebieg jego użytkowania (książki płatowca, książki silnika, książki śmigła lub dokumenty równoważne, w tym książki obsługi) | U | U | U | XU | U |  |
| 16 | Pełna dokumentacja opisowa i obsługowa (biuletyny serwisowe, instrukcje napraw, opisy techniczne, katalogi) używana w normalnej eksploatacji danego statku powietrznego (silnika, śmigła), lub zagwarantowany formalnie dostęp do takiej dokumentacji, z uwzględnieniem serii statku powietrznego lub jego podzespołu i ewentualnych zmian, jakie wprowadzono na danym egzemplarzu | U | U | U | XU |  |  |
| 17 | Ocena stanu technicznego statku powietrznego lub jego podzespołu dokonana przez organizację/instytucję uznaną przez techniczny nadzór lotniczy | U | U | U | XU | U |  |
| 18 | W przypadku statku powietrznego lub jego podzespołu o znacznym stopniu złożoności, posiadanie kompletnego wyposażenia diagnostycznego i obsługowego, stosowanego w normalnej eksploatacji, albo zagwarantowany formalnie stały dostęp do takiego wyposażenia |  |  |  | XU | XU |  |
| 19 | W przypadku statku powietrznego lub jego podzespołu o znacznym stopniu złożoności, zagwarantowana formalnie (uzgodnieniami lub statutem organizacji) współpraca personelu, posiadającego kwalifikacje potrzebne do obsługi i użytkowania danego statku powietrznego |  |  |  | XU | XU |  |
| 20 | Certyfikat Typu statku powietrznego lub jego podzespołu pochodzenia zagranicznego, wydany przez obcy nadzór lotniczy lub dokument równoważny, wydany przez uprawnioną do tego instytucje zagraniczną, dopuszczający ten statek powietrzny (silnik, śmigło) do użytkowania | U | U | U | U | U |  |
| 21 | Oryginalne instrukcje statku powietrznego lub jego podzespół pochodzenia zagranicznego – instrukcja użytkowania wlocie (AFM), instrukcja obsługi technicznej (MM)/ instrukcje ciągłej zdatności do lotu (ICA), instrukcja użytkowania (OM) silnika/silników. | U | U | U | U | U |  |

Załącznik nr 9 Obowiązkowe napisy i tabliczki statku powietrznego

TABLICZKI DODATKOWE

1. Tabliczka umieszczona w kabinie statku powietrznego:

Wysokość czcionki - nie mniej niż 3 mm

2. Tabliczka - napis umieszczony na zewnątrz statku powietrznego

Wysokość czcionki - nie mniej niż 25 mm

Załącznik nr 10 –

| Wniosek wpłynął do ULC |  | Statki Powietrzne kategorii specjalnej | SPS |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer sprawy |  |  |  |

..................................................................................................		       ..............................................., dnia ................................. r.

Oznaczenie podmiotu wnioskującego (imię nazwisko lub nazwa) 			(miejscowość)

..................................................................................................

(siedziba-adres)

...................................................................................................

Numer wpisu w ewidencji ULC:

|  |  |  | SPS/C |
| --- | --- | --- | --- |

# URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

# DEPARTAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ

# Wniosek o wydanie certyfikatu / Aktualizacja danych (niepotrzebne skreślić)

na podstawie rozporządzenia MTB i GM dnia ………..w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem EASA  (Dz. U. Nr ………, poz. ………….)

# Część I. Dane podmiotu

| Postaw „X” obok punktów, których treść uległa aktualizacji: |  | 1. | Oznaczenie podmiotu (imię nazwisko lub nazwa) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. | Siedziba (adres) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
|  |  | 3. | Kontakt (adres/tel/e-mail) ……………………………………………………………………………………………… |
|  |  | 4. | Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej, lub oświadczenie o sposobie prowadzenia działalności w innej formie (*niepotrzebne skreślić) : *KRS Nr  * wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: ………………………………………… …………………………………………………………… o Nr …………………………………………… *Oświadczam, że działalność techniczna będzie prowadzona (niepotrzebne skreślić): - na umowy cywilno prawne, - nieodpłatnie, - nieodpłatnie w ramach członkostwa w …………………………………………(wpisać nazwę „stowarzyszenia”), - na własne potrzeby, - w ramach jednostki budżetowej, - (w inny sposób, wpisać jaki) ………………………………………………………………………………… |
|  |  | 5. | Numer (*niepotrzebne skreślić): *identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarczych REGON , lub *ewidencyjny PESEL , lub *dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca: ................................................................................. |
|  |  | 6. | Miejsca wykonywania podstawowej działalności |  |
|  |  | 7. | Miejsce przechowywania dokumentacji ................................................................................................................................................ |

Strona 1/4

Część II. Zakres prowadzonej działalności.

| „X” | Zakres ogólny | Statki powietrzne kategorii specjalnej (niepotrzebne skreślić): - samoloty/ jako całość /płatowiec / zespoły napędowe/ awionika - szybowce/ jako całość - śmigłowce/ jako całość /płatowiec / zespoły napędowe/ awionika - wiatrakowce/ jako całość /płatowiec / zespoły napędowe/ awionika - inny (wpisać jaki) ……………….…………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres szczegółowy (właściwe pole wyboru oznaczyć „X”) | projektowanie |  |
|  |  | produkcja |  |
|  |  | obsługa (w tym naprawy, poświadczanie obsługi) |  |
|  | Zakres dodatkowy (właściwe pole wyboru oznaczyć „X”) | - spadochrony innego przeznaczenia – do statków powietrznych kategorii specjalnej (zgodnie z zakresem ogólnym i posiadanymi uprawnieniami): obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw niewymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania (wniosek o zrealizowanie na podstawie zgłaszanych danych wpisu do ewidencji w zakresie spadochronów do statków powietrznych kategorii specjalnej i nadanie numeru w prowadzonej przez Prezesa ULC ewidencji podmiotów obsługujących spadochrony) | TAK |
|  |  |  | NIE |

# Część III a. Dane osoby odpowiedzialnej za zapewnienie kontroli jakości w podmiocie jako całości

| „X” | Imię | Nazwisko | Kwalifikacje |
| --- | --- | --- | --- |

Część III b. Dane osób upoważnionych do wydawania w imieniu podmiotu dokumentów odbioru technicznego sprzętu, potwierdzających spełnienie warunków technicznych lub deklaracji zgodności (wypełniają producenci)

| „X” | Imię | Nazwisko | Zakres upoważnienia |
| --- | --- | --- | --- |

# Część IV. Dane mechaników, zgłaszanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ULC, wykonujących: obsługę sprzętu, naprawy, nadzór nad tymi czynnościami, ich poświadczanie, czynności kontroli jakości, odbioru produkcji, dopuszczania sprzętu i ewidencję tych czynności (w zależności od rodzaju prowadzonej przez podmiot działalności)

| „X” | Imię i nazwisko mechanika | Numer licencji mechanika lub świadectwa kwalifikacji | Zakres czynności wykonywany w ramach podmiotu – skrót uprawnienia wpisany do świadectwa kwalifikacji lub licencji mechanika |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PL - |  |

Strona 2/4

# Część V. Oświadczenia osób wymienionych w części III i IV

Potwierdzam posiadanie wymienionych powyżej kwalifikacji oraz podjęcie się, w ramach podmiotu określonego w części I, wymienionych powyżej czynności, a także oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), oraz na umieszczenie tych informacji, w tym także kontaktu i zakresu działalności, w ewidencji udostępnianej w siedzibie ULC i delegaturach terenowych.

| Imię | Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

# Część VI. Sposób oznaczania produktów dopuszczonych do obrotu (wypełniają producenci)

| „X” | Rodzaj produktu | Sposób oznaczania (nr załącznika do wniosku) |
| --- | --- | --- |

# Część VII. Oświadczenie w imieniu podmiotu

Po zapoznaniu się z wymaganiami mających zastosowanie przepisów, właściwych dla zakresu wnioskowanej działalności lotniczej, oświadczam, że podmiot, który niniejszym zgłaszam, spełnił wymagania przepisów ustanowionych dla wydania przedmiotowego certyfikatu, wdrożył zgłoszone we wniosku i załącznikach sposoby postępowania, i wnioskuję o wszczęcie przez Prezesa ULC:

„procesu certyfikacji lotniczej działalności technicznej i wydanie certyfikatu w zakresie podanym we wniosku”.

Potwierdzam prawdziwość danych wymienionych powyżej, oraz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podmiotu, w tym danych osobowych, przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (zgodnie 
z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz na umieszczenie tych informacji w ewidencji udostępnianej w siedzibie ULC i delegaturach terenowych.

| Proszę o umieszczenie danych o podmiocie na stronie internetowej ULC (właściwe pole wyboru oznaczyć „X”) | TAK |  |
| --- | --- | --- |
|  | NIE |  |

Do wniosku załączam:

1. oświadczenie o wielkości podmiotu / wykaz załączników,

2. załączniki zgodnie z wykazem

......................................................................

Imię, nazwisko /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu

Strona 3/4

| Załącznik wpłynął do LTT |  | Statki Powietrzne kategorii specjalnej | SPS |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer sprawy |  |  |  |

# OŚWIADCZENIE PODMIOTU/

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik do wniosku / aktualizacji danych

z dnia: ………………  podmiotu: (oznaczenie)………………………….....................................

(siedziba)……………………………………………………………

ubiegającego się o certyfikat dotyczący (niepotrzebne skreślić):

- Projektowania

- Produkcji

- Obsługi ultralekkich statków powietrznych

# OŚWIADCZENIE PODMIOTU

W działalności podlegającej certyfikacji będzie brało udział (niepotrzebne skreślić):  - do 5 osób  / - powyżej 5 osób

# WYKAZ WYPEŁNIONYCH ZAŁĄCZNIKÓW / UZASADNIENIE ICH BRAKU

| Numer załącznika | Nazwa załącznika | Liczba stron lub zapis „ BRAK” | Uzasadnienie braku załącznika (niepotrzebne lub niewłaściwe skreślić i dopisać faktyczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik 1 | Informacje o sposobie zapewnienia niezbędnych osób funkcyjnych podczas prób, odbioru sprzętu i kontroli jakości |  |  |
| Załącznik 2 część A | Schemat struktury organizacyjnej związanej z certyfikowaną działalnością |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 2 część B | Informacje dotyczące przygotowania zawodowego personelu: kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 2 część C | Dane osób odpowiedzialnych za zapewnienie kontroli jakości |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 2 część D | Schemat systemu zapewnienia jakości |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 3 część A | Dane podstawowych kooperantów i zakres kooperacji |  | podmiot nie prowadzi kooperacji z innymi podmiotami w zakresie certyfikowanej działalności |
| Załącznik 3 część B | Informacje o sposobie zapewnienia jakości lub sposobie odbioru podzespołów dostarczanych przez kooperantów niebędących zatwierdzonymi wytwórcami |  | podmiot nie wykorzystuje podzespołów dostarczanych przez kooperantów niebędących zatwierdzonymi producentami |
| Załącznik 4 | Sposób oznaczania produktów dopuszczanych do obrotu |  | podmiot nie jest producentem |
| Załącznik 5 | Dowód wniesienia opłaty lotniczej |  | opłata nie jest wymagana |
| RAZEM | Imię i nazwisko/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu Data: |
| załączników |  | stron |  |

Strona 4/4

| Załącznik nr 11 –URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO | ŚWIADECTWO OGLĘDZIN Nr | ............................................. właściciel ............................................... użytkownik | A Dla użytkownika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poprzednie Świadectwo Oględzin nr data |  |  |
| Statek powietrzny: |  |  |
| Znaki: |  |  | Numer rejestru: |  |  | Klasa: |  |  |  |  |
| 1. Sprawdzenie zdatności statku powietrznego na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. ….) art................ w celu: ................................................................................................................................................................................................................................................ ** |
| Płatowiec | Typ | Nr fabryczny | Ilość godzin lotu |
|  |  |  | od budowy | od ost. napr. gł. | pozostaje |
| Silnik | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 49*, 53a* (Dz. U…..) , statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin został uznany za zdatny/ niezdatny* (patrz uwagi na odwrocie) do lotów próbnych kontrolnych. * Loty próbne kontrolne wykonać zgodnie z ......................................................................................................................................................................................... Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych kontrolnych*:...................................................................................................................................................................... |
| Zezwolenie ważne od :..........................................do: ............................................. |  |
|  | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |
| 3. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 50 (Dz. U. ……….) , statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zrealizowanego(ch) z wynikiem pozytywnym lotu(ów) próbnych kontrolnych został uznany za zdatny do lotów próbnych doświadczalnych. * Loty próbne doświadczalne wykonać zgodnie z ................................................................................................................................................................................. Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych doświadczalnych*::............................................................................................................................................................... |
| Świadectwo oględzin ważne do* : | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |

*niepotrzebne  skreślić;   ** opis na drugiej  stronie

Strona 1/2

Załącznik nr 11 – wzór 11 (c.d.)

UWAGI, ZALECENIA, INFORMACJE, OGRANICZENIA *;

** W pkt. 1. jako cel wpisać odpowiednio jeden z podanych poniżej celów sprawdzenia zdatności statku powietrznego ;

a) art. 50 Dopuszczenia do lotów próbnych prototypu b) art. 49, Wydania Świadectwa Zdatności do Lotu / art. 53a Wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej c) art. 49 Odnowienia ważności Świadectwa Zdatności do Lotu / art.53a Odnowienie pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej d) art. 27 Inspekcji utrzymania ważności Świadectwa Zdatności do Lotu e) art. 49 Wydania Eksportowego Świadectwa Zdatności do Lotu f) art.53a Odnowienia ważności dokumentów zdatności statku powietrznego kategorii „Specjalny” h) art..50 Wydania Zezwolenia na wykonywanie Lotow - z uwagi na specyfikę związaną z oględzinami do wydania tego dokumentu należy wykreślić z zamieszczonego w pkt. 1) tekstu słowo „zdatności” oraz całkowicie wykreślić pkt. 2.

Strona 2/2

Załącznik nr 11 –  (c.d.)

| URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO | ŚWIADECTWO OGLĘDZIN Nr | ............................................. właściciel ............................................... użytkownik | B Dla ULC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poprzednie Świadectwo Oględzin nr data |  |  |
| Statek powietrzny: |  |  |
| Znaki: |  |  | Numer rejestru: |  |  | Klasa: |  |  |  |  |
| 1. Sprawdzenie zdatności statku powietrznego na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. ) art................ w celu: ................................................................................................................................................................................................................................................ ** |
| Płatowiec | Typ | Nr fabryczny | Ilość godzin lotu |
|  |  |  | od budowy | od ost. napr. gł. | pozostaje |
| Silnik | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art.. 49*, (Dz. U…. ), statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin został uznany za zdatny/niezdatny* (patrz uwagi na odwrocie) do lotów próbnych kontrolnych. * Loty próbne kontrolne wykonać zgodnie z ......................................................................................................................................................................................... Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych kontrolnych*:...................................................................................................................................................................... |
| Zezwolenie ważne od :..........................................do: ............................................. |  |
|  | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |
| 3. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. , 50*(Dz. U…..) , statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zrealizowanego(ch) z wynikiem pozytywnym lotu(ów) próbnych kontrolnych został uznany za zdatny do lotów próbnych doświadczalnych. * Loty próbne doświadczalne wykonać zgodnie z ................................................................................................................................................................................. Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych doświadczalnych*::............................................................................................................................................................... |
| Świadectwo oględzin ważne do* : | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |

*niepotrzebne  skreślić;   ** opis na drugiej  stronie

Strona 1/2

UWAGI, ZALECENIA, INFORMACJE, OGRANICZENIA *;

** W pkt. 1. jako cel wpisać odpowiednio jeden z podanych poniżej celów sprawdzenia zdatności statku powietrznego ;

a) art. 50 Dopuszczenia do lotów próbnych prototypu b) art.49 Wydania Świadectwa Zdatności do Lotu / 53a Wydania pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej c) art. 49 53a Odnowienia ważności Świadectwa Zdatności do Lotu / 53a Odnowienia ważności Pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej d) art.27 Inspekcji utrzymania ważności Świadectwa Zdatności do Lotu e) art. 49 Wydania Eksportowego Świadectwa Zdatności do Lotu f) art.53a . Odnowienia ważności dokumentów zdatności statku powietrznego kategorii „Specjalny” h) art..50 Wydania Zezwolenia na wykonywanie Lotów - z uwagi na specyfikę związaną z oględzinami do wydania tego dokumentu należy wykreślić z zamieszczonego w pkt. 1) tekstu słowo „zdatności” oraz całkowicie wykreślić pkt. 2.

Strona 2/2

Strona 2/2

# UZASADNIENIE

I. Potrzeba i cel wydania rozporządzenia

Podstawą do wydania rozporządzenia w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem EASA jest upoważnienie ustawowe zawarte w art. 53 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) znowelizowanej ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), która weszła w życie 18.09.2011 r. Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej (Dz. U. Nr 124, poz. 1037).

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą grupy statków powietrznych określonych nazwą statki powietrzne kategorii specjalnej. Do grupy tej obecnie zaliczone mogą być statki powietrzne, których ogólna charakterystyka pozwala na sklasyfikowanie ich jako spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w Załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, tj.:

a) historyczne statki powietrzne spełniające poniższe kryteria:

(i)  nieskomplikowane statki powietrzne, których:

- pierwotny projekt został stworzony przed dniem 1 stycznia 1955r. oraz

- produkcja została zakończona przed dniem 1 stycznia 1975 r.;

lub

(ii) statki powietrzne o niewątpliwych znaczeniu historycznym, związane z :

- udziałem w ważnym wydarzeniu historycznych; lub

- istotnym krokiem w rozwoju lotnictwa; lub

- istotną rolą jaka odegrały w siłach zbrojnych państwa członkowskiego;

b) statki powietrzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów badawczych, celów eksperymentalnych lub naukowych, które prawdopodobnie będą produkowanie w bardzo niewielkiej liczbie;

c) statki powietrzne, które w co najmniej 51% zbudowane zostały przez amatora lub stowarzyszenie amatorów nienastawione na zysk, na ich własny użytek, a nie w celach zarobkowych.

d) statki powietrzne wykorzystywane przez siły zbrojne, chyba, że jest to typ statku powietrznego, którego standard projektu został przejęty przez Agencję;

e) repliki statków powietrznych spełniające kryteria zawarte w lit. a) lub d) powyżej, których projekt struktury jest podobny do projektu struktury oryginalnego statku powietrznego.

Wymienione powyżej statki powietrzne określone w projektowanym rozporządzeniu jako statki powietrzne kategorii specjalnej, zgodnie z rozporządzeniem WE nr 216/2008 mogą zostać objęte regulacjami prawnymi przepisów krajowych.

Dotychczasowe uregulowania dotyczące statków powietrznych kategorii specjalnej zawarte były w:

1) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej (Dz. U. Nr 124, poz. 1037). - określającym wymagania techniczne dla statków powietrznych kategorii specjalnej. Na jego podstawie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał w dnia 8 lipca 2005r. Obwieszczenie w sprawie „Tymczasowych zasad sprawdzania zdatności statków powietrznych budowanych w pojedynczych egzemplarzach” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dnia 8 lipca 2005 r.), określające szczegółowe wymagania dla poszczególnych klas statków powietrznych lub ich podzespołów w kategorii specjalnej.

2) Decyzji Nr 5 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001r. w sprawie wprowadzenia zasad dopuszczania do lotu statków powietrznych nie spełniających przepisów JAR lub nie objętych tymi przepisami.

Zasady te określały definicję statku powietrznego kategorii „Specjalny” oraz podstawowe wymagania jakie musi on spełnić, aby mógł być wpisany do polskiego rejestru cywilnych statków powietrznych. Ponadto na podstawie tej decyzji ustalone zostały szczegółowe wymagania dotyczące trybu dopuszczania do lotu statków powietrznych kategorii Specjalny oraz ogólnej procedury wydawania „Pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii Specjalny” w Decyzja nr 4 GILC z dnia 22 marca 2001 r.

Oprócz ww. dokumentów statki powietrzne kategorii specjalnej podlegały, także wymaganiom określonym w innych rozporządzeniach, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) , takich jak:

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1332 i 1333);

4) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176 Poz. 1717 i 1718);

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu (Dz. U. Nr 168 Poz. 1639);

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego (Dz. U.  Nr 173 Poz. 1678 z 2003 r.);

7) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262 poz. 2609 i 2610), Załącznik nr 2 „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6)”.

W podsumowaniu dotychczasowego stanu prawnego można stwierdzić, że przepisy te pomimo zdefiniowania kategorii specjalnej w jednym dokumencie, wymagały posługiwania się wieloma dokumentami w celu przeprowadzenia procesu uznania zdatności do lotu. Nie regulowały jednoznacznie wszystkich podstawowych zagadnień związanych z certyfikowaniem wyrobów lotniczych tej kategorii (zagadnień utrzymania ciągłej zdatności do lotu, certyfikowania podmiotów projektujących, produkujących lub obsługujących statki powietrzne).

Wejście w życie rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008r., nadrzędnego w stosunku do prawa krajowego, wymusiło zmiany w prawie krajowym odnoszącym się do statków powietrznych kat. specjalnej. Po pierwsze rozporządzenie ograniczyło grupę statków powietrznych, które można uznać i zakwalifikować do tej kategorii, do takich, które spełniają jedno z kryteriów określonych w punktach: a), b), c), d) i h) Aneksu II tego rozporządzenia. Po drugie określiło, że ograniczenie zakazu wykonywania lotów komercyjnych dotyczy wyłącznie statków powietrznych zbudowanych amatorsko, tj. takich które zostały zbudowane prze amatora lub stowarzyszenie amatorów na ich własne potrzeby. Ponadto w związku z rozporządzeniem WE, możliwe jest znowelizowanie dotychczasowego zapisu w prawie krajowym, mówiącego o całkowitym zakazie użytkowania statków powietrznych kategorii specjalnej do szkolenia i treningu w celu uzyskania licencji pilota, ponieważ zakaz ten nie wynika bezpośrednio z zapisów Załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z 20 lutego 2008r.

W związku z powyższym postanowiono wprowadzić na podstawie jednego upoważnienia ustawowego rozporządzenie, które w sposób kompleksowy regulowałoby zagadnienia związane z obszarem certyfikowania, nadzorem nad ciągłą zdatnością do lotu oraz podmiotami zajmującymi się projektowaniem, produkcją i obsługą tych statków powietrznych.

II. Zakres regulacji

Zakresem regulacji rozporządzenia objęta została grupa statków powietrznych wymieniona w punktach: a), b), c) d), h) i lit. i) Załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.

Dla statków powietrznych z tej grupy utrzymano wspólną nazwę - statki powietrzne kategorii specjalnej - dla odróżnienia ich od statków powietrznych certyfikowanych zgodnie z wymaganiami przepisów europejskich EASA. Statki powietrzne kategorii specjalnej nie muszą spełniać wszystkich szczegółowych wymagań określonych w rozporządzeniu podstawowym WE nr 216/2008, a także nie muszą spełniać w pełnym zakresie wymagań Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO). Jednak ze względu na swoje zastosowanie, niezwiązane z zarobkowym przewozem lotniczym mogą zostać dopuszczone do lotów do określonych zastosowań, po wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń w ich użytkowaniu, pod warunkiem spełnienia przepisów zapewniających wymagany minimalny poziom bezpieczeństwa. Ponadto projekt rozporządzenia umożliwia statkom powietrznym kategorii specjalnej indywidualny sposób prowadzenia procesów oceny zdatności i dopuszczenia do lotu każdego zgłoszonego do nadzoru egzemplarza statku powietrznego.

Projekt rozporządzenia reguluje szczegółowo:

- w Rozdziale I - rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale II – Sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale III – Sposób i warunki budowy, odbudowy lub modyfikacji statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale IV – Sposób prowadzenia inspekcji statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale V – Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale VI– Sposób postępowania przy certyfikowaniu podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej,

- w Rozdziale VII Sposób prowadzenia ewidencji podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej,

- w Rozdziale VIII – Przepisy przejściowe.

W załącznikach do rozporządzenia określone zostały wzory stosowanych druków: wniosków, pozwoleń i informacji ogólnych stosowanych w procesach uznania zdatności do lotu statków powietrznych kat. specjalnej.

W rozdziale III w § 21 ust.1 projektu określona jest podstawa wymagań technicznych, która może być określona poprzez wskazanie :

## 1) wymagań technicznych określonych w wytycznych i instrukcjach wprowadzonych na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy lub;

## 2) specyfikacji certyfikacyjnych wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy lub,

## 3) wymagań technicznych określonych w przepisach innego państwa zapewniających ekwiwalentny, nie niższy poziom bezpieczeństwa niż wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 i 2

## 4) wymagań technicznych zgodnie z którymi statek powietrzny został dopuszczony do użytkowania – w przypadku statków powietrznych historycznych lub replik.

### Uzgodniona z Prezesem Urzędu podstawa wymagań technicznych będzie mogła być określona w oparciu o przepisy międzynarodowe stosowane do statków powietrznych certyfikowanych, takie jak m.in.: CS, JAR, Code 14 CFR), FAR),  CS-31, JAR-31, Title 14 CFR Part 31 lub FAR-31;

### Podstawa certyfikacji dla silników i śmigieł ustalana będzie w procesie nadzoru nad budową w oparciu o przepisy międzynarodowe takie jak: CS-E, CS-P, CS-22 Podczęść H i J, JAR-E, JAR-P, JAR-22 Podczęść H i J, Title 14 CFR Part 33 ,CFR Part 35 , FAR 33, FAR 35 lub BCAR.

### W przypadku uznawania obcego certyfikatu typu lub uznawania zdatności do lotu egzemplarza wyrobu lotniczego zaprojektowanego i zbudowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zastosowane:

### 1) przepisy techniczne, zgodnie, z którymi statek powietrzny został dopuszczony do użytkowania w państwie projektu lub budowy lub

### 2) uzgodnione z Prezesem Urzędu, zaproponowane przez wnioskującego wymagania techniczne.

### Podstawa certyfikacji będzie mogła, w tym przypadku, być ustalona w oparciu o przepisy międzynarodowe stosowane do statków powietrznych certyfikowanych, takie jak: CS, JAR, Title 14 CFR, FAR, BCAR, CAP, standardy ASTM;

## W przypadku uznawania zdatności do lotu statku powietrznego, dla którego wnioskujący wystąpił o dopuszczenie do lotów w warunkach VFR w nocy lub IFR oraz posiadającego wyposażenie do lotów w przestrzeni kontrolowanej, zastosowanie będą miały wymagania techniczne określone w przepisach, wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust.4 ustawy Prawo lotnicze lub przepisach uzgodnionych indywidualnie z Prezesem Urzędu.

W przypadku zastosowania w konstrukcji lub projekcie statku powietrznego niestandardowych rozwiązań, występowania nietypowych warunków użytkowania lub przeznaczenia statku powietrznego do wykonywania lotów w warunkach nieprzewidzianych w standardowych wymaganiach zdatności do lotu, wnioskujący zobowiązany jest uzgodnić z Prezesem Urzędu warunki specjalne i wykazać spełnienie przez statek powietrzny dodatkowych wymagań technicznych określonych w tych warunkach.

Przyjęta w projekcie rozporządzenia rozwiązania pozwolą między innymi na:

- stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju lotnictwa nieobjętego zakresem regulacji EASA, służącego użytkowaniu statków powietrznych o znaczeniu historycznym, eksperymentalnym, naukowym, sportowym, kolekcjonerskim, wyczynowym czy amatorskim,

- sprecyzowanie odnoszących się do tej grupy statków powietrznych wymagań technicznych,

- zwiększenie deklaratywności, uproszczenie i ujednolicenie nazewnictwa, określeń, definicji i wymagań dotyczących budowy, użytkowania i utrzymania ciągłej zdatności do lotu, oraz certyfikowania podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie projektowania, produkcji lub napraw i obsługi tych statków powietrznych,

- wprowadzenie ujednoliconych zasad przy wydawaniu dokumentów administracyjnych, dokumentów z prób dowodowych koniecznych do ich dopuszczenia do lotu oraz dokumentów zdatności do lotu,

- precyzyjne określenie klasy, kategorii, podkategorii statków powietrznych do wydania upoważnienia przez Prezesa Urzędu innym organom do wykonania niektórych czynności nadzoru lub kontroli na podstawie  art.22 ust. 3 ustawy.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia. Skrócony termin wejścia w życie przepisów niniejszego projektu jest podyktowany koniecznością wejścia w życie jego przepisów do dnia 19 marca 2013 r., co wynika z art. 18 ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), który zachowuje czasowo w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, w tym wydane z upoważnienia w art. 53 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951).

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) projektodawca nie przewiduje, aby projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Organizacje o charakterze lobbingowym wymienione w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową nie zgłosiły zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.

Stosownie do postanowień § 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

W opinii projektodawców, regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (98/415/WE).

III. Ocena skutków regulacji (OSR)

# 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje przedmiotowe rozporządzenie:

Rozporządzenie ma wpływ na właścicieli, użytkowników statków powietrznych jak również na podmioty realizujące działalność gospodarczą przy użyciu statków powietrznych z wyłączeniem usług przewozu lotniczego.

# 2. Projektowane rozporządzenie w ramach konsultacji społecznych zostało skonsultowane z następującymi podmiotami:

- Aeroklub Polski;

- Lotnicza Amatorska Federacja RP;

- Krajowe Towarzystwo Lotnicze „AOPA” Poland;

- Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991;

- General Aviation Sp. z o. o.;

- ZAKŁADY LOTNICZE Margański & Mysłowski S.A.;

- Allstar PZL Glider Sp. z o.o.;

- Henryk Mynarski, Zakład Szybowcowy „Jeżów”;

- LZP-N AERO-KROS;

- AERO AT Sp. z o.o.;

- Instytut Lotnictwa w Warszawie;

- Business Centre Club – Związek Pracodawców;

- Forum Związków Zawodowych;

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Linii Lotniczych RP;

- Ogólnopolski Porozumienie Związków Zawodowych;

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

- Związek Regionalnych Portów Lotniczych;

- Związek Rzemiosła Polskiego;

- Związek Zawodowy Personelu Pokładowego PLL „LOT” S.A.;

- Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych;

- Związek Zawodowy Pilotów Liniowych;

- Związek Zawodowy Pracowników PLL „LOT” S.A.;

- Związek Zawodowy Pracowników Służb Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Omówienie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych zawarte jest w załączniku do uzasadnienia.

- Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzenie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa ani budżety jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzenie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na poziom obciążeń administracyjnych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ponieważ wydawanie określonych w rozporządzeniu dokumentów nie będzie wiązało się z dodatkowymi czynnościami administracyjnymi.

- Wpływ na rynek pracy – wprowadzenie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

- Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw – projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie i uproszczenie przepisów oraz procedur postępowania przy dopuszczaniu do lotu statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA. Projektowana regulacja ma również na celu umożliwienie wszystkim podmiotom zainteresowanym lotnictwem amatorskim, eksperymentalnym budowy własnych, innowacyjnych projektów, odbudowę konstrukcji zabytkowych, przywracanie do stanu lotnego historycznych statków powietrznych, a także na budowę historycznych i wojskowych replik statków powietrznych. Regulacja umożliwi także dopuszczenie do cywilnego użytkowania wojskowych statków powietrznych, zarówno historycznych, jak i tych współczesnych po ich przekwalifikowaniu na wersję cywilną. Obserwowany od wielu lat wzrost zainteresowania statkami powietrznymi, nieobjętymi nadzorem EASA zarówno ze strony entuzjastów lotnictwa, konstruktorów–amatorów, stowarzyszenia lotnicze jak i profesjonalne ośrodki związane z lotnictwem, jak instytucje naukowe, uczelnie techniczne, podmioty z branży lotniczej, od małych po profesjonalne zakłady lotnicze, powinien być wspierany, ponieważ nie tylko przyczynia się do rozwoju lotnictwa rekreacyjnego, sportowego, wyczynowego czy pokazowego, ale również ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju ogólnej wiedzy lotniczej, kształcenia się młodego pokolenia związanego z lotnictwem. Wprowadzenie w rozporządzeniu odniesienia do szczegółowych wymagań technicznych zdatności do lotu, (zależnych od rodzaju statku powietrznego i złożoności prowadzonego procesu), które budowniczy konstruktor będzie musiał uwzględnić podejmując się budowy statku powietrznego w pojedynczym egzemplarzu, pozwoli już na etapie wstępnym przystąpienia do budowy na eliminowanie niebezpiecznych rozwiązań i w efekcie końcowym przyczyni się do podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa jego konstrukcji. Wprowadzenie minimalnych standardów wymagań w stosunku do podmiotów i osób podejmujących się działalności projektowania, produkcji oraz obsługi tych statków powietrznych, objęcie tych organizacji nadzorowaniem certyfikowanej działalności przez Prezesa Urzędu przyczyni się do podniesienia standardów bezpieczeństwa w tej  grupie statków powietrznych.

Projektowana regulacja stwarza zatem ramy prawne do przejrzystego użytkowania statków powietrznych objętych zakresem jego regulacji i przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa użytkowania statków powietrznych. Element bezpieczeństwa jest istotnym elementem budującym zaufanie, a także zainteresowanie formami aktywności lotniczej wykonywanej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą czy rekreacyjną z wykorzystaniem statków powietrznych objętych zakresem regulacji. Projektowana regulacja znosi bariery utrudniające stosowanie nowoczesnych i perspektywicznych technologii. Tym samym wzrośnie konkurencyjność i przedsiębiorczość podmiotów wykonujących działalność lotniczą, gdyż będą mogły zaoferować swoim potencjalnym klientom usługi, które będę się odbywać według jasnych i przejrzystych reguł uwzględniających zasady bezpieczeństwa. Projektowane rozporządzenie nie nakłada na producentów statków powietrznych dodatkowych, w stosunku do już obowiązujących powinności wynikających z odrębnych przepisów, które pociągałyby za sobą dodatkowe koszty.

- Wpływ na sytuację i rozwój regionalny – regulacja nie ma przełożenia na sytuację i rozwój regionalny.

# Footnotes

) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

14 Ksiega Kodeksu Przepisów Federalnych - Title 14 Code Federal Regulations (CFR), Subchapter C Aircraft, od Part 21- do Part 49– zawiera przepisy lotnicze USA, dostepne w Federal Aviation Administration, 800 Independence Ave., SW Washington DC. 20591 oraz na stronie internetowej www.faa. gov.com

FAR -Federal Aviation Regulation – wcześniejsze oznaczenie przepisów lotniczych USA Airworthiness Standard:dostępne jak w pkt odnośnika ) wyżej.

BCAR – British Civil Airworthiness Requirements – Civil Aviation Authority CAA UK wymagania zdatniości do lotu, dostępne na stronie internetowej CAA: www.caa.co.uk

CAP  Civil Aviation Authority CAA UK – brytyjskie wymagania zdatniości do lotu, dostępne na stronie internetowej CAA: www.caa.co.uk jak wyżej

# Text boxes

Nr Akt.

Nr akt:

Nr akt: