Projekt z dnia 15 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZNIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU)

z dnia ………………..………. 2014 r.

w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 87a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:

- strefy przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie tego statku;

- szczegółowe warunki użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w pkt 1;

- tryb wydawania zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w pkt 1.

1. W przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej określa się następujące strefy, w których emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł, o których mowa w pkt 1–3, w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie tego statku:

1)	dla laserów i świateł z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) – strefę obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 5 600 m (3 Mm) od punktu odniesienia lotniska i ograniczoną płaszczyznami bocznymi położonymi w odległości 18 500 m (10 Mm) wzdłuż linii centralnej przyrządowej drogi lub dróg startowych we wszystkich kierunkach oraz 500 m (1 600 ft) po obu jej lub ich stronach, z uwzględnieniem podejścia do lądowania z przesunięciem (offset) w taki sposób, że linia kursu radiolatarni kierunku przecina przedłużoną oś centralną drogi startowej pod kątem nie przekraczającym 5° w każdą stronę osi centralnej drogi startowej,

2)	dla lampionów i balonów z diodami LED – strefę obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 18 500 m (10 Mm) od punktu odniesienia lotniska,

3)	dla ogni sztucznych – strefę obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 9 250 m (5 Mm) od punktu odniesienia lotniska

– w przypadku lotnisk dla których zapewniana jest służba kontroli lotniska (TWR – Aerodrome Control Service) albo służba lotniskowej informacji powietrznej (AFIS – AerodromeFlight Information Service);

4)	dla laserów lub światła z innych źródeł, o których mowa w pkt 1–3 – strefę obejmującą przestrzeń powietrzną w bezpośrednim otoczeniu lądowiska przyszpitalnego, położonego w granicy strefy kontrolowanej lotniska (CTR – Control Zone), w promieniu 1852 m (1 Mm).

2. Punkt odniesienia lotniska, o którym mowa w ust. 1, jest publikowany w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska – Aeronautical Information Publication), wchodzącym w skład Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych.

3. Strefy, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

4. Strefy, o których mowa w ust. 1, są nanoszone na mapę i umieszczane na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz instytucjach zapewniających służby ruchu lotniczego, a także publikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska.

1. Laser lub światło z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) mogą być używane w zakresie czasowym, horyzontalnym, pionowym i odległościowym, o natężeniu oraz w warunkach rozpoczęcia, przerwania, wznowienia i zakończenia jego użycia, określonych w zgodzie na ich użycie.

2. W strefie, o której mowa w § 2 ust. 1, warunkiem użycia lasera lub światła z innych źródeł, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, jest zapewnienie łączności z właściwym terytorialnie organem instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

1. Wniosek o wydanie przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego zgody na użycie lasera lub światła z innych źródeł, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, zawiera:

- imię i nazwisko lub nazwę, siedzibę lub adres, a także numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej podmiotu występującego z wnioskiem;

- informacje o użyciu lasera lub światła z innych źródeł, w tym ich rodzaj, nazwę wydarzenia, miejsce, datę i czas lokalny jego rozpoczęcia i zakończenia – jeżeli jest to możliwe;

- lokalizację geograficzną użycia lasera lub światła z innych źródeł w podstawowym układzie odniesienia Światowego Systemu Geodezyjnego - 1984 WGS-84 (World Geodetic System’84) wraz z:

  - wysokością bezwzględną miejsca wydarzenia w metrach n.p.m.,

  - wysokością osadzenia lasera lub światła z innych źródeł w metrach – jeżeli źródło światła znajduje się na obiekcie,

  - określeniem kierunku i kąta wiązki lasera lub światła z innych źródeł w stopniach kątowych – jeżeli to możliwe;

- opis użycia lasera lub światła z innych źródeł, w tym informacje o planowanym kolorze, zasięgu i natężeniu wiązki lasera lub światła z innych źródeł oraz liczbie balonów z diodami LED i wysokości użycia ogni sztucznych;

- imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby obsługującej laser lub światło z innych źródeł.

2. Zgoda na użycie lasera lub światła z innych źródeł, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, oprócz elementów, o których mowa w ust. 1, określa:

- warunki koordynacji rozpoczęcia, przerwania, wznowienia i zakończenia użycia lasera lub światła z innych źródeł;

- organ zapewniający służbę ruchu lotniczego, z którym dokonuje się uzgodnień przed rozpoczęciem użycia lasera lub światła z innych źródeł – jeżeli jest to niezbędne.

3. W przypadku użycia lasera lub światła z innych źródeł, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, w przestrzeni powietrznej kontrolowanej zgodę wydaje właściwa terytorialnie instytucja zapewniająca służbę kontroli ruchu lotniczego (TWR – Aerodrome Control Service), a w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej właściwa terytorialnie instytucja zapewniająca lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS – Aerodrome Flight Information Service).

4. W przypadku użycia lasera lub światła z innych źródeł, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, w przestrzeni powietrznej, gdzie właściwa jest więcej niż jedna instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego, instytucja do której został złożony wniosek o wydanie zgody uzgadnia wydanie zgody z pozostałymi instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego.

1. W strefach przestrzeni powietrznej, o których mowa w § 2 ust. 1, właściwa terytorialnie instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego może określić, po przeprowadzeniu analizy ryzyka i po konsultacji z zarządzającym lotniskiem albo zgłaszającym lądowisko, przypadki kiedy emitowanie lub powodowanie emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na pokładzie tego statku.

2. Instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego publikuje informację w zakresie przypadków, o których mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej, a także publikuje w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

MINISTER

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia …………… (poz. …..)

Strefy przestrzeni powietrznej ograniczające użycie lasera lub światła z innych źródeł

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 87a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) dodanego do ww. aktu ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).

Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa statków powietrznych, poprzez uregulowanie w przepisach prawa stref przestrzeni powietrznej wykorzystywanych do żeglugi powietrznej, w których zabrania się emitowania lub powodowania emisji wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty, z uwagi na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie. Ponadto projekt określa warunki użycia lasera lub światła z innych źródeł (vide § 3). Biorąc pod uwagę, że ustawa – Prawo lotnicze przyjęła jako zasadę wydawanie zgód na użycie lasera lub światła z innych źródeł, projekt – w uzupełnieniu tych regulacji – stanowi, iż szczegółowe parametry tego użycia oraz m.in. ramy czasowe będą określane w  zgodzie na użycie lasera lub światła z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy).

W projekcie rozporządzenia uwzględniono przepisy pkt 2.18 oraz 2.18.5 Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), który określa koordynację działalności mogącej zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych oraz obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu zniwelowania negatywnych skutków promieniowania laserowego na operacje lotnicze. Uwzględniono także przepisy rozdziału 5 tomu II Załącznika 14 do ww. Konwencji, w zakresie dopuszczalnych wartości natężenia światła lasera w strefie przeznaczonej dla użycia lasera lub światła z reflektorów poszukiwawczych (szperaczy). Przy ustalaniu wielkości stref chronionych ze względu na poszczególne rodzaje czynności niebezpiecznych dla lotnictwa wykorzystano także rozwiązania zawarte w dokumencie władzy lotniczej Wielkiej Brytanii (UK CAA) CAP 736 (Operation of Directed Light, Fireworks, Toy Balloons and Sky Lanterns within UK Airspace - Civil Aviation Publication  UK CAA) oraz informacje zawarte w Eurocontrol SRC Doc 7 (Outdoor Laser Operations in the Navigable Airspace – Safety Regulation Commission Document).

Określając w przepisach rozporządzenia ww. strefy kierowano się także zasadą wynikającą z brzmienia przepisów ustawy, że strefy mogą obejmować jedynie przestrzeń, gdzie funkcjonują instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego, ponieważ zgoda na użycie laserów albo światła z innych źródeł jest wydawana tylko przez te instytucje. W przestrzeniach powietrznych nie objętych służbą ruchu lotniczego instytucje nie mogą wydawać zgód, ponieważ nie posiadają narzędzi aby monitorować takie przestrzenie – o czym zadecydowała już ustawa, przydzielając właśnie tym instytucjom uprawnienie do wydawania zgód.

Przypadki olśnienia, oślepienia lub wystąpienia poświaty przejawiają się głównie podczas najbardziej krytycznych faz lotu, tj. startu lub lądowania, kiedy członkowie załóg statków powietrznych muszą wykazywać największy stan skupienia i jak wskazują statystyki  w dobie coraz powszechniejszego wykorzystywania wiązki lasera lub światła z innych źródeł o coraz większym zasięgu i mocy działania, używanych w szczególności podczas imprez rozrywkowych na lotniskach, bądź w ich otoczeniu – występują coraz częściej. Warty podkreślenia jest również fakt, że skierowanie na statek powietrzny wiązki lasera lub światła z innych źródeł skutkować może oślepieniem członków załóg statków powietrznych, w następstwie czego może dojść do katastrofy lotniczej.

Z uwagi na powyższe, ustawodawca przewidział sankcję karną dla każdego kto wbrew zakazom określonym w art. 87a ustawy – Prawo lotnicze emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie, co wypełnia znamiona występku, za który grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (por. art. 7 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo lotnicze). Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Zgodnie z § 6 projektowanego rozporządzenia wejdzie ono w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Określenie powyższego terminu wejścia w życie projektowanego aktu wynika z konieczności opracowania map stref oraz ich umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego i instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego. Zgodnie z ustaleniami opracowaniem map zajmie się instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego, tj. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Do projektu rozporządzenia dołączono załącznik, w którym w formie graficznej przedstawiono strefy przestrzeni powietrznej ograniczające użycie lasera lub światła z innych źródeł.

W dniu 29 stycznia 2014 r. Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną wyraził kierunkową pozytywną opinię do przedłożonej wersji projektu przekazanej do konsultacji społecznych.

Zgodność regulacji z prawem UE – przedmiotowe regulacje są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) projektodawca nie przewiduje, aby projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Nie zgłoszono zainteresowania projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

- instytucje zapewniające służbę ruchu lotniczego;

- zarządzający lotniskami;

- zgłaszający lądowiska do ewidencji;

4)  użytkownicy lasera lub światła z innych źródeł.

2. Konsultacje społeczne.

Projekt został skonsultowany z następującymi podmiotami:

- Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;

- Przedsiębiorstwem Państwowe „Porty Lotnicze”;

- Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A.;

- Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy;

- Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A.;

- Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.;

- Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o.;

- Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.;

- Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.;

- Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność;

- Portem Lotniczym Wrocław S.A.;

- Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost;

- Portem Lotniczym Mazury Sp. z o.o., Lotnisko Mazury w Szymanach;

- Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o.;

- Mazowieckim Portem Lotniczym Sochaczew Sp. z o.o.;

- Portem Lotniczy Lublin S.A.;

- Port Lotniczym Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.;

- Portem Lotniczym Radom S.A.;

- Aeroklubem Polskim;

- Związkiem Regionalnych Portów Lotniczych;

- Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A.;

- EuroLOT  S.A.;

- SPZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;

- EXIN Sp. z o.o.;

- SprintAir S.A.;

- Sky Taxi Sp. z o.o.;

- General Aviation Services Sp. z o.o.;

- Air Poland Sp. z o.o.;

- Enter Air Sp. z o.o.;

- Jet Air Sp. z o.o.;

- SprintAir Cargo Sp. z o.o.;

- Blue Jet Sp. z o.o.;

- Fly Jet Sp. z o.o.;

- IBEX - U.L. Sp. z o.o.;

- AD ASTRA Executive Charter S.A.;

- Small Planet Airlines Sp. z o.o.;

- Aerogryf Aviation Sp. z o.o.;

- HI Flyer Polska Sp. z o.o.;

- Krajowym Towarzystwem Lotniczym AOPA Poland;

- WB Electronics;

- Instytutem Lotnictwa ;

- Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk ;

- Polskim Stowarzyszeniem Estradowym POLEST ;

- Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”;

- Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;

- Forum Związków Zawodowych;

- Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej;

- Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych – Lewiatan;

- Bussiness Centre Club – Związkiem Pracodawców;

- Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Uwagi do konsultowanego projektu zgłosiły następujące podmioty: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa –Modlin, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem projektodawcy zostało ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego projektu.

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzenie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

4. Wpływ na rynek pracy

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Projektowana regulacja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Zobowiązania zarówno operatorów jak i instytucji zapewniającej ATS dotyczące użycia lasera lub światła z innych źródeł nie zmieniają się w stosunku do obecnie istniejących. W dotychczasowej praktyce operatorzy kontaktowali się z PAŻP w celu uzyskania zgody, a instytucja ta dokonywała publikacji za pomocą służb informacji lotniczej.  Na czas użytkowania lasera i innych źródeł światła wyznaczano osobę do kontaktów z PAŻP, w związku z powyższym projekt rozporządzenia nie powoduje związanych z tym dodatkowych kosztów organizowania imprez masowych z wykorzystaniem lasera i innych źródeł światła.

6. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

# Footnotes

) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

# Text boxes

Rys. 2 użycie lampionów i balonów z diodami LED w otoczeniu lotnisk

10 Mm (18500 m)

Droga startowa

Rys. 1 użycie laserów i świateł reflektorów poszukiwawczych (szperaczy) w otoczeniu lotnisk

10 Mm (18500 m)

10 Mm (18500 m)

500 m

500 m

3 Mm (5600 m)

Droga startowa

Rys. 3 użycie ogni sztucznych w otoczeniu lotnisk

5 Mm (9250 m)

RWY

1 Mm (1852 m)

RWY

Rys. 4 użycie laserów i innych źródeł światła w otoczeniu lądowisk przyszpitalnych