Załączniki do rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia ……..   (Dz. U. poz. …)

Załącznik nr 1

Wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych

| Lp. | Dane lotnicze | ROZDZIELCZość PUBLIKACJI | Dokładność | typ danych | klasyfikacJA SpójnośCI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szerokość I Długość geograficzna |
| 1 | Punkty graniczne rejonu informacji powietrznej (FIR) | 1 minuta | 2 km | Deklarowane | Zwykła |
| 2 | Punkty graniczne stref zakazanych (P), ograniczonych (R) i niebezpiecznych (D) (poza granicami CTA/CTR) | 1 minuta | 2 km | Deklarowane | Zwykła |
| 3 | Punkty graniczne stref zakazanych (P), ograniczonych (R) i niebezpiecznych (D) (wewnątrz CTA/CTR) | 1 sekunda | 100 m | Obliczone | Ważna |
| 4 | Punkty graniczne CTA/CTR | 1 sekunda | 100 m | Obliczone | Ważna |
| 5 | Trasowe pomoce nawigacyjne, punkty skrzyżowania/przecięcia się i punkty drogi, punkty oczekiwania i punkty STAR/SID | 1 sekunda | 100 m | Zmierzone/ obliczone | Ważna |
| 6 | Punkt odniesienia lotniska | 1 sekunda | 30 m | Zmierzone/ obliczone | Zwykła |
| 7 | Punkt odniesienia lotniska dla śmigłowców | 1 sekunda | 30 m | Zmierzone/ obliczone | Zwykła |
| 8 | Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku | 1/10 sekundy | 3 m | Zmierzone | Ważna |
| 9 | Pomoce nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku dla śmigłowców | 1/10 sekundy | 3 m | Zmierzone | Ważna |
| 10 | Pozycje (fix)/punkty podejścia końcowego oraz inne ważne pozycje (fix)/punkty związane z procedurą podejścia według wskazań przyrządów | 1/10 sekundy | 3 m | Zmierzone/ obliczone | Ważna |
| 11 | Próg drogi startowej | 1/100 sekundy | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 12 | Koniec drogi startowej | 1/100 sekundy | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 13 | Miejsce oczekiwania przy drodze startowej | 1/100 sekundy | 0,5 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 14 | Punkty osi drogi startowej | - | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 15 | Punkty linii centralnej drogi kołowania/ prowadzenia na stanowisko postojowe | 1/100 sekundy | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 16 | Punkty linii centralnej naziemnej drogi kołowania i punkty powietrznej drogi kołowania śmigłowców | - | 0,5 m | Zmierzone/ obliczone | Ważna |
| 17 | Linia oznaczająca skrzyżowanie naziemnych dróg kołowania śmigłowców | - | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 18 | Linia oznaczająca skrzyżowanie dróg kołowania | 1/100 sekundy | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 19 | Linia prowadzenia do wyjścia | 1/100 sekundy | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 20 | Stanowiska postojowe samolotów/ punkty sprawdzania INS | 1/100 sekundy | 0,5 m | Zmierzone | Zwykła |
| 21 | Stanowiska postojowe śmigłowców/ punkty sprawdzania INS | - | 0,5 m | Zmierzone | Zwykła |
| 22 | Geometryczny środek TLOF lub progi FATO | 1/100 sekundy | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 23 | Granice płyty postojowej (wielokąt) | 1/10 sekundy | 1 m | Zmierzone | Zwykła |
| 24 | Płaszczyzna odladzania (wielokąt) | 1/10 sekundy | 1 m | Zmierzone | Zwykła |
| 25 | Przeszkody w strefie 1 | 1 sekunda | 50 m | Zmierzone | Zwykła |
| 26 | Przeszkody w strefie 2 | 1/10 sekundy | 5 m | Zmierzone | Ważna |
| 27 | Przeszkody w strefie 3 | 1/10 sekundy | 0,5 m | - | Ważna |
| 28 | Przeszkody w strefie 4 | - | 2,5 m | - | Ważna |
| 29 | Teren w strefie 1 | - | 50 m | - | Zwykła |
| 30 | Teren w strefie 2 | - | 5 m | - | Ważna |
| 31 | Teren w strefie 3 | - | 0,5 m | - | Ważna |
| 32 | Teren w strefie 4 | - | 2,5 m | - | Ważna |
| Wzniesienie / wysokość bezwzględna / wysokość względna |
| Lp. | Dane lotnicze | ROZDZIELCZość PUBLIKACJI | Dokładność | typ danych | klasyfikacJA SpójnośCI |
| 1 | Wzniesienie lotniska | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 2 | Wzniesienie lotniska dla śmigłowców | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 3 | Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia lotniska | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 4 | Undulacja geoidy WGS-84 w punkcie wzniesienia lotniska dla śmigłowców | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 5 | Próg drogi startowej dla podejść nieprecyzyjnych | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 6 | Próg FATO lotnisk dla śmigłowców z/bez podejścia PinS (punkt w przestrzeni) | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 7 | Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla podejść nieprecyzyjnych. | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 8 | Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO, geometryczny środek TLOF, dla lotnisk dla śmigłowców z/bez podejścia PinS (punkt w przestrzeni) | 1 metr lub 1 stopa | 0,5 m | Zmierzone | Ważna |
| 9 | Próg drogi startowej dla podejść precyzyjnych | 0,1 metra lub 0,1 stopy | 0,25 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 10 | Próg FATO dla lotnisk dla śmigłowców użytkowanych zgodnie z Dodatkiem 2 do Załącznika 14 ICAO | 0,1 metra lub 0,1 stopy | 0,25 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 11 | Undulacja geoidy WGS-84 na progu drogi startowej dla podejść precyzyjnych | 0,1 metra lub 0,1 stopy | 0,25 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 12 | Undulacja geoidy WGS-84 na progu FATO, geometryczny środek TLOF, lotnisk dla śmigłowców użytkowanych zgodnie z Dodatkiem 2 do Załącznika 14 ICAO | 0,1 metra lub 0,1 stopy | 0,25 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 13 | Punkty osi drogi startowej | - | 0,25 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 14 | Punkty linii centralnej drogi kołowania/ prowadzenia na stanowisko postojowe | - | 1 m | Zmierzone | Ważna |
| 15 | Punkty linii centralnej naziemnej drogi kołowania /powietrznej drogi kołowania smigłowców | - | 1 m | Zmierzone | Ważna |
| 16 | Wysokość względna nad progiem w podejściu precyzyjnym | 0,1 metra lub 0,1 stopy | 0,5 m | Obliczone | Krytyczna |
| 17 | Radioodległościo-mierz precyzyjny (DME/P) | 3 metry lub 10 stóp | 3 m | Zmierzone | Ważna |
| 18 | Radioodległościo-mierz (DME) | 30 metrów lub 100 stóp | 30 metrów lub 100 stóp | Zmierzone | Ważna |
| 19 | Minimalne wysokości bezwzględne | 50 metrów lub 100 stóp | 50 m | Obliczone | Zwykła |
| 20 | Przeszkody w strefie 1 | 1 metr | 30 m | Zmierzone | Zwykła |
| 21 | Przeszkody w strefie 2 | 0,1 metra | 3 m | Zmierzone | Ważna |
| 22 | Przeszkody w strefie 3 | 0,01 metra | 0,5 m | - | Ważna |
| 23 | Przeszkody w strefie 4 | 0,1 metra | 1 m | - | Ważna |
| 24 | Teren w strefie 1 | 1 metr | 30 m | - | Zwykła |
| 25 | Teren w strefie 2 | 0,1 metra | 3 m | - | Ważna |
| 26 | Teren w strefie 3 | 0,01 metra | 0,5 m | - | Ważna |
| 27 | Teren w strefie 4 | 0,1 metra | 1 m | - | Ważna |
| DEKLINACJA I DEKLINACJA MAGNETYCZNA |
| Lp. | Dane lotnicze | ROZDZIELCZość PUBLIKACJI | Dokładność | typ danych | klasyfikacJA SpójnośCI |
| 1 | Deklinacja pomocy nawigacyjnej VHF wykorzystywana do technicznego zestrojenia | 1 stopień | 1 stopień | Zmierzone | Ważna |
| 2 | Deklinacja magnetyczna NDB | 1 stopień | 1 stopień | Zmierzone | Zwykła |
| 3 | Deklinacja magnetyczna lotniska | 1 stopień | 1 stopień | Zmierzone | Ważna |
| 4 | Deklinacja magnetyczna lotniska dla śmigłowców | 1 stopień | 1 stopień | Zmierzone | Ważna |
| 5 | Deklinacja magnetyczna anteny nadajnika kierunku ILS | 1 stopień | 1 stopień | Zmierzone | Ważna |
| 6 | Deklinacja magnetyczna anteny azymutu MLS | 1 stopień | 1 stopień | Zmierzone | Ważna |
| NAMIAR |
| Lp. | Dane lotnicze | ROZDZIELCZość PUBLIKACJI | Dokładność | typ danych | klasyfikacJA SpójnośCI |
| 1 | Segment drogi lotniczej | 1 stopień | 1/10 stopnia | Obliczone | Zwykła |
| 2 | Namiar wykorzystywany do tworzenia pozycji (fix) na trasie i w rejonie lotniska | 1/10 stopnia | 1/10 stopnia | Obliczone | Zwykła |
| 3 | Segmenty trasy dolotu/odlotu w rejonie lotniska | 1 stopień | 1/10 stopnia | Obliczone | Zwykła |
| 4 | Namiar wykorzystywany do tworzenia pozycji (fix) w procedurze podejścia według wskazań przyrządów | 1/100 stopnia | 1/100 stopnia | Obliczone | Ważna |
| 5 | Zgranie wiązki nadajnika kierunku ILS (geograficzny) | 1/100 stopnia | 1/100 stopnia | Zmierzone | Ważna |
| 6 | Zgranie zera azymutu wiązki kierunku MLS (geograficzny) | 1/100 stopnia | 1/100 stopnia | Zmierzone | Ważna |
| 7 | Kierunek drogi startowej (geograficzny) | 1/100 stopnia | 1/100 stopnia | Zmierzone | Zwykła |
| 8 | Kierunek FATO (geograficzny) | 1/100 stopnia | 1/100 stopnia | Zmierzone | Zwykła |
| DŁUGOŚĆ / ODLEGŁOŚĆ / WYMIAR |
| Lp. | Dane lotnicze | ROZDZIELCZość PUBLIKACJI | Dokładność | typ danych | klasyfikacJA SpójnośCI |
| 1 | Długość segmentu drogi lotniczej | 1/10 km lub 1/10 NM | 1/10 km | Obliczone | Zwykła |
| 2 | Odległość między pozycjami (fix) na trasie | 1/10 km lub 1/10 NM | 1/10 km | Obliczone | Zwykła |
| 3 | Długość segmentów trasy dolotu/odlotu w rejonie lotniska | 1/100 km lub 1/100 NM | 1/100 km | Obliczone | Ważna |
| 4 | Odległość między pozycjami (fix) w procedurze podejścia według wskazań przyrządów w rejonie lotniska | 1/100 km lub 1/100 NM | 1/100 km | Obliczone | Ważna |
| 5 | Długość drogi startowej | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 6 | Długość FATO, wymiary TLOF | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 7 | Szerokość drogi startowej | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Ważna |
| 8 | Odległość przesuniętego progu | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Zwykła |
| 9 | Długość i szerokość zabezpieczenia wydłużonego startu | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Ważna |
| 10 | Długość i szerokość zabezpieczenia przerwanego startu | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 11 | Rozporządzalna długość lądowania (LDA) | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 12 | Rozporządzalna długość rozbiegu (TORA) | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 13 | Rozporządzalna długość startu (TODA) | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 14 | Rozporządzalna długość przerwanego startu (ASDA) | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Krytyczna |
| 15 | Szerokość pobocza drogi startowej | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Ważna |
| 16 | Szerokość drogi kołowania | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Ważna |
| 17 | Szerokość pobocza drogi kołowania | 1 metr lub 1 stopa | 1 m | Zmierzone | Ważna |
| 18 | Odległość między anteną nadajnika kierunku ILS i końcem drogi startowej | 1 metr lub 1 stopa | 3 m | Obliczone | Zwykła |
| 19 | Odległość między anteną nadajnika kierunku ILS i końcem FATO | - | 3 m | Obliczone | Zwykła |
| 20 | Odległość między anteną ścieżki schodzenia ILS i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej | 1 metr lub 1 stopa | 3 m | Obliczone | Zwykła |
| 21 | Odległość między markerami ILS i progiem drogi startowej | 1 metr lub 1 stopa | 3 m | Obliczone | Ważna |
| 22 | Odległość między anteną ILS DME i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej | 1 metr lub 1 stopa | 3 m | Obliczone | Ważna |
| 23 | Odległość między anteną azymutu MLS i końcem drogi startowej | 1 metr lub 1 stopa | 3 m | Obliczone | Zwykła |
| 24 | Odległość między anteną azymutu MLS i FATO | - | 3 m | Obliczone | Zwykła |
| 25 | Odległość między anteną elewacji MLS i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej | 1 metr lub 1 stopa | 3 m | Obliczone | Zwykła |
| 26 | Odległość między anteną MLS DME/P i progiem drogi startowej, mierzona wzdłuż linii centralnej | 1 metr lub 1 stopa | 3 m | Obliczone | Ważna |

Załącznik nr 2

Sposób publikacji danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych

§ 1. 1. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych składa się z następujących wydawnictw:

- Zbiór Informacji Lotniczych (AIP – Aeronautical Information Publication);

- Zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Amendment);

- Suplementy do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Supplement);

- Biuletyny Informacji Lotniczych (AIC– Aeronautical Information Circular);

- Biuletyny Informacji Przed Lotem (PIB – Pre-flight Information Bulletin);

- NOTAM (Notice To Airmen);

- wykazy kontrolne;

- wykazy ważnych NOTAM (Notice To Airmen).

2. Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, publikuje się zgodnie z systemem regulacji (AIRAC – Aeronautical Information Regulation And Control) określonym w rozdziale 6 Załącznika 15 do Konwencji.

3. Wydawnictwa, o których mowa w ust. 2 pkt 5-8, publikuje się niezwłocznie.

4. Służba informacji lotniczej, o której mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 549/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającego ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 23, z późn. zm.), niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o publikacji wydawnictwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 2. Zbiór Informacji Lotniczych (AIP – Aeronautical Information Publication) publikuje się w dwu tomach:

- I – pod nazwą „AIP Polska” – zgodny z Załącznikiem 15 do Konwencji w zakresie formatu, struktury i zawartości informacyjnej, uwzględniając że informacje o lotniskach na których możliwe jest wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR – Instrumental Flight Rules) publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I, a informacje o opłatach lotniskowych, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. ― Prawo lotnicze, w rozdziale GEN 4 tomu I;

- II – pod nazwą  „AIP Polska – AIP VFR” – wydawany w formacie A5, zgodnie z następującym wzorem:

|  | Tom II „AIP Polska – AIP VFR” |  |
| --- | --- | --- |
| VFR GEN – | Część I - Informacje ogólne |  |
| VFR GEN 0.1 | Spis treści Części I |  |
| VFR GEN 1.1 | Wstęp |  |
| VFR GEN 1.2 | Wykaz zmian do AIP VFR |  |
| VFR GEN 1.3 | Wykaz Suplementów do AIP VFR |  |
| VFR GEN 1.4 | Wykaz kontrolny stron AIP VFR |  |
| VFR GEN 1.5 | Lista poprawek ręcznych do AIP VFR |  |
| VFR GEN 1.6 | Wykaz dostępnych map lotniczych |  |
| VFR GEN 2.1 | Skróty występujące w AIP VFR |  |
| VFR GEN 2.2 | Znaki umowne dla map lotniczych w AIP VFR |  |
| VFR GEN 3.1 | Tabele przeliczeniowe stosowanych jednostek |  |
| VFR GEN 3.2 | Tabele wschodu i zachodu słońca |  |
| VFR GEN 3.3 | Sygnały wzrokowe |  |
|  | 1. Sygnały manewrowania od koordynatora ruchu naziemnego do statku powietrznego |  |
|  | 2. Wzrokowe sygnały na ziemi |  |
| VFR GEN 3.4 | Alfabet literowania w radiotelefonii i alfabet Morse’a |  |
| VFR GEN 4.1 | Sektory FIS – mapa lotnicza |  |
|  | Teoretyczne zasięgi radiostacji służb informacji powietrznej (FIS) na wysokości 500 ft AGL – mapa lotnicza |  |
|  | Teoretyczne zasięgi radiostacji służb informacji powietrznej (FIS) na wysokości 1000 ft AGL – mapa lotnicza |  |
|  | Teoretyczne zasięgi radiostacji służb informacji powietrznej (FIS) na wysokości 2000 ft AGL – mapa lotnicza |  |
|  | Sektory AIRMET - mapa lotnicza |  |
|  | Regiony nastawiania wysokościomierzy - mapa lotnicza |  |
|  | Służba informacji powietrznej (FIS): |  |
|  | 1. Rejon odpowiedzialności służby informacji powietrznej (FIS) |  |
|  | 2. Służba informacji powietrznej (FIS) w polskiej przestrzeni powietrznej (FIR WARSZAWA) |  |
|  | 3. Strefa obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) |  |
| VFR GEN 4.1.1 | Tabele |  |
|  | Tabela 1 - Wykaz miejsc posadowienia radiostacji i częstotliwości sektorów służby informacji powietrznej (FIS) |  |
|  | Tabela 2 - Wykaz punktów granicznych sektorów służby informacji powietrznej (FIS) |  |
|  | Tabela 3 - Sektory służby informacji powietrznej (FIS) |  |
|  | Tabela 4 - Rejony prognoz obszarowych i regiony nastawiania wysokościomierzy |  |
| VFR ENR | Część II - Trasa |  |
| VFR ENR 0.1 | Spis treści Części II |  |
| VFR ENR 1.1 | Polska przestrzeń powietrzna (FIR WARSZAWA) |  |
| VFR ENR 1.2 | Przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR) |  |
|  | 1. Przepisy ogólne |  |
|  | 2. Loty z widocznością (VFR) w przestrzeni kontrolowanej |  |
|  | 3. Loty z widocznością (VFR) w przestrzeni niekontrolowanej |  |
|  | 4. Loty z widocznością (VFR) w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) |  |
|  | 5. Loty specjalne z widocznością (VFR) |  |
|  | 6. Loty nocne z widocznością (VFR) |  |
|  | 7. Loty międzynarodowe z widocznością (VFR) |  |
|  | 8. Loty z widocznością (VFR) państwowych statków powietrznych |  |
|  | 9. Loty z widocznością (VFR) szybowców |  |
|  | 10. Wysokości lotów z widocznością (VFR) |  |
|  | 11. Przejście z lotu z widocznością (VFR) do lotu według wskazań przyrządów (IFR) |  |
|  | 12. Wykaz lotnisk dostępnych dla lotów międzynarodowych z widocznością (VFR) |  |
| VFR ENR 1.3 | Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VFR) |  |
| VFR ENR 1.4 | Procedury nastawiania wysokościomierza |  |
| VFR ENR 1.4.1 | Tabela poziomów przelotu |  |
| VFR ENR 1.5 | Planowanie lotów: |  |
|  | 1. Loty z widocznością (VFR) w przestrzeni kontrolowanej |  |
|  | 2. Loty z widocznością (VFR) w przestrzeni niekontrolowanej |  |
|  | 3. Plan lotu zgłaszany z powietrza (AFIL) |  |
|  | 4. Adresowanie planów lotu dla lotów z widocznością (VFR) |  |
|  | 5. Planowanie lotów z widocznością (VFR) w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) |  |
|  | 6. Biura Odpraw Załóg |  |
|  | 7. Wzór fomularza planu lotu |  |
| VFR ENR 2.1 | Strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne |  |
| VFR ENR 2.1.1 | Strefy zakazane - mapa lotnicza |  |
|  | Strefy zakazane - opis |  |
| VFR ENR 2.1.2 | Strefy ograniczone - mapa lotnicza |  |
|  | Strefy ograniczone - opis |  |
| VFR ENR 2.1.3 | Strefy niebezpieczne - mapa lotnicza |  |
|  | Strefy niebezpieczne - opis |  |
| VFR ENR 2.2 | Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) - mapa lotnicza |  |
|  | Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) - opis |  |
| VFR ENR 2.3 | Wojskowe strefy ruchu lotniskowego (MATZ) - mapa lotnicza |  |
|  | Strefy lotnictwa wojskowego - opis |  |
| VFR ENR 2.4 | Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT) - mapa lotnicza |  |
|  | Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT) - opis |  |
| VFR ENR 2.5 | Wojskowe trasy lotów (MRT) na małych wysokościach - mapa lotnicza |  |
|  | Wojskowe trasy lotów (MRT) na małych wysokościach - opis |  |
| VFR ENR 2.6 | Strefy czasowo wydzielone (TSA), czasowo zarezerwowana przestrzeń powietrzna (TRA), korytarze dolotowe (TFR) - mapa lotnicza |  |
|  | Strefy czasowo wydzielone (TSA), czasowo zarezerwowana przestrzeń powietrzna (TRA), korytarze dolotowe (TFR) oraz strefy ćwiczeń (EA) - opis |  |
| VFR ENR 2.6.1 | Strefy czasowo wydzielone (TSA) |  |
| VFR ENR 2.6.2 | Korytarze dolotowe (TFR) |  |
| VFR ENR 2.6.3 | Czasowo zarezerwowana przestrzeń powietrzna (TRA) |  |
| VFR ENR 2.7 | Elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej |  |
| VFR ENR 2.8 | Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej - ADIZ |  |
| VFR ENR 3.1 | Delegacja służb ATS |  |
| VFR AD – | Część III – Lotniska VFR oraz informacje istotne dla ruchu VFR dla lotnisk opublikowanych w tomie I AIP Polska |  |
| VFR AD 0.1 | Spis treści Części III |  |
| VFR AD 1 – | Wykaz lotnisk Wykaz lotnisk - mapa lotnicza |  |
|  | Wykaz lotnisk - tabela |  |
| VFR AD 2 – | Lotniska |  |
|  | Zawartość informacyjna VFR AD 2 Dane o lotnisku: punkt odniesienia lotniska -współrzędne w układzie WGS-84; dane kontaktowe zarządzającego lotniskiem: adres, telefon, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej; godziny pracy; dozwolony ruch lotniczy; dostępność służb ruchu lotniczego; dane o strefie ATZ, CTR, TMA - granice poziome i pionowe; radiowy znak wywoławczy oraz stosowana częstotliwość łączności radiowej, języki stosowane w łączności radiowej; dostępność informacji meteorologicznej; dostępność paliw, smarów i możliwość naprawy statków powietrznych; możliwość hangarowania statków powietrznych; dostępność noclegów i hoteli; kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej; punkty (trasy) dolotowe lub odlotu z widocznością (VFR), o ile zostały wyznaczone; opłaty; informacje dodatkowe. |  |
|  | Mapy dotyczące lotnisk: 1) mapa lub plan lotniska – w zależności od wielkości lotniska w skali 1:10 000, 1:15 000 lub 1: 20 000 zawierająca: a) pole wzlotów i drogi startowe, b) infrastrukturę lotniska, c) granice lotniska, d) dane w formie tabelki dotyczące drogi startowej i pasa drogi startowej lub pasa startowego i jego zabezpieczenia (kierunki geograficzny i magnetyczny, wymiary, rodzaj nawierzchni, nośność nawierzchni, deklarowane długości); 2) mapa operacyjna dla lotów z widocznością (VFR) w skali 1 : 50 000 zawierająca: a) strefy ATZ, MATZ, CTR, TMA, b) pozostałe elementy przestrzeni powietrznej, c) trasowe przeszkody lotnicze, d) lotniskowe przeszkody lotnicze, e) budowę kręgów nadlotniskowych z podziałem na kręgi dla statków powietrznych z napędem i statków powietrznych bez napędu (jeśli wyznaczono), f) trasy dolotowe/odlotowe, g) podkład topograficzny. 3) mapa operacyjna dla lotów VFR w skali 1 : 250 000 zawierająca: a) strefy ATZ, MATZ, CTR, TMA, b) pozostałe elementy przestrzeni powietrznej, c) trasowe przeszkody lotnicze, d) trasy dolotowe/odlotowe, e) podkład topograficzny. 4) mapa lotnicza Polski 1:500 000 (wycinek w otoczeniu lotniska) zawierająca: a) elementy przestrzeni powietrznej w zasięgu mapy, b) trasowe przeszkody lotnicze, c) podkład topograficzny. |  |