Projekt z dnia 27 lutego 2013 r.

Po Komisji Prawniczej

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji2)

Na podstawie art. 59a ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)	drodze startowej bez nawierzchni sztucznej – należy przez to rozumieć drogę startową posiadającą jedną z następujących nawierzchni naturalnych: darniową, darniową wzmocnioną, gruntową, gruntową wzmocnioną;

2)	drodze startowej z nawierzchnią sztuczną – należy przez to rozumieć drogę startową posiadającą nawierzchnię wykonaną z betonu cementowego lub betonu asfaltowego;

3)	Załączniku 14 tom I - należy przez to rozumieć Załącznik 14 tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC z 2011 r. Nr 4, poz. 4);

4)	Załączniku 14 tom II - należy przez to rozumieć Załącznik 14 tom II „Lotniska dla śmigłowców” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym(Dz. Urz. ULC z 2010 r., nr 25, poz. 100);

5)	drodze startowej, drodze kołowania, polu wzlotów, polu ruchu naziemnego, kodzie referencyjnym lotniska, przeszkodzie lotniczej, wskaźniku kierunku wiatru, progu, rozporządzalnej długości drogi startu, rozporządzalnej długości rozbiegu, powierzchni podejścia, powierzchni wznoszenia, wzrokowych pomocach nawigacyjnych – należy przyjmować ich znaczenie zgodne z przepisami Załącznika 14 tom I.

Rozdział 2

Wymagania w stosunku do lotnisk dla samolotów

§ 3. 1. Elementy pola ruchu naziemnego na lotniskach dla samolotów mogą mieć nawierzchnię sztuczną lub nawierzchnię naturalną.

2. Równość, współczynnik tarcia oraz wytrzymałość nawierzchni sztucznych części pola ruchu naziemnego wykonanych z betonu asfaltowego lub z betonu cementowego określają normy przenoszące normy europejskie: PN-EN 13036-4:2004, PN-EN13036-7:2004, PN-EN13036-8:2004.

3. Dla lotnisk z drogą startową o nawierzchni sztucznej, do obszarów bez nawierzchni sztucznej, przeznaczonych do wykonywania operacji lotniczych, stosuje się przepisy dotyczące lotnisk z drogą startową bez nawierzchni sztucznej.

Rozdział 3

Wymagania w stosunku do lotnisk dla samolotów

z drogą startową bez nawierzchni sztucznej

§ 4. 1. Na lotnisku wyznacza się co najmniej jedną drogę startową.

2. W przypadku lotniska mającego kilka dróg startowych jako główną drogę startową wyznacza się drogę startową najdłuższą lub najczęściej użytkowaną.

§ 5. 1. Kształt i wymiary pola wzlotów lotniska uwzględniają kierunki dominujących wiatrów, topografię terenu w otoczeniu lotniska oraz rodzaje statków powietrznych wykonujących na tym lotnisku operacje lotnicze.

2. Na lotnisku z jedną drogą startową granicami tej drogi startowej są granice pola wzlotów.

§ 6. Na lotnisku z drogą startową bez nawierzchni sztucznej mogą być stosowane nawierzchnie sztuczne na innych niż drogi startowe częściach pola ruchu naziemnego.

§ 7. 1. W przypadku lotniska posiadającego wyłącznie drogi startowe bez nawierzchni sztucznej nie określa się litery kodu referencyjnego lotniska.

2. Cyfra kodu referencyjnego lotniska określana jest dla głównej drogi startowej.

§ 8. 1. Długość drogi startowej odpowiada co najmniej długości:

1) zapewniającej wyhamowanie prędkości statku powietrznego podczas operacji lądowania statku powietrznego o dopuszczalnych największych wymiarach i największym ciężarze, aż do jego zatrzymania się, przy założeniu, że przelot nad początkiem drogi startowej następuje na wysokości co najmniej 10 m lub nad obiektami budowlanymi lub naturalnymi występującymi w strefie powierzchni podejścia na wysokości co najmniej 15 m, albo

2) zapewniającej przelot statku powietrznego przy wykonywaniu operacji startu na wysokości co najmniej 10 m nad końcem drogi startowej oraz co najmniej 15 m nad obiektami budowlanymi lub naturalnymi występującymi w strefie powierzchni wznoszenia

– w zależności od tego, która z tych długości jest większa.

2.Wymagania określone w ust. 1 pkt 2 stosuje się również w przypadku zespołu samolotu holującego i statku powietrznego holowanego.

§ 9. Szerokość drogi startowej nie może być mniejsza niż:

1)	80 m w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 3 i 4;

2)	50 m w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 1 i 2.

§ 10. 1. Ukształtowanie podłużne drogi startowej ma umożliwiać widzialność dowolnego punktu położonego na wysokości 2 m nad powierzchnią drogi startowej, odległego o co mniej połowę jej długości.

2. W przypadku krzyżujących się dróg startowych możliwe jest uproszczenie granicy pola wzlotów i jednoczesne jego powiększenie poprzez łączenie czołowych krawędzi dróg startowych, zapewniające pośrednie kierunki lądowań i startów – między kierunkami osi dróg startowych.

3. Zastosowanie powiększenia, o którym mowa w ust. 2, jest uwarunkowane powierzchniami podejścia wolnymi od przeszkód lotniczych na kierunkach pośrednich podejść oraz przygotowaniem powiększonej w ten sposób powierzchni pola wzlotów zgodnie z wymogami określonymi w § 14.

§ 11. 1. Różnica między najwyżej i najniżej położonymi punktami osi drogi startowej nie może przekraczać:

1)	1,5 % w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 3 i 4;

2)	2,5 % w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 1 i 2;

3)	15 % w przypadku lotniska położonego w obszarach górskich, pod warunkiem podstawowego jego wykorzystywania do lotów sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych.

2. Miejscowe nachylenie podłużne osi drogi startowej nie może przekraczać:

1)	2,5 % w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 3 i 4;

2)	3 % w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 1 i 2;

3)	20 % w przypadku lotniska położonego w obszarach górskich, pod warunkiem podstawowego jego wykorzystania do lotów sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych.

3. Zmiany nachyleń podłużnych osi drogi startowej mają być łagodne, o minimalnym promieniu krzywizny:

1) 10000 m w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 3 i 4;

2) 5000 m w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 1 i 2.

4. Odległość między załamaniami sąsiednich prostych profilu podłużnego niwelety osi drogi startowej ma wynosić nie mniej niż 40 m.

5. W przypadku lotniska położonego w obszarach górskich, pod warunkiem podstawowego wykorzystywania tego lotnisk do lotów sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych, odległość między załamaniami sąsiednich prostych profilu podłużnego niwelety osi drogi startowej ma wynosić nie mniej niż 20 m.

§ 12. 1. Nachylenie poprzeczne powierzchni drogi startowej ma być nie większe niż:

1)	2,5 % w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 3 i 4;

2)	3 % w przypadku lotniska o kodzie referencyjnym 1 i 2;

3)	15 % w przypadku lotniska położonego w obszarach  górskich, pod warunkiem podstawowego wykorzystywania tego lotniska do lotów sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych.

2. Nachylenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsze niż:

1)	0,5 % w przypadku określonym w ust. 5;

2)	1 % w przypadku określonym w ust. 4.

3. Zmiany nachyleń profilu poprzecznego drogi startowej, o której mowa w ust. 1, mają być łagodnie, z zastosowaniem krzywych o minimalnym promieniu 3000 m.

4. Profil poprzeczny drogi startowej ma być wypukły, dwukierunkowy-symetryczny lub jednokierunkowy.

5. Dopuszcza się poziomy lub wklęsły profil poprzeczny drogi startowej w przypadku występowania w jej strukturze gruntu gliniasto-piaszczystego z przewagą frakcji piaskowej zapewniającego przepuszczalność wody.

§ 13. 1. Ukształtowanie powierzchni drogi startowej ma ułatwiać szybkie odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni, z uwzględnieniem rzeźby terenu, rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych, jak również skrzyżowania z inną drogą startową.

2. Nawierzchnie inne niż nawierzchnie drogi startowej usytuowane na polu ruchu naziemnego mają mieć spadki uzależnione od rodzaju gruntu, zapewniające skuteczny spływ wód opadowych.

3.  Do odprowadzania wód opadowych należy stosować urządzenia wspomagające:

1)	odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni pola wzlotów;

2)	przechwytywanie  wody, która spływa na pole wzlotów z sąsiadujących terenów;

3)	obniżenie zwierciadła wód gruntowych.

4. W przypadkach nadmiernego nawilgocenia gruntu na całym obszarze lotniska należy stosować:

1)	drenaż, lub

2)	rowy melioracyjne usytuowane poza zabezpieczeniem pola wzlotów

– przechwytujące wodę z terenów położonych wyżej.

5. Urządzenia, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą stanowić przeszkody lotniczej.

6. Na obszarze pola ruchu naziemnego nie mogą występować uszkodzenia, zanieczyszczenia, lokalne wzniesienia lub zagłębienia, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu wykonywanych operacji lotniczych.

§ 14. 1. Nawierzchnia pola wzlotów ma mieć wytrzymałość, określoną na podstawie przyjętych obciążeń eksploatowanych statków powietrznych, z uwzględnieniem tych obciążeń na jednostkę powierzchni i częstotliwości ich występowania.

2. Nawierzchnia darniowa pola wzlotów ma mieć jednakową nośność na całej powierzchni oraz równomierny porost traw o mocnym i gęstym systemie korzeniowym i wysokości trawy nieprzekraczającej 15 cm.

3. Nawierzchnie darniowe pola wzlotów zakłada się na gruncie o takiej wytrzymałości, aby odkształcenie pionowe nawierzchni podczas przejazdu koła eksploatowanego statku powietrznego o największych wymiarach, największym ciężarze oraz ciśnieniu jednostkowym na badaną powierzchnię około 6 kG/cm2 (0,6 MPa), wynosiło nie więcej niż 2 cm.

4. Nawierzchnie darniowe pola ruchu naziemnego inne niż określone w ust. 1 mają być tak zagęszczone, aby w czasie ruchu statków powietrznych nie powstawały koleiny głębsze niż 5 cm.

5. Jakość nawierzchni darniowych pola ruchu naziemnego, na których znajdują się samoloty z pracującymi silnikami, nie może być gorsza od jakości nawierzchni na drodze startowej.

6. Części pola ruchu naziemnego, inne niż określone w ust. 1, urządza się w taki sposób aby kołowanie statków powietrznych z własnym napędem lub holowanych, odbywało się bez narażania innych statków powietrznych na uszkodzenia, z uwzględnieniem parametrów fizycznych i eksploatacyjnych statków powietrznych.

7. Dopuszcza się gruntową nawierzchnię pola wzlotów wykazującą wytrzymałość, określoną w ust. 3, pod warunkiem, że nawierzchnia ta będzie chroniła przed powstawaniem zastoisk wody, błota oraz pyłu, które mogłyby powodować uszkodzenia statku powietrznego.

8. Dopuszcza się możliwość stosowania na drogach startowych wzmocnienia podłoża nawierzchni darniowej w celu uzyskania zwiększonej jej wytrzymałości, pod warunkiem zachowania na powierzchni jednorodnej nawierzchni darniowej.

§ 15. 1. Granicę pola wzlotów oznacza się za pomocą znaków granicznych, które zapewnią jego identyfikację z kabiny statku powietrznego znajdującego się w powietrzu i na ziemi oraz wykonywanie operacji lotniczych bez możliwości niezamierzonego wykołowania poza granicę pola wzlotów.

2. Znaki graniczne rozmieszcza się na granicy pola wzlotów lub na zewnątrz pola wzlotów w odległości do 3 m od jego granicy.

3.  Znaki graniczne rozmieszcza się w miarę możliwości w jednakowej odległości jednakże nie większej niż co 100 m.

4. Wzdłuż poprzecznej granicy drogi startowej mają być umieszczone co najmniej 3 znaki graniczne, w tym znaki narożne.

5. W przypadku kilku dróg startowych na polu wzlotów, znaki graniczne umieszcza się również we wszystkich miejscach załamań granicy pola wzlotów.

6. Kształt i wymiary znaków granicznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

7. Znak graniczny ma być przenośny, mieć konstrukcję łamliwą, barwę białą lub pomarańczową albo kombinację tych barw w celu zapewnienia jak największego kontrastu z tłem.

8. W przypadku utrzymywania trawy o wysokości do 5 cm dopuszcza się umieszczanie na poziomie terenu płaskich znaków barwy białej lub innej zapewniającej jak największy kontrast z tłem.

9. Wymiary płaskich znaków poziomych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. 1. W warunkach zimowych, jeżeli znaki graniczne, o których mowa w § 15, są niewidoczne z kabiny statku powietrznego znajdującego się w powietrzu i na ziemi, stosuje się znaki dla drogi startowej pokrytej śniegiem.

2. Znaki dla drogi startowej pokrytej śniegiem używa się do oznaczenia granicy użytkowej części drogi startowej pokrytej śniegiem.

3. Znaki, o których mowa w ust. 2, umieszcza się wzdłuż boków pokrytej śniegiem drogi startowej, w odstępach nie większych niż 100 m, symetrycznie względem osi drogi startowej i w odległości poprzecznej od osi drogi startowej nie mniejszej niż 1,5 szerokości statku powietrznego.

4. Znaki, o których mowa w ust. 2, umieszcza się poprzecznie do drogi startowej pokrytej śniegiem dla wskazania progu i końca tej drogi.

5. Znaki, o których mowa w ust. 2, mają być przenośne, o konstrukcji łamliwej, dobrze widoczne, w barwach na przemian czarnej i pomarańczowej, umieszone pionowo oraz mieć wysokość od 0,5 do 1,5 m, z możliwością ich umocowania na pokrywie śnieżnej lub w gruncie, również jako znaki poziome widoczne z kabiny statku powietrznego znajdującego się w powietrzu i na ziemi.

6. Kształt znaków dla drogi startowej pokrytej śniegiem określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 17. 1. W przypadku użytkowania lotniska w porze nocnej stosuje się oświetlenie obejmujące światła krawędziowe drogi startowej, światła początku i końca drogi startowej oraz wskaźnik kierunku lądowania. Zastosowane światła mogą być stacjonarne lub przenośne.

2. Światła krawędziowe mają:

1)	być barwy białej;

2)	być rozmieszczone w odstępach niewiększych niż 100 m wzdłuż bocznej granicy drogi startowej;

3)	mieć światłość niemniejszą niż 25 kandeli;

4)	być widoczne ze wszystkich kierunków niezbędnych do wykonywania operacji startu lub lądowania;

5)	wysyłać wiązkę świetlną pod kątem co najmniej 15° nad linią horyzontu.

3. Do nocnego oznakowania początku drogi startowej stosuje się światła jednokierunkowe barwy zielonej, o światłości nie mniejszej niż w przypadku świateł, o których mowa w ust. 2, wysyłające wiązkę świetlną pod kątem co najmniej 15° nad linią horyzontu.

4. Do nocnego oznakowania końca drogi startowej stosuje się światła jednokierunkowe barwy czerwonej, o światłości nie mniejszej niż w przypadku świateł, o których mowa w ust. 2, wysyłające wiązkę świetlną pod kątem, co najmniej 15o nad linią horyzontu.

5. Jeżeli początek drogi startowej używany jest również jako koniec drogi startowej, oprawy świateł początku drogi startowej mogą być wykorzystane również jako oprawy świateł końca drogi startowej przy zastosowaniu odpowiednich filtrów barwnych.

6. Światła początku oraz końca drogi startowej instaluje się w liczbie co najmniej sześciu lamp równomiernie rozmieszczonych pomiędzy rzędami świateł krawędziowych drogi startowej oraz symetrycznie względem jej linii osiowej, rozmieszczonych w dwóch grupach, w których światła są równo oddalone od siebie, a odległość pomiędzy grupami świateł jest niewiększa niż połowa odległości pomiędzy światłami krawędziowymi drogi startowej.

7. Schemat układu świateł drogi startowej bez nawierzchni sztucznej, o których mowa  w ust. 1-6, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

8. Światła, o których mowa w ust. 1-6, instaluje się w odległości nie większej niż 0,5 m od zewnętrznej strony znaków granicznych drogi startowej.

9. W przypadku lotów innych niż loty handlowe, dopuszcza się zastosowanie układu świateł drogi startowej który, co najmniej:

1)	wskazuje miejsce rozpoczęcia i kierunek startu oraz granicę rozporządzalnej drogi startu-w przypadku startu;

2)	wskazuje kierunek lądowania i miejsce przyziemienia oraz granice rozporządzalnej drogi startu-w przypadku lądowania;

3)	ma światła barwy określonej w ust. 2-4;

4)	umożliwia pilotowi orientację co do kierunku startu i lądowania, rozporządzalnej długości rozbiegu i dobiegu, strefy przyziemienia lub drogi kołowania.

10. Zarządzający lotniskiem zapewnia, aby:

1)	wskaźnik kierunku lądowania był oświetlony;

2)	zainstalowane światła nie będą zasłaniane przez znaki graniczne i inne przedmioty lub przeszkody.

§ 18. 1.  Poza granicą pola wzlotów zapewnia się zabezpieczenie pola wzlotów, od którego wyprowadza się powierzchnie wyznaczające dopuszczalne wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

2. Odległości między granicą pola wzlotów a granicą zabezpieczenia pola wzlotów wynoszą, co najmniej:

1)	na możliwych kierunkach startu i podejścia do lądowania:

a)	60 m - w przypadku lotnisk o kodzie referencyjnym 3 i 4,

b)	30 m - w przypadku lotnisk o kodzie referencyjnym 1 i 2;

2)	na innych kierunkach:

a)	15 m - w przypadku lotnisk o kodzie referencyjnym 3 i 4,

b)	10 m - w przypadku lotnisk o kodzie referencyjnym 1 i 2.

3. Zabezpieczenie pola wzlotów ma mieć powierzchnię uporządkowaną o nachyleniu nie przekraczającym 5%, bez nagłych różnic poziomów, zapewniającą ochronę statku powietrznego przed uszkodzeniem w przypadku jego wykołowania poza granicę pola wzlotów.

§ 19. 1. Urządzenia nawigacyjne zlokalizowane na lotnisku mają mieć system zasilania elektroenergetycznego.

2. W przypadku wystąpienia awarii systemu elektroenergetycznego lotniska zasilającego radiowe oraz wzrokowe pomoce nawigacyjne system ten nie może powodować wytwarzania błędnych i mylących informacji wzrokowych lub komunikatów dla załogi statku powietrznego.

§ 20. Lotnisko powinno być zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób i pojazdów oraz przed wtargnięciem na nie zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla statków powietrznych.

Rozdział 4

Wymagania w stosunku do lotnisk dla samolotów

z drogą startową o nawierzchni sztucznej

§ 21. 1. W przypadku lotnisk dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej, z zastrzeżeniem § 22–27, stosuje się normy i zalecane metody postępowania określone w Załączniku 14 tom I w:

1)	rozdziale 1 „Informacje ogólne”, z wyłączeniem pkt 1.2, 1.4, 1.5 i 1.6;

2)	rozdziale 2 „Dane lotniska”, z wyłączeniem pkt 2.1.4, 2.7.2, 2.8, 2.9.6 - 2.9.11, 2.10.2;

3)	rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne”, z wyłączeniem pkt 3.1.11, 3.1.12, 3.1.16, 3.1.18, 3.1.20, 3.1.22, 3.1.24, 3.1.25, 3.3.2, 3.3.11, 3.3.13, 3.4.11, 3.5.3, 3.5.11, 3.7.4,  3.7.5, 3.8, 3.9, 3.12.1, 3.12.4, 3.12.7, 3.12.8 i 3.13 - 3.15;

4)	rozdziale  5 „Wzrokowe pomoce nawigacyjne”, z wyłączeniem pkt 5.1.1.5,  5.1.4, 5.2.1.7, 5.2.1.8, 5.2.2, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.6.5, 5.2.7 - 5.2.9, 5.2.10.5, 5.2.10.6, 5.2.11 - 5.2.14, 5.2.16, 5.2.17, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2, 5.3.5.2 lit. a, 5.3.5.5,  5.3.7, 5.3.10.6,  5.3.12.2, 5.3.12.4, 5.3.14, 5.3.16, 5.3.18, 5.3.19.3,  5.3.19.11, 5.3.20 - 5.3.26, 5.4, 5.5.2 i 5.5.4 - 5.5.8;

5)	rozdziale 7 „Pomoce wzrokowe dla oznakowania stref o ograniczonym użytkowaniu”;

6)	rozdziale 8 „Systemy elektryczne”, z wyłączeniem pkt 8.1.2 - 8.1.5,  8.1.8 - 8.1.11,   8.3.1 i 8.3.3 - 8.3.5;

7)	rozdziale 10 „Utrzymanie lotniska”, z wyłączeniem pkt  10.1, 10.2.3 - 10.2.6, 10.3 i 10.4;

8)	Dodatku 1 „Kolory naziemnych świateł lotniczych, oznakowania poziomego, znaków pionowych oraz tablic”;

9)	Dodatku 2 „Charakterystyki naziemnych świateł lotniczych”;

10)	Dodatku 3 „Oznakowanie poziome nakazu i oznakowanie informacyjne”;

11)	Dodatku 4 „Wymagania dotyczące projektowania znaków pionowych dla dróg kołowania”;

12)	Dodatku 5 „Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych”.

2. Jeżeli w uwagach do norm albo zalecanych metod postępowania wymienionych w ust. 1 mowa jest o dokumentach (Doc) opublikowanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) uwag tych nie stosuje się.

§ 22. 1. Jeżeli lotnisko wyposażone jest w:

1)	płytę postojową – to ma ona spełniać wymagania określone  w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa, w Załączniku 14 tom I w:

a)	rozdziale 2 „Dane lotniska” w pkt 2.7.2,

b)	rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” w pkt 3.13,

c)	rozdziale 5 „Wzrokowe pomoce nawigacyjne” w pkt 5.2.13, 5.2.14 i 5.3.23;

2)	płaszczyznę zawracania – to ma ona spełniać wymagania określone w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa, w Załączniku 14 tom I w:

a)	rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” w pkt 3.3.2, 3.3.13,

b)	rozdziale 5 „Wzrokowe pomoce nawigacyjne” w pkt 5.2.9 i 5.3.18;

3)	drogę kołowania – to ma ona spełniać wymagania określone w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w:

a)	rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” w pkt 3.9,

b)	rozdziale 5 „Wzrokowe pomoce nawigacyjne” w pkt 5.3.16, 5.5.5 i 5.5.6;

4)	stanowisko odladzania – to ma ono spełniać wymagania określone w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w:

a)	rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne lotniska” w pkt 3.15,

b)	rozdziale 5 „Wzrokowe pomoce nawigacyjne” w pkt 5.3.21;

5)	radiolatarnię VOR – to ma ona spełniać wymagania określone w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w rozdziale 5 „Wzrokowe pomoce nawigacyjne” w pkt 5.2.12;

6)	radiowysokościomierz – to ma on spełniać wymagania określone w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne lotniska” w pkt 3.8.

2.  W przypadku lotnisk na których wykonywane są loty handlowe stosuje się wymagania określone w normach i zalecanych metodach postępowania, o których mowa w Załączniku 14 tom I w:

1)	rozdziale 2 „Dane lotniska” w pkt 2.10.2;

2)	rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne” w pkt 3.1.24, 3.4.11 i 3.14;

3)	rozdziale 5 „Wzrokowe pomoce nawigacyjne” w pkt 5.2.2, 5.2.7, 5.2.16, 5.2.17, 5.3.2, 5.3.22, 5.3.23, 5.3.26, 5.4 i 5.5.4 - 5.5.6;

4)	rozdziale 8 „Systemy elektroenergetyczne” w pkt 8.1.3 i 8.1.10;

5)	rozdziale 10 „Utrzymanie lotniska” w pkt 10.4.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się w przypadku norm i zalecanych metod postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 23. 1. Zarządzający lotniskiem z drogą startową o nawierzchni sztucznej określa rozporządzalne długości drogi startu.

2. Sposób wyznaczania rozporządzalnych długości drogi startu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Jeżeli zarządzający lotniskiem zastosuje na lotnisku z drogą startową o nawierzchni sztucznej zabezpieczenie wydłużonego startu  albo zabezpieczenie przerwanego startu, to wyznacza te zabezpieczenia zgodnie z pkt 2 załącznika A do Załącznika 14 tom I.

§ 24.  W przypadku lotnisk dla samolotów z nieprzyrządową drogą startową o nawierzchni sztucznej o cyfrze kodu referencyjnego lotniska 1 albo 2, użytkowanych w nocy, wymagania dotyczące systemu świetlnego i jego zasilania określa § 17 i § 19.

§ 25. W przypadku awarii podstawowego źródła zasilania lotniska należy zapewnić rezerwowe źródła zasilania z priorytetem dla urządzeń łączności.

§ 26. W przypadku lotnisk dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej stosuje się § 20.

§ 27. Urządzenia niezbędne do celów nawigacyjnych, znajdujące się na pasie drogi startowej lub w jego pobliżu, stanowiące przeszkodę lotniczą:

1)	umieszcza się jak najbliżej podłoża;

2)	oznakowuje zgodnie z wymaganiami oznakowania przeszkód lotniczych;

3)	mają mieć konstrukcję łamliwą.

Rozdział 5

Wymagania w stosunku do lotnisk dla śmigłowców

§ 28. 1. W przypadku lotnisk dla śmigłowców, z zastrzeżeniem § 29 - 33, stosuje się normy i zalecane metody postępowania określone w Załączniku 14 tom II w:

1)	rozdziale 1 „Informacje ogólne”, z wyłączeniem pkt 1.2;

2)	rozdziale 2 „Dane lotniska dla śmigłowców”, z wyłączeniem pkt 2.5;

3)	rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne”, z wyłączeniem pkt 3.1.4, 3.1.19, 3.2.5, 3.2.15 i 3.3.4;

4)	rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe”, z wyłączeniem pkt 5.3.5.22 - 5.3.5.26;

5)	Dodatku 1 „Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych”.

2. Jeżeli w uwagach do norm albo zalecanych metod postępowania wymienionych w ust. 1 mowa jest o dokumentach (Doc) opublikowanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) uwag tych nie stosuje się.

§ 29. Lotnisko dla śmigłowców może stanowić część lotniska dla samolotów.

§ 30. 1. Parametry techniczne lotnisk dla śmigłowców uwzględniają parametry śmigłowców o największych wymiarach i największym ciężarze, dla których lotniska te są przeznaczone.

2. Nawierzchnie na lotnisku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniają obciążenia pochodzące od eksploatowanych śmigłowców oraz mają być odporne na podmuch z wirników śmigłowca.

§ 31. W przypadku lotnisk dla śmigłowców wyznacza się długości deklarowane w sposób określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 32. W przypadku gdy strefa końcowego podejścia i startu (FATO) pokrywa się ze strefą przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF), wymiary i charakterystyka strefa końcowego podejścia i startu powinny być przyjęte jak dla strefy przyziemienia i utraty siły nośnej.

§ 33. Na obszarze strefa końcowego podejścia i startu na lotnisku dla śmigłowców nie mogą występować uszkodzenia i zanieczyszczenia, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu wykonywanych operacji lotniczych.

§ 34. W przypadku lotnisk dla śmigłowców stosuje się § 20.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 35. Wymagania określone w § 21 ust. 2 pkt 3 w zakresie dotyczącym pkt 3.1.13- 3.1.15, 3.1.17, 3.1.19, 3.3.1, 3.3.3 – 3.3.9, 3.3.12, 3.4.12 – 3.4.14, 3.11.5 w rozdziale 3 Załącznika 14 tom 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia ….(Dz. U. poz..)

Załącznik nr 1

Kształt i wymiary znaków granicznych

Załącznik nr 2

Wymiary płaskich znaków poziomych

Załącznik nr 3

Schemat układu świateł drogi startowej bez nawierzchni sztucznej

Załącznik nr 4

Rozporządzalne długości drogi startowej

TORA - Rozporządzalna długość rozbiegu

TODA - Rozporządzalna długość startu

ASDA - Rozporządzalna długość przerwanego startu

LDA    - Rozporządzalna długość lądowania

SWY   - Zabezpieczenie przerwanego startu

CWY   - Zabezpieczenie wydłużonego startu

Załącznik nr 5

Długości deklarowane lotniska dla śmigłowców

TLOF        - Strefa przyziemienia i utraty siły nośnej

FATO       - Strefa końcowego podejścia i startu

TODAH    - Rozporządzalna długość startu dla śmigłowca

RTODAH - Rozporządzalna długość startu przerwanego dla śmigłowca

LDAH       - Rozporządzalna długość lądowania dla śmigłowca

SWYH      - Zabezpieczenie przerwanego startu dla śmigłowca

CWYH      - Zabezpieczenie wydłużonego startu dla śmigłowca

# Footnotes

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane…