# Projekt z dnia 08 stycznia 2014

# ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA Infrastruktury i rozwoju)

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa warunki eksploatacji dla lotnisk:

1)	użytku publicznego:

a)	podlegających obowiązkowi certyfikacji zgodnie z art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,

b)	dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

2)	użytku wyłącznego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)	ILS – (Instrument Landing System) – należy przez to rozumieć system lądowania według wskazań przyrządów;

2)	INOP – należy przez to rozumieć instrukcję operacyjną lotniska, o której mowa w art. 82 pkt 1 ustawy;

3)	koordynatorze ruchu naziemnego – należy przez to pracownika lotniska wykonującego zadania, o których mowa w rozdziale 3 pkt 3.4.3 Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 105);

4)	lotnisku certyfikowanym – należy przez to rozumieć lotnisko podlegające obowiązkowi certyfikacji, o którym mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy;

5)	lotnisku kontrolowanym – należy przez to rozumieć lotnisko, na którym jest ustanowiony TWR;

6)	lotnisku o ograniczonej certyfikacji – należy przez to rozumieć lotnisko, dla którego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy;

7)	LVP – (Low Visibility Procedures) – należy przez to rozumieć procedury stosowane na lotnisku w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych operacji podejść do lądowania: poniżej standardu w kategorii I, poza standardem kategorii II, w kategorii II i III oraz startów w warunkach ograniczonej widzialności;

8)	operacjach lotniskowych – należy przez to rozumieć operacje na lotnisku z udziałem statku powietrznego, w tym start, lądowanie, kołowanie, wypychanie, tankowanie i odladzanie;

9)	płycie postojowej – należy przez to rozumieć wyznaczoną powierzchnię w PRN, która jest przeznaczona do zatrzymywania i postoju statków powietrznych w celu przyjmowania pasażerów na pokład lub jego opuszczania, załadunku i wyładunku towarów lub poczty, tankowania paliwa, przeprowadzania czynności obsługowych i parkowania statków powietrznych;

10) 	Podręczniku zarządzania bezpieczeństwem ICAO Doc 9859 – należy przez to rozumieć wymagania ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9859 "Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem", wydanie drugie (Dz. Urz. ULC z 2011 r. Nr 15, poz. 94);

11)	pole manewrowe – należy przez to rozumieć część lotniska przeznaczoną do startu, lądowania i kołowania statków powietrznych, z wyłączeniem płyt postojowych;

12)	pomocach wzrokowych – należy przez to rozumieć wskaźniki i urządzenia sygnalizacyjne, oznakowanie poziome, światła, znaki pionowe, oznaczniki lub ich kombinację;

13)	PRN – należy przez to rozumieć pole ruchu naziemnego, obejmujące część lotniska przeznaczoną do startu, lądowania i kołowania statków powietrznych składającą się z pola manewrowego i płyt postojowych;

14)	służbach lotniskowych – należy przez to rozumieć:

a)	dyżurnego operacyjnego lotniska,

b)	koordynatora ruchu naziemnego,

c)	służbę utrzymania lotniska,

d)	lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą;

15)	stanowisku postojowym – należy przez to rozumieć miejsce na płycie postojowej wyznaczone do postoju lub parkowania statku powietrznego;

16)	TWR (aerodrome control tower) – należy przez to rozumieć organ właściwy do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego;

17)	ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Rozdział 2

Warunki eksploatacji lotnisk certyfikowanych

§ 3.1. Zarządzający lotniskiem wdraża system zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy, zgodny z Podręcznikiem zarządzania bezpieczeństwem ICAO Doc 9859

2. Lokalny zespół do spraw bezpieczeństwa lotniskowego, o którym mowa w art. 68 ust. 2 pkt 11 ustawy, powinien składać się z przedstawicieli służb lotniskowych i przedstawicieli:

1)	agentów obsługi naziemnej;

2)	użytkowników lotniska;

3)	służb ochrony lotniska;

4)	służb ruchu lotniczego;

5)	innych podmiotów wykonujących zadania w PRN.

§ 4. 1. Zarządzający lotniskiem opracowuje i wdraża na lotnisku procedury operacyjne, które określają sposób postępowania w zakresie:

1)	zgłaszania informacji do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy;

2)	inspekcji PRN;

3)	kontroli dostępu do PRN;

4)	ruchu pojazdów na lotnisku;

5)	zarządzania płytą postojową,

6)	bezpieczeństwa na płycie postojowej;

7)	LVP, jeżeli są wykonywane;

8)	ochrony radiowych pomocy nawigacyjnych przed zakłóceniami;

9)	eksploatacji pomocy wzrokowych i systemu zasilania elektrycznego;

10)	eksploatacji i utrzymania nawierzchni PRN;

11)	odśnieżania PRN, jeżeli lotnisko jest użytkowane w zimie;

12)	bezpieczeństwa operacji lotniskowych w czasie prac na lotnisku;

13)	kontroli przeszkód lotniczych;

14)	przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt;

15)	postępowania z materiałami niebezpiecznymi;

16)	usuwania statków powietrznych unieruchomionych w PRN;

17)	systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej;

18)	udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu.

2. Procedury operacyjne powinny uwzględniać wymagania określone odpowiednio w §5-21.

§ 5.1. Inspekcje PRN powinny być prowadzone:

1)	co najmniej raz dziennie na lotniskach o kodzie referencyjnym 1 lub 2;

2)	co najmniej dwa razy dziennie na lotniskach o kodzie referencyjnym 3 lub 4;

3)	po przejściu burzy lub wichury;

4)	każdorazowo po zaistnieniu zdarzenia lotniczego w PRN;

5)	w dowolnej fazie prac budowlanych, konserwacyjnych lub napraw urządzeń lotniskowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniskowych;

6)	na żądanie TWR, jeżeli jest zapewniana na lotnisku;

7)	w każdym przypadku, gdy zaistnieją warunki mogące zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniskowych.

2. Inspekcje PRN obejmują sprawdzenie co najmniej:

1)	stanu nawierzchni sztucznych PRN oraz przylegających powierzchni darniowych;

2)	pomocy wzrokowych dróg startowych i dróg kołowania;

3)	przeszkód lotniczych na lotnisku i w jego bezpośrednim otoczeniu, w tym zwłaszcza na podejściu do lądowania.

3. Wyniki inspekcji PRN i podjęte działania naprawcze powinny być dokumentowane i przechowywane przez okres 3 lat.

§ 6. Dostęp do PRN powinny mieć wyłącznie osoby i pojazdy, których obecność jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem lotniska.

§ 7. 1. Kierowca pojazdu poruszającego się po lotnisku powinien posiadać prawo jazdy kategorii odpowiedniej dla danego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarządzający lotniskiem może dopuścić do kierowania pojazdem poruszającym się po lotnisku osobę nie posiadającą prawa jazdy kategorii odpowiedniej dla danego pojazdu jeżeli:

1)	osoba ta zostanie przeszkolona z zasad:

a)	obsługi użytkowanego pojazdu,

b)	poruszania się po lotnisku;

2)	nie spowoduje to zagrożenia dla wykonywania operacji lotniskowych.

3. Kierowca pojazdu poruszającego się po lotnisku musi stosować się do procedur ruchu pojazdów określonych w INOP.

4. Kierowca pojazdu poruszającego się w PRN musi stosować się do wszystkich zasad ruchu i instrukcji wynikających z oznakowania świetlnego.

5. Kierowca pojazdu poruszającego się w PRN musi stosować się do wszystkich zasad ruchu i instrukcji wynikających z oznakowania poziomego i znaków pionowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

6. Kierowca pojazdy poruszającego się w polu manewrowym lotniska kontrolowanego, może nie stosować zasad, o których mowa w ust. 5, jeżeli otrzyma na to zezwolenie TWR.

§ 8. 1. Procedury dotyczące ruchu pojazdów na lotnisku powinny określać dozwolone prędkości jazdy.

2. Pojazd na lotnisku nie może poruszać się w odległości mniejszej niż 3 m od nieruchomego statku powietrznego z niepracującymi silnikami, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do jego obsługi;

3. Pojazd ratowniczy biorący udział w akcji ratowniczej ma pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu na lotnisku;

4. Pojazd poruszający się w PRN ustępuje pierwszeństwa statkowi powietrznemu, który startuje, ląduje, kołuje, jest wypychany, holowany albo pilotowany przez pojazd „follow me”;

5. Pojazdy użytkowane na lotnisku powinny być sprawne i posiadać obowiązkowe badania techniczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)), o ile takie badania wymagane są przez tą ustawę.

§ 9. 1. Na lotnisku kontrolowanym poruszanie się pojazdów i pieszych w polu manewrowym może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia TWR.

2. Na lotnisku kontrolowanym pojazd poruszający się w polu manewrowym powinien posiadać środki łączności zapewniające dwukierunkową łączność radiową z TWR, z wyjątkiem sytuacji, gdy towarzyszy mu inny pojazd wyposażony w takie środki łączności lub jest używany zgodnie z planem uzgodnionym wcześniej z TWR.

3. Niezależnie od otrzymanego zezwolenia TWR na wjazd na pole manewrowe, każdy wjazd na drogę startową lub pas drogi startowej albo jakakolwiek zmiana w działaniu, na które uprzednio wydano zezwolenie, wymaga uzyskania ponownego, wyraźnego zezwolenia TWR.

§ 10. 1.  Procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków dla znajdujących się na niej osób, statków powietrznych, pojazdów oraz urządzeń.

2. Procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej dotyczą:

1)	zachowania się w strefach niebezpiecznych wokół statku powietrznego;

2)	ruchu pojazdów po płycie postojowej;

3)	wykonywania prac związanych z obsługą naziemną, w tym tankowania statków powietrznych;

5)	sprzątania zanieczyszczeń stałych i płynnych;

6)	poruszania się pieszych po płycie postojowej.

3. Procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej powinny być opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

4. Procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej powinny uwzględniać sytuacje szczególne, takie jak konieczność obsługi dodatkowej liczby statków powietrznych skierowanych z innych lotnisk lub niekorzystne warunki atmosferyczne stwarzające zagrożenie dla statków powietrznych.

§ 11.1. Procedury zarządzania płytą postojową mają na celu:

1)	zapewnienie uporządkowanego, efektywnego i bezpiecznego przemieszczania się statków powietrznych na płycie postojowej;

2)	zapobieganie kolizjom statku powietrznego z innym statkiem powietrznym, pojazdem lub obiektem;

3)	kierowanie wjazdem statków powietrznych na płytę postojową oraz wyjazdu statków powietrznych opuszczających płytę postojową;

4)	zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się pojazdów;

5)	kontrolę działalności na płycie postojowej, w celu oceny wpływu tej działalności na bezpieczeństwo operacji lotniskowych.

2. Na lotnisku kontrolowanym procedury zarządzania płytą postojową powinny zostać uzgodnione z TWR.

§ 12.1. LVP wprowadza się na lotnisku kontrolowanym dla operacji:

1)	lądowania w warunkach widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 550 m lub gdy podstawa chmur zakrywających więcej niż połowę nieba jest mniejsza niż 60 m;

2)	startu w warunkach widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 400 m.

2.  LVP powinny zostać uzgodnione z TWR.

3. Decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wprowadzenia LVP oraz o ich wprowadzeniu i odwołaniu podejmuje TWR.

4. TWR ogłasza wprowadzenie LVP po uzyskaniu od dyżurnego operacyjnego lotniska potwierdzenia o gotowości do ich wprowadzenia.

5. Decyzja o rozpoczęciu przygotowań do wprowadzenia LVP powinna zostać podjęta z wyprzedzeniem uwzględniającym pogarszanie się warunków atmosferycznych i czasu potrzebnego do wykonania niezbędnych czynności na lotnisku.

6. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa operacji lotniskowych, zarządzający lotniskiem, w uzgodnieniu z TWR, może opracować LVP, które będą wprowadzone dla startów przy widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 550 m.

§ 13.1. LVP określają:

1)	warunki i zasady ich wprowadzania, realizacji i odwołania;

2)	środki łączności oraz system powiadamiania i alarmowania zainteresowanych podmiotów;

3)	zadania i obowiązki służb lotniskowych i innych użytkowników PRN, w tym agentów obsługi naziemnej;

4)	zasady współpracy i koordynacji działań służb lotniskowych z TWR;

5)	zasady ruchu lotniskowego, w tym standardowe trasy kołowania, umożliwiające nieskomplikowany i uporządkowany ruch statków powietrznych w celu zminimalizowania ryzyka przypadkowego wjazdu na drogę startową;

6)	opis systemu kierowania i kontroli ruchu naziemnego.

2. Przed wprowadzeniem LVP na lotnisku kontrolowanym:

1)	wszystkie prace krótkotrwałe i planowe w PRN powinny zostać przerwane, a miejsce prac przywrócone do zdolności operacyjnej lub odpowiednio oznakowane i zgłoszone, jako wyłączone z użycia;

2)	liczba osób i pojazdów przebywających w PRN powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.

3. Zarządzający lotniskiem dokonuje przeglądu LVP przy każdej zmianie na lotnisku mającej wpływ na wykonywanie operacji lotniskowych, w tym dotyczącej infrastruktury PRN lub procedur operacyjnych i w razie potrzeby zmienia je i aktualizuje.

4. Zarządzający lotniskiem informuje podmioty uczestniczące w realizacji LVP i podmioty wykonujące zadania w PRN o każdej zmianie tych procedur.

§ 14.1. W celu zapobiegania zakłóceniom pracy ILS powodowanym przez pojazdy, obiekty lub tymczasowe konstrukcje znajdujące się w pobliżu albo przez promieniowanie elektromagnetyczne innych urządzeń, zarządzający lotniskiem w porozumieniu z właścicielem ILS, wyznacza strefę krytyczną i wrażliwą, o których mowa w pkt 2.1.9.1 w dodatku C do tomu I Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 127).

2. Zarządzający lotniskiem oznakowuje i zabezpiecza strefę krytyczną i strefę wrażliwą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowuje procedury ograniczające dostęp do tych stref dla pojazdów i osób.

3. W czasie obowiązywania LVP w strefie wrażliwej i krytycznej nie może znajdować się żaden pojazd bez zezwolenia TWR.

§ 15. Na lotnisku kontrolowanym, zarządzający lotniskiem zawiera porozumienie z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego, w którym ustala zasady współpracy służb lotniskowych z TWR oraz koordynacji działań związanych z realizacją procedur operacyjnych, w szczególności w zakresie zarządzania płytą postojową, ruchu pojazdów w PRN oraz LVP, jeżeli są stosowane na lotnisku.

§ 16.1. Lotnisko przeznaczone do użytkowania w zimie powinno być wyposażone w sprzęt i środki techniczne potrzebne do usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego z powierzchni PRN.

2. Procedury odśnieżania PRN powinny określać kolejność odśnieżania poszczególnych nawierzchni PRN, metody działania i koordynacji z TWR oraz wykaz sprzętu specjalistycznego i środków technicznych potrzebnych do prowadzenia akcji odśnieżania.

§ 17.1. Prace na lotnisku powinny być prowadzone w sposób:

1)	niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa operacji lotniskowych;

2)	niepowodujący uszkodzenia urządzeń lotniskowych lub kabli zasilających;

3)	niezakłócający pracy radiowych pomocy nawigacyjnych.

2. Na lotnisku, na którym są wykonywane operacje lotniskowe, mogą być prowadzone prace krótkotrwałe lub prace planowe.

3. Prace krótkotrwałe związane z:

1)	przeglądem i naprawą pomocy wzrokowych;

2)	czyszczeniem nawierzchni sztucznych, w tym usuwaniem śniegu;

3)	koszeniem i usuwaniem trawy;

4)	wykonywaniem pomiarów i inspekcji

– powinny być prowadzone w taki sposób, aby przeszkody powstałe w trakcie ich trwania mogły być usunięte bez zbędnej zwłoki i nie zakłócały operacji lotniskowych.

4. Na lotniskach kontrolowanych prace krótkotrwałe w polu manewrowym mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia TWR.

5. Prace planowe są prowadzone zgodnie z uprzednio opracowanym planem bezpieczeństwa prac, który określa:

1)	zakres prac z wyszczególnieniem poszczególnych ich etapów, terminów rozpoczęcia i zakończenia prac;

2)	ograniczenia dla operacji lotniskowych;

3)	plan rejonu, w którym będą wykonywane prace;

4)	sposób zabezpieczenia rejonu prac;

5)	sposób oznakowania pojazdów, maszyn budowlanych i urządzeń;

§ 18.1. Procedury usuwania statków powietrznych unieruchomionych w PRN powinny określać:

1)	środki techniczne służące do usuwania statku powietrznego dostępne na lotnisku lub pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych;

2)	informacje o uzgodnieniach zawartych z przewoźnikami lotniczymi oraz zasady współpracy;

3)	osoby odpowiedzialne za kierowanie operacją usuwania statku powietrznego oraz współpracę z przewoźnikiem lotniczym lub właścicielem statku powietrznego;

4)	ogólne zasady prowadzenia operacji i koordynacji działań;

5)	wykaz telefonów kontaktowych do przewoźników lotniczych i innych zainteresowanych podmiotów.

2. Procedury usuwania statków powietrznych unieruchomionych w PRN powinny być uzgodnione z przewoźnikami lotniczymi wykonującymi planowe operacje na tym lotnisku.

§ 19.1. W ramach przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt zarządzający lotniskiem monitoruje, kontroluje oraz rejestruje obecność zwierząt występujących na lotnisku, które mogą stanowić zagrożenie dla operacji lotniskowych.

2. Inspekcje terenu lotniska dotyczące:

1)	oceny stanu ogrodzenia lotniska;

2)	obecności zwierząt na lotnisku;

3)	miejsc zlokalizowanych na terenie lotniska mogących potencjalnie sprzyjać żerowaniu ptaków, lub stanowiących dla nich miejsce lęgów, schronienia lub odpoczynku

– powinny być przeprowadzane codziennie.

3. Procedury przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt powinny określać:

1)	działania dotyczące identyfikacji zagrożeń ze strony zwierząt dla operacji lotniskowych;

2)	zasady zbierania i rejestrowania danych dotyczących zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami oraz obecności ptaków w otoczeniu lotniska;

3)	sposoby dokonywania analizy danych, o których mowa w pkt 2, oraz dokonywania oceny ryzyka i prawdopodobieństwa zagrożeń dla statków powietrznych;

4)	środki i metody stosowane przez zarządzającego lotniskiem w celu kontrolowania, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń ze strony zwierząt, w tym wnioskowanie o dokonanie odstrzału redukcyjnego, o którym mowa w art. 82 pkt 6 ustawy oraz o wydanie zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej;

5)	działania podejmowane w przypadku stwierdzenia zderzenia statku powietrznego ze zwierzęciem, w tym identyfikacji jego szczątków;

6)	sposób zagospodarowania terenu lotniska umożliwiający minimalizowanie lub eliminowanie zagrożeń ze strony zwierząt;

7)	sposób sporządzania oceny skuteczności działań związanych z realizacją działań podjętych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt.

§ 20. Zarządzający lotniskiem w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt powinien:

1)	dokonać uzgodnień z przewoźnikami lotniczymi i innymi użytkownikami statków powietrznych, a na lotniskach kontrolowanych z TWR – w zakresie zgłaszania danych dotyczących zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami oraz obecności ptaków w otoczeniu lotniska;

2)	raz do roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, przekazywać Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zbiorcze raporty dotyczące zderzeń ze zwierzętami odnotowanych na danym lotnisku za rok poprzedni, celem wprowadzenia ich do bazy danych Systemu Informacji o Zderzeniach z Ptakami (IBIS) prowadzonego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO);

3)	dokonać przeglądu i uaktualniać procedury zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt co najmniej raz na 3 lata.

§ 21.1. Zarządzający lotniskiem opracowuje program utrzymania lotniska, który ma na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego:

1)	nawierzchni sztucznych dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych;

2)	systemów odwadniających PRN;

3)	nawierzchni darniowych lotniska;

4)	pomocy wzrokowych;

5)	systemów zasilania elektrycznego;

6)	pojazdów, urządzeń i sprzętu specjalistycznego;

7)	ogrodzenia lotniska;

8)	obiektów innych niż określone w pkt 1-7, wykorzystywanych dla potrzeb operacji lotniskowych.

§ 22. 1. Zarządzający lotniskiem opracowuje dwa egzemplarze INOP w wersji papierowej oraz odpowiednią ilość kopii INOP w wersji papierowej lub elektronicznej, dla potrzeb komórek organizacyjnych lotniska realizujących zadania określone w INOP oraz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

2. INOP jest publikowana w formie pozwalającej na łatwą wymianę stron, chyba że przy każdej zmianie jest wydawany cały dokument.

3. Każda strona INOP powinna zawierać: numer strony, skrót „INOP”, nazwę lotniska lub oznaczenie lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, i datę opracowania ostatniej zmiany.

4.  Wykaz informacji, które powinny być zawarte w INOP lotniska certyfikowanego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Warunki eksploatacji lotnisk o ograniczonej certyfikacji

§ 23. Zarządzający lotniskiem wdraża system zarządzania bezpieczeństwem, w ramach którego:

1)	wyznacza osobę odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku;

2)	przeprowadza, nie rzadziej niż raz na rok:

a)	identyfikację zagrożeń, polegającą na wskazaniu czynników mających negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa na lotnisku,

b)	audyty i inspekcje bezpieczeństwa;

3)	przeprowadza postępowania wyjaśniające dotyczące zdarzeń na lotnisku mających wpływ na bezpieczeństwo;

§ 24.1.  Zarządzający lotniskiem opracowuje i wdraża na lotnisku procedury operacyjne, które określają sposób postępowania w zakresie:

1)	zgłaszania informacji do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy;

2)	inspekcji PRN;

3)	ruchu pojazdów na lotnisku;

4)	zarządzania płytą postojową;

5)	bezpieczeństwa na płycie postojowej;

6)	eksploatacji i utrzymania nawierzchni PRN;

7)	eksploatacji pomocy wzrokowych i systemu zasilania elektrycznego;

8)	odśnieżania PRN, jeżeli lotnisko jest użytkowane w zimie;

9)	bezpieczeństwa operacji lotniskowych w czasie wykonywaniu prac na lotnisku;

10)	kontroli przeszkód lotniczych;

11)	przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt;

12)	udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu;

13)	operacji w warunkach ograniczonej widzialności, jeżeli są wykonywane.

2. Procedury operacyjne powinny uwzględniać wymagania określone odpowiednio w § 25-32.

§ 25.1. Inspekcje PRN powinny być prowadzone co najmniej raz dziennie przed rozpoczęciem operacji lotniskowych, po przejściu wichury lub burzy, po zaistnieniu incydentu lub wypadku lotniczego w PRN lub pojawieniu się innych zagrożeń dla operacji lotniskowych.

2. Inspekcje PRN obejmują sprawdzenie co najmniej stanu technicznego nawierzchni dróg startowych i dróg kołowania, w tym obecności śniegu, lodu lub obcych przedmiotów, sprawności pomocy wzrokowych oraz obecności przeszkód lotniczych na lotnisku i w jego otoczeniu, w tym zwłaszcza na podejściu do lądowania.

3. Wyniki inspekcji PRN i podjęte działania naprawcze powinny być dokumentowane i przechowywane przez okres 3 lat.

§ 26. Dostęp do PRN powinny mieć wyłącznie osoby i pojazdy, których obecność jest niezbędna do zabezpieczenia operacji lotniskowych lub wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem lotniska.

§ 27. 1. Procedury dotyczące ruchu pojazdów na lotnisku powinny określać dozwolone prędkości jazdy.

2. Pojazdy na lotnisku nie mogą poruszać się w odległości mniejszej niż 3 m od nieruchomego statku powietrznego z niepracującymi silnikami, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do jego obsługi;

3. Pojazd ratowniczy biorący udział w akcji ratowniczej ma pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu na lotnisku;

4. Pojazd poruszający się po płycie postojowej ustępuje pierwszeństwa statkowi powietrznemu, który kołuje, jest wypychany lub holowany.

§ 28. Procedury zarządzania płytą postojową powinny określać:

1)	zasady przydzielania stanowisk postojowych i sposób ustawiana statków powietrznych;

2)	standardowe drogi kołowania;

3)	zadania i obowiązki koordynatora ruchu naziemnego jeżeli taka służba istnieje.

§ 29. 1. Procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków dla znajdujących się na niej osób, statków powietrznych i pojazdów.

2. Procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej dotyczą:

1)	zachowania się w strefach niebezpiecznych wokół statku powietrznego, w szczególności w pobliżu silnika lub śmigła;

2)	ruchu pojazdów na płycie postojowej;

3)	wykonywania prac związanych z obsługą naziemną;

4)	tankowania statków powietrznych;

5)	kontroli czystości płyty postojowej oraz sprzątania zanieczyszczeń stałych i płynnych;

6)	poruszania się pieszych po płycie postojowej.

§ 30. Lotnisko przeznaczone do użytkowania w zimie powinno być wyposażone w sprzęt i środki techniczne do usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego z powierzchni PRN.

§ 31. Procedury bezpieczeństwa operacji lotniskowych w czasie wykonywania prac na lotnisku powinny określać sposób prowadzenia codziennych prac związanych z utrzymaniem lotniska, wykonywaniem napraw pomocy wzrokowych, urządzeń oraz remontów nawierzchni PRN z uwzględnieniem przedsięwzięć i środków koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniskowych.

§ 32.1. W ramach przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt zarządzający lotniskiem monitoruje i kontroluje obecność zwierząt na lotnisku.

2. Inspekcje lotniska w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt obejmują:

1)	ocenę stanu ogrodzenia lotniska, jeżeli lotnisko jest ogrodzone;

2)	wykrywanie obecności zwierząt na terenie lotniska;

3)	lokalizowanie miejsc mogących potencjalnie sprzyjać żerowaniu ptaków lub stanowić dla nich miejsce lęgów, schronienia lub odpoczynku.

3. Procedury przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt powinny określać:

1)	działania dotyczące identyfikacji zagrożeń ze strony zwierząt dla operacji lotniskowych;

2)	działania dotyczące identyfikacji stref zlokalizowanych w otoczeniu lotniska, w których mogą występować potencjalne zagrożenia dla operacji lotniskowych ze strony ptaków;

3)	metody stosowane przez zarządzającego lotniskiem w celu kontrolowania, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń ze strony zwierząt, w tym wnioskowanie o dokonanie odstrzału redukcyjnego, o którym mowa w art. 82 pkt 6 ustawy, oraz o wydanie zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej;

4)	działania podejmowane w przypadku stwierdzenia zderzenia statku powietrznego ze zwierzęciem;

5)	sposób sporządzania oceny skuteczności działań związanych z realizacją działań podjętych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt.

§ 33.1. Zarządzający lotniskiem opracowuje INOP zgodnie z wymaganiami określonymi w § 22 ust. 1-3.

2. Wykaz informacji, które powinny być zawarte w INOP lotniska o ograniczonej certyfikacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Warunki eksploatacji lotnisk użytku wyłącznego

§ 34. Zarządzający lotniskiem określa strukturę zarządzania lotniskiem, w tym zadania i obowiązki personelu oraz zapewnia środki techniczne w liczbie uwzględniającej zakres zadań i obowiązków wynikających art. 68 i 69 ustawy.

§ 35. 1. Zarządzający lotniskiem określa procedury operacyjne, które określają metody postępowania w zakresie

1)	zgłaszania informacji do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy;

2)	inspekcji PRN;

3)	ruchu pojazdów i pieszych w PRN;

4)	zarządzania płytą postojową, w przypadku lotnisk z drogą startową o nawierzchni sztucznej;

5)	bezpieczeństwa na płycie postojowej;

6)	eksploatacji i utrzymania nawierzchni PRN;

7)	eksploatacji pomocy wzrokowych i systemu zasilania elektrycznego;

8)	odśnieżania PRN, jeżeli lotnisko jest użytkowane w zimie;

9)	bezpieczeństwa operacji lotniskowych w czasie wykonywaniu prac na lotnisku;

10)	kontroli przeszkód lotniczych w obszarze ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu;

11)	przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt;

12)	udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu;

13)	operacji w warunkach ograniczonej widzialności, jeżeli są wykonywane.

2. Wymagania w zakresie procedur operacyjnych określają odpowiednio § 25-31 i § 36.

§ 36.1. W ramach przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt zarządzający lotniskiem monitoruje i kontroluje obecność zwierząt na lotnisku.

2. Procedury przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt powinny określać:

1)	działania dotyczące identyfikacji zagrożeń ze strony zwierząt dla operacji lotniskowych;

2)	działania dotyczące kontroli stanu ogrodzenia lotniska, jeżeli lotnisko jest ogrodzone;

3)	metody stosowane przez zarządzającego lotniskiem w celu kontrolowania, eliminowania lub minimalizowania zagrożeń ze strony zwierząt, w tym wnioskowanie o dokonanie odstrzału redukcyjnego, o którym mowa w art. 82 pkt 6 ustawy oraz o wydanie zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej;

4)	sposób sporządzania oceny skuteczności działań związanych z realizacją działań podjętych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony zwierząt.

§ 37.1. Zarządzający lotniskiem opracowuje INOP zgodnie z wymaganiami określonymi w § 22 ust. 1-3.

2. Wykaz informacji, które powinny być zawarte w INOP lotniska użytku wyłącznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 38. 1. Zarządzający lotniskami dostosują się do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

# MINISTER 
infrastruktury i rozwoju

# Footnotes

) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. Nr 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1321, Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 700 i 1448