Załączniki do rozporządzenia

Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

z dnia ……… (poz……)

Załącznik nr 1

Tabela nr 1. Kategorie lotnisk dla samolotów

| Kategoria lotniska | Całkowita długość kadłuba samolotu | Maksymalna szerokość kadłuba [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | do długości mniejszej niż 9 m | 2 |
| 2 | od 9 m do długości mniejszej niż 12 m | 2 |
| 3 | od 12 m do długości mniejszej niż 18 m | 3 |
| 4 | od 18 m do długości mniejszej niż 24 m | 4 |
| 5 | od 24 m do długości mniejszej niż 28 m | 4 |
| 6 | od 28 m do długości mniejszej niż 39 m | 5 |
| 7 | od 39 m do długości mniejszej niż 49 m | 5 |
| 8 | od 49 m do długości mniejszej niż 61 m | 7 |
| 9 | od 61 m do długości mniejszej niż 76 m | 7 |
| 10 | od 76 m do długości mniejszej niż 90 m | 8 |

Tabela nr 2. Kategorie lotnisk dla śmigłowców

| Kategoria lotniska | Całkowita długość śmigłowca1) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| H1 | do długości mniejszej niż 15 m |
| H2 | od 15 m do długości mniejszej niż 24 m |
| H3 | od 24 m do długości mniejszej niż 35 m |

1) Długość śmigłowca włącznie z belką ogonową oraz wirnikami.

Tabela nr 3. Minimalne ilości środków gaśniczych na lotniskach dla samolotów

| Kategoria lotniska | Piana grupy A1) | Piana grupy B1) | Uzupełniający środek gaśniczy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | objętość wody2) [dm3] | wydatek roztworu pianotwór- czego [dm3/min] | objętość wody2) [dm3] | wydatek roztworu pianotwór- czego [dm3/min] | ilość proszku gaśnicze-go [kg] | wydatek [kg/sek] |
| 1 | - | - | 230 | 230 | 45 | 2.25 |
| 2 | - | - | 670 | 550 | 90 | 2.25 |
| 3 | 1 800 | 1 300 | 1 200 | 900 | 135 | 2.25 |
| 4 | 3 600 | 2 600 | 2 400 | 1 800 | 135 | 2.25 |
| 5 | 8 100 | 4 500 | 5 400 | 3 000 | 180 | 2.25 |
| 6 | 11 800 | 6 000 | 7 900 | 4 000 | 225 | 2.25 |
| 7 | 18 200 | 7 900 | 12 100 | 5 300 | 225 | 2.25 |
| 8 | 27 300 | 10 800 | 18 200 | 7 200 | 450 | 4.5 |
| 9 | 36 400 | 13 500 | 24 300 | 9 000 | 450 | 4.5 |
| 10 | 48 200 | 16 600 | 32 300 | 11 200 | 450 | 4.5 |
| Brak3) | - | - | - | - | 45 | 2.25 |

1) Objętość wody przeznaczonej do wytwarzania piany dla intensywności podawania 8,2 dm3/min/m2 dla pian spełniających wymagania pian gaśniczych grupy A, oraz 5,5 dm3/min/m2 dla pian spełniających wymagania pian gaśniczych grupy B. Przedstawioną intensywność podawania należy uważać za minimalną, przy założeniu, że pożar zostanie w ciągu jednej minuty.

2) Objętość wody oparta jest na średniej całkowitej długości samolotu danej kategorii. Gdy spodziewane są operacje lotnicze samolotów większych niż wielkość średnia, to objętość wody powinna być przeliczone ponownie.

3) Dotyczy lotnisk nie posiadających lsr-g.

Tabela nr 4. Minimalna ilość środków gaśniczych na lotniskach naziemnych i nawodnych dla śmigłowców

| Kategoria lotniska | Piana grupy B1) | Uzupełniający środek gaśniczy |
| --- | --- | --- |
|  | objętość wody [dm3] | wydatek roztworu pianotwórczego [dm3/min] | ilość proszku gaśniczego [kg] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H1 | 500 | 250 | 23 |
| H2 | 1 000 | 500 | 45 |
| H3 | 1 600 | 800 | 90 |

1) Objętość wody przeznaczonej do wytwarzania piany dla intensywności podawania 5,5 dm3/min/m2 dla pian grupy B. Przedstawioną intensywność podawania należy uważać za minimalną, przy założeniu, że pożar zostanie zlokalizowany w ciągu jednej minuty.

Tabela nr 5. Minimalne ilości środków gaśniczych na lotniskach na obiektach dla śmigłowców

| Kategoria lotniska | Piana grupy B1) | Uzupełniający środek gaśniczy |
| --- | --- | --- |
|  | objętość wody [dm3] | wydatek roztworu pianotwórczego [dm3/min] | ilość proszku gaśniczego [kg] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H1 | 2 500 | 250 | 45 |
| H2 | 5 000 | 500 | 45 |
| H3 | 8 000 | 800 | 45 |

1) Objętość wody przeznaczonej do wytwarzania piany dla intensywności podawania 5,5 dm3/min/m2 dla pian grupy B. Przedstawioną intensywność podawania należy uważać za minimalną, przy założeniu, że pożar zostanie zlokalizowany w ciągu jednej minuty.

Tabela nr 6. Minimalna liczba pracowników lsr-g obecnych na lotnisku

| Kategoria lotniska | Minimalna liczba pracowników 1) |
| --- | --- |
| 1, 2, H1 | 2 |
| 3, H2 | 3 |
| 4,5, H3 | 4 |
| 6,7 | 62) |
| 8 | 93) |
| 9, 10 |  |
|  | 124) |

1)Minimalna liczba pracowników nie uwzględnia pracowników wykonujących obowiązki: kierownika i zastępcy jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendant, szef służby ratowniczej), specjalistów, inspektorów, obsady punktu alarmowego, stażystów oraz kierującego działaniem ratowniczym.

2)Minimalna liczba pracowników ulega zwiększeniu o jednego pracownika od każdego zaczętego miliona obsługiwanych pasażerów przy obsłudze ponad 3 milionów, z uwzględnieniem odnośnika nr 1.

3)Minimalna liczba pracowników ulega zwiększeniu o jednego pracownika od każdego zaczętego miliona obsługiwanych pasażerów przy obsłudze ponad 5 milionów, z uwzględnieniem odnosnieka nr 1.

4)Minimalna liczba pracowników ulega zwiększeniu o jednego pracownika od każdego zaczętego miliona obsługiwanych pasażerów przy obsłudze ponad 7 milionów, z uwzględnieniem odnośnika nr 1.

Tabela nr 7. Minimalna liczba pojazdów ratowniczo-gaśniczych na lotnisku

| Kategoria lotniska | Liczba pojazdów ratowniczo -gaśniczych |
| --- | --- |
| 1 – 5, H1 – H3 | 1 |
| 6 ,7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 ,10 | 4 |

Tabela nr 8. Wymagane minimalne parametry charakterystyczne dla lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych

| Wyposażenie/parametr | Pojazdy o pojemności zbiornika wody Vzb ≤ 4500 dm3 | Pojazdy o pojemności zbiornika wody Vzb > 4500 dm3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Działko wodno-pianowe | fakultatywne dla kategorii lotniska 1, 2, H1, H2; wymagane dla kategorii od 3 do 10 oraz H3 | wymagane |
| Stopnie wydajności działka wodno-pianowego | wysoki | wysoki i niski |
| Bezpośrednie wyjście do działka z kabiny pojazdu | wymagane | wymagane |
| Zasięg rzutu strumienia piany | odpowiedni dla kadłuba najdłuższego samolotu1) | odpowiedni dla kadłuba najdłuższego samolotu1) |
| Linie szybkiego natarcia | wymagane | wymagane |
| Tryskacze pod podwoziem | fakultatywne | wymagane |
| Działko zderzakowe | fakultatywne | fakultatywne |
| Przyspieszenie w normalnej temperaturze otoczenia | 80 km/h w 25 sekund | 80 km/h w 40 sekund |
| Prędkość maksymalna | co najmniej 105 km/h | co najmniej 100 km/h |
| Napęd na wszystkie koła | wymagany | wymagany |
| Automatyczna lub półautomatyczna skrzynia biegów | wymagana | wymagana |
| Układ pojedynczych kół tylnych | pożądany dla kategorii lotniska 1, 2, H1, H2, wymagany dla kategorii od 3 do 10 oraz H3 | wymagany |
| Minimalne kąty natarcia i zejścia | 30° | 30° |
| Minimalny kąt przechyłu statycznego | 30° | 28° |

1)Nie dotyczy lotnisk dla śmigłowców.

Tabela nr 9. Wyposażenie ratownicze przewożone łącznie na posiadanych przez zarządzającego lotniskiem lotniskowych pojazdach ratowniczo-gaśniczych

| Lp. | Rodzaj sprzętu ratowniczego | Kategoria lotniska |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,2 | 3-5 | 6,7 | 8-10 | H1-H31) |
|  |  | wyposażenie w sztukach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wkrętaki -zestaw o różnych końcówkach (płaskie, krzyżakowe) i rozmiarach) | 12) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zestaw narzędzi nieiskrzących (przykładowo: młotek, przecinak, łopata) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Klucz nastawny | 12) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Topór ratowniczy duży, nieklinujący | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Topór ratowniczy mały, nieklinujący | 12) | 1 | 2 | 3 | - |
| 6 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy co najmniej ø 10 mm | 12) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Nożyce do blachy | 12) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Szczypce nastawne o długości 250 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Szczypce boczne o długości 160 mm | 12) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Łom duży o długości 1500 mm | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Łom mały o długości 1000 mm | 12) | 1 | 1 | 2 | - |
| 12 | Ręczne uniwersalne narzędzie ratownicze | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Przecinak ślusarski o szerokości 25 mm | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Młotek 2 kg | 12) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Szpadel | 12) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Bosak podręczny o długości 3 m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Koc gaśniczy | 12) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Drabina o długości odpowiedniej do wysokości najwyższego statku powietrznego operującego z lotniska | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | Linka ratownicza o długości 20 m | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Linka ratownicza o długości 30 m | - | - | 2 | 3 | - |
| 21 | Klin do blokowania kół o wysokości 10 cm3 | 22) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Klin do blokowania kół o wysokości 15 cm | - | - | 2 | 2 | - |
| 23 | Piła łańcuchowa do drewna | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Piła tarczowa do betonu i stali z kompletem tarcz zapasowych | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa | 12) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 26 | Aparat powietrzny butlowy - nadciśnieniowy z butlą zapasową | jeden komplet na każdego ratownika w służbie |
| 27 | Zestaw głośnomówiący | - | - | 1 | 1 | - |
| 28 | Zestaw pierwszej pomocy medycznej R1 określony dla Państwowej Straży Pożarnej | 12) | - | - | - | - |
| 29 | Zestaw pierwszej pomocy medycznej R2 określony dla Państwowej Straży Pożarnej | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 30 | Nosze ratownicze podbierające | 12) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 31 | Agregat wentylacyjno-oddymiający (z przystawkami na wodę i pianę) | - | - | 1 | 2 | - |
| 32 | Latarka | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 33 | Kamera termowizyjna3) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 34 | Noktowizor3) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Pirometr4) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Przyrządy pomiarowe i wykrywcze5) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 37 | Zestaw do uszczelniania wycieków paliwa 6) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Ubranie ochrony biologicznej3) | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 39 | Ubranie żaroodporne | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 40 | Ubranie gazoszczelne3) | - | - | 4 | 4 | - |
| 41 | Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 27) | - | 1 | 18) | 28) | 1 |
| 42 | Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 19), 10) | - | - | - | 18) | - |
| 43 | Zestawy podnośników pneumatycznych niskociśnieniowych11) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 44 | Zestawy podnośników pneumatycznych wysokociśnieniowych11) | - | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 45 | Zestaw do usuwania rozlewów i wycieków produktów ropopochodnych 12) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Zestaw oświetleniowy 13) | jeden zestaw na pojazd ratowniczo-gaśniczy |

1)	Na lotniskach dla śmigłowców na obiektach wyposażenie ratownicze przechowywane przechowuje się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska.

2) 	Dotyczy lotnisk bez lsr-g.

3)	Wymagane na wyposażeniu lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku braku dostępności w ciągu 15 minut przy wykorzystaniu możliwości podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa.

4)	Wymagany, o ile kamera termowizyjna nie ma opcji pomiaru temperatury.

5)	W skład zestawu wchodzi co najmniej: radiometr, miernik wielogazowy (eksplozymetr), pehametr lub zestaw papierków lakmusowych.

6)	W skład zestawu wchodzą materiały i sprzęt pozwalające na doraźne powstrzymanie niskociśnieniowych wycieków paliwa metodami zaklejania, kołkowania lub docisku oraz sprzętu do ograniczania zasięgu rozlewiska.

7)	Zestaw obejmuje: pompę, przewody, rozdzielacze, łańcuchy, wymienne końcówki, nożyce i rozpieracz (lub nożyco-rozpieracz kombi) o sile cięcia do 30 t i sile rozpierania do 10 t, zaciskacz do rur.

8)	Dopuszcza się stosowanie zestawów narzędzi z własnym, niezależnym źródłem zasilania.

9)	Zestaw obejmuje: pompę, przewody, rozdzielacze, łańcuchy, wymienne końcówki, nożyce o sile cięcia powyżej 30 t, rozpieracz o sile rozpierania powyżej 10 t, rozpieracze kolumnowe, zaciskacz do rur.

10)	W przypadku posiadania przez lotnisko dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych kategorii 2 dopuszcza się stosowanie ich zamiast zestawu narzędzi hydraulicznych kategorii 1.

11)	Zestaw zawiera: poduszki pneumatyczne (2 szt.), reduktor ciśnienia (1 szt.), węże niskociśnieniowe albo wysokociśnieniowe (2 szt.), podwójny układ sterujący (1 szt.).

12)	W skład zestawu wchodzą materiały i sprzęt umożliwiające zbieranie (materiały chłonne/wiążące, pompy/ssawki), przechowywanie (tace, zbiorniki) i usuwanie lub neutralizację produktów ropopochodnych w tym olejów hydraulicznych.

13) 	Przenośny lub przewoźny zestaw sprzętu przystosowany do oświetlania terenu działań ratowniczych.