Załączniki do rozporządzenia

Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

z dnia ……… (poz……)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Tabela nr 1. Kategorie ochrony przeciwpożarowej lotnisk dla samolotów

| Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska | Całkowita długość samolotu | Maksymalna szerokość kadłuba [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | do długości mniejszej niż 9 m | 2 |
| 2 | od 9 m do długości mniejszej niż 12 m | 2 |
| 3 | od 12 m do długości mniejszej niż 18 m | 3 |
| 4 | od 18 m do długości mniejszej niż 24 m | 4 |
| 5 | od 24 m do długości mniejszej niż 28 m | 4 |
| 6 | od 28 m do długości mniejszej niż 39 m | 5 |
| 7 | od 39 m do długości mniejszej niż 49 m | 5 |
| 8 | od 49 m do długości mniejszej niż 61 m | 7 |
| 9 | od 61 m do długości mniejszej niż 76 m | 7 |
| 10 | od 76 m do długości mniejszej niż 90 m | 8 |

Tabela nr 2. Kategorie ochrony przeciwpożarowej lotnisk dla śmigłowców

| Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska | Całkowita długość śmigłowca1) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| H1 | do długości mniejszej niż 15 m |
| H2 | od 15 m do długości mniejszej niż 24 m |
| H3 | od 24 m do długości mniejszej niż 35 m |

1) Długość śmigłowca, włączając belkę ogonową oraz wirniki.

Tabela nr 3. Minimalne ilości środków gaśniczych na lotniskach dla samolotów

| Kategoria ochrony przeciwpoża-rowej lotniska | Piana grupy A1) | Piana grupy B1) | Uzupełniający środek gaśniczy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | objętość wody2) [dm3] | wydatek roztworu pianotwór- czego [dm3/min] | objętość wody2) [dm3] | wydatek roztworu pianotwór- czego [dm3/min] | ilość proszku gaśnicze-go [kg] | wydatek [kg/sek] |
| 1 | - | - | 230 | 230 | 45 | 2.25 |
| 2 | - | - | 670 | 550 | 90 | 2.25 |
| 3 | 1 800 | 1 300 | 1 200 | 900 | 135 | 2.25 |
| 4 | 3 600 | 2 600 | 2 400 | 1 800 | 135 | 2.25 |
| 5 | 8 100 | 4 500 | 5 400 | 3 000 | 180 | 2.25 |
| 6 | 11 800 | 6 000 | 7 900 | 4 000 | 225 | 2.25 |
| 7 | 18 200 | 7 900 | 12 100 | 5 300 | 225 | 2.25 |
| 8 | 27 300 | 10 800 | 18 200 | 7 200 | 450 | 4.5 |
| 9 | 36 400 | 13 500 | 24 300 | 9 000 | 450 | 4.5 |
| 10 | 48 200 | 16 600 | 32 300 | 11 200 | 450 | 4.5 |
| Brak3) | - | - | - | - | 45 | 2.25 |

1) Objętość wody przeznaczonej do wytwarzania piany dla intensywności podawania 8,2 dm3/min/m2 dla pian spełniających wymagania pian gaśniczych grupy A, oraz 5,5 dm3/min/m2 dla pian spełniających wymagania pian gaśniczych grupy B. Przedstawione intensywności podawania należy uważać za minimalne, zakładające zlokalizowanie pożaru w ciągu jednej minuty.

2) Objętości wody podane w kolumnach 2 i 4 oparte są na średniej całkowitej długości samolotu danej kategorii. Gdy spodziewane są operacje lotnicze samolotów większych niż wielkość średnia, to objętości wody powinny być przeliczone ponownie.

3) Dotyczy lotnisk nie posiadających lsr-g.

Tabela nr 4. Minimalne ilości środków gaśniczych na lotniskach naziemnych i nawodnych dla śmigłowców

| Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska | Piana grupy B1) | Uzupełniający środek gaśniczy |
| --- | --- | --- |
|  | objętość wody [dm3] | wydatek roztworu pianotwórczego [dm3 /min] | ilość proszku gaśniczego [kg] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H1 | 500 | 250 | 23 |
| H2 | 1 000 | 500 | 45 |
| H3 | 1 600 | 800 | 90 |

1) Objętość wody przeznaczonej do wytwarzania piany dla intensywności podawania 5,5 dm3/min/m2 dla pian grupy B. Przedstawione intensywności podawania należy uważać za minimalne, zakładające zlokalizowanie pożaru w ciągu jednej minuty.

Tabela nr 5. Minimalne ilości środków gaśniczych na lotniskach na obiektach dla śmigłowców

| Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska | Piana grupy B1) | Uzupełniający środek gaśniczy |
| --- | --- | --- |
|  | objętość wody [dm3] | wydatek roztworu pianotwórczego [dm3/min-1] | ilość proszku gaśniczego [kg] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H1 | 2 500 | 250 | 45 |
| H2 | 5 000 | 500 | 45 |
| H3 | 8 000 | 800 | 45 |

1) Objętość wody przeznaczonej do wytwarzania piany dla intensywności podawania 5,5 dm3/min/m2 dla pian grupy B. Przedstawione intensywności podawania należy uważać za minimalne, zakładające zlokalizowanie pożaru w ciągu jednej minuty.

Tabela nr 6. Minimalna liczba obecnych pracowników lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej na lotnisku

| Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska | Minimalna liczba pracowników 1) |
| --- | --- |
| 1-2, H1 | 2 |
| 3, H2 | 3 |
| 4-5, H3 | 4 |
| 6-7 | 62) |
| 8 | 93) |
| 9-10 |  |
|  | 124) |

1)Minimalna liczba pracowników nie uwzględnia pracowników wykonujących obowiązki: kierownika i zastępcy jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendant, szef służby ratowniczej), specjalistów, inspektorów, obsady punktu alarmowego, stażystów oraz kierującego działaniem ratowniczym.

2)Minimalna liczba pracowników ulega zwiększeniu o jednego pracownika od każdego zaczętego miliona obsługiwanych pasażerów przy obsłudze ponad 3 milionów, z uwzględnieniem pkt 1.

3)Minimalna liczba pracowników ulega zwiększeniu o jednego pracownika od każdego zaczętego miliona obsługiwanych pasażerów przy obsłudze ponad 5 milionów, z uwzględnieniem pkt 1.

4)Minimalna liczba pracowników ulega zwiększeniu o jednego pracownika od każdego zaczętego miliona obsługiwanych pasażerów przy obsłudze ponad 7 milionów, z uwzględnieniem pkt 1.

Tabela nr 7. Minimalna liczba pojazdów ratowniczo-gaśniczych na lotnisku

| Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska | Liczba pojazdów ratowniczo-gaśniczych |
| --- | --- |
| 1 – 5, H1 – H3 | 1 |
| 6 – 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 – 10 | 4 |

Tabela nr 8. Wymagane minimalne parametry charakterystyczne dla lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych

| Wyposażenie/parametr | Pojazdy o pojemności zbiornika wody Vzb ≤ 4.500 dm3 | Pojazdy o pojemności zbiornika wody Vzb > 4.500 dm3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Działko wodno-pianowe | fakultatywne dla kategorii 1, 2, H1, H2; wymagane dla kategorii od 3 do 10, oraz H3 | wymagane |
| Stopnie wydajności działka wodno-pianowego | wysoki | wysoki i niski |
| Bezpośrednie wyjście do działka z kabiny pojazdu | wymagane | wymagane |
| Zasięg rzutu strumienia piany | odpowiedni dla kadłuba najdłuższego samolotu1) | odpowiedni dla kadłuba najdłuższego samolotu1) |
| Linie szybkiego natarcia | wymagane | wymagane |
| Tryskacze pod podwoziem | fakultatywne | wymagane |
| Działko zderzakowe | fakultatywne | fakultatywne |
| Przyspieszenie w normalnej temperaturze otoczenia | 80 km/h w 25 sekund | 80 km/h w 40 sekund |
| Prędkość maksymalna | co najmniej 105 km/h | co najmniej 100 km/h |
| Napęd na wszystkie koła | wymagany | wymagany |
| Automatyczna lub półautomatyczna skrzynia biegów | wymagana | wymagana |
| Układ pojedynczych kół tylnych | pożądany dla kategorii 1, 2, H1, H2, wymagany dla kategorii od 3 do 10 oraz H3 | wymagany |
| Minimalne kąty natarcia i zejścia | 30° | 30° |
| Minimalny kąt przechyłu statycznego | 30° | 28° |

1)Nie dotyczy lotnisk dla śmigłowców.

Tabela nr 9. Wyposażenie ratownicze przewożone łącznie na posiadanych przez zarządzającego lotniskiem lotniskowych pojazdach ratowniczo-gaśniczych

| Lp. | Rodzaj sprzętu ratowniczego | Kategoria lotniska |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-5 | 6-7 | 8-10 | H1-H31) |
|  |  | wyposażenie w sztukach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wkrętaki (zestaw o różnych końcówkach: płaskie, krzyżakowe - i rozmiarach) | 18) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zestaw narzędzi nieiskrzących (młotek, przecinak, łopata itd.) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Klucz nastawny | 18) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Topór ratowniczy duży, nieklinujący | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Topór ratowniczy mały, nieklinujący | 18) | 1 | 2 | 3 | - |
| 6 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy co najmniej ø 10 mm | 18) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Nożyce do blachy | 18) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Szczypce nastawne o długości 250 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Szczypce boczne o długości 160 mm | 18) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Łom duży o długości 1 500 mm | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Łom mały o długości 1 000 mm | 18) | 1 | 1 | 2 | - |
| 12 | Ręczne uniwersalne narzędzie ratownicze | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Przecinak ślusarski o szerokości 25 mm | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Młotek 2 kg | 18) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Szpadel | 18) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Bosak podręczny o długości 3 m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Koc gaśniczy | 18) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Drabina o długości odpowiedniej do wysokości najwyższego statku powietrznego operującego z lotniska | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | Linka ratownicza o długości 20 m | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Linka ratownicza o długości 30 m | - | - | 2 | 3 | - |
| 21 | Klin do blokowania kół o wysokości 10 cm3) | 28) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Klin do blokowania kół o wysokości 15 cm | - | - | 2 | 2 | - |
| 23 | Piła łańcuchowa do drewna | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Piła tarczowa do betonu i stali z kompletem tarcz zapasowych | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa | 18) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 26 | Aparat powietrzny butlowy - nadciśnieniowy z butlą zapasową | 1 komplet na każdego ratownika w służbie |
| 27 | Zestaw głośnomówiący | - | - | 1 | 1 | - |
| 28 | Zestaw pierwszej pomocy medycznej R1 określonej dla Państwowej Straży Pożarnej | 18) | - | - | - | - |
| 29 | Zestaw pierwszej pomocy medycznej R2 określonej dla Państwowej Straży Pożarnej | - | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 30 | Nosze ratownicze podbierające | 18) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 31 | Agregat wentylacyjno-oddymiający (z przystawkami na wodę i pianę) | - | - | 1 | 2 | - |
| 32 | Latarka | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 33 | Kamera termowizyjna2) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 34 | Noktowizor2) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Pirometr10) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Przyrządy pomiarowe i wykrywcze3) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 37 | Zestaw do uszczelniania wycieków paliwa 11) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Ubranie ochrony biologicznej2) | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 39 | Ubranie żaroodporne | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 40 | Ubranie gazoszczelne2) | - | - | 4 | 4 | - |
| 41 | Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 24) | - | 1 | 19) | 29) | 1 |
| 42 | Zestaw narzędzi hydraulicznych kategorii 15), 6) | - | - | - | 19) | - |
| 43 | Zestawy podnośników pneumatycznych niskociśnieniowych7) | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 44 | Zestawy podnośników pneumatycznych wysokociśnieniowych7) | - | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 45 | Zestaw do usuwania rozlewów i wycieków produktów ropopochodnych 12) | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Zestaw oświetleniowy 13) | jeden zestaw na pojazd ratowniczo-gaśniczy |

1)	Na lotniskach dla śmigłowców na obiektach wyposażenie ratownicze powinno być przechowywane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska.

2)	Wymagane na wyposażeniu lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych w przypadku braku dostępności w ciągu 15 minut przy wykorzystaniu możliwości podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa.

3)	W skład zestawu wchodzi co najmniej: radiometr, miernik wielogazowy (eksplozymetr), pehametr lub zestaw papierków lakmusowych.

4)	Zestaw obejmuje: pompę, przewody, rozdzielacze, łańcuchy, wymienne końcówki, nożyce i rozpieracz (lub nożyco-rozpieracz kombi) o sile cięcia do 30 t i sile rozpierania do 10 t, zaciskacz do rur.

5)	Zestaw obejmuje: pompę, przewody, rozdzielacze, łańcuchy, wymienne końcówki, nożyce o sile cięcia powyżej 30 t, rozpieracz o sile rozpierania powyżej 10 t, rozpieracze kolumnowe, zaciskacz do rur.

6)	W przypadku posiadania przez lotnisko dwóch zestawów narzędzi hydraulicznych kategorii 2 dopuszcza się stosowanie ich zamiast zestawu narzędzi hydraulicznych kategorii 1.

7)	Zestaw zawiera: poduszki pneumatyczne (2 szt.), reduktor ciśnienia (1 szt.), węże niskociśnieniowych albo wysokociśnieniowe (2 szt.), podwójny układ sterujący (1 szt.).

8)  Dotyczy lotnisk bez lsr-g.

9) Dopuszcza się stosowanie zestawów narzędzi z własnym, niezależnym, źródłem zasilania.

10) Wymagany, o ile kamera termowizyjna nie posiada opcji pomiaru temperatury.
11) W skład zestawu wchodzą materiały i sprzęt pozwalający na doraźne powstrzymanie niskociśnieniowych wycieków paliwa metodami zaklejania, kołkowania lub docisku oraz sprzętu do ograniczania zasięgu rozlewiska.

12) W skład zestawu wchodzą materiały i sprzęt umożliwiający zbieranie ( materiały chłonne/ wiążące, pompy/ ssawki ), przechowywanie ( tace, zbiorniki ) i usuwanie lub neutralizację produktów ropopochodnych  w tym olejów hydraulicznych.

13)  Przenośny lub przewoźny zestaw sprzętu przystosowany do oświetlania terenu działań ratowniczych