Projekt ULC-LTL, 14 listopada 2012

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ)

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

# Rozdział 1 
Przepisy ogólne

## § 1. Rozporządzenie określa warunki eksploatacji lotnisk:

1) użytku publicznego:

a) podlegających obowiązkowi certyfikacji zgodnie z przepisami międzynarodowymi i wymaganiami określonymi na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanych dalej „lotniskami certyfikowanymi”,

b) dla których Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji zgodnie z art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, spełniających wymagania określone na podstawie art. 59a ust. 6 tej ustawy, zwanych dalej „lotniskami o ograniczonej certyfikacji”;

2) użytku wyłącznego, o których mowa w art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

## § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) AIP (Aeronautical Information Publication) – „Zbiór informacji lotniczych AIP-Polska” – publikację wydawaną przez AIS, zawierającą informacje lotnicze o charakterze trwałym, mające istotne znaczenie dla żeglugi powietrznej.

2) AIS (aeronautical information service) – służbę informacji lotniczej - organ Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji lub danych lotniczych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej w rejonie informacji powietrznej FIR Warszawa

3) Biuro NOTAM – komórką organizacyjną AIS „Międzynarodowe Biuro NOTAM” odpowiedzialną za publikowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany NOTAM;

4) FIR (Flight Information Region) – rejon informacji powietrznej,

5) ILS (instrument landing system) – system lądowania wg wskazań przyrządów;

6) INOPL – instrukcję operacyjną lotniska, o której mowa w art. 69 ustawy.

7) instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP);

8) lotnisko kontrolowane – lotnisko, na którym zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do ruchu lotniskowego;

9) LVP (low visibility procedures) – procedury w warunkach ograniczonej widzialności, stosowane na lotnisku w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych operacji podejścia do lądowania: poniżej standardu w kategorii I, poza standardem kategorii II, w kategorii II i III oraz startów w warunkach ograniczonej widzialności (LVTO);

10) LVTO (low visibility take-off) – start w warunkach ograniczonej widzialności, oznacza start samolotu w sytuacji, gdy widzialność wzdłuż drogi startowej (RVR) jest mniejsza niż 400 m;

11) NOTAM – wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje na temat ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;

12) operacje lotnicze – start, lądowanie oraz kołowanie statków powietrznych na lotnisku;

13) operacja poza standardem w kategorii II – operacje podejścia do lądowania według wskazań przyrządów na drodze startowej, na której nie są dostępne niektóre lub żadne elementy systemu oświetlenia wymagane w Załączniku 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.)) dla operacji podejścia w kategorii II;

14) PDSZ – plan działania w sytuacji zagrożenia, o którym mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy.

15) płyta postojowa – wyznaczoną powierzchnię na lotnisku przeznaczoną do zatrzymywania i postoju statków powietrznych w celu przyjmowania pasażerów na pokład lub jego opuszczania, załadunku i wyładunku towarów i poczty oraz tankowania paliwa, a także przeprowadzania czynności obsługowych i parkowania statków powietrznych;

16) pole manewrowe – część lotniska przeznaczoną do startu, lądowania i kołowania statków powietrznych z wyłączeniem płyt postojowych;

17) pomoce wzrokowe – elementy infrastruktury lotniska w postaci oznakowania poziomego dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych, znaków pionowych, świateł, wskaźników kierunku wiatru, wzrokowego systemu dokowania statków powietrznych oraz pomocy wzrokowych dla oznakowania przeszkód lotniczych;

18) Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

19) PRN – pole ruchu naziemnego – część lotniska przeznaczoną do startu, lądowania i kołowania statków powietrznych składającą się z pola manewrowego i płyt postojowych;

20) RVR (runway visual range) – zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej;

21) SMS (safety management system) – system zarządzania bezpieczeństwem - oznaczający systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, które uwzględnia niezbędną strukturę organizacyjną, podział zadań i odpowiedzialności, politykę bezpieczeństwa oraz procedury;

22) SMGCS (surface movement guidance and control system) system kierowania i kontroli ruchu naziemnego;

23) stanowisko postojowe – miejsce na płycie postojowej wyznaczone do postoju lub parkowania statku powietrznego;

24) strefa krytyczna ILS – strefę o określonych rozmiarach, obejmującą anteny radiolatarni kierunku i ścieżki schodzenia, w której w czasie wszystkich operacji z wykorzystaniem systemu ILS nie mogą znajdować się żadne pojazdy, włącznie ze statkami powietrznymi, chronioną ze względu na to, że pojazdy lub statki powietrzne wewnątrz tej strefy wywołują niedopuszczalne zakłócenia sygnału ILS;

25) strefa wrażliwa ILS – strefę rozciągającą się poza strefę krytyczną ILS, w której parkowanie lub ruch pojazdów, włącznie ze statkami powietrznymi, jest kontrolowany dla uniknięcia możliwości niedopuszczalnych zakłóceń w sygnale podczas operacji z wykorzystaniem systemu ILS, chronioną przed zakłóceniami wywoływanymi przez duże obiekty przemieszczające się na zewnątrz strefy krytycznej, w granicach lotniska;

26) TWR (aerodrome control tower) – organ (wieża) kontroli lotniska - ustanowiony do zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego;

27) ustawa – ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 933 i 951).

# Rozdział 2 
Organizacja i zarządzanie lotniskiem certyfikowanym

## § 3. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym jest zobowiązany do zapewnienia jego bezpiecznej eksploatacji zgodnie:

1) z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy;

2) ze specyfikacjami określonymi w certyfikacie lotniska;

3) z warunkami, ograniczeniami i procedurami określonymi w INOPL.

2. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym ustanawia strukturę organizacyjną i system zarządzania lotniskiem w celu ustalenia podziału zadań i obowiązków kadry kierowniczej, komórek organizacyjnych oraz pracowników lotniska.

## § 4. 1. W celu zapewnienia ciągłego i sprawnego funkcjonowania lotniska oraz warunków do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych, zarządzający lotniskiem certyfikowanym organizuje i utrzymuje następujące służby operacyjne:

1) dyżurny operacyjny portu lotniczego, zwany dalej „DOPL”;

2) koordynator ruchu naziemnego (ang. marshaller) zwany dalej „KRN”;

3) służba eksploatacji i utrzymania lotniska;

4) lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza określona w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy.

2. Służby operacyjne powinny być pełnione przynajmniej w godzinach otwarcia lotniska.

## § 5. 1. DOPL odpowiada w szczególności za:

1) prowadzenie inspekcji PRN mających na celu sprawdzenie i ocenę warunków panujących na lotnisku do wykonywania operacji lotniczych;

2) zgłaszanie do AIS wniosków o wydanie NOTAM oraz sprawdzanie aktualności i dokładności publikowanych informacji;

3) zapewnienie stałej gotowości operacyjnej lotniska oraz nadzór nad jego bezpieczną eksploatacją.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, DOPL:

1) koordynuje działalność służb operacyjnych lotniska i pośredniczy w wymianie informacji mających znaczenie operacyjne;

2) inicjuje i kontroluje wykonanie działań związanych z:

a) dokonywaniem pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni drogi startowej,

b) oczyszczaniem i odśnieżaniem nawierzchni PRN,

c) usuwaniem awarii technicznej lub innych nieprawidłowości w PRN,

d) usuwaniem przeszkód lotniczych na lotnisku i w jego bezpośrednim otoczeniu,

e) eliminowaniem zagrożeń ze strony dzikich zwierząt.

3) informuje TWR o zdarzeniach lub zmianach na lotnisku, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych;

4) nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez personel pracujący w PRN,

5) ogłasza wprowadzenie na lotnisku procedur awaryjnych w sytuacjach zagrożenia określonych w PDSZ oraz odwołuje ich stosowanie.

## § 6. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby osoby pełniące obowiązki DOPL:

1) posiadały kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną w zakresie:

a) krajowych i międzynarodowych aktów prawnych dotyczących eksploatacji lotniska,

b) struktury organizacyjnej i zarządzania lotniskiem,

c) infrastruktury lotniskowej, charakterystyk fizycznych i wyposażenia lotniska,

d) przeszkód lotniczych i powierzchni ograniczających, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 pkt 4 i 5 ustawy,

e) charakterystyk fizycznych statków powietrznych korzystających z lotniska.

2) zostały przeszkolone w zakresie:

a) publikacji AIS, w tym wydawania NOTAM,

b) SMS,

c) ruchu statków powietrznych, pojazdów i osób w PRN,

d) zarządzania płytą postojową,

e) zarządzania bezpieczeństwem na płycie postojowej,

3) posiadały umiejętności praktyczne i uprawnienia w zakresie:

a) prowadzenia inspekcji PRN,

b) posługiwania się łącznością radiową,

c) prowadzenia pojazdów na lotnisku.

4) znały dokumenty wewnętrzne i procedury stosowane na lotnisku, w tym INOPL i PDSZ.

## § 7. Dla potrzeb DOPL zarządzający lotniskiem certyfikowanym utrzymuje centrum operacyjne wyposażone w systemy łączności umożliwiające stały kontakt i współpracę z innymi służbami operacyjnymi lotniska, TWR, agentami obsługi naziemnej i innymi podmiotami, których działalność ma wpływ na utrzymanie zdolności operacyjnej lotniska.

## § 8. 1. KRN odpowiada w szczególności za bezpieczne prowadzenie i ustawianie statków powietrznych na stanowiskach postojowych przy wykorzystaniu do kontaktu z pilotem wzrokowych sygnałów manewrowania.

2.  Służba KRN jest zapewniana tam, gdzie nie istnieją lub nie są sprawne wzrokowe systemy dokowania albo gdzie prowadzenie statków powietrznych na stanowisko postojowe jest konieczne ze względu na uniknięcie zagrożenia bezpieczeństwa i efektywne wykorzystanie stanowisk postojowych.

## § 9. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby osoby pełniące obowiązki KRN ukończyły szkolenie specjalistyczne i otrzymały uprawnienia do wykonywania pracy na tym stanowisku.

2. Szkolenie KRN składa się z części teoretycznej i praktycznej na stanowisku postojowym w wymiarze godzinowym i na zasadach określonych w INOPL.

3. Szkolenie KRN powinno obejmować zakres tematyczny:

1) charakterystyka, rozmieszczenie i zasady przydzielania stanowisk postojowych;

2) pomoce wzrokowe i oznakowanie nawierzchni PRN;

3) charakterystyki fizyczne statków powietrznych korzystających z lotniska oraz ich możliwości operacyjne związane z manewrowaniem na płycie postojowej;

4) sygnały manewrowania, o których mowa w Załączniku 2 ICAO, Dodatek 1 pkt. 5, oraz umiejętność ich praktycznego stosowania;

5) procedury prowadzenia i ustawiania statków powietrznych na stanowisku postojowym;

6) zarządzanie bezpieczeństwem na płycie postojowej;

7) procedury uruchomienia silników i wypychania statków powietrznych;

8) wydawanie zezwoleń na kołowanie i na lot oraz współpraca z TWR.

4. Szkolenie KRN powinno kończyć się egzaminem teoretycznym i praktycznym sprawdzającym umiejętność stosowania sygnałów manewrowania na płycie postojowej.

## § 10. 1. Zarządzający lotniskiem określa w INOPL procedury działania KRN uwzględniające między innymi:

1) bezwzględny obowiązek używania wyłącznie sygnałów manewrowania dopuszczonych do stosowania i określonych w INOPL;

2) dopilnowanie by stanowisko postojowe było wolne od przeszkód stałych lub ruchomych;

3) okoliczności, w jakich wystarczy jeden koordynator ruchu naziemnego, i przypadki, w których konieczni są koordynatorzy zapewniający ochronę końców skrzydeł;

4) działania, jakie mają być podjęte w przypadku incydentu lub wypadku z udziałem statku powietrznego mającego miejsce podczas prowadzenia przez KRN, w tym kolizji, pożaru, rozlania paliwa;

5) działania, jakie mają być podjęte, gdy ma zostać dokonana zmiana położenia statku powietrznego przy użyciu ciągnika i jest potrzebna sygnalizacja nakazująca wyłączenie silników.

2. Osoby pełniące obowiązki KRN powinny nosić kamizelki odblaskowe (fluoroscencyjne) w jaskrawych kolorach: czerwonym, pomarańczowym lub żółtym.

## § 11. 1 Na lotnisku certyfikowanym wykorzystującym pojazdy prowadzące „follow me” do prowadzenia statków powietrznych, operatorzy tych pojazdów powinni:

1) posiadać uprawnienia KRN, o których mowa w § 9 ust. 1;

2) posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami w PRN, o których mowa w § 36 ust. 1;

3) znać topografię lotniska, w tym układ dróg startowych, dróg kołowania i stanowisk postojowych;

4) ukończyć szkolenie specjalistyczne w zakresie prowadzenia statków powietrznych przy użyciu pojazdów prowadzących.

2. Operator pojazdu „follow me” ma obowiązek zachowania wszelkich środków ostrożności, z uwzględnieniem prędkości kołowania i odległości między pojazdem a statkiem powietrznym w celu bezpiecznego prowadzenie statku powietrznego na stanowisko postojowe..

## § 12. 1.  Służba eksploatacji i utrzymania lotniska, odpowiada za właściwy stan techniczny pomocy wzrokowych, urządzeń i wyposażenia lotniska oraz utrzymanie nawierzchni PRN w stanie umożliwiającym bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych.

2. Służba eksploatacji i utrzymania lotniska opracowuje i realizuje program utrzymania lotniska, który uwzględnia działania prewencyjne i obejmuje następujące elementy:

1) nawierzchnie sztuczne dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych;

2) systemy odwadniające drogi startowe, drogi kołowania i płyty postojowe;

3) nawierzchnie darniowe lotniska;

4) pomoce wzrokowe;

5) systemy zasilania elektrycznego;

6) pojazdy, urządzenia i sprzęt specjalistyczny.

7) budynki wykorzystywane dla potrzeb zabezpieczenia operacji lotniczych.

8) ogrodzenie lotniska;

## § 13. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym wdraża system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

2. W ramach SMS zarządzający lotniskiem certyfikowanym opracowuje i ogłasza politykę bezpieczeństwa, która stanowi zobowiązanie do:

1) osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa;

2) przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i standardów międzynarodowych i najbardziej skutecznych praktyk;

3) zapewnienia odpowiednich środków na bezpieczeństwo;

4) przestrzegania bezpieczeństwa jako podstawowego obowiązku całej kadry zarządzającej i personelu.

## § 14. 1.  Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powołuje osobę odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku.

2. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym:

1) opiniuje zmiany techniczno-eksploatacyjne na lotnisku w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych;

2) przeprowadza audyty i inspekcje bezpieczeństwa w służbach operacyjnych i komórkach organizacyjnych lotniska.

3) kieruje pracami komórki, o której mowa w § 15 ust. 2;

4) przewodniczy komitetowi do spraw bezpieczeństwa, o którym mowa w § 16;

5) przewodniczy zespołowi, o którym mowa w § 17;

6) przeprowadza identyfikację zagrożeń, o których mowa w § 18 ust. 1;

7) dokonuje analizy ryzyka, o której mowa w § 18 ust. 3;

8) odpowiada za organizację obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych na lotnisku oraz powiadamianie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

9) tworzy i nadzoruje prawidłowe działanie systemu anonimowego zgłaszania okoliczności mających wpływ na poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w § 21;

10) odpowiada za nadzór merytoryczny nad szkoleniami, o których mowa w § 22.

3. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym nie może w strukturze jednostki zarządzającej lotniskiem sprawować żadnej funkcji kierowniczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, ani podlegać w żadnym zakresie osobom wykonującym działania operacyjne na lotnisku.

4. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym powinna posiadać:

1) minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na części lotniczej lotniska;

2) ukończone szkolenie z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem.

## § 15. 1 Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien zapewnić osobie odpowiedzialnej za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku warunki umożliwiające swobodne wykonywanie obowiązków, w tym dostęp do dokumentów związanych z operacyjnym funkcjonowaniem lotniska.

2. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia efektywności działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien powołać komórkę wewnętrzną zajmującą się zarządzaniem bezpieczeństwem, kierowaną przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku.

## § 16. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powołuje komitet do spraw bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele służb operacyjnych i jednostek organizacyjnych działających w części lotniczej lotniska, w tym przedstawiciele:

1) agentów obsługi naziemnej;

2) stałych użytkowników lotniska;

3) służb ochrony;

4) służb ruchu lotniczego.

2. Komitet do spraw bezpieczeństwa obraduje cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał i zajmuje się:

1) omawianiem okoliczności mających wpływ na poziom bezpieczeństwa na lotnisku;

2) uzgadnianiem przedłożonej przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku identyfikacji zagrożeń związanych z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na poziom bezpieczeństwa na lotnisku;

3) uzgadnianiem przedłożonej przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku analizy ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń;

4) formułowaniem zaleceń dla poszczególnych służb operacyjnych i jednostek organizacyjnych działających na operacyjnej części lotniska, wynikających z przeprowadzonej identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka;

5) weryfikacją wykonania zaleceń posiedzeń wydanych przez komitet do spraw bezpieczeństwa;

6) analizą możliwości wystąpienia na lotnisku zdarzeń lotniczych mających miejsce na innych lotniskach.

3. W przypadku braku zrealizowania zaleceń, o których mowa w ust. 2 pkt 4, osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym informuje o tym zarządzającego lotniskiem.

4. Z posiedzenia komitetu do spraw bezpieczeństwa sporządza się protokół, który przedstawia się zarządzającemu lotniskiem certyfikowanym oraz przekazuje do wiadomości Prezesa Urzędu.

## § 17. 1.  Zarządzający lotniskiem certyfikowanym w ramach SMS powołuje zespół mający za zadanie wyjaśnianie przyczyn i okoliczności sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

2. Pracom zespołu przewodniczy osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku, która ustala skład zespołu i zasady jego pracy w porozumieniu z zarządzającym tym lotniskiem.

3 Zespół prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo nawet, jeżeli państwowy organ powołany do badania zdarzeń lotniczych prowadzi badania w tej sprawie.

4. Zespół przedstawia zarządzającemu lotniskiem certyfikowanym propozycje działań profilaktycznych.

5. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien prowadzić ewidencję podjętych działań profilaktycznych i ich wpływu na SMS.

## § 18. 1.  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym powinna prowadzić proces identyfikacji zagrożeń, w oparciu o informacje pochodzące w szczególności z:

1) systemu obowiązkowego zgłaszania zdarzeń, o którym mowa w art. 135a. ustawy;

2) systemu anonimowego zgłaszania okoliczności mających wpływ na poziom bezpieczeństwa;

3) posiedzeń komitetu do spraw bezpieczeństwa;

4) prac zespołu, o którym mowa w § 17;

5) audytów i inspekcji służb operacyjnych;

6) własnych obserwacji.

2.  Proces identyfikacji zagrożeń powinien polegać na wskazaniu czynnika mającego negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa.

3.  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym przeprowadza analizę ryzyka wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo w oparciu o zidentyfikowane zagrożenia.

4.  Analiza ryzyka polega na przyporządkowaniu zidentyfikowanemu zagrożeniu cech prawdopodobieństwa oraz dotkliwości, a następnie klasyfikacji uzyskanego stopnia ryzyka.

## § 19. Oprócz analiz ryzyka przeprowadzanych dla zagrożeń identyfikowanych na bieżąco, w oparciu o zebrane dane z roku poprzedniego, osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym przeprowadza analizę ryzyka nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy dla zmian wprowadzanych w obrębie PRN, oraz następujących zagrożeń:

1) wypadnięcie statku powietrznego z drogi startowej.

2) wtargnięcia nieuprawnionych osób lub pojazdów na drogę startową;

3) pojawienie się dzikiej zwierzyny w PRN;

4) zderzenia statków powietrznych z ptakami;

## § 20. Prezes Urzędu w uzasadnionych przypadkach może zalecić zarządzającemu lotniskiem certyfikowanym:

1) wykonanie analizy ryzyka dla innych zagrożeń nawet, jeżeli nie były one wcześniej zidentyfikowane przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym;

2) wykonanie analiz ryzyka dla zagrożeń określonych w § 19 częściej niż raz na 12 miesięcy.

## § 21. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym tworzy system anonimowego zgłaszania okoliczności mających wpływ na poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku, w tym w szczególności naruszeń obowiązujących instrukcji lub procedur.

2. W ramach systemu, o którym mowa w ust. 1, powinna być zapewniona możliwość zgłaszania informacji dotyczących sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych na lotnisku, bez konieczności podawania danych osobowych.

3. Wszystkie zgłoszenia powinny być przekazywane do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym.

4. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych przez osobę zgłaszającą za pomocą systemu anonimowego zgłaszania okoliczności mających wpływ na poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych na lotnisku system powinien zapewniać poufność tych danych oraz dostęp do nich osobie odpowiedzialnej za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku.

## § 22. 1.  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku certyfikowanym sprawuje nadzór merytoryczny nad szkoleniami z zakresu SMS.

2. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze na lotnisku certyfikowanym oraz osoby wykonujące obowiązki w części lotniczej lotniska powinny być przeszkolone z zakresu SMS.

3. Podstawowe szkolenie z zakresu SMS powinno obejmować następujące tematy:

1) podstawowe zasady zarządzania bezpieczeństwem;

2) polityka bezpieczeństwa oraz standardy bezpieczeństwa;

3) znaczenie realizacji polityki bezpieczeństwa oraz wymaganych procedur, które tworzą część SMS;

4) organizacja, rola i odpowiedzialność pracowników w zakresie bezpieczeństwa;

5) historia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu na lotnisku, łącznie z ich zidentyfikowanymi przyczynami;

6) wymóg ciągłej oceny realizacji założeń bezpieczeństwa w organizacji;

7) zgłaszanie wypadków i incydentów lotniczych oraz dostrzeganych zagrożeń;

8) komunikacja dotycząca zagadnień bezpieczeństwa;

9) metody uzyskiwania informacji i komunikacji dla potrzeb rozpowszechniania informacji dotyczących bezpieczeństwa;

10) audyty bezpieczeństwa;

11) promocja bezpieczeństwa i rozpowszechniania informacji dotyczących bezpieczeństwa;

12) struktura anonimowego systemu zgłaszania okoliczności mających wpływ na poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku.

4. Szkolenie dla osób zajmujących kierownicze stanowiska na lotnisku certyfikowanym powinno obejmować:

1) zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem;

2) zadania i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska na lotnisku certyfikowanym w dziedzinie bezpieczeństwa;

3) badanie zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo;

4) monitorowanie realizacji założeń bezpieczeństwa;

5) dokonywanie ocen bezpieczeństwa.

## § 23. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym korzysta wyłącznie z przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz wdraża i realizuje programy szkoleniowe zapewniające odpowiedni poziom kwalifikacji pracowników.

2. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym określa wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, w tym zwłaszcza służb operacyjnych lotniska i wszystkich pracowników wykonujących zadania związane z bezpieczną eksploatacją lotniska lub mające znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

3. Programy szkolenia dotyczą:

1) DOPL;

2) koordynatora ruchu naziemnego;

3) kierowców pojazdów poruszających się po lotnisku;

4) pracowników służby eksploatacji i utrzymania lotniska;

5) strażaków lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 85 ustawy.

6) personelu wykonującego inne zadania w PRN.

4. Program szkolenia zawiera w szczególności:

1) wymagania szkoleniowe dla poszczególnych specjalności, o których mowa w ust. 3;

2) zakres i metody szkolenia w celu spełnienia zakładanych wymagań;

3) system oceny wyników szkolenia.

5. Program szkolenia powinien uwzględniać szkolenia:

1) podstawowe dla nowych pracowników;

2) okresowe mające na celu utrzymanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności;

3) uzupełniające organizowane w razie potrzeby, w szczególności przed wprowadzeniem nowych urządzeń i procedur lub nowych przepisów.

6. Szkolenia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb personelu, składać się z części teoretycznej i w razie potrzeby praktycznych ćwiczeń na stanowisku pracy;

7. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym przechowuje dokumenty dotyczące szkolenia personelu, o którym mowa w ust. 3 przez okres 5 lat.

# Rozdział 3 
Procedury operacyjne na lotniskach certyfikowanych

## § 24. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym ustala i wdraża procedury operacyjne, które dotyczą:

1) zgłaszania informacji i danych lotniczych do AIS;

2) powiadamiania Prezesa Urzędu o planowanych i wprowadzanych zmianach na lotnisku;

3) inspekcji PRN;

4) zarządzania płytą postojową w zakresie realizowanym przez zarządzającego lotniskiem,

5) zarządzania bezpieczeństwem na płycie postojowej;

6) kontroli dostępu do części lotniczej lotniska;

7) kontroli pojazdów w części lotniczej lotniska;

8) kontroli przeszkód lotniczych;

9) eksploatacji pomocy wzrokowych i systemu zasilania elektrycznego;

10) utrzymania nawierzchni PRN;

11) odśnieżania PRN, jeśli lotnisko jest użytkowane w zimie;

12) bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na lotnisku;

13) przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dzikich zwierząt;

14) LVP jeśli wykonywane są operacje w warunkach ograniczonej widzialności;

15) ochrony radiowych pomocy nawigacyjnych przed zakłóceniami;

16) usuwania statków powietrznych unieruchomionych w polu manewrowym;

17) postępowania z materiałami niebezpiecznymi;

18) wyposażenia i działania lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej;

19) planowania działań w sytuacji zagrożenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy.

## § 25. 1.  Zarządzający lotniskiem certyfikowanym opracowuje i zamieszcza w INOPL informacje i dane lotnicze dotyczące lotniska, które podlegają publikacji w AIP.

2. Informacje i dane dotyczące lotniska powinny być określone zgodnie z wymogami dokładności i spójności zawartymi w rozdziale 2, pkt 2.1-2.12 i w dodatku 5 Załącznika 14 ICAO, oraz przekazywane do AIS na zasadach określonych w rozdziale 2, pkt 2.13 tego Załącznika.

3. W celu zapewnienia właściwej terminowości i jakości przesyłanych danych lotniczych, zarządzający zawiera porozumienie z AIS, które szczegółowo określa zasady koordynacji i współpracy odpowiednich służb i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za opracowanie, przesyłanie i publikację tych informacji.

## § 26. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby informacje i dane dotyczące lotniska zawarte w AIP, NOTAM i innych publikacjach AIS były monitorowane i sprawdzane pod względem aktualności i dokładności.

2. Służby AIS powinny być powiadamiane bez zbędnej zwłoki o każdej niezgodności zawartej w publikacjach AIS odnoszących się do lotniska.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym wyznacza jedną lub więcej osób, które są odpowiedzialne za określanie oraz dokładne i terminowe zgłaszanie informacji i danych lotniskowych do publikacji w AIP oraz ich monitorowanie.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 powinny zostać przeszkolone w zakresie publikacji AIS.

## § 27. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zgłasza wniosek o wydanie NOTAM w przypadku, gdy wystąpią lub przewiduje się wystąpienie zmian infrastruktury lotniskowej, zdarzeń lub warunków panujących na lotnisku, które są ważne dla operacji lotniczych, w tym w szczególności:

1) otwarcie albo zamknięcie lotniska lub drogi startowej;

2) uruchomienie lub wyłączenie z użytkowania radiowych pomocy nawigacyjnych należących do zarządzającego lotniskiem oraz zmiany statusu tych urządzeń mające znaczenie dla operacji lotniczych;

3) zainstalowanie, usunięcie lub istotne zmiany dotyczące pomocy wzrokowych, w tym niesprawność oraz wznowienie działania głównych komponentów systemu świateł lotniczych lotniska;

4) występowanie poważnych utrudnień lub zagrożeń dla statków powietrznych w polu manewrowym oraz ich usunięcie;

5) wzniesienie, usunięcie lub zmiany przeszkód lotniczych na lotnisku lub w jego otoczeniu;

6) zainstalowanie, niesprawność lub przywrócenie do działania oznakowania świetlnego przeszkód lotniczych na lotnisku lub w jego otoczeniu;

7) występowanie, zmiana lub usunięcie niebezpiecznych warunków dla statków powietrznych w PRN, spowodowanych śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem lub wodą;

8) prace na lotnisku, które mogą oddziaływać bezpośrednio lub pośrednio na bezpieczeństwo operacji lotniczych lub naruszać powierzchnie ograniczające przeszkody lotnicze;

9) znaczący wzrost aktywności lub gromadzenie się ptaków w rejonie lotniska.

10) zmiany lub ograniczenia w dostępności paliwa lotniczego;

11) zmiana kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska;

12) wybuch epidemii chorób zakaźnych powodujący konieczność zmiany opublikowanych wymagań dotyczących szczepień i kwarantanny;

2. Wniosek o wydanie NOTAM powinien być przesłany do biura NOTAM po zaobserwowaniu zdarzeń lub warunków, o których mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki.

3. NOTAM powinien zawierać wszystkie dostępne informacje, mające znaczenie dla bezpieczeństwa.

## § 28. 1. Wniosek o wydanie NOTAM jest przesyłany do biura NOTAM faksem, na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W nagłych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wniosek o wydanie NOTAM może być przekazany telefonicznie; w takim przypadku potwierdzenie na formularzu, o którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane faksem do biura NOTAM bez zbędnej zwłoki.

3. Na lotniskach, na których nie ma dostępu do sieci AFTN, biuro NOTAM bez zbędnej zwłoki przesyła faksem lub w innej ustalonej formie kopię wydanego NOTAM osobie zgłaszającej wniosek, w celu umożliwienia weryfikacji i sprawdzenia dokładności opublikowanej informacji.

## § 29. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia stałe monitorowanie warunków panujących na lotnisku i prowadzenie inspekcji PRN w celu wyeliminowania ewentualnych usterek i przygotowania warunków dla bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

2. Inspekcje PRN są przeprowadzane:

1) przynajmniej raz dziennie na lotniskach o kodzie referencyjnym 1 lub 2;

2) przynajmniej dwa razy dziennie na lotniskach o kodzie referencyjnym 3 lub 4;

3) po przejściu burzy, silnej wichury lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych;

4) każdorazowo po zaistnieniu zdarzenia, incydentu lub wypadku lotniczego w PRN;

5) w dowolnej fazie prac budowlanych, konserwacyjnych lub napraw urządzeń lotniskowych mających krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych;

6) na żądanie TWR, jeśli jest zapewniana na lotnisku;

7) w każdym przypadku, gdy zaistnieją warunki mogące zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczych.

3. Inspekcje PRN obejmują sprawdzenie, co najmniej:

1) stanu nawierzchni sztucznych PRN oraz przylegających powierzchni darniowych;

2) pomocy wzrokowych dróg startowych i dróg kołowania;

3) przeszkód lotniczych na lotnisku i w jego bezpośrednim otoczeniu.

## § 30. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia podjęcie natychmiastowych działań naprawczych i korygujących w przypadku wykrycia uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

2. Wyniki inspekcji PRN i podjęte działania naprawcze powinny być dokumentowane i przechowywane przez okres 3 lat.

## § 31. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym w porozumieniu z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego określa procedury zarządzania płytą postojową mające na celu bezpieczne, uporządkowane i efektywne przemieszczanie się po niej statków powietrznych i pojazdów.

2. Procedury zarządzania płytą postojową dotyczą:

1) kierowania ruchem w celu zapobiegania kolizjom statku powietrznego z innym statkiem powietrznym, pojazdem lub obiektem, za które odpowiada TWR;

2) kierowania wjazdem statków powietrznych na płytę postojową oraz wyjazdu statków powietrznych opuszczających płytę postojową;

3) zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się pojazdów oraz kontrolę innej działalności na płycie, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo statków powietrznych.

3. Procedury, o których mowa w ust. 2 pkt 2 realizuje TWR we współpracy z KRN, który odpowiada za bezpośrednie prowadzenie statku powietrznego na stanowisko postojowe.

## § 32. 1. Procedury, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 3 realizuje zarządzający lotniskiem i dotyczą one w szczególności:

1) monitorowania i aktualizacji podstawowych informacji o lądowaniach i startach statków powietrznych;

2) określania czasu przylotu lub odlotu statków powietrznych;

3) przydzielania stanowisk postojowych z uwzględnieniem:

a)  typów statków powietrznych, dla których są one przeznaczone,

b)  kolejności zajmowania stanowisk postojowych;

4) kierowania i kontroli ruchu pojazdów i osób na płycie postojowej;

5) powiadamiania TWR o pracach wykonywanych na płycie postojowej i o niefunkcjonujących urządzeniach lub służbach;

6) wykorzystania systemu system prowadzenia na stanowisko postoju i dokowania, jeżeli taki system istnieje.

2.  Procedury zarządzania płytą postojową powinny uwzględniać sytuacje niecodzienne związane z:

1) obsługą zwiększonej liczby statków powietrznych skierowanych z innych lotnisk;

2) usuwaniem śniegu;

3) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (burza, silna wichur, mgła);

4) sytuacjami zagrożenia, o których mowa w PDSZ;

## § 33. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym opracowuje i wdraża procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków dla osób, statków powietrznych, pojazdów oraz urządzeń, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

2. Procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej dotyczą:

1) ochrony przed podmuchami z silników statków powietrznych;

2) ruchu pojazdów na płycie postojowej;

3) wykonywania prac związanych z obsługą naziemną;

4) tankowania statków powietrznych;

4) sprzątania zanieczyszczeń stałych i płynnych oraz kontroli czystości płyty postojowej;

6) poruszania się personelu pracującego na płycie postojowej oraz pasażerów i innych osób;

7) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby personel pracujący na płycie postojowej:

1) znał i stosował procedury bezpieczeństwa na płycie postojowej;

2) posiadał sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań, w tym:

a) środki łączności i sygnalizacji,

b) ubiór wyposażony w elementy odblaskowe.

3) posiadał dostęp do środków ochrony przeciwpożarowej.

4. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym prowadzi doraźne kontrole przestrzegania procedur bezpieczeństwa na płycie postojowej, o których mowa w ust. 2.

## § 34. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby dostęp do PRN miały wyłącznie osoby i pojazdy, których obecność jest niezbędna do wykonywania prac na lotnisku.

2. Wszystkie osoby, którym zezwolono na dostęp bez eskorty do części lotniczej lotniska, w tym zwłaszcza do PRN powinny zostać w tym celu odpowiednio przeszkolone, posiadać stosowne kwalifikacje i uprawnienia;

## § 35. 1.Zarządzający lotniskiem certyfikowanym ustanawia zasady ruchu pojazdów na lotnisku ze szczególnym uwzględnieniem PRN i zapewnia ich przestrzeganie.

2. Zasady ruchu pojazdów w części lotniczej lotniska powinny określać dozwolone prędkości ruchu pojazdów.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, że na lotnisku:

1) pojazdy nie mogą poruszać się w odległości mniejszej niż 3 m od statku powietrznego z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do jego obsługi;

2) pojazd ratowniczy biorący udział w akcji ratowniczej ma pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu naziemnego.

3) pojazd poruszający się po płycie postojowej ustępuje pierwszeństwa:

a) pojazdowi ratowniczemu biorącemu udział w akcji ratowniczej,

b) statkowi powietrznemu, który kołuje, jest wypychany lub holowany,

c) pojazdowi prowadzącemu „Follow me” pilotującemu statek powietrzny,

d) innym pojazdom zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

4. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym prowadzi doraźne kontrole przestrzegania zasad ruchu pojazdów na lotnisku.

## § 36. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, że kierowcy pojazdów posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz ukończyli szkolenie z zasad ruchu na lotnisku potwierdzone wydaniem odpowiedniego uprawnienia.

2. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym określa program szkolenia i procedury wydawania uprawnień dla kierujących pojazdami poruszającymi po lotnisku.

3. Szkolenie dla kierujących pojazdami powinno obejmować:

1) topografię lotniska;

2) oznakowanie pionowe, poziome oraz światła na lotnisku;

3) procedury używania łączności radiotelefonicznej;

4) frazeologię używaną na lotnisku wraz z alfabetem ICAO;

5) przepisy ruchu lotniczego w zakresie operacji lotniskowych, w tym ruchu pojazdów i statków powietrznych w PRN;

6) przepisy i procedury lotniskowe, w tym LVP.

4. Szkolenie kierujących pojazdami z zasad poruszania się po lotnisku powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym:

1) wiedzę teoretyczną z zakresu określonego w ust. 3;

2) umiejętności praktyczne:

a) poruszania się pojazdem po lotnisku, w szczególności w PRN, do której kierujący pojazdem posiada dostęp,

b) posługiwania się łącznością radiową,

c) rozumienia i wykonywania poleceń TWR, jeżeli dotyczy.

## § 37. 1.  Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby pojazdy użytkowane w PRN posiadały obowiązkowe badania techniczne i były utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym uniemożliwiającym nagłą awarię, wycieki paliwa, oleju lub innych płynów.

2.  Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby pojazdy poruszające się w polu manewrowym, były odpowiednio oznakowane i wyposażone w światła sygnalizacyjne i środki łączności.

## § 38. 1. Na lotniskach kontrolowanych zarządzający lotniskiem zapewnia, aby każda osoba lub pojazd użytkowany w polu manewrowym był wyposażony w środki łączności zapewniające dwukierunkową łączność radiową z TWR lub były eskortowane przez osobę posiadającą taką łączność.

2. Kierowca pojazdu użytkowanego w polu manewrowym ma obowiązek:

1) nawiązać łączność i uzyskać zezwolenie TWR na wjazd na pole manewrowe;

2) prowadzić ciągły nasłuch radiowy na kanale łączności z TWR;

3) stosować się do poleceń wydanych przez TWR;

4) zgłaszać do TWR opuszczenie pola manewrowego.

3. Kierowca pojazdu poruszającego się w polu manewrowym stosuje się do obowiązujących na lotnisku zasad ruchu, w tym oznakowania poziomego i znaków pionowych, chyba że otrzyma zezwolenie od kontrolera TWR na niestosowanie się do tych zasad.

## § 39. 1. Na lotnisku certyfikowanym przeznaczonym do użytkowania w zimie, zarządzający lotniskiem utrzymuje niezbędną ilość sprzętu, środków i personelu, aby zapewnić, że śnieg, lód, błoto pośniegowe, kałuże wody oraz inne zanieczyszczenia są usuwane z nawierzchni PRN i nie stwarzają zagrożenia dla operacji lotniczych.

2. Zarządzający lotniskiem opracowuje plan odśnieżania, który określa szczegółowe procedury i środki techniczne potrzebne do sprawnego i skutecznego prowadzenie akcji odśnieżania.

3. Plan odśnieżania powinien zawierać:

1) wykaz sprzętu, jakim dysponuje lotnisko do akcji odśnieżania obejmujący w szczególności pługi śnieżne, szczotki i pługi wirnikowe oraz środki chemiczne i techniczne wykorzystywane w czasie akcji odśnieżania;

2) wykaz personelu wchodzącego w skład zespołu do odśnieżania wraz z przydzielonymi zadaniami, w tym osobę funkcyjną odpowiedzialną za kierowanie akcją odśnieżania;

4) środki łączności umożliwiające kontakt ze służbami operacyjnymi lotniska i TWR;

5) kolejność i zasady odśnieżania poszczególnych nawierzchni PRN;

6) miejsca wyznaczone do składowania i topnienia śniegu uwzględniające wymagania bezpieczeństwa;

4. Plan odśnieżania utrzymania powinien określać:

1) zasady i metody wykonywania pomiarów tarcia (sczepności) nawierzchni dróg startowych;

2) zasady zbierania danych oraz przesyłania wniosku o wydanie NOTAM/SNOWTAM;

3) kryteria podejmowania decyzji o zamknięciu drogi startowej dla operacji lotniczych na czas akcji odśnieżania lub o zamknięciu lotniska ze wskazaniem osoby funkcyjnej upoważnionej do jej podjęcia.

## § 40. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby wszelkie prace na lotnisku były prowadzone w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych.

2. Prace na lotnisku są wykonywane jako:

1) krótkotrwałe, które są związane z bieżącym utrzymaniem PRN i nie zakłócają normalnych operacji lotniczych;

2) planowe, których charakter wskazuje, że mogą zakłócać normalne operacje lotnicze, dlatego powinny być prowadzone zgodnie z wcześniej przygotowanym planem bezpieczeństwa prac, zwanym dalej „PBP”.

## § 41. 1. Prace prowadzone na lotnisku uznaje się za prace krótkotrwałe, gdy przeszkody i zagrożenia powstałe w trakcie ich trwania mogą być usunięte bez zbędnej zwłoki tak, aby zdolność operacyjna PRN była przywrócona, bez zakłócania operacji lotniczych.

2. Prace krótkotrwałe są prowadzone w PRN lub w jego pobliżu i dotyczą w szczególności:

1) przeglądów i napraw oznakowania i świateł;

2) drobnych napraw nawierzchni;

3) czyszczenia nawierzchni sztucznych, w tym usuwania śniegu;

4) koszenia i usuwania trawy;

5) pomiarów i inspekcji.

3. Prace krótkotrwałe mogą być realizowane po uzgodnieniu z DOPL i uzyskaniu zezwolenia TWR.

4. Prace krótkotrwałe przerywa się i przywraca zdolność operacyjną PRN na polecenie TWR w przypadku konieczności wykonania operacji lotniczej.

## § 42. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym opracowuje PBP dla prac innych niż prace krótkotrwałe.

2. PBP nie jest wymagany dla prac związanych z:

1) naprawą niespodziewanie uszkodzonej części PRN;

2) usuwaniem nagłych awarii urządzeń lotniskowych oraz wzrokowych i radiowych pomocy nawigacyjnych;

3) usuwaniem przeszkód lotniczych;

4) wykonywaniem czynności, które nie zakłócają operacji lotniczych.

3. PBP nie jest wymagany, gdy na czas wykonywania prac lotnisko jest zamknięte dla operacji lotniczych.

4. Zarządzający lotniskiem wydaje NOTAM o zamknięciu lotniska dla operacji lotniczych ze względu na rozpoczęcie prac planowych, nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

5. Zarządzający lotniskiem wydaje NOTAM zawierający informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia prac planowych, ich charakterze oraz przewidywanych ograniczeniach w PRN, z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem tych prac.

## § 43. 1. PBP powinien określać:

1) zakres prac z wyszczególnieniem poszczególnych ich etapów, elementów infrastruktury, których dotyczy oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia prac;

2) ograniczenia dla operacji lotniczych,

3) zadania i obowiązki wykonawcy prac związane z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji na lotnisku, obejmujące w szczególności;

a) oznakowanie, ogrodzenie lub i inne zabezpieczenie rejonu prac,

b) oznakowanie lub oświetlenie pojazdów, maszyn budowlanych i urządzeń,

d) prowadzenie prac budowlanych i wykopów w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia urządzeń i kabli elektrycznych zasilających urządzenia lotniskowe oraz nie zakłócać pracy radiowych pomocy nawigacyjnych.

4) plan rejonu prac z zaznaczeniem:

a) obszaru każdego etapu prac i dróg dojazdowych,

b) obszaru wyłączonego z użytkowania,

c) ograniczeń dla ruchu statków powietrznych i tymczasowych dróg kołowania,

d) lokalizacji radiowych pomocy nawigacyjnych,

e) lokalizacji i wysokości przeszkód lotniczych wznoszonych w związku z prowadzeniem prac,

f) miejsca postoju pojazdów i składowania materiałów.

5) wykaz użytkowników PBP oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację i koordynację prac.

2.  Wykonawca prac ma obowiązek zapoznania pracowników z PBP oraz zasadami bezpieczeństwa w czasie prowadzenia prac.

## § 44. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym lub wykonawca prac planowych wyznacza koordynatora prac, którego głównym zadaniem jest zapewnienie, aby odbywały się one zgodnie z PBP.

2. Koordynator prac odpowiada za:

1) informowanie DOPL o konieczności wydawania odpowiedniego NOTAM zgodnie z ustaleniami zawartymi PBP;

2) utrzymywanie łączność radiową i koordynację z TWR i DOPL;

3) nadzorowanie przebiegu prac, w celu zapobiegania ewentualnym utrudnieniom i zagrożeniu dla operacji lotniczych.

4) zapewnienie, aby oświetlenie reflektorowe lub inne światła stosowane w czasie prac nie stwarzały zagrożenia dla operacji lotniczych.

5) dopilnowanie, aby po usunięciu pojazdów, maszyn i pracowników z rejonu prac, PRN było bezpieczne dla operacji lotniczych.

3. Obecność koordynatora prac na miejscu wykonywania prac nie jest wymagana w przypadkach, gdy:

1) lotnisko jest zamknięte dla operacji lotniczych, lub

2) rejon prac jest ogrodzony i wyłączony z użytkowania, a charakter wykonywanych prac wskazuje, że nie stanowią one zagrożenia dla operacji lotniczych.

## § 45.  Zarządzający lotniskiem certyfikowanym na bieżąco monitoruje, kontroluje oraz rejestruje obecność zwierząt na lotnisku i w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, tj. 500 m od granicy ogrodzenia, a przynajmniej raz w roku obecność ptaków w strefach zagrożenia w odległości do 8 km od granicy lotniska zgodnie z procedurami zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta zawartymi w programie zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta, zwanym dalej „programem kontroli środowiska”.

## § 46. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym opracowuje program kontroli środowiska realizowany przez odpowiednio przeszkolony i wyposażony personel.

2. Program kontroli środowiska powinien być przygotowany przy udziale specjalistów z zakresu ochrony środowiska, w tym ornitologa, oraz traktowany, jako integralna część INOPL.

3. Program kontroli środowiska powinien być weryfikowany i uaktualniany, nie rzadziej niż raz na trzy lata.

4. Program kontroli środowiska w ramach zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta powinien, co najmniej:

1) identyfikować zagrożenia oraz opisywać ryzyko związane z zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta na lotnisku oraz w odpowiednich strefach zagrożenia w odległości 8 km od granicy lotniska, które mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych;

2) określać szczegółowe metody (aktywne, pasywne) stosowane przez zarządzającego lotniskiem certyfikowanym w celu kontrolowania i minimalizowania zagrożenia powodowanego przez zwierzęta;

3) określać sposób zagospodarowania obszaru lotniska oraz odpowiednich stref bezpieczeństwa, w tym sposób postępowania w zakresie obszarów (siedlisk) atrakcyjnych dla zwierząt, oraz współpracę z właścicielami gruntów znajdujących się w otoczeniu lotniska;

4) określać działania podejmowane przez zarządzającego lotniskiem certyfikowanym dotyczące zakazu dokarmiania zwierząt w odległości do 500 m od granicy lotniska oraz lokalizacji wysypisk śmieci i hodowli ptaków znajdujących się w odległości do 5 km od granicy lotniska;

5) określać zadania pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie działań związanych z zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta lub uwzględniać umowy pomiędzy zarządzającym lotniskiem certyfikowanym a podmiotami, zawarte w celu realizacji tych działań;

6) opisywać procedury dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia zderzenia statku powietrznego ze zwierzęciem.

## § 47. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bieżące przeprowadzanie inspekcji lotniska w zakresie:

1) oceny stanu ogrodzenia lotniska;

2) obecności zwierząt na lotnisku oraz w razie konieczności w strefach zagrożenia, mając na uwadze sezonowość występowania ptaków oraz zmiany pogodowe;

3) miejsc (siedlisk) zlokalizowanych na terenie lotniska mogących potencjalnie sprzyjać żerowaniu ptaków, lub stanowiących dla nich miejsce schronienia lub odpoczynku;

2. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za okresowe (raz na pół roku) przeprowadzanie inspekcji w zakresie miejsc zlokalizowanych poza granicą lotniska sprzyjających koncentracji ptaków w strefach ryzyka w odległości do 8 km od granicy lotniska, w szczególności zbiorników wodnych lub innych miejsc, mogących wpływać na wzrost zagrożenia ryzykiem kolizji.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien:

1) zapewnić szkolenia gwarantujące zdobycie wiedzy z zakresu zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego i sposobów ich minimalizowania oraz w okresie, co najmniej 5 lat oceniać personel odpowiedzialny za ten obszar;

2) zapewnić, aby osoby zajmujące się odstrzałem redukcyjnym zwierząt posiadały indywidualne pozwolenia na broń.

## § 48. 1. Na lotniskach certyfikowanych, na których planuje się wykonywanie operacji w warunkach ograniczonej widzialności zarządzający lotniskiem we współpracy z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego, opracowuje procedury LVP.

2. Procedury LVP są zamieszczane w INOPL i podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu oraz sprawdzeniu w procesie certyfikacji rozszerzającym zakres uprawnień wynikających z certyfikatu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 163 ustawy.

3. Procedury LVP są wprowadzane na lotnisku, jeśli:

1) widzialność wzdłuż drogi startowej jest mniejsza niż 550 m, lub

2) podstawa chmur jest mniejsza niż 60 m, lub

3) widzialność jakiejkolwiek części PRN jest niewystarczająca dla TWR do kontroli ruchu lotniczego.

## § 49. 1. Procedury LVP powinny obejmować etap:

1) przygotowania lotniska do wprowadzenia LVP;

2) wprowadzenia i realizacji LVP;

3) odwołania LVP.

2. Decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wprowadzenia procedur LVP na lotnisku oraz ich odwołaniu podejmuje TWR.

3. Decyzja, o rozpoczęciu przygotowań do wprowadzenia LVP powinna być podjęta z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym pogarszanie się warunków atmosferycznych i czas niezbędny do ich wprowadzenia na lotnisku.

4. DOPL na wniosek TWR, inicjuje działania związane z przygotowaniem lotniska do wprowadzenia LVP oraz koordynuje i nadzoruje ich realizację i późniejsze odwołanie.

5. DOPL informuje TWR o wprowadzeniu na lotnisku procedur LVP po dokonaniu inspekcji PRN, sprawdzeniu wykonania działań związanych z przygotowaniem lotniska oraz uzyskaniu potwierdzenia od służb operacyjnych lotniska, agentów obsługi naziemnej i innych użytkowników PRN o wykonaniu czynności określonych w INOPL.

## § 50. 1. Procedury LVP powinny określać w szczególności:

1) warunki i zasady ich wprowadzania, realizacji i odwołania, w tym środki łączności oraz system powiadamiania i alarmowania zainteresowanych podmiotów;

2) zadania i obowiązki służb operacyjnych lotniska i osób funkcyjnych, agentów obsługi naziemnej i innych użytkowników PRN;

3) zasady współpracy i koordynacji działań służb operacyjnych lotniska z TWR;

4) standardowe trasy kołowania, umożliwiające nieskomplikowany i uporządkowany ruch statków powietrznych w celu zminimalizowania ryzyka przypadkowego wjazdu na drogę startową;

5) wykaz urządzeń i wyposażenia wykorzystywanego w czasie procedur LVP oraz opis systemu SMGCS

6) ochronę systemu ILS przed zakłócaniem jego pracy.

2. Zarządzający lotniskiem zapewnia, że przed wprowadzeniem LVP:

1) dokonano inspekcji PRN, pomocy wzrokowych, stref wrażliwych ILS oraz wszystkich urządzeń zabezpieczających ruch statków powietrznych i pojazdów w PRN.

2) wszelkie prace krótkotrwałe i planowe prowadzone w PRN zostały przerwane, a miejsce prac przywrócone do zdolności operacyjnej lub odpowiednio oznakowane i zgłoszone jako wyłączone z użycia;

3) liczba osób i pojazdów przebywających w PRN została ograniczona do niezbędnego minimum;

3. Zarządzający lotniskiem określa w PDSZ zasady prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w czasie LVP w przypadku incydentu lub wypadku na lotnisku z udziałem statku powietrznego.

## § 51. 1.  Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia, aby osoby uczestniczące bezpośrednio w realizacji LVP lub wykonujące codzienne zadania w PRN były przeszkolone z zakresu procedur LVP.

2.  Po każdej zmianie procedur LVP dla osób, o których mowa w ust. 1 powinny być prowadzone szkolenia uzupełniające z tego zakresu.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym we współpracy z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego, dokonuje przeglądu i oceny procedur LVP w celu zapewnienia ich aktualności i skuteczności:

1) okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata;

2) po każdej zmianie dotyczącej służb i procedur operacyjnych, SMGCS, ILS, pomocy wzrokowych, systemów łączności i inny urządzeń wykorzystywanych w czasie LVP.

## § 52. 1. Na lotniskach certyfikowanych wyposażonych w ILS zarządzający lotniskiem certyfikowanym w porozumieniu z podmiotami, do których te urządzenia należą określa i wdraża strefy ochronne ILS:

1) strefę krytyczną - dla wszystkich kategorii ILS;

2) strefę wrażliwą - dla urządzeń ILS kategorii II i III.

2. Strefy ochronne ILS mają na celu zapobieganie zakłóceniom pracy tych urządzeń, które mogą być spowodowane przez:

1) promieniowanie elektromagnetyczne innych urządzeń;

2) budynki, konstrukcje lub nowo budowane obiekty;

3) pojazdy lub tymczasowe konstrukcje.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym zapewnia:

1) odpowiednie oznakowanie i środki techniczne mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu wtargnięciu pojazdów i osób w strefy ochronne ILS;

2) procedury kontroli dostępu pojazdów i osób do stref ochronnych ILS oraz warunki koordynacji z TWR;

3) procedury uniemożliwiające instalowanie obiektów lub urządzeń, które mogłyby zakłócić działanie wzrokowych i radiowych pomocy nawigacyjnych.

4. W czasie obowiązywania LVP, w strefie wrażliwej ILS nie może znajdować się żaden pojazd ani urządzenie bez zgody TWR.

## § 53. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym opracowuje plan usuwania unieruchomionych statków powietrznych, który ma na celu sprawne i skuteczne usunięcie statku powietrznego unieruchomionego w sposób niezamierzony na drodze startowej lub drodze kołowania i uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie operacji lotniczych lub stwarza zagrożenie dla innych statków powietrznych.

2. Za operację usunięcia unieruchomionego statku powietrznego na lotnisku jest odpowiedzialny jego właściciel lub użytkownik.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym dokonuje uzgodnień z przewoźnikami lotniczymi wykonującymi rozkładowe operacje lotnicze w celu ustalenia zasad koordynacji na wypadek realizacji planu usuwania unieruchomionych statków powietrznych.

4. Plan usuwania unieruchomionych statków powietrznych określa w szczególności:

1) środki techniczne dostępne na lotnisku do przeprowadzenia operacji usuwania statku powietrznego;

2) środki techniczne pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych;

3) zasady prowadzenia operacji;

4) informacje o uzgodnieniach zawartych z przewoźnikami i zasady koordynacji działań;

5) osoby funkcyjne odpowiedzialne za kierowanie operacją;

6) wykaz telefonów kontaktowych do zainteresowanych przewoźników lotniczych;

7) osoby funkcyjne odpowiedzialne za koordynację działań z przewoźnikiem lotniczym, użytkownikiem lub właścicielem statku powietrznego.

# Rozdział 4 
Instrukcja operacyjna lotniska

## § 54. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym, opracowuje instrukcję operacyjną lotniska (INOPL), o której mowa w art. 69 ustawy i przesyła do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu dwa kompletne egzemplarze w wersji papierowej, z których po zatwierdzeniu jeden zostaje w Urzędzie a drugi jest odsyłany zarządzającemu lotniskiem.

2. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym opracowuje w wersji papierowej lub w formie elektronicznej odpowiednią ilość kopii INOPL lub jej części, dla potrzeb służb operacyjnych i zainteresowanego personelu lotniska.

3. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym udostępnia INOPL do wglądu zainteresowanym użytkownikom lotniska.

4. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym przekazuje jedną kopię INOPL instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

## § 55. 1. INOPL może być wydana w jednym tomie lub składać się z kilku tomów, może odnosić się do innych instrukcji i dokumentów lub zawierać ich fragmenty, pod warunkiem, że wszystkie części, są spójne i kompatybilne pod względem formy i treści.

2. INOPL powinna:

1) być wydrukowana i podpisana przez zarządzającego lotniskiem;

2) mieć formę pozwalającą na łatwe jej użytkowanie i wprowadzanie zmian;

3) posiadać spis treści, listę kontrolną stron i rejestr wprowadzonych zmian i poprawek;

3. Rozmiar strony nie powinien przekraczać 210 x 297 mm (format A4) za wyjątkiem przypadków, w których większe arkusze mogą być użyte i złożone do takiego formatu.

4. Każda strona w INOPL powinna zawierać:

1) numer strony,

2) oznaczenie „INOPL”, nazwę lotniska i wskaźnik lokalizacji ICAO,

3) numer zmiany oraz rok i miesiąc jej opracowania.

5. Lista kontrolna stron powinna zawierać wykaz wszystkich stron z numerem zmiany i datą jej opracowania i powinna być aktualizowana przy każdej zmianie.

## § 56. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym, gdy jest to konieczne, ma obowiązek wprowadzania zmian lub poprawek do INOPL, aby zapewnić aktualność i dokładność zawartych w niej informacji.

2. Zmiany do INOPL są wprowadzane poprzez wymianę poszczególnych stron.

3. Zarządzający lotniskiem przesyła Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia komplet stron podlegających wymianie wraz z krótkim opisem, czego zmiany dotyczą.

4. Wszystkie zmiany do INOPL lub nowe informacje na ponownie wydrukowanej stronie powinny być wyróżnione odpowiednim symbolem, kolorem czcionki lub adnotacją.

5. Zarządzający lotniskiem ma prawo wprowadzania odręcznych poprawek do INOPL, gdy są one ważne ze względów bezpieczeństwa, o czym powiadamia Prezesa Urzędu bez zbędnej zwłoki.

## § 57. Prezes Urzędu zatwierdza INOPL i uprzednio każdą wprowadzaną zmianę, jeżeli:

1) jest podpisana przez zarządzającego lotniskiem certyfikowanym lub osobę przez niego upoważnioną;

2) została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

3) nie koliduje z innymi przepisami prawa;

4) zawarte w INOPL procedury i proponowane metody postępowania zapewniają:

a) skuteczne i efektywne zarządzanie lotniskiem,

b) właściwą eksploatację i utrzymanie lotniska,

c) warunki do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

## § 58. 1. Zarządzający lotniskiem określa w INOPL procedury:

1) dokonywania przeglądu i kontroli aktualności informacji zawartych w INOPL;

2) opracowania, uzgadniania i wprowadzania zmian i poprawek do INOPL;

3) powiadamianie personelu lotniska i zainteresowanych podmiotów zewnętrznych o wprowadzanych zmianach w INOPL;

4) dystrybucji zatwierdzonych zmian do użytkowników INOPL lub jej kopii.

2. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym wyznacza osobę pełniącą funkcję administratora INOPL, która odpowiada za realizację procedur, o których mowa w ust. 1.

## § 59. Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości merytorycznej INOPL dla lotnisk certyfikowanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

# Rozdział 5 
Warunki eksploatacji lotnisk o ograniczonej certyfikacji

## § 60. 1. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji ustanawia przejrzystą strukturę organizacyjną i system zarządzania lotniskiem oraz zatrudnia personel w liczbie uwzględniającej zakres zadań i obowiązków wynikających z posiadanego certyfikatu.

2. W przypadku, gdy zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji posiada stałą siedzibę w innej miejscowości lub w znacznej odległości od lotniska, wówczas jest obowiązany wyznaczyć osobę funkcyjną, która w jego imieniu zarządza lotniskiem zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w INOPL.

3. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji określa w INOPL zadania, obowiązki i zakres uprawień osoby funkcyjnej, o której mowa w ust. 2, oraz personelu odpowiedzialnego za eksploatację i utrzymanie lotniska i zabezpieczenie wykonywania operacji lotniczych.

## § 61. 1. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji wdraża na lotnisku system zarządzania bezpieczeństwem, o którym mowa w art. 68 ust. 3 pkt 3 ustawy.

2. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji wyznacza osobę odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku, której zapewnia warunki umożliwiające swobodne wykonywanie obowiązków, w tym dostęp do dokumentów związanych z operacyjnym funkcjonowaniem lotniska.

3. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku o ograniczonej certyfikacji w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem:

1) opiniuje zmiany techniczno-eksploatacyjne na lotnisku w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych;

2) przeprowadza identyfikację zagrożeń, polegającą na wskazaniu czynników mających negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa na lotnisku, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy;

3) odpowiada za obowiązkowy system zgłaszania zdarzeń lotniczych na lotnisku oraz powiadamianie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

4) jest odpowiedzialna za postępowania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych zdarzeń na lotnisku mających wpływ na bezpieczeństwo;

5) przeprowadza audyty i inspekcje bezpieczeństwa na lotnisku, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

## § 62. 1. W celu zapewnienia ciągłego i sprawnego funkcjonowania lotniska oraz warunków do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych, zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji organizuje i utrzymuje następujące służby operacyjne:

1) dyżurny operacyjny lotniska;

2) służba utrzymania lotniska.

2. Służby operacyjne są zapewniane w godzinach otwarcia lotniska.

## § 63. 1. Dyżurny operacyjny lotniska odpowiada w szczególności za:

1) prowadzenie codziennych inspekcji PRN w celu sprawdzenia stanu nawierzchni, pomocy wzrokowych oraz oceny warunków do wykonywania operacji lotniczych;

2) zgłaszanie do AIS wniosków o wydanie NOTAM oraz sprawdzanie aktualności i dokładności publikowanych informacji;

3) nadzór nad bezpieczną eksploatacją lotniska i utrzymaniem zdolności do wykonywania operacji lotniczych;

4) określenie drogi (dróg) startowej do użytkowania, kierunków startów i lądowań, miejsc ustawienia sprzętu lotniczego oraz organizacji ruchu na lotnisku;

5) inicjowanie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości lub awarii, oczyszczanie lub odśnieżanie nawierzchni PRN oraz likwidację zagrożeń dla operacji lotniczych;

6) udzielanie zainteresowanym osobom informacji na temat warunków panujących na lotnisku oraz możliwości wykonywania operacji lotniczych;

7) nadzoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez personel pracujący w PRN,

8) ogłasza wprowadzenie procedur awaryjnych związanych z reagowaniem na sytuacje zagrożenia określone w PDSZ oraz odwołuje ich stosowanie.

2.  Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji, dla potrzeb dyżurnego operacyjnego lotniska, zapewnia stanowisko operacyjne umożliwiające wzrokową obserwację pola wzlotów, środki łączności oraz pojazd niezbędny do prowadzenia inspekcji.

## § 64. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji zapewnia, aby osoby pełniące obowiązki dyżurnego operacyjnego lotniska:

1) posiadały umiejętności i wiedzę specjalistyczną w zakresie:

a) prawa lotniczego i przepisów dotyczących eksploatacji lotniska,

b) struktury organizacyjnej i zarządzania lotniskiem,

c) infrastruktury lotniskowej, charakterystyk fizycznych i wyposażenia lotniska,

d) przeszkód lotniczych i powierzchni ograniczających, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 pkt 4 i 5 ustawy,

e) charakterystyk fizycznych statków powietrznych korzystających z lotniska.

2) zostały przeszkolone w zakresie:

a) publikacji AIS, w tym wydawania NOTAM,

b) ruchu statków powietrznych, pojazdów i osób w PRN,

c) zarządzania płytą postojową,

d) zarządzania bezpieczeństwem na płycie postojowej.

3) posiadały umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia pojazdów na lotnisku i dokonywania inspekcji PRN.

4) znały procedury określone w INOPL i PDSZ.

## § 65. 1.  Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji opracowuje INOPL, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 54 - 58.

2. Wymagania dotyczące zawartości INOPL zawarte w załączniku nr 2, do lotnisk o ograniczonej certyfikacji stosuje się odpowiednio.

## § 66. 1.  Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji opracowuje i zamieszcza w INOPL oraz wdraża na lotnisku:

1) procedury operacyjne, o których mowa w § 24 pkt 1-11 i pkt 19, oraz

2) procedury podejścia do lądowania i procedury odlotu, o których mowa w art. 69 ust. 3 pkt 2.

2 Procedury zgłaszania informacji i danych lotniczych do AIS powinny być określone i wdrożone zgodnie z zasadami określonymi w § 25 - 28.

3 Procedury inspekcji PRN powinny być określone i wdrożone zgodnie z zasadami określonymi w § 29 - 30.

## § 67. 1. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji zapewnia:

1) codzienny nadzór i organizację bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się statków powietrznych i pojazdów na płycie postojowej w celu zapobiegania kolizjom między statkiem powietrznym a innym statkiem powietrznym, pojazdem lub obiektem;

2) kontrolę innej działalności na płycie postojowej, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo statków powietrznych;

3) kierowanie wjazdem statków powietrznych na płytę postojową oraz ich wyjazdem z płyty postojowej.

2. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji opracowuje i wdraża procedury zarządzania płytą postojową, które zawierają w szczególności:

1) zasady przydzielania stanowisk postojowych dla statków powietrznych;

2) wydawanie zezwoleń na uruchamianie silników i wypychanie statku powietrznego;

3) zasady prowadzenia i ustawiania statków powietrznych na stanowiskach postojowych;

4) zadania i obowiązki KRN, jeśli takie stanowisko istnieje.

## § 68. 1. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji opracowuje i wdraża procedury zarządzania bezpieczeństwem na płycie postojowej, mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków dla znajdujących się tam osób, statków powietrznych i pojazdów. Procedury te obejmują:

1) ochronę przed podmuchami z silników;

2) środki bezpieczeństwa w czasie tankowania statków powietrznych;

3) sprzątanie zanieczyszczeń stałych i płynnych;

4) wykonywanie prac związanych z obsługą naziemną;

5) ruch pojazdów na płycie postojowej;

6) zasady poruszania się personelu, pasażerów i innych osób.

2. Procedury zarządzania bezpieczeństwem na płycie postojowej powinny uwzględniać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej.

## § 69. 1. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji ustanawia system kontroli dostępu do PRN, który zapobiega wtargnięciu na jego obszar nieuprawnionych osób i pojazdów.

2. Zarządzający lotniskiem o ograniczonej certyfikacji ustanawia zasady ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku i zapewnia, aby:

1) dostęp do PRN miały wyłącznie osoby i pojazdy, których obecność jest niezbędna do zabezpieczenia operacji lotniczych lub wykonywania innych prac na lotnisku;

2) kierujący pojazdami posiadali prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz ukończyli szkolenie z zasad poruszania się po lotnisku.

## § 70. Na lotnisku o ograniczonej certyfikacji przeznaczonym do użytkowania w zimie, zarządzający lotniskiem utrzymuje niezbędną ilość sprzętu, środków technicznych i personelu, aby zapewnić, że śnieg, lód, błoto pośniegowe, kałuże wody oraz inne zanieczyszczenia są usuwane z nawierzchni PRN i nie stwarzają zagrożenia dla operacji lotniczych.

# Rozdział 6 
Warunki eksploatacji lotnisk użytku wyłącznego

## § 71. 1. Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego ustanawia skuteczny i przejrzysty system zarządzania lotniskiem oraz zapewnia personel i środki techniczne w liczbie zapewniającej wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa.

2. W przypadku, gdy zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego posiada stałą siedzibę w innej miejscowości lub w znacznej odległości od lotniska jest obowiązany wyznaczyć osobę funkcyjną, którą w jego imieniu będzie na bieżąco zarządzała lotniskiem zgodnie zasadami i procedurami określonymi w INOPL.

3. Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego określa w INOPL zadania, obowiązki oraz zakres uprawień osoby funkcyjnej, o której mowa w ust. 2, oraz personelu odpowiedzialnego za utrzymanie lotniska i zabezpieczenie operacji lotniczych.

## § 72. Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyżurnego lotniska, która w godzinach otwarcia lotniska dla operacji lotniczych odpowiada za:

1) prowadzenie inspekcji PRN w celu sprawdzenia nawierzchni lotniskowych i pomocy wzrokowych oraz oceny warunków do wykonywania operacji lotniczych;

2) zgłaszanie do AIS wniosków o wydanie NOTAM oraz sprawdzanie aktualności i dokładności publikowanych informacji;

3) nadzór nad bezpieczną eksploatacją lotniska;

4) określenie drogi startowej do użytkowania, kierunku startu i lądowania;

5) inicjowanie działań mających na celu oczyszczanie lub odśnieżanie nawierzchni PRN, usunięcie awarii oraz likwidację zagrożeń dla operacji lotniczych;

6) podejmowanie działań mających na celu udzielanie pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu.

## § 73. 1 Osoba pełniąca obowiązki dyżurnego lotniska powinna posiadać wiedzę w zakresie:

1) przepisów dotyczących eksploatacji lotniska;

2) infrastruktury lotniskowej, charakterystyk fizycznych i wyposażenia lotniska;

3) przeszkód lotniczych i powierzchni ograniczających, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 pkt 4 i 5 ustawy;

4) charakterystyk fizycznych statków powietrznych korzystających z lotniska;

5) ruchu statków powietrznych, pojazdów i osób w PRN;

6) procedur operacyjnych określonych w INOPL.

2. Osoba pełniąca obowiązki dyżurnego lotniska powinna zostać przeszkolona i posiadać kwalifikacje w zakresie:

1) publikacji AIS, w tym wydawania NOTAM;

2) prowadzenia inspekcji PRN;

3) prowadzenia pojazdów w PRN.

## § 74. 1.  Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego opracowuje INOPL zgodnie z wymaganiami określonymi w § 54 - 58.

2. Wymagania dotyczące zawartości INOPL zawarte w załączniku nr 2, do lotnisk użytku wyłącznego stosuje się odpowiednio.

## § 75. 1.  Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego opracowuje i zamieszcza w INOPL oraz wdraża na lotnisku:

1) procedury operacyjne, o których mowa w § 24 pkt 1-3 i 5-11;

2) procedury udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu.

3) procedury podejścia do lądowania i procedury odlotu, o których mowa w art. 69 ust. 3 pkt 2.

2. Procedury zgłaszania informacji i danych lotniczych do AIS powinny być określone i wdrożone zgodnie z zasadami określonymi w § 25 - 28.

3. Procedury zarządzania bezpieczeństwem na płycie postojowej powinny być określone i wdrożone zgodnie z zasadami określonymi w § 68.

4. Procedury, o których mowa ust. 1 pkt 2 powinny zawierać w szczególności:

1) spis telefonów alarmowych do podmiotów uczestniczących w akcji ratowniczej (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego) oraz instytucji, które należy powiadomić o zdarzeniu lotniczym (PKBWL, Prezes Urzędu);

2) osoby funkcyjne odpowiedzialne za powiadamianie podmiotów i instytucji, o których mowa w pkt 1 i organizację działań ratowniczych na lotnisku.

3) dostępne środki łączności,

4) sprzęt i wyposażenie ratowniczo - gaśnicze oraz medyczne dostępne na lotnisku i zasady jego użycia.

## § 76. 1. Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego zapewnia prowadzenie inspekcji PRN, mających na celu sprawdzenie przygotowania lotniska do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

2. Inspekcje PRN są przeprowadzane przynajmniej raz dziennie i każdorazowo po przejściu burzy, silnej wichury lub po innym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

3. Inspekcje PRN obejmują sprawdzenie, co najmniej:

1) stanu nawierzchni dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych;

2) pomocy wzrokowych;

3) przeszkód lotniczych w bezpośrednim otoczeniu lotniska.

4. Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego zapewnia podjęcie natychmiastowych działań naprawczych i korygujących w przypadku wykrycia uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

## § 77. 1. Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego ustanawia zasady ruchu pojazdów i pieszych na lotnisku oraz zapewnia, aby dostęp do PRN miały tylko osoby i pojazdy, których obecność jest niezbędna do wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem lotniska.

2. Zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego zapewnia organizację bezpiecznego i sprawnego przemieszczanie się statków powietrznych i pojazdów w PRN, w celu zapobiegania kolizjom między statkiem powietrznym a innym statkiem powietrznym, pojazdem lub obiektem oraz kontrolę innej działalności na płycie postojowej, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo statków powietrznych.

## § 78. Na lotnisku użytku wyłącznego, które jest użytkowane w zimie, zarządzający lotniskiem podejmuje niezbędne działania mające na celu odśnieżanie PRN i utrzymanie bezpiecznych warunków dla operacji lotniczych.

# Rozdział 7 
Przepis końcowy

## § 79. Rozporządzenie wchodzi w życie:

1)  po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w odniesieniu do lotnisk użytku wyłącznego i lotnisk o ograniczonej certyfikacji,

2)  po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w odniesieniu do lotnisk certyfikowanych.

MINISTER TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Załączniki

do rozporządzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia …………….. 2012 r.

(poz. ………)

# Załącznik nr 1

Wzór wniosku o wydanie NOTAM dla lotniska

Wniosek o wydanie NOTAM

Międzynarodowe Biuro NOTAM (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa) tel.: 22 574 7174 lub 22 574 7177 faks.: 22 574 7179 lub 22 574 7189

Nazwa lotniska i wskaźnik lokalizacji ICAO: .................................................................................................................................................................................

Osoba zgłaszająca wniosek: ………................................................................ ....................................... ......................................... imię i nazwisko data/godz. podpis tel.: ........................................... faks: .......................................... e-mail: ..............................................

Cel wydania NOTAM:  Nowy NOTAM  Zastępujący NOTAM o nr ……................................ z dnia .........................................  Kasujący NOTAM o nr …….................................... z dnia .......................................

Okres obowiązywania  NOTAM stały ( od dnia ................................ godz.( ..........................  NOTAM czasowy ( od dnia ................................ godz.( ....................... do dnia ................................ godz.( .......................  czas przewidywany(( ( czas w UTC (( Jeśli nie można podać dokładnej daty zakończenia obowiązywania NOTAM i wybrano „czas przewidywany” to należy skontaktować się z Biurem NOTAM przynajmniej 2 godziny przed tym czasem i powiadomić czy NOTAM będzie rozszerzony czy usunięty.

Treść NOTAM (podana otwartym tekstem przy użyciu skrótów ICAO) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................

Wypełnia Biuro NOTAM Wydano NOTAM nr …………….........……...…… Data .............................. Podpis ………………………

# Załącznik nr 2

Zawartości instrukcji operacyjnej lotniska certyfikowanego

Strony organizacyjne:

  - Strona tytułowa

  - Strona z podpisami: zarządzającego lotniskiem i Prezesa Urzędu.

  - Spis treści.

  - Rejestr wprowadzonych zmian i poprawek (numer kolejny i data opracowania zmiany, termin wejścia w życie, data i podpis osoby wprowadzającej zmianę)

  - Lista kontrolna stron.

  - Wykaz użytkowników INOPL i jej kopii.

  - Wykaz określeń i skrótów stosowanych w INOPL.

## CZĘŚĆ A ( INFORMACJE OGÓLNE

### Wprowadzenie.

- Cel i zakres instrukcji operacyjnej lotniska (INOPL).

- Obowiązki zarządzającego lotniskiem wynikające z aktualnych przepisów.

- Wymagania prawne dla certyfikatu lotniska i INOPL wynikające z przepisów krajowych i międzynarodowych.

- Dane kontaktowe osoby funkcyjnej odpowiedzialnej za administrowanie INOPL  oraz opis systemu numerowania i oznaczania stron oraz systemu aktualizacji i wprowadzania zmian i poprawek, w tym ich dystrybucji do użytkowników INOPL;

- Oświadczenie zarządzającego lotniskiem, że:

- INOPL spełnia wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów;

- instrukcje i procedury określone w INOPL są stosowane przez personel lotniska i użytkowników lotniska w zakresie, który ich dotyczy;

### Nazwa, adres i dane kontaktowe

- Nazwa lotniska (także w języku angielskim, jeśli lotniska posiada) i wskaźnik lokalizacji ICAO, adres i dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail).

- Nazwa zarządzającego lotniskiem (imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby pełniącej funkcję zarządzającego lotniskiem oraz adres, telefon, fax, e-mail);

- Imię i nazwisko (nazwa), adres i dane kontaktowe właściciela lotniska.

### Warunki korzystania z lotniska

- Przeznaczenie lotniska i rodzaj prowadzonej działalności (np.: lotnisko krajowe lub międzynarodowe, przewozy komercyjne pasażerów lub towarów w tym rozkładowe i czarterowe, szkolenie lotnicze, loty rekreacyjne, inne usługi lotnicze).

- Godziny otwarcia lotniska, dostępność dla użytkowników i warunki korzystania z lotniska.

- Oświadczenie zarządzającego lotniskiem(, że lotnisko użytku publicznego zawsze, gdy jest otwarte dla operacji lotniczych jest dostępne dla wszystkich użytkowników na równych warunkach i zasadach.

- Inne warunki korzystania z lotniska.

### Możliwości operacyjne lotniska

- Kod referencyjny lotniska i typ największego statku powietrznego, dla jakiego lotnisko jest przeznaczone;

- Możliwość wykonywania operacji lotniczych w nocy;

- Rodzaj operacji lotniczych na każdym kierunku podejścia dróg startowych (VFR/IFR, kat. I, II lub III) oraz minimalne warunki meteorologiczne do startu i lądowania na lotnisku;

- Możliwość wykonywania operacji lotniczych przez śmigłowce;

- Istniejące na lotnisku ograniczenia dla operacji statków powietrznych, w tym części PRN wyłączone z użytkowania;

- Szczególne warunki, ograniczenia lub uprawnienia przyznane przez Prezes Urzędu.

### Ilość wykonywanych operacji lotniczych(

- System rejestrowania operacji statków powietrznych na lotnisku.

- Dopuszczalny poziom natężenia ruchu na lotnisku w przeciętnej godzinie szczytu (ilość operacji lotniczych),

- Liczba obsługiwanych pasażerów oraz operacji związanych z obsługą towarów w ciągu roku.

### Służby i usługi dostępne na lotnisku

- Służby ruchu lotniczego działające na lotnisku (TWR, AFIS);

- Lotniskowa stacja meteorologiczna lub najbliższe dostępne biuro meteorologiczne;

- Służby obsługi naziemnej statków powietrznych (handlingowe) i ich wyposażenie, w tym:

- urządzenia obsługi towarowej,

- urządzenia do tankowania oraz rodzaje paliwa i oleju,

- urządzenia do odladzania,

- możliwość hangarowania dla statków powietrznych niebazujących na lotnisku,

- urządzenia naprawcze dla statków powietrznych niebazujących na lotnisku,

- Służby celne i paszportowe, straż graniczna i służby ochrony lotniska (w przypadku lotnisk międzynarodowych);

- Przewoźnicy mający stałe bazy na lotnisku lub wykonujący loty rozkładowe;

- Wykaz umów i porozumień kooperacyjnych, jakie zawarł zarządzający lotniskiem z ww. użytkownikami lotniska oraz ich dane kontaktowe.

## CZĘŚĆ B ( ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE LOTNISKIEM

### 1.	Struktura organizacyjna i zarządzanie lotniskiem.

- Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa;

- Zadania i obowiązki zarządzającego lotniskiem lub dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej;

- Zadania i obowiązki służb operacyjnych lotniska i komórek organizacyjnych oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych za eksploatację i utrzymanie lotniska lub których działalność ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych;

- Wykaz kadry kierowniczej i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań, o których mowa w pkt 3 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, tel. fax. e-mail).

### 2.	System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) (.

- Struktura i zakres SMS;

- Polityka bezpieczeństwa;

- Personel odpowiedzialny za SMS;

- Upoważnienia i obowiązki osoby odpowiedzialnej za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku;

- Procedury związane z identyfikacją zagrożeń;

- Procedury związane z analizą ryzyka;

- Procedury badania zdarzeń i incydentów na lotnisku;

- Procedury związanie z obowiązkowym i dobrowolnym systemem zgłaszania zdarzeń mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo;

- System szkoleń związanych z SMS.

### 3.	Szkolenie personelu.

Opis systemu szkolenia personelu lotniska, w tym programów szkolenia dla służb operacyjnych i osób funkcyjnych, metod i zasad organizacji szkoleń.

## CZĘŚĆ C ( LOKALIZACJA I OTOCZENIE LOTNISKA

Informacje ogólne dotyczące położenia i otoczenia lotniska oraz opis elementów infrastruktury lotniczej lotniska zobrazowanych na niżej wymienionych mapach (lub o innej skali umożliwiającej jak najlepsze zobrazowanie).

- Mapę lotniska w skali 1:5000 pokazujące główne elementy infrastruktury lotniskowej, w tym układ dróg startowych i dróg kołowania, rozmieszczenie stanowisk postojowych, pomoce wzrokowe i radiowe pomoce nawigacyjne, punkt odniesienia lotniska (ARP -aerodrome reference point, wskaźniki kierunku wiatru i inne elementy potrzebne do zabezpieczenia operacji na lotnisku.

- Mapę lotniska w skali 1:25000 pokazującą granice lotniska, powierzchnie ograniczające przeszkody lotnicze, lokalizację przeszkód oraz położenie wszelkich urządzeń lotniskowych leżących poza granicami lotniska,

- Mapa lub plan pokazujący odległości lotniska od najbliższego miasta, miejscowości lub innego zaludnionego obszaru, jeśli nie jest zobrazowane na mapie wymienionej w pkt 2.

## CZĘŚĆ D ( WYMIARY I CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE LOTNISKA ORAZ POMOCE WZROKOWE ZGŁASZANE DO PUBLIKACJI W AIP

### Dane geograficzne

- Punkt odniesienia lotniska (ARP) zgodnie z układem WGS-84 i jego położenie;

- Kierunek i odległość punktu odniesienia lotniska od środka miasta lub miejscowości obsługiwanej przez to lotnisko;

- Wzniesienie lotniska (zaokrąglone do najbliższego metra) oraz temperatura odniesienia lotniska;

- Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska (zaokrąglona do najbliższego metra lub stopy);

- Deklinacja magnetyczna i jej roczna zmiana oraz data informacji.

### Płyty postojowe i drogi kołowania

- Płyty postojowe (rodzaj nawierzchni i nośność);

- Drogi kołowania (szerokość, rodzaj nawierzchni i nośność).

### Punkty kontroli wskazań przyrządów pokładowych

- Punkt sprawdzania wysokościomierzy (lokalizacja i wzniesienie określone z dokładnością do najbliższego metra lub stopy);

- Punkty sprawdzania wskazań VOR;

- Położeniem punktów kontroli wskazań INS (wyrażone w stopniach, minutach, sekundach i setnych częściach sekundy).

### System kierowania i kontroli ruchu naziemnym (SMGCS)

Zwięzły opis systemu kierowania ruchem naziemnym oraz oznakowania dróg startowych i dróg kołowania, który zawiera:

- opis stosowanych znaków identyfikacyjnych miejsc postojowych, linii prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualnego systemu dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych;

- opis oznakowania i świateł dróg startowych i dróg kołowania;

- opis poprzeczek zatrzymania.

### Przeszkody lotniskowe

Wykaz przeszkód lotniczych znajdujących się w:

- w strefach podejścia i startu;

- w kręgu nadlotniskowym i na lotnisku.

Dla każdej przeszkody należy podać:

- znak rozpoznawczy lub oznaczenie (droga startowa RWY / strefa);

- rodzaj przeszkody;

- lokalizacja (współrzędne geograficzne wyrażone w stopniach, minutach, sekundach i dziesiątych częściach sekundy);

- wysokość przeszkody nad powierzchną terenu (AGL) oraz nad średnim poziomem morza (AMSL) podana z dokładnością do jednego metra;

- oznakowanie lub oświetlenie (rodzaj i kolor światła przeszkodowego - jeżeli występuje).

### Charakterystyki fizyczne dróg startowych

Szczegółowy opis charakterystyk fizycznych każdej dostępnej na lotnisku drogi startowej zawierający informacje:

- oznacznik drogi startowej;

- kierunek geograficzny drogi startowej, podany z dokładnością do jednej setnej stopnia;

- wymiary drogi startowej, podane z dokładnością do najbliższego metra lub stopy;

- nośność nawierzchni (PCN i związane z nim dane), rodzaj nawierzchni każdej drogi startowej i zabezpieczenia przerwanego startu;

- współrzędne geograficzne (wyrażone w stopniach, minutach, sekundach i setnych częściach sekundy) dla każdego progu i końca drogi startowej oraz undulację geoidy dla:

–  	progów drogi startowej z podejściem nieprecyzyjnym (podane z dokładnością do najbliższego metra lub stopy),

– 	progów drogi startowej z podejściem precyzyjnym (podane z dokładnością do najbliższej1/10 metra lub 1/10 stopy).

- wzniesienie:

– 	progów dróg startowych związanych z podejściem nieprecyzyjnym (podane z dokładnością do najbliższego metra);

– 	progów i najwyżej położonych punktów stref przyziemienia dróg startowych związanych z podejściem precyzyjnym (podane z dokładnością do najbliższej 1/10 metra lub 1/10 stopy);

- spadek drogi startowej i związanego z nią zabezpieczenia przerwanego startu;

- wymiary zabezpieczenia przerwanego startu, jeśli występuje (podane z dokładnością do najbliższego metra lub stopy);

- wymiary zabezpieczenia wydłużonego startu, jeśli występuje (podane z dokładnością do najbliższego metra lub stopy);

- wymiary pasa drogi startowej;

- istnienie strefy wolnej od przeszkód.

### Deklarowane długości

Wykaz długości deklarowanych dla każdego kierunku drogi startowej określonych z dokładnością do najbliższego metra, zawierający:

- oznacznik drogi startowej;

- rozporządzalną długość rozbiegu (TORA);

- rozporządzalną długość startu (TODA);

- rozporządzalną długość przerwanego startu (ASDA);

- rozporządzalną długość lądowania (LDA).

### Światła podejścia i światła drogi startowej

Szczegółowy opis świateł podejścia i świateł każdej drogi startowej obejmujący:

- oznaczniki drogi startowej,

- typ, długość i intensywność systemu świateł podejścia,

- światła progu drogi startowej, ich kolor i poprzeczki,

- system wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia (PAPI/APAPI)

- długości świateł strefy przyziemienia,

- długość, odstępy, kolor oraz intensywność świateł linii centralnej drogi startowej,

- długość, odstępy, kolor oraz intensywność świateł krawędziowych drogi startowej,

- kolor świateł końca drogi startowej oraz poprzeczek skrzydłowych,

- długość i kolor świateł strefy zabezpieczenia przerwanego startu.

### Inne światła, zasilanie awaryjne

Opis innych świateł ważnych dla operacji lotniczych i systemu zasilania awaryjnego obejmujący:

- lokalizację, charakterystyki oraz godziny pracy latarni lotniskowej / latarni identyfikacyjnej (jeśli występuje);

- lokalizację i oświetlenie anemometru / wskaźnika kierunku lądowania (jeśli występuje);

- światła krawędziowe drogi kołowania i światła linii centralnej drogi kołowania;

- systemu zasilania awaryjnego wraz z czasem przełączania.

### Strefa lądowania śmigłowców

Szczegółowy opis strefy lądowania dla śmigłowców jeśli jest dostępna na lotnisku, zawierający:

- współrzędne geograficzne (wyrażone w stopniach, minutach, sekundach i setnych częściach sekundy) oraz undulację geoidy odpowiednio geometrycznego środka strefy przyziemienia i wznoszenia (TLOF) lub każdego progu strefy podejścia końcowego i startu (FATO):

- dla podejść nieprecyzyjnych wyrażone z dokładnością do najbliższego metra,

- dla podejść precyzyjnych wyrażone z dokładnością do najbliższej 1/10 metra,

- wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO:

- dla podejść nieprecyzyjnych wyrażone z dokładnością do najbliższego metra,

- dla podejść precyzyjnych wyrażone z dokładnością do najbliższej 1/10 metra,

- wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO (podane z dokładnością do najbliższego metra), rodzaj nawierzchni, nośność oraz oznakowanie;

- kierunki geograficzne FATO (wyrażone z dokładnością do 1/100 stopnia);

- deklarowane rozporządzalne długości (wyrażone z dokładnością do najbliższego metra);

- światła podejścia i światła FATO.

## CZĘŚĆ E ( PROCEDURY OPERACYJNE I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

### 1.  Zgłaszania informacji i danych lotniczych do AIS

Szczegółowy opis procedur związanych z opracowaniem i przesyłanie informacji i danych lotniskowych do publikacji w AIP i innych publikacji AIS oraz zgłaszania wniosku o wydanie NOTAM. Procedury powinny wskazywać osoby funkcyjne odpowiedzialne za współpracę z AIS oraz zadania i obowiązki tych osób.

### 2.  Powiadamianie Prezesa Urzędu o zmianach na lotnisku

Szczegółowy opis procedur powiadamiania Prezesa Urzędu o planowanych i wprowadzanych zmianach na lotnisku, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 63 pkt 4 ustawy. Procedury powinny wskazywać osoby funkcyjne odpowiedzialne za zgłaszanie tych informacji oraz komórkę organizacyjną w ULC odpowiedzialna za ich przyjmowanie. Ponadto procedura ta powinna uwzględniać obowiązek niezwłocznego powiadamiania Prezesa Urzędu oraz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego o wydaniu zarządzenia o zamknięciu lotniska dla ruchu lotniczego lub wprowadzeniu odpowiednich ograniczeń w jego eksploatacji, ich przyczynach i przewidywanym okresie trwania (zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 9 ustawy).

### 3.  Inspekcje pola ruchu naziemnego

Szczegółowy opis procedur wykonywania codziennych inspekcji PRN oraz kontroli powierzchni ograniczających przeszkody lotnicze na lotnisku i w jego otoczeniu zawierający między innymi:

- zasady i metody prowadzania inspekcji PRN, w tym pomiaru współczynnika tarcia i grubości warstwy wody na drogach startowych i drogach kołowania;

- zasady i środki łączności z TWR w czasie inspekcji;

- zasady prowadzenia dziennika inspekcji i miejsca jego przechowywania;

- częstotliwość i czas trwania inspekcji;

- lista kontrolna do inspekcji;

- zasady powiadamiania o wynikach inspekcji oraz podejmowania działań naprawczych i korygujących;

- zadania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzanie inspekcji.

### 4.  Zarządzanie płytą postojową(

Szczegółowy opis procedur związanych z zarządzaniem płytą postojową, które należą do obowiązku zarządzającego lotniskiem, w tym między innymi.

- uzgodnienia pomiędzy zarządzającym lotniskiem a instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego dotyczące podziału zadań związanych z zarządzaniem płytą postojową oraz zasad współpracy i koordynacji;

- opis płyty postojowej, w tym rozmieszczenie stanowisk postojowych i możliwości ich wykorzystania;

- zasady przydzielania stanowisk postojowych;

- zadania i obowiązki koordynatora ruchu naziemnego – KRN (marshaller)

- zadania i obowiązki i operatora pojazdów prowadzących (follow me);

- system dokowania statków powietrznych;

- wzrokowych sygnałów manewrowania stosowanych przez KRN.

### 5.  Zarządzanie bezpieczeństwem na płycie postojowej

Szczegółowy opis procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na płycie postojowej dla osób, statków powietrznych i pojazdów. Procedury powinny obejmować:

- ochronę przed podmuchami z silników statków powietrznych;

- zasady i środki bezpieczeństwa w czasie tankowania statków powietrznych;

- sprzątanie zanieczyszczeń stałych i płynnych z płyty postojowej;

- czyszczenie płyty;

- ustalenia dotyczące zgłaszania zdarzeń, w tym incydentów i wypadków na płycie postojowej;

- zasady kontroli (audyty i inspekcje) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez personel pracujący na płycie postojowej.

### 6.  Kontrola dostępu do części lotniczej lotniska

Informacje ogólne dotyczące stosowanych na lotnisku procedur dostępu do części lotniczej lotniska w tym zwłaszcza do PRN realizowane w koordynacji z organem odpowiedzialnym za ochronę lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji. Opis ten powinien zawierać obowiązki w tym zakresie i uprawnienia zarządzającego lotniskiem i personelu lotniska, przewoźników lotniczych mających stałą bazę na lotnisku, agentów obsługi naziemnej, organu ochrony lotniska, straży granicznej, służb celnych i paszportowych oraz i inny użytkowników lotniska.

### 7.  Kontrola pojazdów w części lotniczej lotniska

Opis procedur kontroli ruchu pojazdów w części lotniczej lotniska, w tym w polu ruchu naziemnego, obejmujący między innymi:

- informacje na temat obowiązujących na lotnisku zasad ruchu drogowego, w tym ograniczenia prędkości oraz środki egzekwowania tych przepisów;

- zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie pojazdów w PRN.

### 8.  Kontrola przeszkód lotniczych

Opis stosowanych na lotnisku procedur kontroli powierzchni ograniczających oraz przeszkód lotniczych na lotnisku i w jego otoczeniu, obejmujący:

- monitorowanie powierzchni ograniczających przeszkody lotnicze oraz map typu A pod względem przeszkód na powierzchni wznoszenia;

- zasady kontroli przeszkód lotniczych prowadzonej przez zarządzającego lotniskiem;

- monitorowanie wysokości budynków lub konstrukcji w granicach płaszczyzn ograniczających przeszkody;

- kontrolowania rozbudowy infrastruktury w pobliżu lotniska;

- obowiązek niezwłocznego zawiadamiania (zgodnie z art. 82 pkt 8 ustawy) właściwego organu nadzoru budowlanego oraz Prezesa Urzędu, w przypadku stwierdzenia, że w rejonie lotniska są wznoszone obiekty budowlane mogące stanowić przeszkody lotnicze lub że istniejące obiekty budowlane nie są oznakowane zgodnie z wymogami art. 87 ust. 2 ustawy.

### 10.  Eksploatacja pomocy wzrokowych i systemu zasilania elektrycznego

Opis procedur monitorowania i kontroli stanu technicznego oraz bieżących napraw świateł lotniczych, w tym oświetlenia przeszkód lotniczych, oznakowania, sygnalizacji oraz systemu zasilania elektrycznego lotniska, zawierający m.in.:

- zasady prowadzania inspekcji w czasie i poza godzinami otwarcia pracy lotniska oraz listę kontrolną do inspekcji;

- ustalenia odnośnie dokumentowania rezultatów inspekcji oraz wykonania czynności pokontrolnych w celu naprawy usterek;

- ustalenia odnośnie przeprowadzania rutynowych konserwacji i napraw awaryjnych;

- ustalenia dotyczące awaryjnego systemu zasilania jeżeli, taki istnieje, oraz, w razie potrzeby, informacje na temat innych metod działania w przypadku całkowitego lub częściowego zaniku zasilania;

- osoby funkcyjne odpowiedzialne za prowadzenie inspekcji i właściwą eksploatację systemu oświetlenia.

### 9.  Utrzymanie nawierzchni PRN

Szczegółowy opis procedur oraz urządzeń i wyposażenia oraz związanych z utrzymaniem PRN, w tym zwłaszcza:

- nawierzchni sztucznych dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych;

- dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych o nawierzchni darniowej;

- pasów startowych i pasów dróg kołowania;

- systemu odwadniania lotniska.

Procedury utrzymania PRN powinny określać:

- wykaz urządzeń i wyposażenie do eksploatacji i utrzymania nawierzchni;

- częstotliwość wykonywania pomiarów PCN oraz badania stanu nawierzchni;

- sposób dokonywania doraźnych napraw i okresowych remontów nawierzchni;

- osoby funkcyjne odpowiedzialne za utrzymanie PRN.

### 11.  Plan odśnieżania lotniska

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania lotniska do zabezpieczenia operacji lotniczych w warunkach zimowych, w tym plan odśnieżania lotniska oraz osoby funkcyjne odpowiedzialne za jego realizację.

### 12.  Procedury bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na lotnisku((

Szczegółowy opis działań związanych planowaniem, przygotowaniem i realizacją prac planowych i krótkotrwałych w polu naziemnego ruchu lotniczego lub w jego pobliżu, które powinny prowadzone w sposób bezpieczny dla operacji lotniczych. Opis powinien zawierać min.:

- procedury wykonywania prac krótkotrwałych;

- zasady opracowania i wdrożenia PBP;

- zasady i środki utrzymywania łączności z TWR w trakcie wykonywania prac;

- osoby funkcyjne odpowiedzialne za planowania i realizację prac.

### 13.  Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony dzikich zwierząt((

Opis procedur związanych z zapobieganiem i postępowaniem z zagrożeniami dla statków powietrznych spowodowanymi aktywnością ptaków nad lotniskiem lub w jego otoczeniu oraz obecnością zwierząt (ssaków) w pobliżu PRN, obejmujący między innymi:

- zasady identyfikowania i oceny stopnia zagrożeń ze strony dzikich zwierząt;

- opracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dzikich zwierząt;

- osoby funkcyjne odpowiedzialne za realizację programu zapobiegania zagrożeniom ze strony dzikich zwierząt.

### 14.  Procedury LVP((

Szczegółowy opis procedur LVP oraz środków i działań realizowanych przez zarządzającego lotniskiem w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych przy ograniczonej widzialności, który powinien określać:

- sposób pomiaru RVR i powiadamiania o jego wynikach;

- warunki, przy których rozpoczyna się przygotowanie do wprowadzenia, wprowadza się i odwołuje procedury LVP;

- sposób ogłaszania i odwołania procedur LVP przez TWR i DOPL;

- zasady powiadamiania użytkowników lotniska przez DOPL o wprowadzeniu na lotnisku procedur LVP oraz ich odwołaniu;

- zadania i obowiązki służb operacyjnych i innych komórek organizacyjnych lotniska uczestniczących w realizacji procedur LVP oraz agentów obsługi naziemnej w czasie:

- przygotowania lotniska do wprowadzenia LVP;

- wprowadzenia i realizacji LVP;

- odwołania LVP.

- zasady kontroli operacji lotniskowych z użyciem pojazdów i personelu;

- zasady współpracy i koordynacji pomiędzy służbami operacyjnymi lotniska i TWR oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji LVP;

- procedury i środki umożliwiające utrzymanie zakładanego poziomu natężenia ruchu na lotnisku;

- procedury działania na wypadek sytuacji zagrożenia.

Integralną częścią opisu LVP powinna być mapa lotniska w skali 1:5000 lub 1:25000 (lub większej), na której zaznaczono elementy infrastruktury wykorzystywane w czasie LVP, w tym w szczególności:

- droga (drogi) startowa przeznaczona do tego typu operacji i jej wyposażenie;

- standardowe drogi kołowania i miejsca postojowe;

- wyznaczone punkty na płycie postojowej, przekazania odpowiedzialności za prowadzenie statku powietrznego pomiędzy TWR i KRN;

- wzrokowe i radiowe pomoce nawigacyjne, urządzenia sygnalizacyjne,

- działanie systemu SMGCS;

- miejsca w PRN szczególnie niebezpieczne dla ruchu pojazdów i statków powietrznych i ich oznaczanie;

- strefy krytyczne i wrażliwe ILS;

- miejsca wyłączone z użytkowania.

### 15.  Ochrona radiowych pomocy nawigacyjnych przed zakłóceniami((

Opis procedur oraz środków i przedsięwzięć podejmowanych w celu ochrony radiowych pomocy nawigacyjnych (w tym zwłaszcza ILS), znajdujących się w granicach lotniska, przed jakimikolwiek czynnikami mogącymi zakłócić ich pracę.

Procedury powinny obejmować między innymi:

- kontrolowanie działań prowadzonych w pobliżu radiowych pomocy nawigacyjnych;

- zasady prowadzenia obsługi naziemnej w pobliżu tych instalacji;

- ustalenia sposób oznakowania stref ochronnych ILS oraz znaków ostrzegających przed niebezpiecznym promieniowaniem mikrofalowym.

### 16.  Usuwanie statków powietrznych unieruchomionych w polu manewrowym((

Opis procedur dotyczących usuwania statków powietrznych unieruchomionych w polu manewrowym, zawierający między innymi:

- obowiązki zarządzającego lotniskiem;

- obowiązki przewoźnika lotniczego (operatora) lub właściciela statku powietrznego;

- sposób powiadamiania operatora lotniczego lub właściciela statku powietrznego;

- zasady współpracy i koordynacji z TWR;

- środki techniczne będące w dyspozycji zarządzającego lotniskiem;

- uzgodnienia organizacyjne odnośnie pozyskania urządzeń i wyposażenia niezbędnego do usuwania unieruchomionego statku powietrznego od podmiotów zewnętrznych;

- osoby funkcyjne odpowiedzialnych za organizację i koordynowanie działań związanych z usunięciem unieruchomionego statku powietrznego na lotnisku.

### 17.  Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi((

Opis stosowanych na lotnisku procedur związanych z bezpiecznym obchodzeniem się, przechowywaniem i składowaniem na lotnisku materiałów niebezpiecznych takich jak: materiały łatwopalne płynne i stałe, płyny powodujące korozję, sprężone gazy, materiały radioaktywne i magnetyczne. Opis powinien zawierać:

- ustalenia dotyczące stref specjalnych, jakie należy stworzyć na lotnisku dla potrzeb przechowywania materiałów niebezpiecznych, w tym zwłaszcza płynów łatwopalnych z paliwem lotniczym włącznie;

- zasady, które należy stosować w czasie dostawy, składowania, wydawania i obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

### 18.  Lotniskowa służba ratowniczo-gaśniczej (LSRG) ((

Szczegółowe informacje na temat organizacji i wyposażenia lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, obejmujące:

- kategorię lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- strukturę organizacyjną;

- obsadę etatową oraz kwalifikacje i szkolenie personelu;

- opis strażnicy i obiektów LSRG;

- lotniskowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt ratowniczy i wyposażenie specjalistyczne LSRG;

- zakres zadań i obowiązków LSRG;

- system alarmowania i powiadamiania, oraz procedury działania LSRG;

- osoby funkcyjne odpowiedzialne za działanie służb ratowniczo – gaśniczych.

### 19  Planowanie działań w sytuacjach zagrożenia(

Informacje dotyczące sposobu opracowania i uzgadniania PDSZ oraz przygotowania lotniska do działania w sytuacjach zagrożenia, zawierające między innymi:

- Zwięzły opis procedur zawartych PDSZ;

- Służby operacyjne, komórki organizacyjne i osoby funkcyjne lotniska uczestniczące w działaniach związanych z PDSZ;

- Zasady prowadzenia szkoleń i ćwiczeń mających na celu praktyczne sprawdzenie PDSZ oraz częstotliwość ich przeprowadzania i sposób dokumentowania;

- Osoby funkcyjne odpowiedzialne za realizację szkoleń i ćwiczeń z PDSZ;

- Osoby funkcyjne odpowiedzialne za opracowanie, administrowanie i uaktualnianie PDSZ.

Uwagi dotyczące opracowania INOPL:

- (  nie dotyczy lotnisk użytku wyłącznego.

- ((  nie dotyczy lotnisk użytku wyłącznego i ograniczonej certyfikacji.

- Opracowując procedury operacyjne zawarte w części E INOPL należy określić następujące informację:

- kiedy lub w jakich okolicznościach procedura powinna być zastosowana;

- w jaki sposób procedura powinna być stosowana;

- działania, jakie należy podjąć i osoby odpowiedzialnych za ich realizację;

- sprzęt niezbędny do realizacji ww. działań.

- Jeśli informacje lub procedury wymagane na danym lotnisku nie zostały zamieszczone w INOPL, to należy zamieścić odpowiednie wyjaśnienie.

Skróty użyte w załączniku 2

AGL (above ground level) - wysokość nad poziomem gruntu.

AMSL (above mean sea level) – wysokość nad średnim poziomem morza

APAPI (Abbreviated precision approach path indicator) – skrócony wskaźnik ścieżki podejścia precyzyjnego

PAPI  (Precision approach path indicator) – wskaźnik ścieżki podejścia precyzyjnego

RWY (Runway) – droga startowa

TORA (Take-off run available) – rozporządzalna długość rozbiegu

TODA (Take-off distance available) – rozporządzalna długość startu

ASDA (Accelerate-stop distance available) – rozporządzalna długość przerwanego startu

LDA (Landing distance available) – rozporządzalna długość lądowania

FATO (Final approach and take off area) – strefa końcowego podejścia i startu

TLOF (Touchdown and lift off area ) – strefa przyziemiania i wznoszenia

# UZASADNIENIE

## I. Cel wydania rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków eksploatacji lotnisk, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 933 i 951) i określa warunki eksploatacji lotnisk. Projekt uwzględnia nową klasyfikację lotnisk wprowadzoną w art. 54 ust. 1 i 2a znowelizowanej w 2011 roku ustawy i dotyczy:

- lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 59 a ust. 5 ustawy oraz przepisami międzynarodowymi (Załącznik 14 ICAO, w przyszłości UE);

- lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, podlegających certyfikacji na podstawie przepisów krajowych wydanych na podstawie art. 59 a ust. 6 ustawy

- lotnisk użytku wyłącznego, do których mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 59 a ust. 7 ustawy.

## II. Porównanie projektu z przepisami krajowymi

Niniejszy projekt jest ściśle związany z ww. przepisami z art. 59 a ust. 5-7 ustawy, które są obecnie na końcowym etapie prac legislacyjnych. Przepisy te określają wymagania techniczne i eksploatacyjne potrzebne do projektowania, budowy i eksploatacji lotnisk. Niniejszy projekt natomiast, określa szczegółowe wymagania konieczne do zapewnienia skutecznej i ciągłej eksploatacji lotniska oraz warunków do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Wymagania te dotyczą przede wszystkim służb i procedur operacyjnych, INOPL, systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz szkolenia personelu i stanowią uzupełnienie przepisów z art. 59 a ust. 5-7.

W aktualnym stanie prawnym niniejszy projekt koliduje w pewnym stopniu z przepisami w § 14 „rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz.U. Nr 122, poz. 1273 z późn. zm.). W związku ze zmianą delegacji w art. 63 pkt. 6 ustawy, rozporządzenie to jest właśnie nowelizowane a przepisy dotyczące procedur operacyjnych zawarte w § 14 zostaną usunięte.

## III. Porównanie projektu z przepisami międzynarodowymi

Niniejszy projekt wprowadza do krajowego systemu prawnego wymagania dla lotnisk certyfikowanych, które wynikają z Załącznika 14 ICAO, tom I i dotyczą:

- instrukcji operacyjnej lotniska (rozdział 1, pkt 1.4);

- SMS (rozdział 1, pkt 1.5 i dodatek 7);

- współpracy ze służbami informacji lotniczej AIS (rozdział 2, pkt 2.13);

- służb i procedur operacyjnych (rozdział 9 pkt 9.3, 9.4, 9.5 i 9.7);

- wymagań dla kierowców pojazdów (załącznik A sekcja 18).

Załącznik 14 ICAO określa bardzo ogólne wymagania w tym zakresie i odsyła do wytycznych i wskazówek merytorycznych zawartych w podręcznikach ICAO (Doc). Podręczniki ICAO nie są obowiązującą normą prawną, dlatego przy opracowaniu niniejszego projektu dokonano przeglądu i analizy wybranych podręczników i w projektowanych przepisach posłużono się zawartymi w nich wskazówkami merytorycznymi. W projekcie uwzględniono następujące podręczniki ICAO:

- „Podręcznik służb portu lotniczego” Doc 9137 (Airport Services Manual):

Część 3 ( Zmniejszanie zagrożenia ze strony ptaków (Bird Control and Reduction),

Część 5 ( Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych (Removal of Disabled Aircraft);

Część 8 ( Służby operacyjne portu lotniczego (Airport Operational Services),

Część 9 ( Utrzymanie portu lotniczego (Airport Maintenance Practices).

- „Podręcznik systemów prowadzenia i kontroli ruchu naziemnego (SMGCS)” Doc 9476 (Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS));

- „Podręcznik certyfikacji lotnisk” Doc 9774 (Manual on Certification of Aerodromes);

- „Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (SMM)” Doc 9859 (Safety Management Manual);

- „Podręcznik operacji w każdych warunkach meteorologicznych” Doc 9365 (Manual of All-Weather Operations);

- EUR Doc 013 „Materiał doradczy Unii Europejskiej na temat operacji na lotniskach przy ograniczonej widzialności” „European Guidance Material on Aerodrome Operations under Limited Visibility Conditions”.

Ponadto przy opracowaniu projektu wzięto pod uwagę projektowane przepisy wykonawcze do „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 r z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE”. Projektowane przez EASA-ę przepisy (NPA 2011-20 - Notice of proposed amendment) dotyczą wyłącznie lotnisk certyfikowanych i wejdą w życie w 2014 roku z czteroletnim okresem przejściowym. Część tych przepisów znajdzie się w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i będzie obowiązywała bezpośrednio. Duża część przepisów zawartych w NPA 2011-20 będzie wydana jako wskazówki i zalecenia (Acceptable Means of Compliance (AMC), Guidance Material (GM) i Certification Specifications (CS). Ta część będzie musiała zostać odpowiednio wdrożona do krajowego porządku prawnego.

Niniejszy projekt w żadnym stopniu nie koliduje z przepisami UE, natomiast uwzględnia założenia merytoryczne i układ ww. przepisów, dzięki czemu stwarza warunki umożliwiające (w niedalekiej przyszłości) ich skuteczną implementację.

## IV.  Zakres regulacji

Projekt składa się z siedmiu rozdziałów i dwóch załączników.

Rozdział pierwszy (§ 1-2) określa lotniska, dla których przepisy mają zastosowanie oraz definicje i skróty stosowane w projekcie.

Rozdział drugi, trzeci i czwarty projektu dotyczą w całości lotnisk certyfikowanych.

Rozdział drugi określa wymagania dotyczące organizacji i zarządzania lotniskiem certyfikowanym, w tym służb operacyjnych lotniska, systemu zarządzania bezpieczeństwem i szkolenia personelu.

Przepisy § 5 - 12 dotyczą służb operacyjnych lotniska:

- dyżurny operacyjny portu lotniczego (DOPL);

- koordynatora ruchu naziemnego (KRN);

- służba eksploatacji i utrzymania lotniska.

Służby te istnieją już od dawna na wszystkich lotniskach certyfikowanych w Polsce, ale ich działalność nie była do tej pory uregulowana w przepisach krajowych. Niniejszy projekt stworzy podstawy prawne do uporządkowania i usystematyzowania działalności tych służb i pozwoli ujednolicić standardy operacyjne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i szkolenia personelu. Jest to szczególnie ważne, gdyż służby operacyjne lotniska odpowiadają za ciągłe zapewnienie warunków do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Przepisy te zostały opracowane w oparciu o:

- ICAO Doc 9137, Część 8 „Służby operacyjne portu lotniczego”;

- praktykę stosowaną na lotniskach w Polsce;

- doświadczenia innych krajów, gdzie funkcja ta jest nazywana „duty oficer” lub „reporting oficer”.

W § 8 – 11 określono wymagania dla służby koordynatora ruchu naziemnego (KRN). KRN realizuje zadania sygnalisty „ang. marshaller”, który kieruje statki powietrzne na stanowiska postojowe oraz kierowcy pojazdu prowadzącego „ang. follow me” odpowiedzialnego za prowadzenia statków powietrznych na stanowisko postojowe od wyznaczonego miejsca na drodze kołowania.

Przepis § 12 określa wymagania dla służby eksploatacji i utrzymania lotniska, której zapewnienie jest niezbędne do ciągłego utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury lotniska, zgodnie z wymaganiami Załącznika 14 ICAO oraz podręcznikiem ICAO Doc 9137 Część 9 „Utrzymanie portu lotniczego”.

Przepisy § 13 – 22 określają wymagania dotyczące ustanowienia i wdrożenia na lotnisku systemu zarządzania bezpieczeństwem. Wymagania te wynikają bezpośrednio z norm Załącznika 14 ICAO, rozdział 1, pkt 1.4.4 i 1.5.

Przepis § 23 określa wymagania dotyczące kwalifikacji i szkolenia personelu służb operacyjnych lotniska, w tym programów szkolenia.

Rozdział trzeci określa wymagania dotyczące opracowania i wdrożenia procedur operacyjnych na lotnisku certyfikowanym. Procedury operacyjne są zamieszczane w INOPL i realizowane przez służby operacyjne portu lotniczego, o których mowa w rozdziale 2 przy współudziale innych komórek organizacyjnych lotniska i lotniskowych służb ruchu lotniczego. W § 24 wyszczególniono wszystkie procedury wymagane przez ICAO (znajdują się one również w projektowanych przepisach EASA-y).

Przepisy § 25 – 28 określają zasady współpracy zarządzającego lotniskiem ze służbami AIS, w tym zgłaszanie informacji do publikacji w AIP oraz wydawania NOTAM. Kwestie te wymagają pilnego uregulowania ze względu na wymagania art. 66 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze stanowiącego, że: „Statki powietrzne, z zastrzeżeniem art. 93 i art. 93a, mogą startować z lotnisk i lądować na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk, których dane techniczne i eksploatacyjne są opublikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3.(…)”. Przepisy projektu umożliwiają zarządzającemu lotniskiem dokładne, sprawne i terminowe przesyłanie informacji do AIS w celu publikacji w AIP i wydawania NOTAM. Aby ujednolicić formę i ułatwić przesyłanie wniosku o wydanie NOTAM opracowano wzór formularza zgłoszenia NOTAM, który zamieszczono w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Przepisy § 29 - 30 określają wymagania dotyczące inspekcji pola ruchu naziemnego lotniska (PRN).

Przepisy § 31 - 33 określają wymagania dotyczące zarządzania płytą postojową oraz zarządzania bezpieczeństwem na płycie postojowej.

Przepisy § 34 - 38 określają wymagania dotyczące zasad ruchu pojazdów na lotnisku.

Przepis § 39 określa wymagania dotyczące planu utrzymania zimowego lotniska.

Przepisy § 40 - 44 określają wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa dla operacji lotniczych przy wykonywaniu prac na lotnisku zarówno krótkotrwałych, jak i planowych związanych z remontem nawierzchni, urządzeń lub przebudową lotniska.

Przepisy § 45 - 47 określają wymagania dotyczące działań realizowanych przez zarządzającego lotniskiem w celu zapobiegania zagrożeniom dla operacji lotniczych powodowanych przez zwierzęta. Przepisy te zostały opracowane w oparciu o podręcznik ICAO Doc. 9137 Część 3 „Zmniejszanie zagrożenia ze strony ptaków”.

Przepisy § 48 - 51 określają wymagania dotyczące opracowania i wdrożenia procedur w warunkach ograniczonej widzialności (LVP), które są realizowane przez zarządzającego lotniskiem przy ścisłej współpracy z TWR i innymi użytkownikami lotniska. Dotyczą one lotnisk, na których planowane jest wykonywanie operacji lotniczych przy widzialności wzdłuż drogi startowej poniżej 550 m. Przepisy te uwzględniają wskazówki zawarte w:

- ICAO Doc 9365 „Podręcznik operacji w każdych warunkach meteorologicznych”,

- EUR Doc 013 „Materiał doradczy Unii Europejskiej na temat operacji na lotniskach przy ograniczonej widzialności”.

- „Podręcznik systemów prowadzenia i kontroli ruchu naziemnego (SMGCS)” Doc 9476;

Przy opracowaniu przepisów dotyczących LVP korzystano również z doświadczeń i rozwiązań stosowanych w innych krajach, w tym min.: Wielkiej Brytanii („CAP 168 - Licensing of Aerodromes”) i Australii („Manual of Standards Part 139 – Aerodromes”). Należy dodać, że procedury LVP mogą być wdrożone jedynie na tych lotniskach, które posiadają odpowiednie wzrokowe i radiowe pomoce nawigacyjne i spełniają szereg innych wymagań odnośnie infrastruktury i wyposażenia lotniska wymaganych w Załącznikach ICAO: 3, 10, 11 i 14.

W § 49 ust. 2 jednoznacznie określono, że „decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wprowadzenia procedur LVP na lotnisku oraz ich odwołaniu podejmuje TWR”. Przepis ten jest zgodny z wymaganiami ICAO zawartymi w Załączniku 11 „Służby ruchu lotniczego” pkt. 3.8.2 oraz w podręczniku ICAO Doc 4444 „Zarządzanie Ruchem Lotniczym” pkt. 7.2.13, który mówi, że „operacje przy ograniczonej widzialności powinny być inicjowane przez lub pośrednio poprzez organ kontroli lotniska”. Taka praktyka jest powszechnie stosowana na lotniskach w państwach członkowskich ICAO.

Przepis § 53 określa wymagania dotyczące usuwania unieruchomionych statków powietrznych w PRN. Przepisy te zostały opracowane w oparciu o podręcznik ICAO Doc 9137 Część 5 „Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych”.

Rozdział czwarty (§ 54 – 59) określa szczegółowe zasady opracowania i wdrożenia instrukcji operacyjnej lotniska (INOPL), która zgodnie z wymaganiami Załącznika 14 ICAO jest podstawowym dokumentem wymaganym w procesie certyfikacji lotniska. Przepisy te dotyczą również lotnisk o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego, gdyż zgodnie z art. 82 pkt 1 ustawy - Prawo lotnicze wszystkie lotniska powinny posiadać INOPL.

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości merytorycznej INOPL dla lotnisk certyfikowanych określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Zostały one opracowane w oparciu o podręcznik ICAO Doc 9774 „Podręcznik certyfikacji lotnisk” z uwzględnieniem projektowanych przepisów UE o NPA 2011-20. W odniesieniu do lotnisk o ograniczonej certyfikacji oraz użytku wyłącznego, przepisy te mają zastosowanie odpowiednio.

Rozdział piaty dotyczy lotnisk o ograniczonej certyfikacji. Przepisy te zostały opracowane w oparciu o wymagania dla lotnisk certyfikowanych (rozdział 2-4) z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania tych lotnisk, rodzaju wykonywanych operacji lotniczych oraz typów statków powietrznych, które zazwyczaj korzystają z tych lotnisk. Przy opracowaniu tych przepisów kierowano się faktem, że są to lotniska użytku publicznego, na których może być prowadzona działalność komercyjna związana z przewozem pasażerów i towarów oraz szkoleniem lotniczym, dlatego powinny być na nich zapewnione właściwe standardy bezpieczeństwa lotniczego.

W § 61 określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), zachowując odpowiednią proporcję do wymagań, jakie stawiane są w tym zakresie dla lotnisk certyfikowanych. Na lotniskach o ograniczonej certyfikacji tworzy się służbę dyżurnego operacyjnego lotniska (§ 63 - 64). Służba ta jest niezbędna, aby zapewnić ciągłe i efektywne funkcjonowanie lotniska oraz warunki do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Do podstawowych obowiązków dyżurnego operacyjnego lotniska należy dokonywanie inspekcji PRN oraz zgłaszanie do AIS wniosków o wydawanie NOTAM.

Przepisy § 65 – 70 określają wymagania dotyczące INOPL oraz opracowania i wdrożenia wybranych procedur operacyjnych, które mają zastosowanie na lotniskach o ograniczonej certyfikacji.

Rozdział szósty dotyczy lotnisk użytku wyłącznego. Przepisy te opracowano w oparciu o wymagania dla lotnisk o ograniczonej certyfikacji ze względu na to, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo lotnicze mogą się na nich odbywać podobne operacje lotnicze. Z przepisów wyłączono wymagania, które nie mają zastosowania na lotniskach użytku wyłącznego, w tym dotyczące SMS.

Przepisy § 72 – 73 nakładają obowiązek wyznaczenia na lotnisku użytku wyłącznego osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, która będzie pełniła funkcję dyżurnego lotniska. Podstawowym obowiązkiem dyżurnego lotniska jest monitorowanie warunków na lotnisku i dokonywanie inspekcji PRN oraz zgłaszanie do AIS wniosków o wydanie NOTAM. Czynności te mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Przepisy § 74 – 78 określają wymagania dotyczące INOPL oraz opracowania i wdrożenia wybranych procedur operacyjnych, które mają zastosowanie na lotniskach użytku wyłącznego.

Rozdział siódmy (§ 79) zawiera przepisy końcowe, określające 6 - miesięczny termin na wejścia w życie rozporządzenia, w odniesieniu do lotnisk użytku wyłącznego i lotnisk o ograniczonej certyfikacji oraz 12 miesięcy dla lotnisk certyfikowanych. Wydłużenie terminu wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia powinno umożliwić zarządzającym lotniskami właściwe wdrożenie nowych wymagań. Implementacja niniejszych przepisów wiąże się z koniecznością opracowania przez zarządzającego lotniskiem nowej INOPL, napisania nowych lub uzupełnienie istniejących procedur oraz wprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych. W ocenie projektodawcy jest to wystarczająco długi okresu czas do zrealizowania niezbędnych przedsięwzięć i wdrożenie nowych wymagań na lotnisku.

# OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

## I. 	Podmioty, na które oddziałuje niniejsze rozporządzenie:

1) zarządzający lotniskami, którzy są wpisani do rejestru lotnisk cywilnych;

2) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

3) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) operatorzy lotniczy (przewoźnicy);

5) właściciele statków powietrznych i piloci;

## II.	 Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji z następującymi podmiotami:

- Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 
00-906 Warszawa;

- Port Lotniczy Bydgoszcz SA, ul. Grodzka 12, 85-109 Bydgoszcz;

- Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk;

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., al. Korfantego 38, 40-161 Katowice;

- Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., 
ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice;

- Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań;

- Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, 
Łódź 94-328;

- Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka" Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka;

- Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność, Glewice, 72-100 Goleniów;

- Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław;

- Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost, skr. poczt. 4, 66-110 Babimost;

- Port Lotniczy Mazury sp. z o.o., Lotnisko Mazury w Szymanach, 12-100 Szczytno;

- Mazowiecki Port Lotniczy, Warszawa-Modlin, Sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-105 Nowy Dwór Mazowiecki;

- Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z.o.o., ul. Warszawska 115, 
96-500 Sochaczew;

- Port Lotniczy Lublin S.A., ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin;

- Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 
81-378 Gdynia;

- Port Lotniczy Radom S.A., ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom;

- Związek Regionalnych Portów Lotniczych, ul. Gen. Maczka 35, 94-328 Łódź;

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa;

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa;

- PLL LOT S.A, ul. 17 Stycznia 39, 00 -906 Warszawa;

- Euro LOT S.A, 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa;

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa;

- Aeroklub Polski, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa;

- Aeroklub Białostocki, ul. Ciołkowskiego 2, 15-602 Białystok;

- Aeroklub Warmińsko-Mazurski, ul. Sielska 34, 10-802 Olsztyn;

- Aeroklub Elbląski, ul. Lotnicza 86, 82-300 Elbląg;

- Aeroklub Gliwicki, Gliwice-Lotnisko, 44-100 Gliwice;

- Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik;

- Aeroklub Kujawski, ul. Toruńska 160, 88-100 Inowrocław;

- Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka-Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra;

- Aeroklub Śląski, Lotnisko Muchowiec, 40-271 Katowice;

- Aeroklub Krainy Jezior, Lotnisko Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn;

- Aeroklub Słupski, ul. Kilińskiego 11, 76-200 Słupsk;

- Aeroklub Podkarpacki, ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno;

- Aeroklub Włocławski, Lotnisko Kruszyn, 87-853 Kruszyn;

- Aeroklub Poznański, Lotnisko Kobylnica, 62-006 Kobylnica;

- Aeroklub Zagłębia Miedziowego, ul. Spacerowa 9, 59-301 Lubin;

- Aeroklub Podhalański, 33-314 Łososina Dolna;

- Aeroklub Ostrowski, Lotnisko Michałków, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

- Aeroklub Nowy Targ, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ;

- Aeroklub Opolski, Polska Nowa Wieś Lotnisko, 46-070 Komprachcice;

- Aeroklub Krakowski, Lotnisko Pobiednik Wielki, 32-126 Igołomnia;

- Aeroklub Radomski, Lotnisko Piastów, 26-660 Jedlińsk;

- Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej, ul. Przemysłowa 48, 97-300 Piotrków Trybunalski;

- Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66-015 Przylep;

- Aeroklub Lubelski, Lotnisko Motycz, 21-030 Motycz;

- Aeroklub Suwalski, ul. Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki;

- Aeroklub Szczeciński, ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin;

- Aeroklub Pomorski, ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń;

- Aeroklub Stalowolski, Lotnisko Turbia, 39-430 Zbydniów;

- Aeroklub Ziemi Zamojskiej, Lotnisko Mokre, 22-400 Zamość;

- Aeroklub Bielsko-Bialski, ul. Cieszyńska 321, 43-300 Bielsko-Biała;

- Centrum Usług Logistycznych, "Lotnisko Warszawa - Babice", ul. Gen. Bryg. Sylwestra Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa;

- Prezydent Miast Krosna, Urząd Miasta Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno;

- PZL - Mielec Cargo Sp z o.o ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec;

- WSK "PZL-Świdnik" S.A., ul. Kolejowa 3, 21-040 Świdnik;

- Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów - Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko;

- Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 116, 
59-220 Legnica;

- Stowarzyszenie Lotnicze Bagicz, Bagicz 10, 78-111 Ustronie Morskie;

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ul. Wały 
Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk;

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 
00-924 Warszawa;

- Forum Związków Zawodowych, ul. Jaracza 2, pok. 508, 00-378 Warszawa;

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03 - 973 Warszawa;

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa;

- Business Center Club - Związek Pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa;

- Związek Rzemiosła Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa;

- Szefostwo Służby Ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP, ul. Żwirki i Wigury 1C, 
00-909 Warszawa;

- 8 Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Kpt. Medweckiego 1, 30-901 Kraków;

- 33 Baza Lotnicza w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz;

- Lotnicza Amatorska Federacja Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Orła Białego 12, Borne Sulinowo.

W ramach konsultacji społecznych projekt został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) w związku z § 11a Uchwały Nr 49 rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Organizacje o charakterze lobbingowym wymienione w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową nie zgłosiły zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.

## III.	Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) projektodawca nie przewiduje, aby projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych. Autorzy projektu nie przewidują także, aby projektowane przepisy powodowały konieczność poniesienia dużych nakładów finansowych przez zarządzających lotniskami lub użytkowników lotniska. Mając jednak na uwadze fakt, że jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami lub udziałowcami niektórych lotnisk poniżej wyjaśniono, jaki wpływ mogą mieć projektowane przepisy na ich działalność.

Obecnie w Polsce istnieje 55 lotnisk, które są wpisane do rejestru lotnisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z tej liczby 12 lotnisk posiada certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu (w ostatnim czasie, Zielona Góra i Modlin). W najbliższym czasie Port Lotniczy Lublin będzie prawdopodobnie 13-tym lotniskiem certyfikowanym, gdyż właśnie przechodzi proces certyfikacji. Pozostałe 42 lotniska powinny być zaklasyfikowane, jako: lotniska o ograniczonej certyfikacji lub użytku wyłącznego

- Lotniska certyfikowane

Dla lotnisk certyfikowanych wprowadzane wymagania nie są niczym nowym. Na tych lotniskach od dawna istnieją służby operacyjne. Lotniska te posiadają zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu INOPL i realizują zawarte w niej procedury operacyjne. Z tego powodu nie przewiduje się, aby nowe przepisy generowały nakłady finansowe.

Jeśli chodzi o procedury LVP to nie są one obowiązkowe, a ewentualny koszt wdrożenia tych procedur przez zarządzającego lotniskiem jest znikomy w porównaniu z ogromnymi kosztami związanymi z dostosowaniem infrastruktury lotniskowej, co jest z tym ściśle związane. Lotniska, na których będą wykonywane operacje lotnicze w warunkach ograniczonej widzialności (czyli w kategorii II lub III) muszą przede wszystkim zainstalować odpowiedni system lądowania wg wskazań przyrządów (ILS lub MLS), posiadać odpowiednie światła i oznakowanie drogi startowej i dróg kołowania światła podejścia do lądowania, system SMGCS oraz odpowiedni system zasilania awaryjnego.

- Lotniska o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego

Jeśli chodzi o pozostałe 42 lotniska wpisane do rejestru to w aktualnym stanie prawnym ich status nie jest określony. Żadnego z nich nie można nazwać lotniskiem użytku wyłącznego ani też lotniskiem o ograniczonej certyfikacji. Zgodnie z wymaganiami art. 59a ustawy, lotniska takie powinny bowiem spełniać następujące warunki.

Lotnisko o ograniczonej certyfikacji:

1) 	zarządzający lotniskiem powinien złożyć wniosek do Prezesa Urzędu o wydanie odpowiedniego certyfikatu,

2) 	Prezes Urzędu:

a)	wydaje decyzję administracyjną (lub nie) o ograniczonej certyfikacji w której określa warunki wykonywania operacji lotniczych,

b)	w procesie certyfikacji sprawdza czy lotnisko spełnia wymagania przepisów określonych w art. 59a ust. 6 ustawy.

c)	po pozytywnym zakończeniu certyfikacji wydaje certyfikat lotniska o ograniczonej certyfikacji (w drodze decyzji administracyjnej).

Lotnisko użytku wyłącznego:

1) 	zarządzający lotniskiem powinien złożyć do Prezesa Urzędu oświadczenie, że lotnisko spełnia wymagania przepisów określonych w art. 59a ust. 7 ustawy,

2) 	Prezes Urzędu:

a)	sprawdza spełnianie ww. wymagań w drodze kontroli określonej w przepisach wydanych z art. 59a ust. 7 ustawy,

b)	po pozytywnym zakończeniu kontroli wydaje odpowiednią decyzję administracyjną.

Obecnie przepisy, o których mowa w art. 59a ust. 6 i 7 są na końcowym etapie prac legislacyjnych. Niemniej jednak, żadne przepisy nie nakładają na zarządzającego lotniskiem, które jest wpisane do rejestru lotnisk w ULC obowiązku składania ww. oświadczenia dotyczącego lotniska użytku wyłącznego ani wniosku o wydanie certyfikatu lotniska o ograniczonej certyfikacji.

Zdaniem autorów niniejszego projektu obowiązek posiadania certyfikatu lotniska o ograniczonej certyfikatu powinien dotyczyć lotnisk niepodlegających obowiązkowi certyfikacji i wymaganiom rozporządzenia nr 216/2008 WE (art. 4 ust. 3a), które są wykorzystywane do przewozów komercyjnych pasażerów i towarów lub innej działalność komercyjnej np. szkolenia lotniczego. Obowiązek taki powinien być zapisany w ustawie.

Nowe przepisy nie powinny być dużym obciążeniem finansowym dla lotnisk niecertyfikowanych, gdyż zgodnie z wymaganiami art. 69 ustawy posiadają one INOPL oraz w praktyce realizują w większości procedury operacyjne, gdyż były określone we wspomnianym rozporządzeniu o klasyfikacji i rejestrze lotnisk cywilnych.

Jeśli chodzi o INOPL to, wzór instrukcji operacyjnej dla lotnisk wykorzystywanych tylko w warunkach VFR został wprowadzony komunikatem Prezes Urzędu i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu. Zdaniem autorów projektu znacznie lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest zamieszczenie tych wymagań w niniejszym projekcie.

Utworzenie służby dyżurnego operacyjnego lotniska na lotniskach o ograniczonej certyfikacji i odpowiednio zapewnienie dyżurnego lotniska na lotniskach użytku wyłącznego jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych. Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy, zarządzający lotniskiem wpisanym do rejestru ma obowiązek zgłaszania do służb informacji lotniczej - AIS (należących do PAŻP) informacje i dane lotniskowe publikowane w AIP Polska oraz odpowiednie informacje operacyjne do wydania NOTAM. Obowiązek ten wiąże się z koniecznością przestrzegania szczegółowych wymagań dotyczących jakości i dokładności określonych i zmierzonych danych lotniskowych oraz wymagań dotyczących trybu i sposobu ich przekazywania do AIS. Wymagania te są uregulowane odpowiednio w Załączniku 15 ICAO i przepisach wydanych na podstawie art. 132 ustawy oraz w przepisach UE, w tym min.: „Rozporządzenie Komisji (UE) NR 73/2010  z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej”.

Z ww. powodów konieczne jest, aby zarządzający lotniskiem wyznaczył osobę (osoby), które przejdą odpowiednie przeszkolenie (z AIS) i będą mogły na bieżąco monitorować warunki panujące na lotnisku i przekazywać odpowiednie informacje do AIS (w tym NOTAM). Wymaganie to nie powinno powodować dużych kosztów, gdyż w praktyce na każdym lotnisku wykonującym loty są osoby wykonujące podobne zadania. Koszty szkolenia personelu wynikają z konieczności wdrożenia odpowiednich przepisów dotyczących AIS.

- Urząd Lotnictwa Cywilnego

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prezes Urzędu realizuje obowiązek zatwierdzania INOPL oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem rejestru lotnisk oraz z certyfikacją, nadzorem bieżącym i kontrolą lotnisk. Niniejszy projekt nie powinien wpływać na wzrost obciążeń administracyjnych Urzędu w tym kosztów postępowania administracyjnego. Przewiduje się, że w początkowym okresie po wejściu w życie rozporządzenia wzrośnie liczba spraw związanych z zatwierdzaniem INOPL oraz certyfikacją i kontrolą lotnisk oraz wydawaniem decyzji administracyjnej dla lotnisk użytku wyłącznego oraz lotnisk o ograniczonej certyfikacji. Wydaje się jednak, że przy dobrej organizacji pracy możliwe jest wykonanie tych zadań przy obecnych zasobach Urzędu.

## IV.	Wpływ na rynek pracy

Przepisy rozporządzenia regulują i porządkują kwestie dotyczące działalności lotnisk, w tym służb i procedur operacyjnych, co powinno znacznie poprawić ich funkcjonowanie i rozwój oraz powstawanie nowych lotnisk, w tym zwłaszcza użytku publicznego, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju regionalnego.

## V.	Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Projektowana regulacja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wdrożenie rozwiązań zawartych w rozporządzeniu wpłynie pozytywnie na rozwój lotnisk, poprawę standardów lotniczych, udoskonalenie organizacji i funkcjonowanie lotnisk, co powinno tym samym zwiększyć bezpieczeństwo operacji lotniczych.

## VI.	Wpływ na sytuację i rozwój regionalny

Wdrożenie przepisów dotyczących lotnisk o ograniczonej certyfikacji umożliwi lotniskom zdobycie certyfikatu i przywilejów wynikających z posiadania statusu lotniska użytku publicznego. Wpłynie to na poprawę standardów na lotniskach i ich pozytywny rozwój, który również będzie pozytywnie oddziaływał na sytuację i rozwój regionalny.

# Footnotes

) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.