Projekt 11.01.2013

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia .......................2013 r.

# w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem EASA

Na podstawie art. 53 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

## § 1. Rozporządzenie określa przepisy techniczne i eksploatacyjne dla statków powietrznych kategorii specjalnej nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

## § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

#### ustawie Prawo lotnicze - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

#### Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

- Urzędzie- rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;

- EASA- rozumie się przez to Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego;

#### wnioskującym rozumie się przez to właściciela lub użytkownika statku powietrznego, który złożył do Prezesa Urzędu wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej lub wniosek o objęcie nadzorem lotniczym budowy statku powietrznego;

#### pozwoleniu na wykonywanie lotów – rozumie się przez to pozwolenie, o którym mowa w art. 53 a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze;

#### statku powietrznym – rozumie się przez to statek powietrzny kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53 a ust. 2 ustawy Prawo lotnicze;

#### budowie statku powietrznego - rozumie się przez to budowę, odbudowę, przebudowę, przekwalifikowanie, przywrócenie do użytkowania zgłoszonego statku powietrznego lub jego podzespołu oraz uznanie zdatności importowanego statku powietrznego;

#### posiadaczu certyfikatu lub zatwierdzenia - rozumie się przez to podmiot, któremu wydano certyfikat lub zatwierdzenie w zakresie projektu typu wyrobu lotniczego, projektowania, produkcji lub obsługi;

#### zatwierdzeniu lub certyfikacie typu (Type Certificate) – rozumie się przez to dokument zawierający opis projektu typu, ograniczenia użytkowe, arkusz danych do certyfikatu typu w zakresie zdatności do lotu oraz, w przypadku gdy ma zastosowanie, arkusz danych w zakresie hałasu i emisji spalin, mającą zastosowanie podstawę certyfikacji typu, wymagania, ze względu na ochronę środowiska oraz wszelkie inne warunki lub ograniczenia określone dla wyrobu lotniczego we właściwych specyfikacjach i wymaganiach ochrony środowiska;

#### uzupełniającym certyfikacie typu (Supplemental Type Certificate) - rozumie się przez to dokument zawierający opis zmiany poważnej w projekcie typu oraz spełnienie warunków zdatności do lotu w zakresie specyfikacji certyfikacyjnych oraz wszelkie inne warunki lub ograniczenia, określone dla wyrobu lotniczego we właściwych specyfikacjach;

#### projekcie typu (Type Design) - rozumie się przez to zbiór dokumentów zawierający: opis projektu, rysunki i specyfikacje oraz ich wykazy niezbędne do zdefiniowania układu, cech konstrukcyjnych i charakterystyk wyrobu lotniczego, dla którego wykazane jest spełnienie podstawy certyfikacji typu, informacje o materiałach, procesach i metodach produkcji oraz montażu, informacje o ograniczeniach zdatności do lotu w instrukcjach zapewnienia ciągłej zdatności do lotu oraz, w przypadku gdy ma to zastosowanie, informacje dotyczące charakterystyk hałasowych, upustu paliwa i emisji spalin;

#### podstawie certyfikacji – rozumie się przez to uzgodnione z Prezesem Urzędu i przyjęte przez  wnioskującego do stosowania wymagania techniczne w zakresie zdatności do lotu w formie  specyfikacji certyfikacyjnych oraz wymagań specjalnych, których spełnienie będzie wykazane przez wnioskującego w procesie certyfikacji wyrobu lotniczego, budowy i uznania zdatności do lotu;

#### dokumencie równoważnym – rozumie się przez to dokument dopuszczający do użytkowania statek powietrzny wydany przez Prezesa Urzędu lub nadzór lotniczy innego państwa taki jak: pozwolenie na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej, świadectwo zdatności do lotu, eksportowe świadectwo zdatności do lotu, pozwolenie na wykonywanie lotów (Permit to Fly) łącznie z warunkami wykonywania lotów, zezwolenie na loty w szczególnych okolicznościach;

#### świadectwie oględzin – rozumie się przez to dokument wydawany przez Prezesa Urzędu na podstawie, którego dopuszcza się statek powietrzny do wykonania lotu próbnego-kontrolnego lub lotów próbnych;

#### orzeczeniu zdatności - rozumie się przez to orzeczenie, o którym mowa w art. 48 ustawy Prawo lotnicze;

#### podzespołach statku powietrznego – rozumie się przez to elementy składowe statku powietrznego takie jak: silnik, śmigło, wirnik i przekładnia główna;

#### podkategoriach – rozumie się przez to podgrupy statków powietrznych kategorii specjalnej;

#### modyfikacji – rozumie się przez to każdą wprowadzaną przez wnioskującego zmianę poważną do dokumentacji projektu typu lub dokumentacji konstrukcyjnej statku powietrznego, zgodnie z którą  statek powietrzny poddawany jest przebudowie;

- specyfikacjach certyfikacyjnych – rozumie się przez to zbiór szczegółowych przepisów określających wymagania techniczne w zakresie zdatności do lotu;

#### zmianie poważnej – rozumie się przez to każdą zmianę nie będącą zmianą drobną tj. taką, która nie ma istotnego wpływu na własności statku powietrznego w szczególności takie jak: ciężar, położenie środka ciężkości, stateczność statyczną i dynamiczną, parametry osiągów i charakterystyki w locie, wytrzymałość i zmęczenie;

#### warunkach specjalnych – rozumie się przez to uzgodnione z Prezesem Urzędu dodatkowe, szczegółowe wymagania techniczne jakie musi spełnić wyrób lotniczy w przypadku, gdy jest  przeznaczony do użytkowania w niestandardowych warunkach otoczenia (takich jak skrajne warunki klimatyczne, podwyższona wilgotność, oblodzenie, zapylenie powietrza) lub, gdy jego konstrukcja posiada nietypowe cechy, nieobjęte lub nieprzewidziane w standardowych wymaganiach przepisów zdatności do lotu, tzw. specyfikacjach certyfikacyjnych;

#### LSA („Light Sport Aircraft”) – rozumie się przez to lekki statek powietrzny, którego projekt typu został opracowany zgodnie z wymaganiami norm International Standard -ASTM (American Society for Testing and Materials ), użytkowany nieakrobacyjne, w warunkach VFR w dzień (lub VFR noc po spełnieniu dodatkowych wymagań);

#### ELA 1 („European Light Aircraft”) – rozumie się przez to europejski lekki statek powietrzny o maksymalnym ciężarze do startu do 1200 kg, wykorzystywany do lotów rekreacyjno- sportowych;

#### ELA 2 („European Light Aircraft”) – rozumie się przez to europejski lekki statek powietrzny o maksymalnym ciężarze do startu do 2000 kg, wykorzystywany do lotów rekreacyjno- sportowych;

#### rozporządzeniu w sprawie wykonywania lotów próbnych - rozumie się przez to rozporządzenie wydane na podstawie art. 53 c ust. 2 ustawy Prawo lotnicze;

#### rozporządzeniu 216/2008 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającym dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. U. L 79 z 19.3.2008, str. 1-49);

#### Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - rozumie się przez to Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm);

#### amatorskim statku powietrznym – rozumie się przez to statek powietrzny zbudowany co najmniej w 51% przez amatora lub stowarzyszenie amatorów, nienastawione na zysk, na ich własny użytek, a nie w celach zarobkowych;

#### przekwalifikowaniu do kategorii specjalnej – rozumie się przez to zmianę na kategorię specjalną statku powietrznego użytkowanego w innej kategorii;

#### locie w warunkach VFR w dzień lub w nocy – rozumie się przez to lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością w dzień lub w nocy;

#### locie w warunkach IFR w dzień lub w nocy - rozumie się przez to lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (bez widoczności) w dzień lub w nocy;

#### deklaracji zgodności (Statement of Conformity) - rozumie się przez to oświadczenie o zgodności seryjnego egzemplarza statku powietrznego lub jego podzespołu  z certyfikatem typu lub dokumentacją typu, wydane przez producenta;

- MTOM – maksymalna masa startowa;

- Part M – rozumie się przez to załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania;

- Part 66 - rozumie się przez to załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania.

# Rozdział I

# Przepisy techniczne i eksploatacyjne dla statków powietrznych kategorii specjalnej

## § 3. 1. Wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów i podkategorii statków powietrznych, dla których wnioskujący występuje o zatwierdzenie typu statku powietrznego, silnika lub śmigła, z zamiarem ich seryjnego wytwarzania, określają:

## 1) przepisy specyfikacji certyfikacyjnych (CS) wydane przez EASA i przepisy JAR wprowadzone do stosowania na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze lub,

## 2) uzgodnione z Prezesem Urzędu przepisy innego państwa zapewniające ekwiwalentny, nie niższy niż przepisy międzynarodowe poziom bezpieczeństwa.

## 2. Wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów i podkategorii statków powietrznych, dla których wnioskujący występuje o objęcie nadzorem budowy i uznania zdatności do lotu statku powietrznego w pojedynczym egzemplarzu lub małej, ograniczonej liczbie egzemplarzy, określają:

### 1) dla samolotów, wiropłatów, szybowców i motoszybowców o MTOM nieprzekraczającej 850 kg – wymagania techniczne określone w przepisach specyfikacji certyfikacyjnych (CS) wydanych przez EASA lub przepisach JAR wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze lub wymagania techniczne uzgodnione indywidualnie z Prezesem Urzędu w zależności od rodzaju statku powietrznego;

### 2) dla samolotów, wiropłatów, szybowców i motoszybowców o MTOM powyżej 850 kg - uzgodnione z Prezesem Urzędu indywidualnie wymagania techniczne;

3) dla balonów - uzgodnione z Prezesem Urzędu indywidualnie wymagania techniczne;

4) dla silników i śmigieł - uzgodnione z Prezesem Urzędu indywidualnie wymagania techniczne.

### 3. W przypadku uznawania obcego certyfikatu typu lub uznawania zdatności do lotu egzemplarza statku powietrznego lub jego podzespołu zaprojektowanego i zbudowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zastosowane:

### 1) przepisy techniczne zgodnie, z którymi wyrób ten został dopuszczony do użytkowania w państwie projektu lub budowy, lub

### 2) uzgodnione z Prezesem Urzędu wymagania techniczne zaproponowane przez wnioskującego.

## § 4. W przypadku uznawania zdatności do lotu statku powietrznego, dla którego wnioskujący wystąpił o dopuszczenie do lotów w warunkach VFR w nocy lub IFR oraz posiadającego wyposażenie do lotów w przestrzeni kontrolowanej, zastosowanie mają wymagania techniczne określone w przepisach, wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy Prawo lotnicze lub przepisach uzgodnionych indywidualnie z Prezesem Urzędu.

§ 5. W przypadku zastosowania w konstrukcji lub projekcie statku powietrznego niestandardowych rozwiązań, występowania nietypowych warunków użytkowania lub przeznaczenia statku powietrznego do wykonywania lotów w warunkach nieprzewidzianych w standardowych wymaganiach zdatności do lotu, wnioskujący zobowiązany jest uzgodnić z Prezesem Urzędu warunki specjalne i wykazać spełnienie przez statek powietrzny dodatkowych wymagań technicznych określonych w tych warunkach.

§ 6. 1. Przekwalifikowanie statku powietrznego z kategorii normalnej, użytkowej, akrobacyjnej lub transportu lokalnego do kategorii specjalnej jest możliwe po stwierdzeniu przez Prezesa Urzędu w trakcie procesu uznania zdatności do lotu statku powietrznego spełnienia co najmniej jednego z kryteriów załącznika II rozporządzenia 216/2008/WE oraz w przypadku, gdy certyfikat typu statku powietrznego nie został wydany lub uznany przez EASA, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Egzemplarz statku powietrznego, wyprodukowany zgodne z certyfikatem typu, w tym także certyfikatem typu wydanym lub uznanym przez EASA, lub posiadający ważny certyfikatu typu nie może zostać przekwalifikowany do kategorii specjalnej.

§ 7. 1. Pozwolenie na wykonywanie lotów dla bezzałogowych statków powietrznych kategorii specjalnej może być wydane po dokonaniu oceny zdatności przeprowadzonej na podstawie wymagań przepisów, obowiązujących w państwach WE lub w wymagań technicznych i programu prób określonych przez Prezesa Urzędu.

2. Niestandardowe wymagania zdatności do lotu dla statków powietrznych, o których mowa w ust. 1, wnioskujący zobowiązany jest uzgodnić z Prezesem Urzędu.

# Rozdział II

# Rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 8. 1. Rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej określają przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze.

2. Wyróżnia się następujące podkategorie statków powietrznych kategorii specjalnej, o których mowa w ust. 1:

1)		S1 - budowane według nowego, nie wypróbowanego uprzednio projektu;

2)	 	S2 - budowane według dokumentacji będącej już podstawą do budowy statku powietrznego lub jego 	podzespołu, który został uprzednio dopuszczony do użytkowania;

3)		S3 - budowane z zestawów, według których zbudowano już i wypróbowano statek powietrzny lub 	jego podzespół;

4)		S4 - historyczne statki powietrzne lub ich podzespoły budowane lub odbudowywane zgodnie z 	oryginalną dokumentacją techniczną (zarówno cywilne jak i wojskowe), które były uprzednio 	dopuszczone do użytkowania jako cywilne lub wojskowe;

5)		S5 - historyczne statki powietrzne lub ich podzespoły budowane według odtworzonej i opracowanej 	na nowo dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej (tzw. repliki);

6)		S6 - statki powietrzne lub ich podzespoły doświadczalne lub nowatorskie, posiadające nietypowe 	cechy lub rozwiązania konstrukcyjne lub aerodynamiczne.

# Rozdział III

Sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu lub przedłużaniu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 9. 1. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów na wniosek właściciela lub użytkownika statku powietrznego.

2. Wzór pozwolenia na wykonywanie lotów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie po raz pierwszy pozwolenia na wykonywanie lotów, w tym wniosku o objecie nadzorem budowy statku powietrznego oraz o uznanie zdatności do lotu statku powietrznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów i przeprowadzenia oceny zdatności dla statku powietrznego, którego pozwolenie na wykonywanie lotów utraciło ważność określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o odnowienie lub przedłużenie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów i przeprowadzenia oceny zdatności dla statku powietrznego określa załącznik 4 do rozporządzenia.

6. Pozwolenie wydawane jest po uprzednim, zakończeniu z wynikiem pozytywnym procesu:

- nadzoru jego budowy lub;

- uznaniu zdatności importowanego statku powietrznego na podstawie dokumentów wydanych przez obcy nadzór lotniczy lub upoważniony do tego organ;

- po sprawdzeniu czy dany egzemplarz statku powietrznego jest zgodny z opisem zawartym w jego dokumentacji technicznej lub odpowiada arkuszowi danych technicznych do certyfikatu typu.

§ 10. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów albo wniosku o odnowienie lub przedłużenie jego ważności przez właściciela lub użytkownika, statek powietrzny do oceny zdatności do lotu przedstawia:

- podmiot posiadający certyfikat na obsługę techniczną statku powietrznego wydany na podstawie art. 160 ustawy lub;

- podmiot posiadający certyfikat na obsługę techniczną statku powietrznego kategorii specjalnej, wydany w oparciu o wymagania rozporządzenia lub;

- mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego, składając oświadczenie o przygotowaniu statku powietrznego do przeprowadzenia oceny jego zdatności do lotu lub;

- właściciel statku powietrznego posiadający uprawnienia do jego przeglądów i poświadczenia.

§ 11. Prezes Urzędu, przed wydaniem, odnowieniem lub przedłużeniem pozwolenia na wykonywanie lotów przeprowadza ocenę zdatności do lotu statku powietrznego, o której mowa w art. 53 a ust. 1 ustawy, w miejscu i terminie uzgodnionymi z wnioskodawcą.

§ 12. Ocena zdatności do lotu statku powietrznego obejmuje:

- ocenę dokumentacji dotyczącej statku powietrznego;

- ocenę jego stanu technicznego;

- sprawdzenie obowiązkowych napisów i tabliczek statku powietrznego;

- próby funkcjonalne;

- loty próbne- kontrolne.

§ 13. Loty próbne-kontrolne, o których mowa w § 12 pkt 5, zapewnia właściciel lub użytkownik, a wykonuje pilot zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust.1f ustawy Prawo lotnicze, oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu programem lotów próbnych-kontrolnych.

§ 14. W przypadku wydawania pozwolenia na wykonywanie lotu dla statku powietrznego znajdującego się poza granicami kraju, właściciel lub użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany dodatkowo do uzyskania zezwolenia na wykonanie lotu próbnego kontrolnego zgodnie z wymaganiami danego kraju.

§ 15. 1. Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego do lotu, o której mowa w § 12 pkt 1 - 4.

2. Wzór świadectwa oględzin określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego do lotu, o którym mowa w § 12.

2. Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów w dwóch egzemplarzach.

3. Pozwolenie na wykonywanie lotów jest wydawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia wydania świadectwa oględzin. Okres ważności pozwolenia określony jest poprzez aktualny wpis na odwrotnej stronie w pozycji „Świadectwo Oględzin”.

§ 17. Prezes Urzędu odmawia wydania pozwolenie na wykonywanie lotów w przypadku stwierdzenia braku zdatności do lotu statku powietrznego na którymkolwiek z etapów, o którym mowa w § 11 oraz § 12.

§ 18. Pozwolenie na wykonywanie lotów powinno znajdować się na pokładzie statku powietrznego w czasie wykonywania lotów.

§ 19. 1. W przypadku zmiany danych zawartych w pozwoleniu na wykonywanie lotów właściciel lub użytkownik statku powietrznego składa wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów. Przepisy § 10-17 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zmiany danych adresowych lub zmiany właściciela Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów uwzględniające ostatni zapis dotyczący okresu ważności i numer świadectwa oględzin z poprzedniego pozwolenia.

3. Przepisów § 13-17 nie stosuje się, jeśli statek powietrzny utrzymuje ciągłą zdatności do lotu w okresie ważności świadectwa oględzin.

§ 20. 1. W przypadkach zawieszenia pozwolenia na wykonywanie lotów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2 lit. a, w rubryce „Pozwolenie ważne do” – stempluje się czerwonym tuszem „Zawieszone - Suspended”.

2. Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Przedłużenie lub odnowienie ważności pozwolenie na wykonywanie lotów następuje:

- z urzędu po ustaniu przyczyn zawieszenia związanych z:

a) zawieszeniem certyfikatu typu,

b) naruszeniem przepisów lotniczych,

c) stwierdzeniem usterek technicznych lub uszkodzeń statku powietrznego,

d) upływem okresu międzynaprawczego elementów wyposażenia statku powietrznego;

- na wniosek właściciela lub użytkownika statku powietrznego – po przeprowadzeniu oceny zdatności do lotu statku powietrznego:

- po ustaniu przyczyn zawieszenia w związku z:

- upływem okresu międzynaprawczego statku powietrznego,

- wykonaniem przeglądu głównego struktury lub poważnej naprawy statku powietrznego,

-przeprowadzaniem modyfikacji statku powietrznego lub elementów jego wyposażenia,

-przeprowadzaniem prób lub badań w locie na danym statku powietrznym,

-przebazowaniem drogą powietrzną do miejsca wykonywania przeglądu lub naprawy;

-wypadkiem lub poważnym incydentem lotniczym.

b) w przypadku upływu okresu ważności.

2. W przypadkach, o którym mowa w art. 53 a ust. 7 ustawy, Prezes Urzędu wydaje świadectwo oględzin, wpisując przyczynę cofnięcia pozwolenia na wykonywanie lotów i występuje do właściciela lub użytkownika o jego zwrot.

3. Do postępowania w sprawie wydawania, przedłużania i odnawiania ważności pozwolenia na wykonywanie lotów dla egzemplarza statku powietrznego przekazywanego do eksploatacji lub będącego w eksploatacji zbudowanego według zatwierdzonego już projektu typu przepisy § 9 ust. 1-2, 4 i 6 oraz § 10-21 stosuje się odpowiednio.

4. Ocenę zdatności do lotu statku powietrznego, o którym mowa w ust. 3, prowadzą inspektorzy zdatności z delegatury terenowej Urzędu.

Rozdział IV

Sposób i warunki prowadzenia budowy, odbudowy lub modyfikacji statków powietrznych kategorii specjalnej

## § 22. 1. Wniosek o objęcie nadzorem budowy statku powietrznego kategorii specjalnej, o którym mowa w § 9 ust. 3, powinien zawierać:

### 1) imię i nazwisko oraz adres składającego wniosek;

### 2) adresy wszystkich miejsc prowadzenia prac lub warsztatów;

### 3) określenie rodzaju statku powietrznego;

### 4) oznaczenie lub nazwę statku powietrznego;

### 5) krótką opisową charakterystykę techniczną statku powietrznego, a w przypadku statku powietrznego użytkowanego już wcześniej – określenie jego pochodzenia;

### 6) rysunek statku powietrznego w trzech rzutach lub zdjęcie;

### 7) rok rozpoczęcia budowy;

### 8) określenie dokumentacji technicznej (dokumentacji konstrukcyjnej, obliczeniowej, technologicznej, materiałowej, dokumentacji z prób: programów i sprawozdań, eksploatacyjnej w postaci: książek płatowca, silnika, śmigła, instrukcji użytkowania w locie, instrukcji obsługi technicznej, biuletynów serwisowych), na podstawie, której statek powietrzny ma być budowany i sprawdzany podczas prób i inspekcji;

### 9) podstawę certyfikacji, według której ma być uznawana lub sprawdzana zdatność do lotu statku powietrznego;

### 10) proponowaną podkategorię w kategorii specjalnej;

### 11) planowany sposób wykorzystywania (zakres użytkowania) statku powietrznego;

### 12) opis silnika przewidywanego do napędu statku powietrznego (liczba, typ, oznaczenie, numer fabryczny, moc, rok budowy, liczba wypracowanych godzin, przeprowadzone naprawy w przypadku silnika używanego) - jeśli dotyczy statku powietrznego;

### 13) opis śmigła lub wirnika przewidywanego do napędu statku powietrznego (typ, oznaczenie, średnica) - jeśli dotyczy statku powietrznego;

### 14) opis części, zespołów i podzespołów, które mają być wykonane w warunkach profesjonalnych poza warsztatem wnioskującego- jeśli ma to zastosowanie.

## 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskujący dołącza następujące dokumenty w zależności od rodzaju i zakresu zgłoszonej budowy statku powietrznego:

### 1) plan certyfikacji wraz z harmonogramem- w przypadku budowy lub modyfikacji;

### 2) podpisany przez wnioskującego spis dokumentów wykazujących spełnienie wymagań przepisów technicznych podstawy certyfikacji– w przypadku uznania zdatności do lotu nowego projektu typu statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie;

### 3) dokumenty dowodowe, o których mowa w § 32 ust. 2 pkt 8, (całość dokumentacji dowodowej - do wglądu, wskazane dokumenty lub ich streszczenia – złożone w postaci załącznika) wraz z dołączonym spisem dokumentów dowodowych - w przypadku uznania zdatności do lotu nowego projektu typu statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie ;

### 4) oświadczenie wydane przez wnioskującego lub budującego, że statek powietrzny jest budowany zgodnie ze wskazaną przez niego dokumentacją techniczną lub, że występują podane w odrębnym wykazie odstępstwa – w przypadku budowy lub modyfikacji;

### 5) oświadczenie o zgodności  - tzw. deklarację zgodności (Statement of Conformity) wydaną przez producenta na zgodność z certyfikatem typu lub dokumentacją typu – w przypadku uznania zdatności do lotu egzemplarza statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie lub;

### 6) świadectwo kontroli – budowy, wydane przez wnioskującego lub budującego wyrób lotniczy w pojedynczym egzemplarzu na zgodność z dokumentacją;

### 7) oświadczenie pilota, że sprawozdanie z prób w locie zawiera kompletne dane zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w czasie prób nie wystąpiły żadne zjawiska wskazujące na niebezpieczne cechy statku powietrznego lub jego podzespołu, i że wszelkie nietypowe własności, świadczące o niespełnieniu standardowych wymagań podstawy certyfikacji zostały w pełni sprawdzone i opisane w sprawozdaniu z prób w locie – dotyczy to statków powietrznych i ich podzespołów , dla których wymagane jest wykonanie prób w locie.

3. Wzór deklaracji zgodności (Statement of Conformity) określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 23. 1. Wniosek, o którym mowa w § 22 ust. 1, podlega ocenie w zakresie:

ogólnej charakterystyki statku powietrznego;

zastosowanych rozwiązań pod kątem zapewnienia bezpiecznego użytkowania;

poprawności kwalifikacji do właściwej podkategorii w kategorii specjalnej.

2. W trakcie dokonywania oceny, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu może:

### 1) zażądać od wnioskującego dodatkowych informacji w razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa projektu statku powietrznego o niekonwencjonalnym układzie, konfiguracji aerodynamicznej lub niekonwencjonalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych;

### 2) zażądać lub zaproponować zmianę przepisów podstawy certyfikacji lub zmianę kwalifikacji do właściwej podkategorii.

3. W przypadku zgłoszenia przez wnioskującego zmian w podstawie certyfikacji wnioskujący zobowiązany jest uzgodnić z Prezesem Urzędu zmienione specyfikacje certyfikacyjne przed zastosowaniem w procesie certyfikacji.

4. Jeśli wynik oceny, o której mowa w ust. 1, jest negatywny, Prezes Urzędu, powiadamia wnioskującego o odmowie prowadzenia nadzoru budowy statku powietrznego.

5. Jeśli wynik oceny, o której mowa w ust. 1, jest pozytywny, Prezes Urzędu zawiadamia wnioskującego o przyjęciu do nadzorowania budowy statku powietrznego, o terminie kontroli, o której mowa w § 25 ust. 1,  oraz ogólnych warunkach prowadzenia nadzoru, w tym informuje o wysokości opłaty lotniczej.

6. Prezes Urzędu może odstąpić od kontroli miejsca prowadzenia prac przez wnioskującego, gdy znane są mu te warunki oraz w przypadku przekwalifikowania lub uznania zdatności do lotu statku powietrznego w przypadku statku powietrznego posiadającego zatwierdzenie.

§ 24. 1. Po przyjęciu do nadzorowania budowy statku powietrznego Prezes Urzędu dokonuje w uzgodnionym z wnioskującym terminie kontroli miejsca prac, a jeśli statek powietrzny lub jego podzespoły  są  już do dyspozycji, dokonuje jego wstępnych oględzin.

2. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 1, oceniane są warunki, w jakich mają być przeprowadzane prace w tym:

### 1) posiadana dokumentacja statku powietrznego – czy jest odpowiednia do zamierzeń;

### 2) warunki lokalowe (rodzaj i wielkość pomieszczeń, czystość, oświetlenie, wilgotność – z uwzględnieniem całej specyfiki przewidzianych prac);

### 3) wyposażenie warsztatowe;

### 4) posiadane narzędzia wykonawcze i pomiarowe;

### 5) warunki składowania materiałów, części,  podzespołów i gotowych statków powietrznych;

### 6) możliwość poprawnego dokonywania oceny jakości;

### 7) zakres prac przewidzianych przez wnioskującego do wykonania w warunkach amatorskich i zakres prac wykonywanych w warunkach profesjonalnych (jeśli to ma zastosowanie);

### 8) poziom wiedzy, przygotowania i kwalifikacji wnioskującego, w tym:

a) przygotowanie teoretyczne,

b) nabytą wiedzę praktyczną,

c) umiejętności wykonawcze.

3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia dla statku powietrznego w procesie uznania zdatności do lotu statku powietrznego zbudowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Prezes Urzędu dokonuje oceny posiadanej przez wnioskującego dokumentacji zdatności do lotu, wydanej przez nadzór lotniczy lub inną do tego upoważnioną organizację kraju budowy statku powietrznego.

4. Po dokonaniu wstępnych oględzin statku powietrznego Prezes Urzędu wydaje opinię na formularzu wniosku wskazując na konieczność usunięcia stwierdzonych niedociągnięć lub wprowadzenie uzupełnień przez wnioskującego.

5. W przypadku opinii negatywnej Prezes Urzędu odstępuje od dalszych czynności.

### 6. O wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje niezwłocznie wnioskującego.

§ 25. 1. W przypadku pozytywnej opinii z dokonanej kontroli, o której mowa § 24, Prezes Urzędu powołuje zespół roboczy certyfikacji wraz z jego przewodniczącym, składający się z: upoważnionych inspektorów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie prowadzonych prac (obligatoryjnie w pełnym zakresie w przypadku statków powietrznych zaliczonych do podkategorii S1 i S6) oraz co najmniej jednego inspektora zdatności z właściwej terenowo delegatury Urzędu.

## 2. Prezes Urzędu powiadamia pisemnie wnioskującego o powołaniu zespołu certyfikacyjnego oraz zmianach w jego składzie.

3. W przypadku, gdy wnioskujący jest w Rzeczpospolitej Polskiej sprzedawcą statków powietrznych i ich podzespołów o zasadniczym dla bezpieczeństwa użytkowania lotniczego znaczeniu produkowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę warsztatów zagranicznego wytwórcy statków powietrznych i ich podzespołóww celu zapoznania się z warunkami ich wytwarzania i upewnienia się o właściwym poziomie jakości wytwarzania, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

§ 26. Podczas budowy statku powietrznego Prezes Urzędu dokonuje inspekcji statku powietrznego w celu sprawdzenia prawidłowości procesu budowy i zatwierdzenia jego zasadniczych faz, w tym: trwałych mocowań elementów siłowych, zamknięcia kesonów płata, bądź usterzenia, laminowanie i klejenie zespołów kompozytowych o znaczeniu zasadniczym dla wytrzymałości i trwałości struktury oraz bezpieczeństwa eksploatacji.

§ 27. 1. Prezes Urzędu ustala z wnioskującym terminy inspekcji statku powietrznego, którego budowę nadzoruje, uwzględniając przyjętą podkategorię w kategorii specjalnej, specyfikę statku powietrznego i jego podzespołów, w tym między innymi rodzaj struktury, zastosowane materiały i technologie oraz charakter prowadzonych działań i prac.

2. Inspekcje, o których mowa w ust. 1, odbywają się w obecności wnioskującego lub upoważnionej przez niego osoby na spotkaniu:

- wstępnym;

- bieżącym;

- przed lotami;

- końcowym.

- Z inspekcji, o których mowa w ust. 2, sporządza się protokoły, których kopie doręcza się wnioskującemu.

§ 28. 1. Jeśli Prezes Urzędu nie postanowi inaczej, wnioskujący obowiązany jest prowadzić książkę budowy, w której na bieżąco zapisywane są kolejne fazy wykonywanych działań i prac, wyniki niezbędnych pomiarów części i podzespołów, stwierdzone odstępstwa, wniesione poprawki i ewentualne zmiany w stosunku do projektu. Prezes Urzędu potwierdza w książce budowy wykonane prace.

2. W trakcie budowy statku powietrznego sprawdzane są:

- prawidłowość prowadzenia książki budowy statku powietrznego;

- zgodność prowadzonych prac z dokumentacją projektową;

- zgodność stosowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej;

- przestrzeganie odpowiednich warunków prowadzenia prac;

- jakość wykonania (w tym świadectw jakości wykonania części i podzespołów, wyprodukowanych w warunkach profesjonalnych – jeśli ma to zastosowanie).

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Prezes Urzędu powiadamia o nich wnioskującego, dokonuje odpowiedniego wpisu w książce budowy i odstępuje od prowadzenia dalszego nadzoru prac do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

4. Wnioskujący obowiązany jest powiadamiać Prezesa Urzędu o wszelkich zmianach w warunkach budowy statku powietrznego, w tym o zmianach lokalizacji warsztatu.

5. Wnioskujący obowiązany jest wpisać do książki budowy informację o zmianie lokalizacji warsztatu i jej dacie oraz uzyskać akceptację Prezesa Urzędu.

6. Wnioskujący obowiązany jest uzyskać akceptację Prezesa Urzędu na wprowadzane zmian w projekcie, w tym zmian technologicznych, mogących mieć wpływ na właściwości użytkowe i bezpieczeństwo eksploatacji statku powietrznego, po wykazaniu spełnienia przepisów podstawy certyfikacji.

§ 29. 1. Nadzór nad budową statku powietrznego z zachowaniem tej samej podstawy certyfikacji może trwać do trzech lat od daty złożenia wniosku do Prezesa Urzędu.

2. Czas trwania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, może być na umotywowany wniosek przedłużony przez Prezesa Urzędu.

3.W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podstawa certyfikacji podlega ponownemu uzgodnieniu z Prezesem.

§ 30. 1. Wnioskujący może wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o:

1) zwieszenie nadzoru nad budową statku powietrznego na czas nie dłuższy niż jeden rok.

2) zakończenie nadzoru nad budową.

2. Nadzór nad budową może zostać wznowiony na wniosek prowadzącego budowę.

3. Proces nadzoru prac nad budową i uznaniem zdatności do lotu zostaje przez Prezesa Urzędu zakończony w przypadku, złożenia wniosku o zakończenie nadzoru nad budową, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 31. 1. Warunkiem dopuszczenia statku powietrznego do prób wytrzymałości i sztywności struktury, prób funkcjonalnych oraz prób trwałości jest zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu:

- programów tych prób;

- tymczasowej instrukcji użytkowania w locie;

- tymczasowej instrukcji obsługi technicznej;

- instrukcji silnika i śmigła.

- Wzór wniosku o zatwierdzenie dokumentacji technicznej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

- Wnioskujący powiadamia Prezesa Urzędu o terminach prób, w których powinien on uczestniczyć, zgodnie z ustalonym planem certyfikacji i harmonogramem, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1.

- Próby powinny być prowadzone w odpowiednich do ich specyfiki warunkach, przez personel uznany przez Prezesa Urzędu.

- Do etapu prób w locie można przystąpić, gdy:

    - wykonana jest ocena stanu technicznego statku powietrznego i szczegółowy przegląd całego statku powietrznego przez licencjonowanego mechanika poświadczenia obsługi;

    - wprowadzone są odpowiednie zapisy w książkach płatowca, silnika i śmigła;

    - zrealizowanie są próby naziemne zgodnie z zatwierdzonym programem prób, a ich wyniki przedstawione są w sprawozdaniu z pozytywną ich oceną;

    - przeprowadzony jest przegląd zdatności statku powietrznego, tzw. oględziny i wypełniona jest lista kontrolna Urzędu, oraz wydane zostało świadectwo oględzin dopuszczające do wykonania pierwszego lotu statku powietrznego;

    - wykonany jest z wynikiem pozytywnym lot lub loty próbne-kontrolne przez pilota z odpowiednimi uprawnieniami, a pilot wykonujący te próby wystawił pozytywną opinię z lotu próbnego- kontrolnego zawartą w protokole z lotu.

6. Do etapu prób w locie dopuszcza się statek powietrzny na podstawie świadectwa oględzin wydanego przez Prezesa Urzędu. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Próby w locie przeprowadza  wnioskujący, po uzgodnieniu i uzyskaniu od właściciela lub zarządzającego lotniskiem (lub lądowiskiem) zgody na ich prowadzenie, oraz po zapewnieniu wymaganego zabezpieczenia w zakresie wyposażenia bhp i ppoż., oraz zapewnienia łączności ze służbami BHP i Straży Pożarnej.

8. Po każdej przeprowadzonej próbie lub serii prób w locie prowadzący próby w locie pilot lub kierujący próbami inżynier obowiązany jest sporządzić protokół, a po zakończeniu całego etapu prób sprawozdanie, zawierające oświadczenie pilota wykonującego próby. Sprawozdanie z prób zatwierdza wnioskujący lub wykonawca prób i przedkłada Prezesowi Urzędu.

§ 32. 1. Uznawanie zdatności do lotu egzemplarza statku powietrznego w procesie budowy lub modyfikacji polega na stwierdzeniu jego zgodności z wymaganiami przepisów, sprawdzeniu spełnienia wymagań przepisów zdatności – podstawy certyfikacji, jakie zostały ustalone przy zgłoszeniu jego budowy lub uznaniu zdatności do lotu na podstawie dokumentów zdatności wydanych przez nadzór lotniczy kraju, w którym został zbudowany i dopuszczony do użytkowania.

2. Podczas procesu uznania zdatności do lotu budowanego statku powietrznego Prezes Urzędu sprawdza dołączoną przez wnioskującego dokumentację dowodową, w skład, której wchodzą:

- wymagane dokumenty dowodowe dla tej podkategorii, do której statek powietrzny został zakwalifikowany;

- opracowana przez wnioskującego lista spełnienia przepisów wymagań podstawy certyfikacji, według, których statek powietrzny jest dopuszczany do użytkowania w kategorii specjalnej;

- książka budowy statku powietrznego lub jego podzespołów - jeśli była wymagana;

- zatwierdzone przez Prezesa Urzędu programy prób (wytrzymałości, sztywności, funkcjonalnych, trwałości, prób na ziemi i w locie) – jeśli były wymagane;

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania w locie (jeśli ma zastosowanie);

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja obsługi technicznej (jeśli ma zastosowanie);

- zaakceptowana przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania, obsługi silnika i śmigła statku powietrznego (jeśli ma zastosowanie);

- protokoły oraz sprawozdania z prób (prób wytrzymałości, prób sztywności, prób funkcjonalnych, prób na ziemi i w locie)

- protokół niwelacji;

- protokół ważenia i wyznaczania położenia środka ciężkości pustego statku powietrznego;

- lista minimalnego wyposażenia – jeśli była wymagana;

- wykazy i status realizacji biuletynów obowiązkowych i dyrektyw zdatności wymaganych dla tego statku powietrznego;

- opinie i oświadczenia wykonawców prób -jeśli były przeprowadzane.

3. Prezes Urzędu dokonuje oceny złożonej dokumentacji dowodowej oraz zgodności statku powietrznego z wymaganiami uzgodnionych przepisów podstawy certyfikacji oraz wymagań dotyczących budowy.

4. Prezesa Urzędu powiadamia pisemnie wnioskującego o stwierdzonym niespełnieniu wymagań przepisów, wynikających z oceny dokumentacji, o której mowa w § 32 ust. 1, zobowiązuje wnioskującego do:

- doprowadzenia statku powietrznego do zgodności z wymaganiami przepisów w zakresie zdatności do lotu lub,

- wystąpienia do Prezesa Urzędu o wyrażenie zgody na odstępstwo od wymagań przepisów zdatności i wprowadzenie stosownych ograniczeń użytkowania lub,

- wykazania spełnienia wymagań poprzez zapewnienie równoważnego poziomu bezpieczeństwa.

5. W przypadku rozpatrywania wniosku o uwzględnienie odstępstwa od wymagań w zakresie zdatności Prezes Urzędu może uznać za zasadniczy czynnik bezpieczeństwa, spadochronowy aktywny system ratunkowy dla całego statku powietrznego, zamontowany na jego pokładzie.

7. Zdatność do lotu statku powietrznego  zbudowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzana jest przez Prezesa Urzędu na wniosek złożony wraz z dokumentację dowodową w skład, której wchodzą:

- wymagane dokumenty dowodowe dla tej podkategorii, do której statek powietrzny został zakwalifikowany;

- dokumenty zdatności do lotu wydane przez nadzór lotniczy lub uprawnioną do tego organizację kraju budowy;

- zatwierdzone przez Prezesa Urzędu programy dla dodatkowych prób statku powietrznego (prób wytrzymałości, prób sztywności, prób funkcjonalnych, prób na ziemi i w locie) jeśli były wymagane;

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania w locie;

- zatwierdzona przez Prezesa Urzędu instrukcja obsługi technicznej;

- zaakceptowana przez Prezesa Urzędu instrukcja użytkowania, obsługi silnika i śmigła statku powietrznego;

- protokoły oraz sprawozdania z prób (prób wytrzymałości, prób sztywności, prób funkcjonalnych, prób na ziemi i w locie) – jeśli próby takie były wymagane;

- opinie i oświadczenia wykonawców prób (jeśli były przeprowadzane);

- dokumenty związane z wykonaniem prób na ziemi i w locie według zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu procedur;

8. Próby w locie, jeżeli są wymagane, mogą zostać przeprowadzone po stwierdzeniu przez Prezesa Urzędu odpowiedniego stanu technicznego statku powietrznego) i wydaniu świadectwa oględzin.

§ 33. W wyniku pozytywnej oceny zdatności do lotu statku powietrznego Prezes Urzędu wydaje pozwolenie na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej, które określa:

- określenie rodzaju statku powietrznego;

- określenie podkategorii statku powietrznego w kategorii specjalnej;

- określenie typu (oznaczenie) i ewentualnie nazwę statku powietrznego, znaki rozpoznawcze i numer seryjny, – jeśli ma to zastosowanie;

- nazwisko, nazwę i adres budowniczego statku powietrznego;

- nazwisko, nazwę i adres wnioskującego statek powietrzny do użytkowania w locie w kategorii specjalnej;

- podanie przepisów zdatności, według których statek powietrzny jest dopuszczony do użytkowania w locie w kategorii specjalnej;

- podstawowe prawne ograniczenia użytkowania statku powietrznego w kategorii specjalnej;

- datę wydania pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej;

- na odwrocie miejsca na wpisanie numeru świadectwa oględzin z datą ważności wydanego po raz pierwszy pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej oraz ewentualne przedłużenia jego ważności.

§ 34. Wykaz dokumentacji wymaganej podczas oceny i uznawania zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej w zależności od podkategorii i pochodzenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Rozdział V

Ograniczenia dla statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 35. Dla statków powietrznych, dla, których wydano pozwolenie na wykonywanie lotów stosuje się następujące ograniczenia:

- statki powietrzne wyposażone w zespoły napędowe nieposiadające certyfikatu typu lub zatwierdzenia wg CS-22, podczęsci H i J lub JAR-22, podcześci H i J mogą wykonywać loty wyłącznie w warunkach VFR w dzień;

- statki powietrzne, o których mowa w pkt 1 nie mogą wykonywać lotów nad zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu;

- postanowień pkt 1 i 2 nie stosuje się do statków powietrznych spełniających wymagania specyfikacji certyfikacyjnych, określone w § 3, dla kategorii normalnej, użytkowej, akrobacyjnej lub transportu lokalnego, wyposażonych w zespoły napędowe posiadające certyfikat typu oraz przyrządy i wyposażenie wymagane do wykonywania lotów w nocy lub w warunkach IMC, albo w przestrzeniach kontrolowanych, które określone są w odrębnych przepisach;

- zbudowane amatorsko nie mogą być wykorzystywane do celów zarobkowych w tym w szczególności do wypożyczania za opłatą i płatnego przewozu osób lub towarów;

- dopuszczenie do użytkowania statków powietrznych kategorii specjalnej w zakresie wykraczającym poza ograniczenie do warunków VFR w dzień wymaga oddzielnej zgody i może być wydane po uprzednim spełnieniu warunków dodatkowych określonych przez Prezesa Urzędu;

- przy wykonywaniu lotów:

a)	każda osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego kategorii specjalnej powinna być poinformowana, że jego konstrukcja nie spełnia wymagań załącznika nr 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO) oraz o obowiązujących ten statek powietrzny ograniczeniach użytkowania,

b)	międzynarodowych lub lotów nad terytorium obcego państwa należy uzgodnić warunki wykonania lotów z właściwymi organami obcego państwa i uzyskać zgodę Nadzoru Lotniczego tego państwa.

§ 36. 1. Wewnątrz kabiny, na tablicy przyrządów lub w dobrze widocznym dla pilota miejscu kabiny oraz na zewnątrz przy wejściu do kabiny muszą znajdować się napisy, określające przynależność statku powietrznego do kategorii specjalnej.

2. Wzory obowiązkowych napisów i oznaczeń na tabliczkach, o których mowa w ust. 1 określa załącznik 9.

§ 37. Przekwalifikowane do kategorii specjalnej statki powietrzne sił zbrojnych mogą być wyposażone bądź w makiety uzbrojenia, bądź w uzbrojenie z trwałym konstrukcyjnym wykluczeniem użycia ostrej amunicji.

§ 38 W przypadku przeniesienia prawa własności statku powietrznego kategorii specjalnej nowy właściciel jest zobowiązany do złożenia wniosku do Prezesa Urzędu o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej, oraz wniosku o zmianę danych rejestrowych zgodnie z terminem określonym w art. 39 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze.

Rozdział VI

Sposób prowadzenia inspekcji statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 39. 1 Inspekcję zdatności do lotu statków powietrznych przeprowadza Prezes Urzędu w miejscu wskazanym przez właściciela lub użytkownika jako miejsce stacjonowania statku powietrznego lub w certyfikowanym ośrodku obsługi lub organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, posiadającej w zakresie zatwierdzenia ten rodzaj i typ statku powietrznego.

2. Inspekcję statku powietrznego przeprowadza się w celu:

- wydania po raz pierwszy pozwolenia na wykonywanie lotów po zakończeniu procesu nadzoru jego budowy;

- odnowienia lub przedłużenia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów po upływie okresu jego ważności;

- wykonania kontroli doraźnej dla sprawdzenia stanu technicznego statku powietrznego.

3 Inspekcja, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę zdatności statku powietrznego, który ma być użytkowany lub jest już w użytkowaniu. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 40.1. Zakres inspekcji doraźnej może dotyczyć wszystkich lub niektórych elementów oceny zdatności do lotu statku powietrznego, o których mowa w § 12;

2. Dokumentem potwierdzającym wynik inspekcji jest świadectwo oględzin lub protokół z inspekcji.

Rozdział VII

Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 41. Statki powietrzne kategorii specjalnej o prostej konstrukcji:

- ELA 1 o MTOM do 1200 kg,

- amatorsko zbudowane o MTOM do 1200kg

mogą być obsługiwane przez pilota właściciela, pilota użytkownika lub operatora na jego całkowitą odpowiedzialność, wyłącznie w zakresie prac przewidzianych do wykonania dla pilota właściciela i niezastrzeżonych w instrukcji obsługi technicznej (IOT), w zależności od wymagań ustalonych zgodnie z art. 94 ust. 9, art. 95 ust. 2 pkt 7 i art. 104 ustawy Prawo lotnicze, przez mechanika lotniczego obsługi technicznej albo mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, działającego poza certyfikowanym podmiotem.

§ 42. 1. Statki powietrzne o prostej lub złożonej konstrukcji:

- ELA 2 o MTOM do 2000kg,

- pozostałe statki powietrzne o MTOM >1200 kg (w tym amatorsko zbudowane)

powinny być obsługiwane przez podmioty certyfikowane zgodnie z wymaganiami niniejszego rozporządzenia lub przez podmioty certyfikowane w zakresie obsługi na podstawie art. 160 ustawy..

2. Właściciel lub użytkownik zobowiązany jest do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego.

3. Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu właściciel lub użytkownik powinien powierzyć certyfikowanej organizacji CAMO w przypadku, gdy statek ten jest wykorzystywany do celów komercyjnych w zakresie prowadzenia działalności usług lotniczych AWC.

4. Właściciel lub użytkownik statku powietrznego, o którym mowa w  ust. 1 zobowiązany jest do opracowania programu obsługi technicznej (POT).

5. Dawne wojskowe statki powietrzne, o których mowa w § 55 ust. 1, po przekwalifikowaniu  do kategorii specjalnej powinny być obsługiwane przez podmioty odpowiednio wyposażone w narzędzia i przyrządy oraz przeszkolony personel (cywilny lub wojskowy), posiadający, w zależności od wymagań ustalonych zgodnie z art. 94 ust. 9, art. 95 ust. 2 pkt 7 i art. 104 ustawy Prawo lotnicze, licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej albo świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych oraz doświadczenie w obsłudze danego typu statku powietrznego.

§ 43. W stosunku do statków powietrznych wymienionych w § 41 i § 42 właściciel lub użytkownik statku powietrznego zobowiązany jest do utrzymywania jego ciągłej zdatności do lotu poprzez:

- wykonywanie przeglądów obsługi technicznej, co 100 godzin lub co 12 miesięcy kalendarzowych (przegląd roczny), zgodnie z zakresem czynności określonym w instrukcji obsługi technicznej (IOT) oraz programem obsługi technicznej (POT), w certyfikowanej organizacji obsługowej;

- zgłoszenie statku powietrznego do inspekcji w celu przedłużenia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów;

- wykonywania wszystkich wymaganych przeglądów zgodnie z terminarzami i zakresami określonymi w instrukcjach obsługi technicznej oraz zgodnie z zatwierdzonym programem obsługi technicznej POT, opracowanym na podstawie instrukcji obsługi technicznej: statku powietrznego, silnika, śmigła oraz jego podzespołów;

- sprawdzanie statusu obowiązujących biuletynów i dyrektyw zdatności AD oraz zaleceń powypadkowych przekazywanych przez nadzory lotnicze, posiadaczy certyfikatu typu lub producentów sprzętu.

§ 44. W stosunku do statków powietrznych wymienionych w § 41 i § 42 właściciel lub użytkownik statku powietrznego obowiązany jest do zgłaszania wypadków i zdarzeń lotniczych do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) oraz do posiadacza dokumentacji typu oraz producenta sprzętu.

Rozdział VIII

Sposób postępowania przy certyfikowaniu podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej

§ 45.1.Projektowanie, produkcja, obsługa lub naprawa statków powietrznych kategorii specjalnej może być prowadzona z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 7 przez podmioty, którym Prezes Urzędu wydał:

- certyfikat dotyczący projektowania;

- certyfikat dotyczący produkcji;

- certyfikat dotyczący obsługi  lub naprawy statków powietrznych lub

- certyfikat na obsługę techniczną statków powietrznych, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy Prawo-lotnicze

zwane dalej odpowiednio „zatwierdzonymi producentami” lub „zatwierdzonymi podmiotami”.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wydaje na każdy z zakresów certyfikowanej działalności oddzielnie.

3.Pojedyncze egzemplarze statków powietrznych kategorii specjalnej mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu, przez podmioty inne niż zatwierdzeni producenci, zwane dalej „niezatwierdzonymi producentami”.

4.W celu otrzymania certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, zainteresowany podmiot składa do Prezesa Urzędu wniosek zawierający następujące dane:

- oznaczenie podmiotu - firma (imię i nazwisko lub nazwa);

- siedzibę;

- zakres działalności;

- miejsca wykonywania podstawowej działalności;

- podstawę prawną prowadzenia działalności gospodarczej lub oświadczenie o sposobie prowadzenia działalności podlegającej certyfikacji, w innej formie;

- regon lub PESEL - w zależności od rodzaju podmiotu;

- sposób oznaczania produktów dopuszczonych do obrotu – w przypadku wytwórcy;

- miejsce przechowywania dokumentacji;

- imię i nazwisko oraz kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za zapewnienie kontroli jakości;

- imiona i nazwiska oraz kwalifikacje osób wykonujących prace przewidziane, jako procesy specjalne takie jak:

- wytwarzanie i klejenie elementów z kompozytów,

- spawanie, zgrzewanie,

- odróbka cieplna metali,

- wykonywanie pokryć galwanicznych i lakierniczych.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, załącza się:

- informacje dotyczące sposobu zapewnienia niezbędnych osób funkcyjnych podczas prób, odbioru sprzętu, kontroli jakości i weryfikacji spełnienia , w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;

- w przypadku podmiotów prowadzących w składzie ponad pięcioosobowym działalność podlegającą certyfikacji:

  - schemat struktury organizacyjnej związanej z certyfikowaną działalnością,

  - określenie zawodowego przygotowania personelu kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego,

  - dane osób odpowiedzialnych za zapewnienie kontroli jakości,

  - schemat systemu zapewnienia jakości;

- informacje o procesach specjalnych, w tym w szczególności o wytwarzaniu elementów z kompozytów (szklanych i węglowych), spawaniu, zgrzewaniu, pokryciach galwanicznych i lakierniczych, procedurach prowadzenia tych procesów, instrukcjach technologicznych, oraz o kwalifikowaniu personelu wykonującego te procesy.

- W przypadku kooperacji z innymi podmiotami w zakresie certyfikowanej działalności:

- określenie podstawowych kooperantów wykonujących podzespoły, ich podstawowych danych, charakterystyki oraz zakresu kooperacji,

- określenie sposobów zapewnienia jakości lub odbioru podzespołów dostarczanych przez kooperantów nie będących zatwierdzonymi wytwórcami.

6. W ramach procesu certyfikacji sprawdza się zgodność zgłoszonych danych ze stanem faktycznym oraz:

- zapewnienie, co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje mechanika poświadczenia obsługi w odpowiednim zakresie, umożliwiające wykonywanie w szczególności czynności kontroli jakości, odbioru produkcji i dopuszczania sprzętu;

- posiadanie uzgodnienia wzorów dokumentów, o których mowa w§ 47 ust. 2;

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej polisy w związku z prowadzoną działalnością;

- złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do powiadomienia Prezesa Urzędu o zmianie danych zawartych we wniosku i załącznikach oraz innych danych mających istotny związek z jakością prowadzonej działalności;

- posiadanie zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu instrukcji obsługiwanych statków powietrznych, wydanych przez producentów, lub przy ich braku, uzgodnionych z Prezesem Urzędu zasad postępowania.

7. W wyniku pozytywnej oceny kontroli Prezes Urzędu wydaje w drodze decyzji administracyjnej odpowiedni certyfikat.

8. Certyfikat wydaje się na czas określony.

9. Zmiana danych, o których mowa w ust. 5, powinna być zgłoszona Prezesowi Urzędu w ciągu 14 dni pod rygorem utraty ważności certyfikatu.

10. Zmiana danych, o których mowa w ust. 5 pkt. 1-3, powoduje obowiązek uzupełnienia lub wymiany certyfikatu.

11. Certyfikat traci ważność w przypadku:

  - zaprzestania działalności;

  - rezygnacji z certyfikatu;

  - nie zgłoszenia w terminie zmian, o których mowa w ust. 9;

  - nie zapewnienia przez podmiot warunków, które były podstawą wydania certyfikatu.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Prezes Urzędu cofa certyfikat w drodze decyzji administracyjnej.

13. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 10.

Rozdział IX

Naprawa i obsługa techniczna statków powietrznych kategorii specjalnej

§ 46.1. Naprawa i obsługa techniczna statków powietrznych kategorii specjalnej i ich podzespołów w pełnym zakresie oraz jej poświadczenie może być wykonywana przez mechaników poświadczenia obsługi statku powietrznego z wpisem dotyczącym obsługi tych statków, jako całości lub jej części, w zakresie posiadanych uprawnień dla:

- płatowca albo,

- zespołu napędowego albo

- awioniki.

2. Obsługa techniczna może być wykonywana przez mechaników poświadczenia obsługi w ramach posiadanych uprawnień w zakresie ograniczonym do wymiany lub wyłącznie napraw uszkodzonych części i podzespołów statku powietrznego dozwolonych przez instrukcję obsługi technicznej, nie wymagających ingerencji w strukturę tych podzespołów.

3. Obsługa techniczna może być wykonywana również przez pilota właściciela statku powietrznego o MTOM do 1200 kg (ELA 1) w zakresie niektórych czynności obsługowych przewidzianych w Part M lub dopuszczonym przez instrukcję obsługi technicznej tego statku, poza certyfikowanym podmiotem, jeżeli statek powietrzny jest użytkowany do celów prywatnych i rekreacyjnych.

4. W przypadku konstrukcji amatorskich lub budowanych z zestawów i użytkowanych przez budowniczego, obsługę techniczną sprzętu wykonuje budowniczy w stosunku do podzespołów przez niego wykonanych lub adaptowanych. W pozostałych przypadkach wnioskujący – budowniczy amator powinien uzyskać odpowiednie uprawnienia do obsługi u producenta lub wytwórcy lub uzyskać, co najmniej świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi (lub licencję mechanika Part-66), aby samodzielnie wykonywać prace obsługowe i poświadczać je.

5. W przypadkach pojedynczych egzemplarzy, gdy brak jest możliwości przeszkolenia użytkownika w obsłudze statku powietrznego kategorii specjalnej przez producenta, wytwórcę lub upoważniony przez niego podmiot za wystarczające, można uznać samodzielne przeszkolenie się użytkownika.

6. Działalność, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania certyfikatu, o którym mowa w § 45.

7. Działalność, o której mowa w ust. 2- 4, nie wymaga uzyskania certyfikatu, o którym mowa § 45.

8. Dopuszcza się taką organizację podmiotów, o których mowa w § 45 i § 46, w której pod nadzorem osób, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio prace obsługowe i naprawy będą wykonywane przez inne osoby.

Rozdział X

Sposób prowadzenia ewidencji podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej

§ 47.1. Prezes Urzędu prowadzi ewidencję podmiotów i osób, o których mowa w § 45 i § 46.

2. Osoby, o których mowa w ust 1, są obowiązane odpowiednio do:

  - prowadzenia ewidencji wykonanych i nadzorowanych czynności stosownie do posiadanego zakresu upoważnienia do projektowania, produkcji i prac obsługowych;

  - prowadzenia wykazu sprzętu dopuszczonego do lotów (przedłużeń pozwolenia na wykonywanie lotów);

  - przechowywania protokołów z wykonanych czynności obsługowych;

  - stosowania ujednoliconych sposobów zapisów, wykazów, wzorów protokołów, oraz pieczęci używanych do poświadczeń określonych w załączniku do rozporządzenia.

3. Podmioty, którym Prezes wydał certyfikat są wpisane na listę zatwierdzonych podmiotów, która jest udostępniana oraz publikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu.

4. Podmioty, o których mowa w § 45 i 46, w przypadku zaprzestania działalności, mają obowiązek powiadomienia i przekazania dokumentacji za okres ostatnich 12 miesięcy, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3 Prezesowi Urzędu.

§ 48.1. Ewidencję podmiotów, o której mowa w art. § 47 ust. 1 może prowadzić również podmiot, któremu Prezes Urzędu udzielił upoważnienia do jej prowadzenia na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do przekazywania Prezesowi Urzędu listy zatwierdzonych podmiotów, uaktualnianej, co sześć miesięcy.

3. Prezes Urzędu przeprowadza okresowe sprawdzenie podmiotów prowadzących certyfikowaną działalność poprzez audytowanie organizacji, nie rzadziej jak raz na dwa lata.

Rozdział XI

Przepisy przejściowe

§ 49. W stosunku do procesów zgłoszonych do nadzorowania i rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się wymagania techniczne i zasady postępowania określone w przepisach dotychczasowych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

§ 50. Dokumenty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 51. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia 3).

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej  (Dz. U. Nr 124, poz. 1037), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca  2011 r. o zmianie ustawy – Prawo  lotnicze i zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia …………..(poz. ….)

Wykaz Załączników:

- Załącznik nr 1 -wzór 01	Wniosek  zgłoszenie statku powietrznego do wydania pozwolenia na 						wykonywanie lotów w kategorii specjalnej

- Załącznik nr 2 -wzór 02 	Pozwolenie na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej

- Załącznik nr 3 -wzór 03	Wniosek o wydanie Pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. 						Specjalnej

- Załącznik nr 4 -wzór 04	Wniosek o odnowienie/przedłużenie ważności Pozwolenia na 						wykonywanie lotów w kategorii specjalnej

- Załącznik nr 5 -wzór 05	Wzór pieczęci „zawieszone” pozwolenia na wykonywania lotów w 					kat. Specjalnej

- Załącznik nr 6 -wzór 06	Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji technicznej sprzętu lotniczego

- Załącznik nr 7 -wzór 07	 Deklaracja zgodności statku powietrznego Aircraft statement 					of conformity

- Załącznik nr 8 -wzór 08	„Rodzaje dokumentacji i wymagań zależnie od podkategorii”

- Załącznik nr 9 -wzór 09	Obowiązkowe napisy i tabliczki w kategorii specjalnej

- Załącznik nr 10 -wzór 10	Wniosek o wydanie  certyfikatu w zakresie projektowania, produkcji lub obsługi

- Załącznik nr 11 -wzór 11	Wzór „Świadectwa Oględzin”

Załącznik nr 1 -wzór 01

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów

PREZES URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

WNIOSEK

ZGŁOSZENIE STATKU POWIETRZNEGO DO WYDANIA

POZWOLENIA NA WYKONYWANIE LOTÓW W KATEGORII SPECJALNEJ

Proszę o - objęcie nadzorem lotniczym prac i czynności związanych z budową* – przebudową* – modyfikacją* – odbudową* - przywróceniem do użytkowania* - zmianą kategorii na specjalną * – uznanie zdatności do lotu* niżej opisanego statku powietrznego:

| 1. Nazwisko, imię, adres, telefon, fax adres poczty elektronicznej wnioskodawcy |
| --- |
| 2. Adres/adresy miejsca (miejsc)/warsztatu (warsztatów), gdzie prowadzone będą prace (jeśli dotyczy) |
| 3. Rodzaj sprzętu | 9. Rysunek w trzech rzutach, ew. zdjęcie |
| 4. Oznaczenie – Nazwa |  |
| 5. Pochodzenie sprzętu (producent – wykonawca)/ Nr fabryczny |  |
| 6. Rok budowy (i ogólny czas pracy – jeśli dotyczy) |  |
| 7. Znaki rozpoznawcze (poprzednie znaki rozpoznawcze- jeśli dotyczy) |  |
| 8. Przyczyna wycofania z eksploatacji (jeśli dotyczy) |  |
| 10. Podstawowa charakterystyka techniczna (rodzaj konstrukcji, wymiary, powierzchnie, ciężary, osiągi, wyposażenie-awionika) |

* - niepotrzebne skreślić

| 11. Posiadana dokumentacja techniczna (konstrukcyjna, obliczeniowa, eksploatacyjna.) |
| --- |
| 12. Prace/części/podzespoły wykonywane w warunkach profesjonalnych – wykonawcy, miejsca wykonania (jeśli dotyczy) |
| 13. Silnik/silniki (jeśli dotyczy) Liczba/Typ Rok budowy/produkcji Czas pracy/Pozostały resurs (jeśli dotyczy): Nr fab./ seryjny: | 14. Śmigło/śmigła (jeśli dotyczy) Liczba/Typ Rok budowy/produkcji Czas pracy/Pozostały resurs (jeśli dotyczy) Nr fab./ seryjny: |
| 15. Podkategoria w kategorii specjalnej : | 16. Przepisy zdatności sprzętu |
| 15a) proponowana przez wnioskującego. | 15b) zatwierdzona przez Prezesa Urzędu | 16a) proponowane przez wnioskującego |
| 15c) Przewidywany sposób wykorzystania sprzętu | 16b) zatwierdzone przez Prezesa Urzędu |
| ............................................................ ................................ ......................................................... (miejscowość) (data) (podpis zgłaszającego). |
| Opinia Prezesa Urzędu lub właściwej terenowo delegatury Urzędu: ............................................................ ................................ ......................................................... (miejscowość) (data) (podpis i pieczęć inspektora) |
| UWAGA: W razie potrzeby dodatkowe informacje mogą być przekazane w postaci załączników do niniejszego zgłoszenia |

Strona 2/2

Załącznik nr 2 – wzór 02

Wzór pozwolenia na wykonywanie lotów

| Numer rejestru: Register Number |  | Klasa statku powietrznego: Class of aircraft: |
| --- | --- | --- |
|  | RZECZPOSPOLITA POLSKA |  | REPUBLIC of POLAND |  |
| Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego President of The Civil Aviation Authority POZWOLENIE NA WYKONYWANIE LOTÓW W KATEGORII SPECJALNEJ Special Category Flight Permit NUMER PLS – Number |
| 1. Znaki przynależności państwowej i znaki rejestracyjne Nationality and registration marks | 2. Wytwórca: Manufacturer |  | 3.Seria i nr fabryczny: Aircraft serial number |
|  | SP - |  |  | Oznaczenie fabryczne: Manufacturers designation |  | Rok budowy: Year of construction |  |
| 4.Podkategoria: Aircraft Subcategory |  |
| 5.Zgłaszający (adres): Applicant (address) |  |
| 6.Niniejszy dokument stwierdza, że wyżej wymieniony statek powietrzny został uznany za zdatny do lotu w kategorii specjalnej , może być zarejestrowany w polskim rejestrze cywilnych statków powietrznych i dopuszczony do eksploatacji pod warunkiem, że będzie utrzymany i eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i ograniczeniami użytkowania. Dokument niniejszy nie jest świadectwem zdatności do lotu w znaczeniu Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r (Dz. U. Nr 35 poz.212) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U…..) i nie stanowi podstawy do wykonywania lotów międzynarodowych ani lotów nad terytorium jakiegokolwiek innego państwa bez pozwolenia nadzoru lotniczego tego państwa. Okres ważności niniejszego dokumentu określony jest na drugiej stronie. This document certifies that the above- mentioned aircraft has been approved airworthy in the “Special Category”, is eligible for registration in polish Register of Civil Aircraft and may be operated when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations. This document is not a certificate of airworthiness in compliance with Annex 8 of the Chicago Convention on International Civil Aviation of December 7, 1944 (Dz. U. No 35 item 212) and to Aviation Act of July 3, 2002 (Dz. U. …….) and does not allow to conduct international flights or flights over the territory of any other State without permission of the aviation authority of this state. Validity period of this document is given overleaf. |
| 7.Ograniczenia: Limitations Formalne ograniczenia użytkowania: 1. Wyżej wymieniony statek powietrzny nie może być używany do celów komercyjnych – do żadnej działalności w ramach jakiejkolwiek umowy przewidującej wynagrodzenie. 2. Wyżej wymieniony statek powietrzny nie może być używany do szkolenia lotniczego – nie dotyczy to lotów zapoznawczych. Techniczne ograniczenia użytkowania: - zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Użytkowania w Locie i Obsługi Technicznej. Formal operational limitations: This aircraft must not be used for any commercial purposes – for any activity under remuneration contract. This aircraft must not be used for flight training – excluding familiarization flights. Technical operational limitations: - according to approved Airplane Flight Manual & Maintenance Manual. |
| 8.Przepisy zdatności: Airworthiness requirements: |
| Data wydania: Date of issue |  | Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego: President of The Civil Aviation Authority |

Strona 1/2

6. Stwierdzenie ważności Pozwolenia na Wykonywanie Lotów w Kategorii Specjalnej

#### Validity Confirmation of the Special Category Flight Permit

| 1 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 2 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 3 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 4 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 5 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 6 | Dn Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 7 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 8 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 9 | Dn Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 10 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 11 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 12 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 13 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |
| 14 | Dn. Świadectwo Oględzin Nr: | Pozwolenie ważne do: | Prezes ULC ( President of the CAA) |
|  |  | Permit valid till: |  |  |  |

Strona 2/2

Załącznik nr 3 – wzór 03

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

WNIOSEK

o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej

Proszę o wydanie pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej:

1. Nazwa (nazwisko i imię) właściciela statku powietrznego:

2. Adres właściciela:

| 3. Nazwa (nazwisko i imię) użytkownika | 4. Adres użytkownika | 5.Nr umowy / upoważnienia |
| --- | --- | --- |

6.Dane statku powietrznego:

| a. Numer certyfikatu typu / lub nr zatwierdzenia | b. Stan statku powietrznego | c. Ostatnie znaki rozpoznawcze / Państwo rejestracji |
| --- | --- | --- |
|  | Nowy - ( | Używany - ( |  |
| d. Wykreślenie z rejestru |  | e. Świadectwo Zdatności lub eksportowe świadectwo zdatności (numer, data, Państwo) |  |
| f. Przyznane znaki rozpoznawcze w rejestrze statków powietrznych |  |
| 7. Opis statku powietrznego: |
| a. Typ | Seria | Numer fabryczny | Nazwa i adres producenta, Państwo | Data produkcji |
| Ilość godzin lotu: | od budowy: | po ostat. napr. Głównej: | Pozostaje: |
| b. Typ silnika | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| c. Typ śmigła * | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| * dla śmigłowca dane wirnika(ów) i śmigła ogonowego, zespoły nośne |
| d. Przeznaczenie, ilość miejsc : |

Str. 1/2

e. Zabudowane wyposażenie elektroniczne ( lub podanie dokumentu, w którym się znajduje wykaz) :

f. Wyposażenie dodatkowe ( lub podanie dokumentu, w którym się znajduje wykaz):

g. Inne informacje:

8. Protokół z ważenia i wyznaczania środka ciężkości (maksymalny ciężar  do startu, data ważenia, kto wykonał, numer certyfikatu, nr licencji/upoważnienia):

9.Instrukcja użytkowania w locie (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

10.Instrukcja obsługi technicznej, Terminarz (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

11. Nazwa i adres zatwierdzonej organizacji obsługowej lub licencjonowany personel techniczny

(Nazwisko i  imię , numer licencji) przedstawiający do oględzin:

Ja niżej podpisany oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, poprawne i pełne, świadomy faktu, że nieprawdziwość danych zawartych we wniosku, powoduje jego nieważność oraz przepadek uiszczonej opłaty.

.............................  dnia .......................                                                   Podpis zgłaszającego.........................................

Uwagi przyjmującego wniosek:

|  | Data, Podpis |
| --- | --- |

Str. 2/2

Załącznik nr 4 – wzór 04

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

WNIOSEK

o odnowienie/przedłużenie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów 
w kategorii specjalnej

Proszę o odnowienie/ przedłużenie ważności pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej:

1.Nazwa (nazwisko i imię) właściciela statku powietrznego:

2.Adres właściciela:

| 3.Nazwa (nazwisko i imię) użytkownika | 4.Adres użytkownika | 5.Nr umowy / upoważnienia |
| --- | --- | --- |

6.Dane statku powietrznego:

| Znaki rozpoznawcze |  |  |
| --- | --- | --- |
| b. Typ | Seria | Numer fabryczny |
| Ilość godzin lotu: | od budowy | po ostat. napr. głównej | nalot w okresie ważności pozwolenia: |
| c. Typ silnika | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| d. Typ śmigła /Wirnika** | Seria i numer fabryczny | Ilość godzin nalotu |
|  | Od budowy | Po ost. napr. głównej | Pozostaje |
| ** dla wiropłata dane wirnika(ów) i śmigła ogonowego, zespołów napędowych |
| e. Wykonane obsługi techniczne w okresie ważności pozwolenia: |

Str. 1/2

f. Wykonanie obowiązujących dyrektyw zdatności (AD), biuletynów:

g. Wyposażenie elektroniczne (dodatkowo zbudowane w okresie ważności pozwolenia – wpisać lub załączyć wykaz)

h. Wyposażenie dodatkowe (dodatkowo zabudowane w okresie ważności pozwolenia):

i. Inne informacje (podać przyczyny utraty ważności pozwolenia oraz wykonane prace w celu odnowienia jego ważności, jeżeli dotyczy):

8. Protokół z ważenia i wyznaczania środka ciężkości (Ciężar do startu, data ważenia, kto wykonał, numer certyfikatu/ nr licencji lub upoważnienia):

9.Instrukcja użytkowania w locie (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

10. Instrukcja obsługi technicznej, terminarz (numer dokumentu, ostatnie wprowadzone zmiany):

11. Nazwa i adres zatwierdzonej organizacji obsługowej lub licencjonowany personel techniczny

(Nazwisko i imię, numer licencji) przedstawiający do oględzin:

Ja niżej podpisany oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe, poprawne i pełne, świadomy faktu, że nieprawdziwość danych zawartych we wniosku powoduje jego nieważność oraz przepadek uiszczonej opłaty.

............................ dnia ......................				Podpis zgłaszającego:..........................................

Uwagi przyjmującego wniosek:

|  | Data, Podpis |
| --- | --- |

Str. 2/2

Załącznik nr5 – wzór 05

Wzór nr 05 - pieczęć zawieszenia pozwolenia na wykonywania lotów w kategorii  specjalnej.

Załącznik nr 6 – wzór 06

| Urząd Lotnictwa Cywilnego | WNIOSEK O ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SPRZĘTU LOTNICZEGO |
| --- | --- |
| Numer wniosku : | Data: |
| Wniosek powinien obejmować tylko te instrukcje, które są związane z konkretnym numerem seryjnym statku powietrznego lub zabudowanych podzespołów. |
| Imię i nazwisko/nazwa właściciela: | Adres: | Telefon kontaktowy: |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przedstawienia i odbioru instrukcji: | Telefon kontaktowy: |
| Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie n/w instrukcji sprzętu lotniczego w związku z: |
|  |  | Wydaniem/odnowieniem świadectwa zdatności do lotu/lub pozwolenia na wykonywanie lotów |
|  |  | Wydaniem świadectwa rejestracji |
|  |  | Realizacja niezgodności |
|  |  | Inne: |
| Podstawowe dane statku powietrznego (silnik, śmigło, przekładnia główna) |
| Lp. | Kategoria (płatowiec, silnik, śmigło, przekładnia główna) | Typ/Model | Wersja | Rok produkcji | Numer seryjny | Znaki |
| 1. | płatowiec |  |  |  |  |  |
| 2. | silnik |  |  |  |  |  |
| 3. | śmigło |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowe dane dot. składanej dokumentacji: |
| Numer seryjny (płatowca, silnika, śmigła, przekładni głównej) *) | Oryginalna nazwa instrukcji | Nr katalogowy instrukcji | Data wydania instrukcji | Nr i data ostatniej zmiany lub biuletynu |

*) niepotrzebne skreślić

…………………………………...

Podpis osoby składającej wniosek

Strona 1/2

Pola wypełniane przez Wydział Dokumentacji Technicznej

| Upoważnienie właściciela |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby sprawdzającej aktualność instrukcji: | Podpis / Data: |

Tabela B2

| Lp. | Oryginalna nazwa instrukcji (producenta) | Nr instrukcji (producenta) | Stwierdzone odstępstwa | Termin usunięcia odstępstw | Data zatwierdzenia instrukcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Instrukcje poddane sprawdzeniu na zgodność z oryginałem: |
| Pozycja z Tabeli B2 | Numer karty kontrolnej | Data przekazania instrukcji | Imię i nazwisko sprawdzającego zgodność z oryginałem |
| Pobrana opłata lotnicza |
| Pozycja z tabeli B2: | Wysokość opłaty: |
| Numer dowodu wpłaty: | Data wpłaty: |
| Pokwitowanie odbioru: Czytelny podpis: Data: |

Strona 2/2

Załącznik nr 7 – wzór 07

| DEKLARACJA ZGODNOŚCI STATKU POWIETRZNEGO AIRCRAFT STATEMENT OF CONFORMITY |
| --- |
| 1. Nr oświadczenia Statement Ref. No. |
| 2. Nazwa i adres organizacji produkującej Name and Address Production Organization |
| 3. Typ statku powietrznego Aircraft Type | 4. Nr dokumentacji def. wyrób lub nr arkusza danych do certyfikatu typu/ lub pozwolenia na wykonywanie lotów No of TCDS/ or PtF Refs |
| 5. Numery lub znaki rejestracyjny statku powietrznego Aircraft Refistration or Mark | 6. Numer seryjny Serial No. |
| 7. Szczegóły silnika/śmigła(*) Engine/Propeller Details (*) |
| 8. Modyfikacje i /lub biuletyny serwisowe(*) Modifications and/or Service Bulletins (*) |
| 9. Dyrektywy zdatności Airworthiness Directives |
| 10. Wyłączenia i zwolnienia i odstępstwa(*) Exemptions, Waivers or Derogations (*) |
| 11. Uwagi Remarks |
| 12. Pozwolenie na wykonywanie lotów lub śŚwiadectwo zdatności do lotu Certificate of Airworthiness or Permit to Fly |
| 13. Wymagania dodatkowe Additional Requirements |
| 14. Oświadczenie o zgodności statku powietrznego Statement of Conformity Niniejszym stwierdza się, że statek powietrzny jest w pełni zgodny z dokumentacją definiującą wyrób określoną w arkuszu danych technicznych do certyfikatu typu lub pozwolenia na wykonywanie lotów i elementami wyszczególnionymi w polach 7, 8, 9. It is hereby certified that his aircraft confirms fully to the type-certificated design and to the items above in boxes 7, 8, 9. Statek powietrzny jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację. The aircraft is In a condition of safe operation. Statek powietrzny poddany został próbom w locie z wynikiem pozytywnym. The aircraft has been satisfactorily tested in flight. |
| 15. Podpisano Signed | 16. Nazwisko Name | 17. Data (d/m/r) Date (d/m/y) |
| 18. Numer wpisu w ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną Production Organisation Approval Reference |

(*) Niepotrzebne skreślić

(*) Delete as applicable

Załącznik nr 8 – wzór 08

Zakres dokumentacji wymaganej podczas oceny i uznawania zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej w zależności od podkategorii i pochodzenia

Oznaczenia w tabeli:

X	dla dopuszczania do użytkowania statku powietrznego zaprojektowanego lub zbudowanego w Rzeczpospolitej Polskiej

U	dla uznawania zdatności i dopuszczania do użytkowania statku powietrznego zaprojektowanego lub zbudowanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

| lp | Rodzaj dokumentacji i wymagań zależnie od podkategorii | Podkategoria |
| --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| 1 | Rysunki konstrukcyjne, opisujące projekt statku powietrznego (silnika, śmigła, zespołu statku powietrznego) | X | X | X |  | X | X |
| 2 | Obliczenia charakterystyk aerodynamicznych | X |  |  |  | X | X |
| 3 | Obliczenia stateczności i sterowności | X |  |  |  | X | X |
| 4 | Obliczenia obciążeń zewnętrznych całego statku powietrznego | X |  |  |  | X | X |
| 5 | Obliczenia obciążeń ważnych elementów konstrukcyjnych | X |  |  |  | X | X |
| 6 | Obliczenia wytrzymałości ważnych elementów konstrukcyjnych | X |  |  |  | X | X |
| 7 | Dowody zabezpieczenia konstrukcji przed zjawiskami z zakresu aeroelastyczności | X |  |  |  | X | X |
| 8 | Dane materiałowe i ich uzasadnienie | X | X | X |  | X | X |
| 9 | Próby statyczne do 100% obciążenia dla wybranych podzespołów | X |  |  |  | X | X |
| 10 | Próby statyczne elementów konstrukcyjnych, wykonanych dla takiego celu | X |  |  |  | X | X |
| 11 | Próby funkcjonalne naziemne zespołu napędowego i wybranych układów statku powietrznego (silnika, śmigła) | X | X | X | XU | XU | X |
| 12 | Próby funkcjonalne w locie zespołu napędowego i wybranych układów statku powietrznego (silnika, śmigła) | X | X | X | XU | XU | X |
| 13 | Próby w locie i pomiary wybranych charakterystyk statku powietrznego (silnika, śmigła) | X |  |  | XU | XU | X |
| 14 | Instrukcje statku powietrznego (silnika, śmigła) – instrukcja użytkowania w locie, instrukcja obsługi technicznej/utrzymania ciągłej zdatności, instrukcja użytkowania silnika/silników – w języku polskim | XU | XU | XU | XU | XU | X |
| 15 | Dokumenty stwierdzające zgodność statku powietrznego (silnika, śmigła) z oryginalną dokumentacją techniczną i przebieg jego użytkowania (książki płatowca, książki silnika, książki śmigła lub dokumenty równoważne, w tym książki obsługi) | U | U | U | XU | U |  |
| 16 | Pełna dokumentacja opisowa i obsługowa (biuletyny serwisowe, instrukcje napraw, opisy techniczne, katalogi) używana w normalnej eksploatacji danego statku powietrznego (silnika, śmigła), lub zagwarantowany formalnie dostęp do takiej dokumentacji, z uwzględnieniem serii statku powietrznego lub jego podzespołu i ewentualnych zmian, jakie wprowadzono na danym egzemplarzu | U | U | U | XU |  |  |
| 17 | Ocena stanu technicznego statku powietrznego lub jego podzespołu dokonana przez organizację/instytucję uznaną przez techniczny nadzór lotniczy | U | U | U | XU | U |  |
| 18 | W przypadku statku powietrznego lub jego podzespołu o znacznym stopniu złożoności, posiadanie kompletnego wyposażenia diagnostycznego i obsługowego, stosowanego w normalnej eksploatacji, albo zagwarantowany formalnie stały dostęp do takiego wyposażenia |  |  |  | XU | XU |  |
| 19 | W przypadku statku powietrznego lub jego podzespołu o znacznym stopniu złożoności, zagwarantowana formalnie (uzgodnieniami lub statutem organizacji) współpraca personelu, posiadającego kwalifikacje potrzebne do obsługi i użytkowania danego statku powietrznego |  |  |  | XU | XU |  |
| 20 | Certyfikat Typu statku powietrznego lub jego podzespołu pochodzenia zagranicznego, wydany przez obcy nadzór lotniczy lub dokument równoważny, wydany przez uprawnioną do tego instytucje zagraniczną, dopuszczający ten statek powietrzny (silnik, śmigło) do użytkowania | U | U | U | U | U |  |
| 21 | Oryginalne instrukcje statku powietrznego lub jego podzespół pochodzenia zagranicznego – instrukcja użytkowania wlocie (AFM), instrukcja obsługi technicznej (MM)/ instrukcje ciągłej zdatności do lotu (ICA), instrukcja użytkowania (OM) silnika/silników. | U | U | U | U | U |  |

Załącznik nr 9 – wzór 09  Obowiązkowe napisy i tabliczki statku powietrznego w kat. Specjalnej.

TABLICZKI DODATKOWE

1. Tabliczka umieszczona w kabinie statku powietrznego:

2. Tabliczka - napis umieszczony na zewnątrz statku powietrznego

Załącznik nr 10 – wzór 10

| Wniosek wpłynął do ULC |  | Statki Powietrzne kategorii specjalnej | SPS |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer sprawy |  |  |  |

..................................................................................................		       ..............................................., dnia ................................. r.

Oznaczenie podmiotu wnioskującego (imię nazwisko lub nazwa) 			(miejscowość)

..................................................................................................

(siedziba-adres)

...................................................................................................

Numer wpisu w ewidencji ULC:

|  |  |  | SPS/C |
| --- | --- | --- | --- |

# URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

# DEPARTAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ

# Wniosek o wydanie certyfikatu / Aktualizacja danych (niepotrzebne skreślić)

na podstawie rozporządzenia MTB i GM dnia ………..w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem EASA  (Dz. U. Nr ………, poz. ………….)

# Część I. Dane podmiotu

| Postaw „X” obok punktów, których treść uległa aktualizacji: |  | 1. | Oznaczenie podmiotu (imię nazwisko lub nazwa) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. | Siedziba (adres) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… |
|  |  | 3. | Kontakt (adres/tel/e-mail) ……………………………………………………………………………………………… |
|  |  | 4. | Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej, lub oświadczenie o sposobie prowadzenia działalności w innej formie (*niepotrzebne skreślić) : *KRS Nr  * wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: ………………………………………… …………………………………………………………… o Nr …………………………………………… *Oświadczam, że działalność techniczna będzie prowadzona (niepotrzebne skreślić): - na umowy cywilno prawne, - nieodpłatnie, - nieodpłatnie w ramach członkostwa w …………………………………………(wpisać nazwę „stowarzyszenia”), - na własne potrzeby, - w ramach jednostki budżetowej, - (w inny sposób, wpisać jaki) ………………………………………………………………………………… |
|  |  | 5. | Numer (*niepotrzebne skreślić): *identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarczych REGON , lub *ewidencyjny PESEL , lub *dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca: ................................................................................. |
|  |  | 6. | Miejsca wykonywania podstawowej działalności |  |
|  |  | 7. | Miejsce przechowywania dokumentacji ................................................................................................................................................ |

Strona 1/4

Część II. Zakres prowadzonej działalności.

| „X” | Zakres ogólny | Statki powietrzne kategorii specjalnej (niepotrzebne skreślić): - samoloty/ jako całość /płatowiec / zespoły napędowe/ awionika - szybowce/ jako całość - śmigłowce/ jako całość /płatowiec / zespoły napędowe/ awionika - wiatrakowce/ jako całość /płatowiec / zespoły napędowe/ awionika - inny (wpisać jaki) ……………….…………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres szczegółowy (właściwe pole wyboru oznaczyć „X”) | projektowanie |  |
|  |  | produkcja |  |
|  |  | obsługa (w tym naprawy, poświadczanie obsługi) |  |
|  | Zakres dodatkowy (właściwe pole wyboru oznaczyć „X”) | - spadochrony innego przeznaczenia – do statków powietrznych kategorii specjalnej (zgodnie z zakresem ogólnym i posiadanymi uprawnieniami): obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do kompletacji, montażu, konserwacji, napraw niewymagających ingerencji w strukturę podzespołów, dopuszczania do użycia, układania oraz jej poświadczania (wniosek o zrealizowanie na podstawie zgłaszanych danych wpisu do ewidencji w zakresie spadochronów do statków powietrznych kategorii specjalnej i nadanie numeru w prowadzonej przez Prezesa ULC ewidencji podmiotów obsługujących spadochrony) | TAK |
|  |  |  | NIE |

# Część III a. Dane osoby odpowiedzialnej za zapewnienie kontroli jakości w podmiocie jako całości

| „X” | Imię | Nazwisko | Kwalifikacje |
| --- | --- | --- | --- |

Część III b. Dane osób upoważnionych do wydawania w imieniu podmiotu dokumentów odbioru technicznego sprzętu, potwierdzających spełnienie warunków technicznych lub deklaracji zgodności (wypełniają producenci)

| „X” | Imię | Nazwisko | Zakres upoważnienia |
| --- | --- | --- | --- |

# Część IV. Dane mechaników, zgłaszanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ULC, wykonujących: obsługę sprzętu, naprawy, nadzór nad tymi czynnościami, ich poświadczanie, czynności kontroli jakości, odbioru produkcji, dopuszczania sprzętu i ewidencję tych czynności (w zależności od rodzaju prowadzonej przez podmiot działalności)

| „X” | Imię i nazwisko mechanika | Numer licencji mechanika lub świadectwa kwalifikacji | Zakres czynności wykonywany w ramach podmiotu – skrót uprawnienia wpisany do świadectwa kwalifikacji lub licencji mechanika |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PL - |  |

Strona 2/4

# Część V. Oświadczenia osób wymienionych w części III i IV

Potwierdzam posiadanie wymienionych powyżej kwalifikacji oraz podjęcie się, w ramach podmiotu określonego w części I, wymienionych powyżej czynności, a także oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), oraz na umieszczenie tych informacji, w tym także kontaktu i zakresu działalności, w ewidencji udostępnianej w siedzibie ULC i delegaturach terenowych.

| Imię | Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

# Część VI. Sposób oznaczania produktów dopuszczonych do obrotu (wypełniają producenci)

| „X” | Rodzaj produktu | Sposób oznaczania (nr załącznika do wniosku) |
| --- | --- | --- |

# Część VII. Oświadczenie w imieniu podmiotu

Po zapoznaniu się z wymaganiami mających zastosowanie przepisów, właściwych dla zakresu wnioskowanej działalności lotniczej, oświadczam, że podmiot, który niniejszym zgłaszam, spełnił wymagania przepisów ustanowionych dla wydania przedmiotowego certyfikatu, wdrożył zgłoszone we wniosku i załącznikach sposoby postępowania, i wnioskuję o wszczęcie przez Prezesa ULC:

„procesu certyfikacji lotniczej działalności technicznej i wydanie certyfikatu w zakresie podanym we wniosku”.

Potwierdzam prawdziwość danych wymienionych powyżej, oraz oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podmiotu, w tym danych osobowych, przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (zgodnie 
z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz na umieszczenie tych informacji w ewidencji udostępnianej w siedzibie ULC i delegaturach terenowych.

| Proszę o umieszczenie danych o podmiocie na stronie internetowej ULC (właściwe pole wyboru oznaczyć „X”) | TAK |  |
| --- | --- | --- |
|  | NIE |  |

Do wniosku załączam:

1. oświadczenie o wielkości podmiotu / wykaz załączników,

2. załączniki zgodnie z wykazem

......................................................................

Imię, nazwisko /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu

Strona 3/4

| Załącznik wpłynął do LTT |  | Statki Powietrzne kategorii specjalnej | SPS |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer sprawy |  |  |  |

# OŚWIADCZENIE PODMIOTU/

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik do wniosku / aktualizacji danych

z dnia: ………………  podmiotu: (oznaczenie)………………………….....................................

(siedziba)……………………………………………………………

ubiegającego się o certyfikat dotyczący (niepotrzebne skreślić):

- Projektowania

- Produkcji

- Obsługi ultralekkich statków powietrznych

# OŚWIADCZENIE PODMIOTU

W działalności podlegającej certyfikacji będzie brało udział (niepotrzebne skreślić):  - do 5 osób  / - powyżej 5 osób

# WYKAZ WYPEŁNIONYCH ZAŁĄCZNIKÓW / UZASADNIENIE ICH BRAKU

| Numer załącznika | Nazwa załącznika | Liczba stron lub zapis „ BRAK” | Uzasadnienie braku załącznika (niepotrzebne lub niewłaściwe skreślić i dopisać faktyczne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik 1 | Informacje o sposobie zapewnienia niezbędnych osób funkcyjnych podczas prób, odbioru sprzętu i kontroli jakości |  |  |
| Załącznik 2 część A | Schemat struktury organizacyjnej związanej z certyfikowaną działalnością |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 2 część B | Informacje dotyczące przygotowania zawodowego personelu: kierowniczego, nadzorującego i wykonawczego |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 2 część C | Dane osób odpowiedzialnych za zapewnienie kontroli jakości |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 2 część D | Schemat systemu zapewnienia jakości |  | podmiot prowadzi w składzie do pięciu osób działalność podlegającą certyfikacji |
| Załącznik 3 część A | Dane podstawowych kooperantów i zakres kooperacji |  | podmiot nie prowadzi kooperacji z innymi podmiotami w zakresie certyfikowanej działalności |
| Załącznik 3 część B | Informacje o sposobie zapewnienia jakości lub sposobie odbioru podzespołów dostarczanych przez kooperantów niebędących zatwierdzonymi wytwórcami |  | podmiot nie wykorzystuje podzespołów dostarczanych przez kooperantów niebędących zatwierdzonymi producentami |
| Załącznik 4 | Sposób oznaczania produktów dopuszczanych do obrotu |  | podmiot nie jest producentem |
| Załącznik 5 | Dowód wniesienia opłaty lotniczej |  | opłata nie jest wymagana |
| RAZEM | Imię i nazwisko/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu Data: |
| załączników |  | stron |  |

Strona 4/4

Załącznik nr 11 – wzór 11

| URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO | ŚWIADECTWO OGLĘDZIN Nr | ............................................. właściciel ............................................... użytkownik | A Dla użytkownika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poprzednie Świadectwo Oględzin nr data |  |  |
| Statek powietrzny: |  |  |
| Znaki: |  |  | Numer rejestru: |  |  | Klasa: |  |  |  |  |
| 1. Sprawdzenie zdatności statku powietrznego na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. ….) art................ w celu: ................................................................................................................................................................................................................................................ ** |
| Płatowiec | Typ | Nr fabryczny | Ilość godzin lotu |
|  |  |  | od budowy | od ost. napr. gł. | pozostaje |
| Silnik | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 48* , 49* (Dz. U…..) , statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin został uznany za zdatny/ niezdatny* (patrz uwagi na odwrocie) do lotów próbnych kontrolnych. * Loty próbne kontrolne wykonać zgodnie z ......................................................................................................................................................................................... Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych kontrolnych*:...................................................................................................................................................................... |
| Zezwolenie ważne od :..........................................do: ............................................. |  |
|  | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |
| 3. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 49* (Dz. U. ……….) , statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zrealizowanego(ch) z wynikiem pozytywnym lotu(ów) próbnych kontrolnych został uznany za zdatny do lotów próbnych doświadczalnych. * Loty próbne doświadczalne wykonać zgodnie z ................................................................................................................................................................................. Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych doświadczalnych*::............................................................................................................................................................... |
| Świadectwo oględzin ważne do* : | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |

*niepotrzebne  skreślić;   ** opis na drugiej  stronie

Strona 1/2

Załącznik nr 11 – wzór 11 (c.d.)

UWAGI, ZALECENIA, INFORMACJE, OGRANICZENIA *;

** W pkt. 1. jako cel wpisać odpowiednio jeden z podanych poniżej celów sprawdzenia zdatności statku powietrznego ;

a) art.49 Dopuszczenia do lotów próbnych prototypu b) art. 48 Wydania Świadectwa Zdatności do Lotu c) art. 53 Odnowienia ważności Świadectwa Zdatności do Lotu d) art. 53 Inspekcji utrzymania ważności Świadectwa Zdatności do Lotu e) art. 53 Wydania Eksportowego Świadectwa Zdatności do Lotu f) art.53 ust.1 pkt.4. Odnowienia ważności dokumentów zdatności statku powietrznego kategorii „Specjalny” h) art..50 Wydania Czasowego Pozwolenia na Loty - z uwagi na specyfikę związaną z oględzinami do wydania tego dokumentu należy wykreślić z zamieszczonego w pkt. 1) tekstu słowo „zdatności” oraz całkowicie wykreślić pkt. 2.

Strona 2/2

Załącznik nr 11 – wzór 11 (c.d.)

| URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO | ŚWIADECTWO OGLĘDZIN Nr | ............................................. właściciel ............................................... użytkownik | B Dla ULC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poprzednie Świadectwo Oględzin nr data |  |  |
| Statek powietrzny: |  |  |
| Znaki: |  |  | Numer rejestru: |  |  | Klasa: |  |  |  |  |
| 1. Sprawdzenie zdatności statku powietrznego na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. ) art................ w celu: ................................................................................................................................................................................................................................................ ** |
| Płatowiec | Typ | Nr fabryczny | Ilość godzin lotu |
|  |  |  | od budowy | od ost. napr. gł. | pozostaje |
| Silnik | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art.. 48* , 49* (Dz. U…. ), statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin został uznany za zdatny/niezdatny* (patrz uwagi na odwrocie) do lotów próbnych kontrolnych. * Loty próbne kontrolne wykonać zgodnie z ......................................................................................................................................................................................... Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych kontrolnych*:...................................................................................................................................................................... |
| Zezwolenie ważne od :..........................................do: ............................................. |  |
|  | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |
| 3. Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 49* (Dz. U…..) , statek powietrzny o cechach określonych powyżej, w wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zrealizowanego(ch) z wynikiem pozytywnym lotu(ów) próbnych kontrolnych został uznany za zdatny do lotów próbnych doświadczalnych. * Loty próbne doświadczalne wykonać zgodnie z ................................................................................................................................................................................. Dozwolony rejon/trasa lotów próbnych doświadczalnych*::............................................................................................................................................................... |
| Świadectwo oględzin ważne do* : | Miejscowość, data, z upoważnienia Prezesa ULC |

*niepotrzebne  skreślić;   ** opis na drugiej  stronie

Strona 1/2

UWAGI, ZALECENIA, INFORMACJE, OGRANICZENIA *;

** W pkt. 1. jako cel wpisać odpowiednio jeden z podanych poniżej celów sprawdzenia zdatności statku powietrznego ;

a) art.49 Dopuszczenia do lotów próbnych prototypu b) art. 48 Wydania Świadectwa Zdatności do Lotu c) art. 53 Odnowienia ważności Świadectwa Zdatności do Lotu d) art. 53 Inspekcji utrzymania ważności Świadectwa Zdatności do Lotu e) art. 53 Wydania Eksportowego Świadectwa Zdatności do Lotu f) art.53 ust.1 pkt.4. Odnowienia ważności dokumentów zdatności statku powietrznego kategorii „Specjalny” h) art..50 Wydania Czasowego Pozwolenia na Loty - z uwagi na specyfikę związaną z oględzinami do wydania tego dokumentu należy wykreślić z zamieszczonego w pkt. 1) tekstu słowo „zdatności” oraz całkowicie wykreślić pkt. 2.

Strona 2/2

# UZASADNIENIE

I. Potrzeba i cel wydania rozporządzenia

Podstawą do wydania rozporządzenia w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem EASA jest upoważnienie ustawowe zawarte w art. 53 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) znowelizowanej ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), która weszła w życie 18.09.2011 r. Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej (Dz. U. Nr 124, poz. 1037).

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą grupy statków powietrznych określonych nazwą statki powietrzne kategorii specjalnej. Do grupy tej obecnie zaliczone mogą być statki powietrzne, których ogólna charakterystyka pozwala na sklasyfikowanie ich jako spełniających co najmniej jedno z kryteriów określonych w Załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, tj.:

a) historyczne statki powietrzne spełniające poniższe kryteria:

(i)  nieskomplikowane statki powietrzne, których:

- pierwotny projekt został stworzony przed dniem 1 stycznia 1955r. oraz

- produkcja została zakończona przed dniem 1 stycznia 1975 r.;

lub

(ii) statki powietrzne o niewątpliwych znaczeniu historycznym, związane z :

- udziałem w ważnym wydarzeniu historycznych; lub

- istotnym krokiem w rozwoju lotnictwa; lub

- istotną rolą jaka odegrały w siłach zbrojnych państwa członkowskiego;

b) statki powietrzne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów badawczych, celów eksperymentalnych lub naukowych, które prawdopodobnie będą produkowanie w bardzo niewielkiej liczbie;

c) statki powietrzne, które w co najmniej 51% zbudowane zostały przez amatora lub stowarzyszenie amatorów nienastawione na zysk, na ich własny użytek, a nie w celach zarobkowych.

d) statki powietrzne wykorzystywane przez siły zbrojne, chyba, że jest to typ statku powietrznego, którego standard projektu został przejęty przez Agencję;

e) repliki statków powietrznych spełniające kryteria zawarte w lit. a) lub d) powyżej, których projekt struktury jest podobny do projektu struktury oryginalnego statku powietrznego.

Wymienione powyżej statki powietrzne określone w projektowanym rozporządzeniu jako  statki powietrzne kategorii specjalnej, zgodnie z rozporządzeniem WE nr 216/2008 mogą zostać objęte regulacjami prawnymi przepisów krajowych.

Dotychczasowe uregulowania prawne w zastosowaniu do statków powietrznych kategorii specjalnej określone były w następujących dokumentach:

1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przepisów technicznych o zdatności do lotu statków powietrznych kategorii specjalnej (Dz. U. Nr 124, poz. 1037). - określającym wymagania techniczne dla statków powietrznych kategorii specjalnej. Na jego podstawie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał w dnia 8 lipca 2005r. Obwieszczenie w sprawie „Tymczasowych zasad sprawdzania zdatności statków powietrznych budowanych w pojedynczych egzemplarzach” (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 7 z dnia 8 lipca 2005 r.)., określające szczegółowe wymagania dla poszczególnych klas statków powietrznych lub ich podzespołów w kategorii specjalnej.

2) Decyzji Nr 5 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 2001r. w sprawie wprowadzenia zasad dopuszczania do lotu statków powietrznych nie spełniających przepisów JAR lub nie objętych tymi przepisami.

Zasady te określały definicję statku powietrznego kategorii „Specjalny” oraz podstawowe wymagania jakie musi on spełnić, aby mógł być wpisany do polskiego rejestru cywilnych statków powietrznych. Ponadto, na podstawie tej decyzji ustalone zostały szczegółowe wymagania dotyczące trybu dopuszczania do lotu statków powietrznych kategorii Specjalny oraz ogólnej procedury wydawania „Pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii Specjalny” w Decyzja nr 4 GILC z dnia 22 marca 2001 r.

Oprócz ww. dokumentów statki powietrzne kategorii Specjalnej podlegały, także wymaganiom określonym w innych rozporządzeniach, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) , takich jak:

3) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1332 i 1333);

4) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176 Poz. 1717 i 1718);

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikatu typu (Dz. U. Nr 168 Poz. 1639);

6) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania lotów próbnych oraz wydawania świadectwa oględzin statku powietrznego (Dz. U.  Nr 173 Poz. 1678 z 2003 r.);

7) Rozporządzeniu MI z dnia 05 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262 poz. 2609 i 2610), Załącznik nr 2 „Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników (PL-6)”.

W podsumowaniu dotychczasowego stanu prawnego można stwierdzić, że przepisy te pomimo zdefiniowania kategorii specjalnej w jednym dokumencie, wymagały posługiwania się wieloma dokumentami w celu przeprowadzenia procesu uznania zdatności do lotu. Nie regulowały  jednoznacznie wszystkich podstawowych zagadnień związanych z certyfikowaniem wyrobów lotniczych tej kategorii (zagadnień utrzymania ciągłej zdatności do lotu, certyfikowania podmiotów projektujących, produkujących lub obsługujących statki powietrzne).

Wejście w życie rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008r., nadrzędnego w stosunku do prawa krajowego, wymusiło zmiany w prawie krajowym odnoszącym się do statków powietrznych kat. specjalnej. Po pierwsze rozporządzenie ograniczyło grupę statków powietrznych, które można uznać i zakwalifikować do tej kategorii, do takich, które spełniają jedno z kryteriów określonych w punktach: a), b), c), d) i h) Aneksu II tego rozporządzenia. Po drugie określiło, że ograniczenie zakazu wykonywania lotów komercyjnych dotyczy wyłącznie statków powietrznych zbudowanych amatorsko, tj. takich które zostały zbudowane prze amatora lub stowarzyszenie amatorów na ich własne potrzeby. Ponadto na podstawie rozporządzenia WE, możliwe jest zrewidowanie dotychczasowego zapisu w prawie krajowym, mówiącego o całkowitym zakazie użytkowania statków powietrznych kategorii specjalnej do szkolenia i treningu w celu uzyskania licencji pilota, ponieważ zakaz ten nie wynika bezpośrednio z zapisów Załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z 20 lutego 2008r.

W związku z powyższym postanowiono wprowadzić na podstawie jednego upoważnienia ustawowego rozporządzenie, które w sposób kompleksowy regulowałoby zagadnienia związane z obszarem certyfikowania, nadzorem nad ciągłą zdatnością do lotu oraz podmiotami zajmującymi się projektowaniem, produkcją i obsługą tych statków powietrznych.

II. Zakres regulacji

Zakresem regulacji rozporządzenia objęta została grupa statków powietrznych wymieniona w punktach: a), b), c) d), h) i i) Załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.

Dla statków powietrznych z tej grupy utrzymano wspólną nazwę - statki powietrzne kategorii specjalnej - dla odróżnienia ich od statków powietrznych certyfikowanych zgodnie z wymaganiami przepisów europejskich EASA. Statki powietrzne kategorii specjalnej nie muszą spełniać wszystkich szczegółowych wymagań określonych w rozporządzeniu podstawowym WE nr 216/2008, a także nie muszą spełniać w pełnym zakresie wymagań Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO). Jednak ze względu na swoje zastosowanie, niezwiązane z zarobkowym przewozem lotniczym mogą zostać dopuszczone do lotów do określonych zastosowań, po wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń w ich użytkowaniu, pod warunkiem spełnienia przepisów zapewniających wymagany minimalny poziom bezpieczeństwa. Ponadto projekt rozporządzenia umożliwia statkom powietrznym kategorii specjalnej indywidualny sposób prowadzenia procesów oceny zdatności i dopuszczenia do lotu każdego zgłoszonego do nadzoru egzemplarza.

Projekt rozporządzenia reguluje szczegółowo:

- w Rozdziale I - przepisy techniczne i eksploatacyjne dla statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale II - rodzaje statków powietrznych kategorii specjalnej

- w Rozdziale III – Sposób postępowania przy wydawaniu, odnawianiu lub przedłużaniu ważności oraz zawieszaniu i cofaniu pozwoleń na wykonywanie lotów statków powietrznych kategorii specjalnej

- w Rozdziale IV – Sposób prowadzenia budowy, odbudowy  lub modyfikacji statków powietrznych kategorii specjalnej

- w Rozdziale V – Ograniczenia dla statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale VI – Sposób prowadzenia inspekcji statków powietrznych kategorii specjalnej - w Rozdziale VII – Zakres obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale VIIIIX –sposób postępowania przy certyfikowaniu podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej,

- w Rozdziale IX- Naprawa i obsługa statków powietrznych kategorii specjalnej,

- w Rozdziale X – sposób prowadzenia ewidencji podmiotów projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne kategorii specjalnej

- w Rozdziale XI – przepisy przejściowe.

W załącznikach do rozporządzenia określone zostały wzory stosowanych druków: wniosków, pozwoleń i informacji ogólnych stosowanych w procesach uznania zdatności do lotu statków powietrznych kat. Specjalnej.

W rozdziale I w § 3 ust.1 projektu określone są wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów i podkategorii statków powietrznych, dla których wnioskujący występuje o zatwierdzenie typu statku powietrznego, silnika, śmigła, z zamiarem ich seryjnego wytwarzania. Zgodnie z § 3 ust.1 wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów i podkategorii statków powietrznych, dla których wnioskujący występuje o zatwierdzenie typu statku powietrznego, silnika, śmigła, z zamiarem ich seryjnego wytwarzania, określają przepisy specyfikacji certyfikacyjnych - CS wydawanych przez EASA i przepisy JAR wprowadzone do stosowania na podstawie art. 3 ust.4 ustawy Prawo lotnicze lub uzgodnione z Prezesem Urzędu przepisy innego państwa zapewniające ekwiwalentny, nie niższy niż przepisy międzynarodowe poziom bezpieczeństwa.

## Ponadto § 3 ust. 2 określa wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów i podkategorii statków powietrznych, dla, których wnioskujący występuje o objęcie nadzorem budowy i uznania zdatności do lotu statku powietrznego w pojedynczym egzemplarzu lub małej, ograniczonej liczbie egzemplarzy. Wymagania te określone są :

### 1) dla samolotów, wiropłatów, szybowców i motoszybowców o maksymalnym ciężarze do startu (MTOM) nieprzekraczającym 850 kg w przepisach CS, JAR wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust.4 ustawy Prawo lotnicze lub wymaganiach technicznych uzgodnionych indywidualnie z Prezesem Urzędu, zależnie od rodzaju statku powietrznego;

### 2) dla samolotów, wiropłatów, szybowców i motoszybowców – o MTOM powyżej 850 kg - uzgodnione z Prezesem Urzędu indywidualnie wymagania techniczne.

### Uzgodnione z Prezesem Urzędu indywidualnie wymagania techniczne- tzw. podstawa certyfikacji ustalana będzie dla każdego statku powietrznego indywidualnie w procesie nadzoru nad budową  i będzie mogła być określona  w oparciu o przepisy międzynarodowe stosowane do statków powietrznych certyfikowanych, takie jak : CS, JAR, Code 14 CFR), FAR);

### 3) dla balonów - uzgodnione z Prezesem Urzędu indywidualnie wymagania techniczne.

### W tym przypadku uzgodnione z Prezesem Urzędu indywidualnie wymagania techniczne- tzw. podstawa certyfikacji ustalana będzie dla każdego statku powietrznego indywidualnie w procesie nadzoru nad budową i będzie mogła być ustalona w oparciu o przepisy międzynarodowe stosowane do statków powietrznych certyfikowanych, takie jak; CS-31, JAR-31, Title 14 CFR Part 31 lub FAR-31;

### Wymagania techniczne dla silników i śmigieł - W tym przypadku podstawa certyfikacji ustalana będzie dla każdego statku powietrznego indywidualnie w procesie nadzoru nad budową i będzie mogła być ustalona w oparciu o przepisy międzynarodowe takie jak: CS-E, CS-P, CS-22 Podczęść H i J, JAR-E, JAR-P, JAR-22 Podczęść H i J, Title 14 CFR Part 33 ,CFR Part 35 , FAR 33, FAR 35 lub BCAR;

### Zgodnie z ust. 4 w § 3 w przypadku uznawania obcego certyfikatu typu lub uznawania zdatności do lotu egzemplarza wyrobu lotniczego zaprojektowanego i zbudowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być zastosowane:

### 1) przepisy techniczne, zgodnie, z którymi wyrób ten został dopuszczony do użytkowania w państwie projektu lub budowy lub

### 2) uzgodnione z Prezesem Urzędu, zaproponowane przez wnioskującego wymagania techniczne.

### Podstawa certyfikacji będzie mogła, w tym przypadku, być ustalona w oparciu o przepisy międzynarodowe stosowane do statków powietrznych certyfikowanych, takie jak: CS, JAR, Title 14 CFR, FAR, BCAR, CAP, standardy ASTM;

## Ponadto, zgodnie z § 4 projektu, w przypadku uznawania zdatności do lotu statku powietrznego, dla którego wnioskujący wystąpił o dopuszczenie do lotów w warunkach VFR w nocy lub IFR oraz posiadającego wyposażenie do lotów w przestrzeni kontrolowanej, zastosowanie będą miały wymagania techniczne określone w przepisach, wprowadzonych do stosowania na podstawie art. 3 ust.4 ustawy Prawo lotnicze lub przepisach uzgodnionych indywidualnie z Prezesem Urzędu.

Ponadto zgodnie z § 5 projektu w przypadku zastosowania w konstrukcji lub projekcie statku powietrznego niestandardowych rozwiązań, występowania nietypowych warunków użytkowania lub przeznaczenia statku powietrznego do wykonywania lotów w warunkach nieprzewidzianych w standardowych wymaganiach zdatności do lotu, wnioskujący zobowiązany jest uzgodnić z Prezesem Urzędu warunki specjalne i wykazać spełnienie przez statek powietrzny dodatkowych wymagań technicznych określonych w tych warunkach.

Przyjęta w projekcie rozporządzenia rozwiązania pozwolą między innymi na:

- stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju lotnictwa nieobjętego zakresem regulacji EASA, służącego użytkowaniu statków powietrznych o znaczeniu historycznym, eksperymentalnym, naukowym, sportowym, kolekcjonerskim, wyczynowym czy amatorskim,

- sprecyzowanie odnoszących się do tej grupy statków powietrznych wymagań technicznych,

- zwiększenie deklaratywności, uproszczenie i ujednolicenie nazewnictwa, określeń, definicji i wymagań dotyczących budowy, użytkowania i utrzymania ciągłej zdatności do lotu, oraz certyfikowania podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w zakresie projektowania, produkcji lub napraw i obsługi tych statków powietrznych,

- wprowadzenie ujednoliconych zasad przy wydawaniu dokumentów administracyjnych, dokumentów z prób dowodowych koniecznych do ich dopuszczenia do lotu oraz dokumentów zdatności do lotu,

- precyzyjne określenie klasy, kategorii, podkategorii statków powietrznych do wydania upoważnienia przez Prezesa Urzędu innym organom do wykonania niektórych czynności nadzoru lub kontroli na podstawie  art.22 ust 3, ustawy Prawo lotnicze.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu jego ogłoszenia. Skrócony termin wejścia w życie przepisów niniejszego projektu jest podyktowany koniecznością wejścia w życie jego przepisów do dnia 19 marca 2013 r., co wynika z art. 18 ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), który zachowuje czasowo w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, w tym wydane z upoważnienia w art. 53 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951).

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) projektodawca nie przewiduje, aby projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Stosownie do postanowień § 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Organizacje o charakterze lobbingowym wymienione w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową nie zgłosiły zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.

W opinii projektodawców, regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998r. (98/415/WE).

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

III. Ocena skutków regulacji (OSR)

# 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje przedmiotowe rozporządzenie:

Rozporządzenia ma wpływ na właścicieli, użytkowników statków powietrznych jak również na podmioty realizujące działalność gospodarczą przy użyciu statków powietrznych z wyłączeniem usług przewozu lotniczego.

- Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego – wprowadzenie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet państwa ani budżety jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzenie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na poziom obciążeń administracyjnych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ponieważ wydawanie określonych w rozporządzeniu dokumentów nie będzie wiązało się z dodatkowymi czynnościami administracyjnymi.

- Wpływ na rynek pracy – wprowadzenie niniejszego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.

- Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw – regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki.

- Wpływ na sytuację i rozwój regionalny – regulacja nie ma przełożenia na sytuację i rozwój regionalny.

# Projektowane rozporządzenie w ramach konsultacji społecznych konsultowane będzie z następującymi podmiotami:

- Aeroklub Polski;

- Lotnicza Amatorska Federacja RP;

- Krajowe Towarzystwo Lotnicze „AOPA” Poland;

- Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991;

- General Aviation Sp. z o. o.;

- ZAKŁADY LOTNICZE Margański & Mysłowski S.A.;

- Allstar PZL Glider Sp. z o.o.;

- Henryk Mynarski, Zakład Szybowcowy „Jeżów”;

- LZP-N AERO-KROS;

- AERO AT Sp. z o.o.;

- Instytut Lotnictwa w Warszawie;

- Business Centre Club – Związek Pracodawców;

- Forum Związków Zawodowych;

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;

- Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Linii Lotniczych RP;

- Ogólnopolski Porozumienie Związków Zawodowych;

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

- Związek Regionalnych Portów Lotniczych;

- Związek Rzemiosła Polskiego;

- Związek Zawodowy Personelu Pokładowego PLL „LOT” S.A.;

- Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych;

- Związek Zawodowy Pilotów Liniowych;

- Związek Zawodowy Pracowników PLL „LOT” S.A.;

- Związek Zawodowy Pracowników Służb Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

# Footnotes

) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z  1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

14 Ksiega Kodeksu Przepisów Federalnych - Title 14 Code Federal Regulations (CFR), Subchapter C Aircraft, od Part 21- do Part 49– zawiera przepisy lotnicze USA, dostepne w Federal Aviation Administration, 800 Independence Ave., SW Washington DC. 20591 oraz na stronie internetowej www.faa. gov.com

FAR -Federal Aviation Regulation – wcześniejsze oznaczenie przepisów lotniczych USA Airworthiness Standard:dostępne jak w pkt odnośnika ) wyżej.

BCAR – British Civil Airworthiness Requirements – Civil Aviation Authority CAA UK wymagania zdatniości do lotu, dostępne na stronie internetowej CAA: www.caa.co.uk

CAP  Civil Aviation Authority CAA UK – brytyjskie wymagania zdatniości do lotu, dostępne na stronie internetowej CAA: www.caa.co.uk jak wyżej

# Text boxes

Nr Akt.

Nr akt:

Nr akt: