Projekt 23.01.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia ……………………….

w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)	szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk;

2)	szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;

3) 	wzór rejestru lotnisk;

4)	zmiany cech lotniska, wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo podlegające tylko wpisowi do rejestru lotnisk;

5)	szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

2) Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rozdział 2

Klasyfikacja lotnisk

§ 3.  Według kryteriów ogólnych lotniska dzielą się ze względu na:

1) zakres ruchu statków powietrznych, na:

a) międzynarodowe,

b) krajowe;

2) dostępność dla użytkowników, na:

a) użytku publicznego:

- certyfikowane – dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy,

- o ograniczonej certyfikacji – dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust 6 ustawy,

b) użytku wyłącznego.

§ 4.  Według kryteriów technicznych lotniska dzielą się ze względu na:

1) umiejscowienie, na:

a)	naziemne,

b)	nawodne,

c)	na obiektach - w szczególności znajdujące się na budynkach, platformach lub statkach;

2) rodzaj drogi startowej, na:

a)	o nawierzchni sztucznej,

b)	bez nawierzchni sztucznej;

3) kod referencyjny lotniska określony w Załączniku 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2));

4) rodzaj przyjmowanych statków powietrznych, na:

a)	dla samolotów,

b)	dla śmigłowców;

5) kategorię podejść do lądowania, na:

a)	z drogą startową nieprzyrządową,

b)	z drogą startową przyrządową z podejściem:

- nieprecyzyjnym z naziemnymi urządzeniami nawigacyjnymi,

- nieprecyzyjnym z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi,

- precyzyjnym kat. I,

- precyzyjnym kat. II,

- precyzyjnym kat. IIIA,

- precyzyjnym kat. IIIB,

- precyzyjnym kat. IIIC;

6) kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy.

Rozdział 3

Rejestr lotnisk

§ 5. 1. Rejestr lotnisk, zwany dalej "rejestrem", składa się z:

1)	księgi rejestru lotnisk, zawierającej podstawowe dane wszystkich zarejestrowanych lotnisk;

2)	części kartograficznej, zawierającej dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 2-4;

3)	części dokumentacyjnej;

4)	części korespondencyjnej, zawierającej dokumenty obejmujące informacje lotniskowe, techniczne i użytkowe lotnisk.

2. Wzór karty księgi rejestru lotnisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Część dokumentacyjna, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, powinna zawierać:

1)	teczkę rejestracyjną lotniska, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2)	dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy;

3)	 zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli jest wymagane.

2. Teczka rejestracyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać podstawowe dane lotniska, w tym:

1)	dotyczące własności gruntu lotniska;

2)	dane techniczne lotniska;

3)	parametry drogi startowej i pasa drogi startowej;

4)	informacje dotyczące wyposażenia lotniska w urządzenia nawigacyjne, radiowe i świetlne;

5)	wykaz przeszkód lotniczych na lotnisku i w zakresie powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych;

6)	wykaz i charakterystykę poszczególnych obiektów, związanych z kierowaniem, kontrolą, nadzorem i bezpieczeństwem ruchu lotniczego;

7)	współrzędne elementów lotniska obejmujące punkt odniesienia lotniska i przeszkód lotniczych w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84);

8)	wysokość końców drogi startowej i progów, z dokładnością do 0,5 m;

9)	wysokość końców drogi startowej i najwyższego punktu strefy przyziemienia, z dokładnością do 0,25 m - w przypadku dróg startowych z podejściem precyzyjnym;

10)	uwagi i dane uzupełniające.

§ 7. W dokumentach rejestracyjnych lotnisk używa się określeń klasyfikacyjnych lotnisk ustalonych w § 3 i 4.

§ 8. 1. Do wniosku o wpis do rejestru wnioskodawca powinien dołączyć wymagane załączniki, w tym załączniki określone w ust. 2- 4 w ilości dwóch egzemplarzy.

2. Załącznik, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy, powinien być sporządzony w postaci planu zagospodarowania lotniska na mapie w skali 1:5000 dla samolotów oraz 1:1000 dla śmigłowców.

3. Załącznik, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8 ustawy, powinien być sporządzony w postaci planu powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w strefie oddziaływania lotniska, z naniesionymi elementami infrastruktury lotniska, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych, w skali 1:25000 dla samolotów oraz 1:5000 dla śmigłowców.

4. Załącznik, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9 ustawy, powinien być sporządzony w postaci profilu podłużnego po osi drogi startowej oraz strefy podejść w skali 1:1000/25000 dla samolotów oraz 1:500/5000 dla śmigłowców, co najmniej w granicach ograniczeń zabudowy.

5. Mapy, o których mowa w ust. 2-4, wnioskodawca powinien dostarczyć również w wersji elektronicznej w postaci nieskompresowanych, rastrowych plików w formacie Tiff wraz z plikiem referencji przestrzennej o minimalnej rozdzielczości rastra mapy 400 dpi.

6. Dane na mapach, o których mowa w ust. 2-4, powinny być naniesione w postaci wektorowej, w jednym formatów wymiany danych przestrzennych GIS (Geographic Information System).

7.  Prezes może wezwać stronę do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w większej ilości egzemplarzy.

8. W przypadku lotnisk użytku wyłącznego wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku o wpis do rejestru oświadczenie, o którym mowa w art. 59a ust.4 ustawy.

§ 9. 1. Decyzję o wpisaniu lotniska do rejestru dołącza się do części dokumentacyjnej lotniska.

2. Decyzję o odmowie wpisania lotniska do rejestru dołącza się do części korespondencyjnej rejestru.

Rozdział 4

Zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotnisk

§ 10. 1.  Zezwolenia Prezesa wymagają zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotnisk dotyczące:

1)	granicy lotniska;

2)	lokalizacji ogrodzenia lotniska;

3)	części lotniczej lotniska;

4)	granicy pola wzlotów i układu dróg startowych lotniska;

5)	parametrów drogi startowej i jej zabezpieczeń, w tym powodujące zmianę kodu referencyjnego lotniska;

6)	likwidacji, budowy lub rozbudowy infrastruktury lotniskowej, teletechnicznej i nawigacyjnej;

7)	kategorii podejść do lądowania;

9)	kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska, jeżeli skutkuje to zmianą kategorii na okres dłuższy niż 7 dni;

10)	powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska.

2. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia Prezesa nie podlegają, zmiany cech lotnisk dotyczące:

1)	elementów konstrukcji istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej nie wpływających na zwiększenie ich wysokości;

2)	przeznaczenia istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej.

§ 11. 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na dokonanie zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotniska składa zarządzający lotniskiem.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, dotyczące tej zmiany.

3. Zarządzający lotniskiem powinien zaktualizować dokumentację rejestracyjną lotniska w terminie 14 dni po zaistnieniu zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotniska w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w § 10 ust.1.

Rozdział 5

Szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotnisko i zarządzający lotniskiem

§ 12. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem składający wniosek o wpis do rejestru powinien dostarczyć dokumentację określoną w rozdziale 3.

§ 13. 1. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem powinien:

1) określić i wdrożyć procedury uwzględniające bezpieczne użytkowanie lotniska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ustawy;

2) po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 55 ust 1 ustawy, przekazać mapę, o której mowa w § 8 ust. 5, właściwej miejscowo gminie (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), których tereny objęte są ograniczeniami wynikającymi ze wskazanych na mapie płaszczyzn ograniczających zabudowę wysokościową;

3) po wpisaniu lotniska do rejestru, przekazać dodatkowe egzemplarze mapy, o której mowa w § 8 ust. 3, do gmin , o których mowa w pkt. 2, oraz do właściwego miejscowo wojewody, w celu uwzględnienia ich w kształtowaniu lokalnego ładu przestrzennego;

4) kontrolować zgodność zapisów oraz danych lotniczych zawartych w dokumentacji rejestracyjnej  z instrukcją operacyjną lotniska;

5) aktualizować zbiór danych, o których mowa w § 8 ust. 2-6, o terenie lotniska i przeszkodach lotniczych w strefie powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych.

2. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego powinien dokonywać aktualizacji i analizy granic części lotniczej lotniska w zakresie dokonywanych zmian cech eksploatacyjnych i technicznych lotnisk, o których mowa w § 10 ust.1.

3. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w dokumentacji, o której mowa w rozdziale 3, powinien uwzględnić dane dotyczące lotniska i statków powietrznych oraz rodzaje lotów określone przez Prezesa w decyzji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy.

4. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego powinien przy wniosku o wpis do rejestru dołączyć decyzję o spełnieniu wymogów, o której mowa w art. 59a ust. 4 ustawy.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. 1. Zarządzający lotniskiem zarejestrowanym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest zobowiązany zaktualizować część dokumentacyjną i kartograficzną rejestru, w zakresie określonym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 17 września 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Obowiązek przedłożenia dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy, nie dotyczy zarządzających lotniskami wpisanymi do rejestru przed dniem 17 kwietnia 2009 r.

3. Obowiązek przedłożenia dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 11 ustawy, nie dotyczy zarządzających lotniskami wpisanymi do rejestru przed dniem 18 września 2011 r.

§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia3).

MINISTER TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

# Footnotes

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130  i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych(Dz. U. Nr 122, poz. 1273 oraz z 2006 r. Nr 239, poz. 1736), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).