Projekt 24.01.2013

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia ….. 2013 r.

w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1)	wymagania dotyczące przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia oraz planu działania w sytuacji zagrożenia;

2)	zakres obowiązków podmiotów, o których mowa w art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

3)	warunki i program szkolenia lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.

2. Wymagania dotyczące przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia wynikających z aktów bezprawnej ingerencji określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. poz. 912)

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)	interwencji - należy przez to rozumieć działania ratownicze, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 i z 2012 r. poz. 908), inicjowane przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze;

2)	lotnisku certyfikowanym – należy przed to rozumieć lotnisko, o którym mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3)	lsr-g – należy przez to rozumieć lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą;

4)	kategorii lotniska – należy przez to rozumieć kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska;

5)	operacjach lotniczych - należy przez to rozumieć start lub lądowanie statku powietrznego, w których za początek operacji uważa się uruchomienie silnika albo silników, a za zakończenie wyłączenie silnika albo silników;

6)	PDSZ - należy przez to rozumieć plan działania w sytuacjach zagrożenia, o którym mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

7)	pianie grupy A – należy przez to rozumieć pianę gaśniczą, do tworzenia której stosuje się głównie środki pianotwórcze proteinowe (P), fluoroproteinowe (FP), syntetyczne (S), alkoholoodporne (AR);

8)	pianie grupy B – należy przez to rozumieć pianę gaśniczą, do tworzenia której stosuje się głównie środki pianotwórcze tworzące film wodny (AFFF - Aqueous Film Forming Foam) lub fluoroproteinowe (FFFP - Film Forming FluoroProtein);

9)	poziom ochrony ratowniczo-gaśniczej - należy przez to rozumieć odpowiednią dla kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska liczbę pracowników lsr-g gotowych do podjęcia interwencji, pojazdów ratowniczo-gaśniczych, środków gaśniczych oraz wyposażenia;

10)	podmiocie - należy przez to rozumieć jednostki systemu ochrony zdrowia, jednostki Państwowej Straży Pożarnej i inne służby publiczne współdziałające w przygotowaniu i realizacji PDSZ określone w art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

11)	rejonie operacyjnym lotniska - należy przez to rozumieć teren lotniska i obszar wokół niego, w którym służby lotniskowe oraz inne podmioty uwzględnione w PDSZ udzielają pomocy statkowi powietrznemu będącemu w niebezpieczeństwie, na zasadach określonych w PDSZ, o promieniu nie mniejszym niż:

a)	8,0 km - dla lotniska certyfikowanego,

b)	3,0 km - dla lotniska o ograniczonej certyfikacji lub użytku wyłącznego

- od punktu odniesienia lotniska;

12)	służby lotniskowe - należy przez to rozumieć personel lub jednostki organizacyjne utworzone przez zarządzającego lotniskiem, których zadania są związane z operacjami lotniczymi;

13)	sytuacji zagrożenia – należy przez to rozumieć sytuację na lotnisku lub związaną z udziałem statku powietrznego, która stwarza lub może stworzyć bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia, mienia lub środowiska;

14)	ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

15)	zasady czynnika ludzkiego - (Human Factors principles) – należy przez to rozumieć zasady, które mają zastosowanie w lotniczym projektowaniu, certyfikowaniu, szkoleniu, działaniu i w obsłudze technicznej, oraz które pozwalają znaleźć obszary wzajemnego oddziaływania pomiędzy człowiekiem i innymi elementami systemu poprzez odpowiednie uwzględnienie możliwości ludzkich.

Rozdział 2

Wymagania dotyczące przygotowania lotniska do sytuacji zagrożenia

§ 3. 1. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym oraz zarządzający innym lotniskiem na którym utworzono lsr-g, zapewnia poziom ochrony ratowniczo-gaśniczej lotniska odpowiadający kategorii lotniska.

2.  Kategorię lotniska wyznacza się na podstawie długości całkowitych oraz maksymalnych szerokości kadłubów największych samolotów lub na podstawie całkowitych długości śmigłowców regularnie wykonujących operacje lotnicze na danym lotnisku, zgodnie z tabelami nr 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3.  Jeżeli wynikająca z długości całkowitej samolotu maksymalna szerokość kadłubów największych samolotów wykonujących operacje lotnicze na danym lotnisku jest większa od szerokości kadłubów wskazanej dla danej kategorii lotniska, w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli nr 1 w kolumnie 3, wyznacza się wyższą kategorię lotniska.

4.  Zarządzający, o którym mowa ust. 1, może wyznaczyć niższą kategorię lotniska niż wyznaczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli przewiduje okresy zmniejszonej aktywności operacji lotniczych na lotnisku, z zastrzeżeniem, że wyznaczona kategoria nie może być niższa niż kategoria wymagana dla największych statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze na danym lotnisku w okresach zmniejszonej aktywności, niezależnie od liczby operacji.

5. Zarządzający lotniskiem zapewnia, aby informacja dotycząca:

1)	kategorii lotniska,

2)	zmiany kategorii lotniska,

3)	braku zapewnienia poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej dla danej kategorii lotniska

- była przekazana do opublikowania w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy.

6. Jeżeli zarządzający, o którym mowa w ust. 1, nie jest w stanie zapewnić poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej wymaganego dla danej kategorii lotniska wprowadza, do czasu przywrócenia wymaganego poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej lotniska, ograniczenia w wykonywaniu operacji lotniczych, stosownie do posiadanej aktualnie kategorii lotniska.

§ 4. 1. Lsr-g powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający podjęcie, na zasadach określonych w PDSZ, interwencji w sytuacjach zagrożenia, a w szczególności:

1)	wystąpienia wypadku lotniczego w rejonie operacyjnym lotniska;

2)	wystąpienia wypadku lotniczego poza rejonem operacyjnym lotniska w granicach strefy kontrolowanej lotniska (CTR – Controlled Zone) albo strefy ruchu lotniskowego (ATZ – Aerodrome Traffic Zone);

3)	gdy zachodzi uzasadniona obawa zaistnienia wypadku lotniczego w rejonie operacyjnym lotniska;

4)	gdy statek powietrzny, który znalazł się w rejonie operacyjnym lotniska uległ uszkodzeniu, awarii technicznej lub innemu zdarzeniu mającemu wpływ na bezpieczeństwo lotu.

2. Zarządzający, o którym mowa w § 3 ust. 1, opracowuje procedury, które umożliwią ogłoszenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1)	pkt 1 i 2 - "fazy niebezpieczeństwa" oznaczającej udanie się służb lotniskowych oraz podmiotów określonych w PDSZ na miejsce wypadku lotniczego,

2)	pkt 3 - "fazy alarmu" oznaczającej utrzymanie pełnej gotowości, polegającej na dyslokacji służb lotniskowych oraz podmiotów określonych w PDSZ w rejony koncentracji lub miejsca oczekiwania,

3)	pkt 4 - "fazy niepewności" oznaczającej utrzymanie lokalnej gotowości, polegającej na dyslokacji służb lotniskowych określonych w PDSZ w rejony koncentracji lub miejsca oczekiwania.

3. W fazach, o których mowa w ust.2, powinno być wskazane źródło zagrożenia, poprzez dodanie określenia:

1)	„powietrze” - gdy sytuacja ma związek ze statkiem powietrznym;

2)	„ziemia” - gdy sytuacja ma związek z elementami infrastruktury lotniskowej;

3)	„powietrze-ziemia” - gdy sytuacja ma związek ze statkiem powietrznym i elementami infrastruktury lotniskowej.

4. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien zapewnić system alarmowy, umożliwiający dyżurnemu operacyjnemu portu lotniczego, a na lotniskach na których funkcjonuje służba ruchu lotniczego (ATS) również tej służbie, ogłoszenie fazy, o której mowa w ust.2,  dla personelu lsr-g, personelu medycznego i personelu ochrony.

5. Terenem własnego działania lsr-g, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. U. Nr 94, poz. 598 i z 2000 r. Nr 56, poz. 673.) jest teren administracyjny lotniska, a w zakresie udzielania pomocy statkom powietrznym w niebezpieczeństwie - rejon operacyjny lotniska.

§ 5. 1. Lsr-g powinna:

1)	osiągać czas reakcji wynoszący:

a)	do trzech minut do każdego punktu drogi (dróg) startowej używanej do operacji lotniczych - na lotniskach naziemnych dla samolotów,

b)	do dwóch minut do każdego punktu strefy przyziemienia i utraty siły nośnej (TLOF) na lotniskach naziemnych dla śmigłowców;

2)	mieć możliwość natychmiastowego podjęcia interwencji lub przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska podczas wykonywania operacji lotniczych - na lotniskach nawodnych dla samolotów, śmigłowców oraz na lotniskach dla śmigłowców na obiektach;

2. Dla lotnisk kategorii 1 i 2 oraz H1, na których używa się pojazdu samochodowego lub przyczepy, nie będących pojazdami ratowniczo-gaśniczymi, czas reakcji o którym mowa w ust 1 pkt 1, wydłuża się o minutę.

3. Czas reakcji jest mierzony od momentu poinformowania lsr-g o ogłoszonej fazie, o której mowa w § 4 ust. 2, do pierwszej interwencji pojazdu lub pojazdów ratowniczo-gaśniczych, zapewniających podanie co najmniej 50 % wydatku środków gaśniczych określonych w tabelach nr 3-5 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w warunkach dobrej widzialności, w dzień, przy braku opóźnień w podejmowaniu działań i nawierzchniach pozbawionych wody, lodu lub śniegu.

4. W celu zapewnienia ciągłości podawania środków gaśniczych z określonym wydatkiem, w ilości podanej w tabelach nr 3-5 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pojazdy ratowniczo-gaśnicze inne niż te, które reagują jako pierwsze, powinny przybyć na miejsce zdarzenia nie później niż cztery minuty od ogłoszenia alarmu.

§ 6. 1. Minimalną liczbę pracowników lsr-g gotowych do podjęcia interwencji, którzy powinni być jednocześnie obecni w godzinach otwarcia lotniska, określa tabela nr 6 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zarządzający, o którym mowa w § 3 ust.1, ustala liczbę pracowników lsr-g obecnych na lotnisku w godzinach otwarcia lotniska, uwzględniając charakter i rodzaj wykonywanych operacji lotniczych oraz potrzebę zapewnienia ciągłości podawania środków gaśniczych z wymaganymi wydatkami.

§ 7. 1. Lsr-g powinna posiadać co najmniej pojazdy ratowniczo-gaśnicze w liczbie określonej w tabeli nr 7 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, spełniające minimalne parametry techniczne, określone w tabeli nr 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przewożące łącznie wyposażenie ratownicze określone w tabeli nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

2. Pojazdy lsr-g powinny być wyposażone w:

1)	środki łączności służące do współdziałania z innymi pojazdami lsr-g oraz strażnicami;

2)	środki łączności do współdziałania ze służbą ruchu lotniczego;

3)	środki łączności do współdziałania ze służbami lotniskowymi oraz podmiotami określonymi w PDSZ;

4)	mapę rejonu operacyjnego lotniska i planu lotniska z naniesioną siatką kwadratów.

3. Pojazd kierującego działaniem ratowniczym powinien posiadać łączność radiową, działającą w lotniczym paśmie częstotliwości, z dowódcą statku powietrznego w niebezpieczeństwie, gdy statek powietrzny nie jest w locie ani w trakcie wykonywania ruchu na lotnisku.

4. Pojazd lsr-g dysponowany do interwencji jako pierwszy lub działający samodzielnie powinien być wyposażony w druki do dokumentowania przebiegu działań lub czynności.

5. Na lotniskach kategorii 1 i 2 oraz H1 dopuszcza się stosowanie pojazdu samochodowego lub przyczepy, niebędących pojazdami ratowniczo-gaśniczymi.

6. Na lotniskach dla śmigłowców na obiektach, w szczególności na budynkach, platformach i statkach, zamiast pojazdów ratowniczo-gaśniczych, stosuje się wyposażenie ratownicze, o którym mowa w tabeli nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz:

1)	na lotnisku na budynku, co najmniej:

a)	jedną linię gaśniczą wodno-pianową - na lotniskach kategorii H1,

b)	jedną linię gaśniczą wodno-pianową oraz 2 działka wodno-pianowe - na lotniskach kategorii H2 i H3;

2)	na lotnisku na platformie wiertniczej i na statku, co najmniej:

a)	1 działko wodno-pianowe,

b)	2 linie gaśnicze wodno-pianowe,

c)	2 gaśnice proszkowe o łącznej ilości proszku gaśniczego nie mniejszej niż 50 kg.

§ 8. 1. Zarządzający lotniskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1, zapewnia minimalne objętości wody do wytwarzania pian gaśniczych oraz minimalne ilości uzupełniających środków gaśniczych, a także sprzęt zapewniający odpowiednie wydatki tych środków gaśniczych, wymaganych dla danej kategorii lotniska, określone odpowiednio w tabelach nr 3-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Minimalne ilości środków pianotwórczych, które powinien posiadać zarządzający, o którym mowa § 3 ust. 1, w oblicza się odpowiednio na podstawie danych określonych w tabelach nr 3-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia z uwzględnieniem wskazań producenta danego środka pianotwórczego.

3. Jako główny środek gaśniczy na lotniskach, z zastrzeżeniem § 9 stosuje się:

1)	pianę grupy A;

2)	pianę grupy B;

3)	jednoczesne podanie pian gaśniczych, o których mowa w pkt 1 i 2.

4. W przypadku jednoczesnego stosowania pian grupy A i B całkowita ilość wody przeznaczona do wytwarzania pian powinna być określona poprzez ilość wody wymaganej do produkcji piany grupy A, pomniejszoną o 3 dm3 na każde 2 dm3 wody, przeznaczone do wytwarzania piany grupy B.

5. Wymagane minimalne objętości wody do wytwarzania pian gaśniczych i środka pianotwórczego powinny znajdować się w zbiornikach pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Objętości te należy powiększyć o objętość wody i środka pianotwórczego wymaganą do zapewnienia obrony własnej pojazdu co najmniej przez dwie minuty.

6. Objętość środka pianotwórczego znajdującego się w zbiornikach pojazdów ratowniczo-gaśniczych powinna być proporcjonalna do objętości wody oraz wymaganego stężenia roztworu pianotwórczego i wystarczyć do produkcji przynajmniej dwóch objętości roztworu pianotwórczego.

7. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym, na którym liczba operacji lotniczych podczas przeciętnej godziny szczytu wynosi więcej niż 16 dla jednej drogi startowej lub więcej niż 20 dla całego lotniska, liczba operacji lotniczych w przeciętnej godzinie szczytu jest średnią arytmetyczną wyliczaną z największych godzinowych liczb operacji wykonywanych każdego dnia w roku, zapewnia w przypadku sytuacji zagrożenia statku powietrznego dostawy wody w ilości 4540 dm3/min przez co najmniej 30 minut.

§ 9. 1. Głównym środkiem gaśniczym stosowanym przez lsr-g na lotniskach kategorii 1-2 oraz H1-H3 powinna być piana grupy B.

2. Na lotniskach kategorii 1 i 2 oraz naziemnych kategorii H1-H3 dopuszcza się zamianę do 100 % objętości wody, określonej w tabelach nr 3 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, na uzupełniające środki gaśnicze.

3. Na lotniskach kategorii 3-10, jeżeli używa się pian grupy A, dopuszcza się zamianę do 30 % objętości wody na uzupełniający środek gaśniczy.

4. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 2 i 3, kilogram proszku gaśniczego jest równoważny:

1)	1 dm3 wody potrzebnej do wytwarzania piany grupy A;

2)	0,66 dm3 wody potrzebnej do wytwarzania piany grupy B.

5. Dopuszczalne jest stosowanie innych niż proszki gaśnicze uzupełniających środków gaśniczych o równoważnych właściwościach gaszenia pożaru.

6. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym powinien zapewnić środki pianotwórcze wystarczające do wytworzenia pian gaśniczych oraz uzupełniające środki gaśnicze na poziomie 200 % wartości określonych w tabelach nr 3-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Pojazdy lsr-g powinny zostać rozmieszczone w garażu strażnicy.

2. Lokalizacja strażnicy nie powinna wydłużać czasu reakcji, o którym mowa w § 5 ust. 1, w dojazdach do jakiejkolwiek części pola manewrowego.

3.  W przypadku braku możliwości osiągnięcia czasu reakcji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na lotnisku powinny zostać wybudowane dodatkowe strażnice, zlokalizowane w sposób umożliwiający osiągnięcie wymaganego czasu reakcji.

4. Jeśli na lotnisku znajduje się więcej niż jedna strażnica, w każdej z nich powinien być garażowany co najmniej jeden pojazd ratowniczo-gaśniczy.

5.  W pomieszczeniach strażnicy, garażu strażnicy i na terenie obiektów przeznaczonych dla lsr-g powinien zostać zainstalowany system alarmowo-informacyjny zapewniający ogłaszanie komunikatów oraz włączanie świetlnych i dźwiękowych sygnałów alarmowych.

6.  System, o którym mowa w ust. 5, powinien być usytuowany tak, aby komunikaty i sygnały alarmowe były słyszalne we wszystkich pomieszczeniach strażnicy oraz na jej terenie przy hałasie wywoływanym przez statki powietrzne. System ten na wypadek awarii ma mieć zapewnione dodatkowe zasilanie z rezerwowego źródła prądu.

7.W strażnicy powinien znajdować się warsztat umożliwiający bieżące serwisowanie sprzętu.

8. Dla lotnisk kategorii 1 i 2 oraz H1, innych niż lotniska certyfikowane, można stosować garaż z pomieszczeniem dla pracowników lsr-g.

9. Wymagania techniczno-budowlane dla strażnic określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 180, poz. 1115).

§ 11. 1. Garaż strażnicy włącznie z powierzchnią obsługową powinien być wybudowany z uwzględnieniem parametrów pojazdów lsr-g eksploatowanych na lotnisku.

2.  Garaż strażnicy powinien zostać wyposażony w instalację elektryczną do ogrzewania silników pojazdów, zasilania prostowników akumulatorów oraz instalację pneumatyczną do zasilania układów hamulcowych pojazdów lsr-g.

3. W przypadku garażowania pojazdów lsr-g w kolumnie, boksy garażowe powinny być wybudowane tak, aby był zapewniony wjazd do strażnicy od jej zaplecza.

4. Pojazdy lsr-g powinny być parkowane w strażnicy w taki sposób, aby awaria jednego z tych pojazdów nie utrudniała wyjazdu innym.

5. Bramy w strażnicy powinny zapewniać szybki i bezpieczny wyjazd pojazdów lsr-g.

6. Konstrukcja strażnicy powinna umożliwiać dostęp do górnych części pojazdów lsr-g oraz dokonanie inspekcji, w szczególności zbiorników na środek pianotwórczy i wodę.

7. Strażnica powinna zapewniać pojazdom lsr-g możliwości utrzymania łączności radiowej oraz ogrzewania i chłodzenia.

§ 12. 1. W strażnicy powinien znajdować się punkt alarmowy służący do przyjmowania wezwań i alarmów, znajdujący się w pomieszczeniu zlokalizowanym tak, aby dyspozytor siedząc przed pulpitem albo konsolą dyspozytorską mógł obserwować co najmniej pole wzlotów.

2. Dyspozytor powinien mieć możliwość obserwacji płyt postojowych statków powietrznych oraz pola wzlotów w warunkach ograniczonej widoczności za pomocą urządzeń technicznych,

3. Jeśli w strażnicy nie są spełnione wymogi, o których mowa w ust. 1, punkt alarmowy może być umieszczony poza strażnicą

4. Pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest punkt alarmowy, powinno być wyposażone w izolację dźwiękową, wentylację oraz klimatyzację.

5. Punkt alarmowy powinien być wyposażony w sposób zapewniający jego użytkowanie co najmniej w godzinach pracy lotniska, oraz posiadać:

1) bezpośrednią łączność ze służbą ruchu lotniczego;

2) możliwość nasłuchu korespondencji lotniczej prowadzonej między służbami ruchu lotniczego (ATS) a załogą statku powietrznego;

3) środki łączności do współdziałania z pojazdami lsr-g;

4) środki łączności do alarmowania i współdziałania:

a) ze służbami lotniskowymi określonymi w PDSZ,

b) z podmiotami określonymi w PDSZ;

5) mapę rejonu operacyjnego lotniska i plany lotniska, z siatką kwadratów, oraz otaczającego go terenu, projekty budowlane obiektów budowlanych znajdujących się na lotnisku oraz dokumentację przebiegu linii energetycznych i elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz cieplnych;

6) plany statków powietrznych operujących regularnie z danego lotniska;

7) kopię PDSZ, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, regulaminu organizacyjnego lsr-g oraz procedur i instrukcji wewnętrznych;

8) spis niezbędnych numerów telefonów do podmiotów funkcjonujących na lotnisku oraz podmiotów uczestniczących w realizacji PDSZ;

9) procedurę alarmowania;

10) dostęp do aktualnych informacji o operacjach lotniczych z lotniska;

11) druki do dokumentowania przebiegu działań lub czynności,.

§ 13. 1. W trakcie postoju statku powietrznego na stanowisku postojowym powinna znajdować się co najmniej jedna gaśnica proszkowa, o łącznej ilości proszku gaśniczego nie mniejszej niż:

1)	4 kg na jedno stanowisko dla lotnisk przyjmujących samoloty do długości kadłuba mniejszej niż 24 m oraz H1-H2;

2)	25 kg na jedno stanowisko dla lotnisk przyjmujących samoloty o długości kadłuba równej lub większej niż 24 m oraz H3;

3)	4 kg na pięć stanowisk postojowych dla szybowców.

2. Dopuszczalne jest stosowanie innych gaśnic niż proszkowe; w takim przypadku przyjmuje się, że 1 kg proszku gaśniczego odpowiada 1 kg lub 1,5 dm3 innego środka gaśniczego.

§ 14. 1. Jeżeli tankowanie statku powietrznego metodą nadciśnieniową odbywa się podczas wsiadania pasażerów, przebywania ich na pokładzie lub wysiadania pasażerów, to sprzęt naziemny powinien być umieszczony w sposób umożliwiający użycie:

1)	wyjść do ewakuacji;

2)	drogi ewakuacyjnej od każdego z wyjść do ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

2. Zabrania się tankowania statku powietrznego metodą grawitacyjną podczas wsiadania, przebywania na pokładzie lub wysiadania pasażerów, z wyjątkiem lotów w celu ochrony życia lub zdrowia.

3. Tankowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może odbywać się tylko przy zabezpieczeniu przez pojazd ratowniczo-gaśniczy, spełniający co najmniej wymagania dla samochodu gaśniczego lekkiego (do 3,5 tony masy całkowitej).

4. Jeden pojazd ratowniczo-gaśniczy może zabezpieczać operacje tankowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, tylko na dwóch sąsiadujących stanowiskach postojowych.

5. Tankowanie inne niż tankowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może odbywać się jedynie na stanowisku postojowym, o którym mowa w § 13 ust. 1.

6. Zarządzający, o którym mowa w §3 ust. 1, zapewnia system alarmowania lsr-g w przypadku powstania pożaru lub znacznego rozlewu paliwa.

§ 15. Zarządzający lotniskiem przeprowadza okresowe badania wyposażenia i sprzętu ratowniczego oraz przeciwpożarowego zgodnie z zaleceniami producentów oraz przepisami dotyczącymi tego sprzętu i wyposażenia.

§ 16. 1. Lotnisko wyposaża się w drogi pożarowe  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1030), oraz dodatkowe drogi pożarowe wybudowane w strefach podejścia i wznoszenia na długości co najmniej do 1 000 m od progów dróg startowych lub do granic administracyjnych lotniska.

2. Drogi pożarowe na lotnisku powinny być wybudowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust.1, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 82, poz. 573 i z 2010 r. Nr 137, poz. 923) oraz ust. 3-5.

3. Na lotnisku certyfikowanym drogi, o których mowa w ust. 1, powinny mieć nawierzchnię sztuczną, a w odległości do 90 m od drogi startowej - nawierzchnię niepylącą.

4. Na lotnisku certyfikowanym na drogach o szerokości do 4 m powinny zostać wybudowane mijanki o szerokości co najmniej 5 m i długości 25 m położone od siebie w odległości nie większej niż 300 m z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności.

5. W przypadku, gdy nawierzchnia drogi nie odróżnia się od otoczenia lub gdy śnieg może uniemożliwić zlokalizowanie dróg, na krawędziach tych dróg umieszcza się znaki krawędziowe w odstępach co 10 m.

6. Jeżeli lotnisko jest ogrodzone, należy maksymalnie ułatwić wyjazd pojazdów lsr-g przez zainstalowanie bram pożarowych lub łamliwych barier wybudowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. Zewnętrzne powierzchnie bram awaryjnych lub barier łamliwych powinny zostać oznakowane w miejscach, w których drogi wyposażone w bramy awaryjne lub łamliwe bariery dochodzą do dróg publicznych, włącznie z zakazem parkowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

7. Zarządzający lotniskiem zapewnia, aby bramy pożarowe i bariery były poddawane, przynajmniej raz w miesiącu, inspekcjom oraz próbom technicznym potwierdzającym ich niezawodność w czasie prowadzenia interwencji w przypadku zdarzeń lotniczych poza lotniskiem.

Rozdział 3

Plan działania w sytuacjach zagrożenia

§ 17. 1. PDSZ określa procedury koordynowania i postępowania zarządzającego lotniskiem oraz podmiotów w reagowaniu na sytuacje zagrożenia oraz ma na celu przygotowanie lotniska do sytuacji zagrożenia mogących powstać na lotnisku, w jego rejonie operacyjnym lub jego pobliżu oraz do zminimalizowania ich skutków.

2. Jeżeli w rejonie operacyjnym lotniska usytuowany jest zbiornik wodny, teren bagnisty lub teren trudno dostępny PDSZ powinien zawierać określenie sposobu koordynacji działań z odpowiednimi specjalistycznymi podmiotami ratowniczymi, przygotowanymi do działania w sytuacjach zagrożenia.

3. Zarządzający lotniskiem zapewnia, aby prowadzona interwencja nie utrudniła czynności związanych z badaniem okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń lotniczych.

4. Na podstawie PDSZ zarządzający lotniskiem powinien opracować instrukcje działania poszczególnych służb lotniskowych w sytuacjach zagrożenia.

5. PDSZ powinien uwzględniać zasady czynnika ludzkiego, w sposób zapewniający optymalną reakcję wszystkich podmiotów przewidzianych do uczestniczenia w interwencji.

6. Zarządzający lotniskiem powinien weryfikować PDSZ przynajmniej raz w roku, a aktualizować go stosownie do potrzeb.

7. Gotowość do realizacji PDSZ sprawdza się w formie ćwiczeń:

1)	praktycznych całościowych - prowadzonych z udziałem wszystkich podmiotów przewidzianych do interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem działań na statku powietrznym, nie rzadziej niż raz na dwa lata;

2)	praktycznych częściowych - prowadzonych z wybranymi przez zarządzającego lotniskiem podmiotami, odbywających się w okresach pomiędzy ćwiczeniami, o których mowa w pkt1;

3)	aplikacyjnych - prowadzonych z wybranymi przez zarządzającego lotniskiem podmiotami, odbywających się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

8. Podmioty powinny uczestniczyć w ćwiczeniach, o których mowa w ust. 7.

§ 18.  Zarządzający lotniskiem w ramach koordynacji przygotowania i realizacji PDSZ powinien:

1)	w drodze porozumień operacyjnych lub uzgodnień, określić zakresy obowiązków i odpowiedzialności podmiotów, które mogą być zaangażowane w działania związane z sytuacją zagrożenia;

2)	wyznaczyć osobę kierującą na miejscu zdarzenia (ze wskazaniem osób ją zastępujących);

3)	określić zasady koordynowania działań na miejscu zdarzenia;

4)	określić środki i zasady łączności oraz priorytety i sposoby komunikowania się na miejscu zdarzenia;

5)	ustalić organizację transportu oraz wskazać koordynatora odpowiedzialnego za kierowanie ruchem pojazdów oraz efektywne i skuteczne wykorzystanie środków transportu;

6)	wskazać podmioty odpowiedzialne za kierowanie działaniami ratowniczymi w poszczególnych sytuacjach zagrożenia oraz określić zakres obowiązków, zadań i uprawnienia personelu uczestniczącego w interwencji.

§ 19. 1. PDSZ powinien obejmować procedury działania w sytuacjach zagrożenia, w szczególności:

1)	zagrożenia statku powietrznego, w tym:

a)	wypadku lotniczego na lotnisku,

b)	wypadku lotniczego poza lotniskiem, w tym poza rejonem operacyjnym lotniska, w granicach strefy kontrolowanej lotniska (CTR – Controlled Zone) lub strefy ruchu lotniskowego (ATZ – Aerodrome Traffic Zone),

c)	incydentu lotniczego statku powietrznego w czasie lotu, skutkującego koniecznością lądowania,

d)	incydentu lotniczego statku powietrznego na ziemi,

e)	uwolnienia lub zmiany stanu przewożonych materiałów niebezpiecznych,

f)	aktu bezprawnej ingerencji;

2)	zagrożenia bez udziału statku powietrznego, w tym:

a)	pożaru obiektu,

b)	uwolnienia lub zmiany stanu materiałów niebezpiecznych,

c)	katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,

d)	zagrożenia epidemicznego;

3)	zagrożenia wspólnego, w tym:

a)	statku powietrznego i innego obiektu stałego lub ruchomego,

b)	statku powietrznego i urządzenia do tankowania paliwa,

c)	statku powietrznego i statku powietrznego.

2. Zarządzający lotniskiem, na którym nie utworzono lsr-g, opracowuje PDSZ w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 20.  PDSZ powinien zapewniać:

1)	bezpieczną kontynuację lub podjęcie operacji lotniczych po wystąpieniu lub ustąpieniu sytuacji zagrożenia;

2) powołanie sztabu interwencji na miejscu zdarzenia oraz na wniosek zarządzającego lotniskiem sztabu kryzysowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

3)	podział zadań i obowiązków pomiędzy poszczególne podmioty i osoby pełniące określone funkcje;

4)	delegowanie uprawnień zarządzającego na osoby koordynujące i kierujące interwencją;

5)	koordynację działań podmiotów wydzielonych do interwencji.

§ 21. PDSZ powinien zawierać:

1) określenie rodzajów sytuacji zagrożenia, dla których się go sporządza oraz określenie wymaganego poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej lotniska, zgodnego z kategorią lotniska;

2) zasady alarmowania podmiotów biorących udział w interwencji włącznie z wykazem numerów alarmowych;

3) zasady kierowania działaniami podczas interwencji w rejonie operacyjnym lotniska oraz poza nim;

4) wykaz podmiotów i wyposażenia przeznaczonego do udziału w interwencji;

5) zadania centrum operacyjnego - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy;

6) wskazanie ruchomego stanowisko kierowania;

7) skład sztabu interwencji i jego kompetencje;

8) zasady organizacji łączności i współdziałania podmiotów biorących udział w interwencji;

9) zadania podmiotów biorących udział w interwencji, w zależności od rodzaju sytuacji zagrożenia;

10) rejony koncentracji podmiotów biorących udział w interwencji;

11) zasady informowania organów administracji publicznej;

12) zasady wstrzymywania i przywracania operacji lotniczych na lotnisku;

13) rejon operacyjny lotniska, wraz z kierunkami podejścia i wznoszenia, strefami dla lotów, rejonami koncentracji i wyczekiwania, mostami, wiaduktami, szpitalami oraz innymi elementami mającymi znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia interwencji, opisanymi na mapie z siatką kwadratów w skali 1:25 000 lub większej;

14) wskazanie osób odpowiedzialnych za ustanowienie, aktualizację, publikowanie i dystrybucję informacji zawartych w PDSZ.

Rozdział 4

Obowiązki i zadania z zakresu ratownictwa medycznego

§ 22. 1. Zarządzający lotniskiem zapewnia udzielenie pierwszej pomocy lub podjęcie medycznych działań ratowniczych na lotnisku.

2. W godzinach otwarcia lotniska powinna być zapewniona przez zarządzającego lotniskiem certyfikowanym obsługującym średnio rocznie:

1)	dobowo do 1 000 osób - pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia oraz możliwość wezwania zespołu ratownictwa medycznego;

2)	dobowo od 1 001 do 7 000 osób - pomoc, o której mowa w pkt 1, oraz zespół ratownictwa medycznego;

3)	dobowo powyżej 7 000 osób - pomoc, o której mowa w pkt 1, pomieszczenie, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, oraz zespół ratownictwa medycznego.

3. W godzinach otwarcia lotniska innego niż lotnisko certyfikowane stosuje się wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Minimalny skład i wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, określają przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn.zm.2)) oraz zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

5. Wyposażenie pomieszczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) w zakresie dotyczącym ambulatoriów.

6. Minimalne wyposażenie medyczne na lotnisku certyfikowanym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§23. Zarządzający lotniskiem certyfikowanym w porozumieniu z wojewodą ustala sposób i zakres zabezpieczenia medycznego i sanitarnego określonego dla potrzeb PDSZ, w tym obejmującego kwarantannę osób, zwierząt i roślin, a także utrzymanie obiektów i usług przeznaczonych do pierwszej pomocy.

Rozdział 5

Warunki i program szkolenia lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych

§ 24. 1. Zarządzający lotniskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1, organizuje, wdraża i realizuje programy wstępnego i bieżącego szkolenia doskonalącego oraz programy kontrolne, które powinny być zakończone egzaminem końcowym w celu zapewnienia wymaganego poziomu specjalistycznych kwalifikacji zawodowych pracowników lsr-g.

2. Zarządzający lotniskiem zapewnia udział pracowników lsr-g, przynajmniej raz na 4 lata w szkoleniu okresowym, w szczególności poligonowym, w zakresie ratownictwa lotniskowego w ośrodku szkoleniowym.

3. Pierwsze szkolenie okresowe pracownika powinno zostać przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od dnia jego zatrudnienia w lsr-g.

4. Szkolenie okresowe przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia okresowego lsr-g, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Zarządzający lotniskiem zapewnia udział pracowników lsr-g w kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

6. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być prowadzone z uwzględnieniem zasad czynnika ludzkiego, w szczególności wydajności pracy i koordynacji zespołowej.

§ 25. 1. Wstępne i bieżące szkolenie doskonalące przeprowadzane na terenie jednostki lsr-g, powinno obejmować:

1)	informację o lotnisku;

2)	topografię lotniska i rejonu operacyjnego lotniska;

3)	informacje dotyczące przeznaczenia, zagrożenia pożarowego i warunków ewakuacji dla obiektów i budynków na lotnisku;

4)	budowę statków powietrznych;

5)	bezpieczeństwo pracowników lsr-g w trakcie ćwiczeń oraz działań ratowniczych;

6)	systemy łączności, alarmowania, współdziałania i kierowania;

7)	obsługę sprzętu gaśniczego;

8)	środki gaśnicze i ich stosowanie;

9)	ewakuację osób i mienia ze statków powietrznych;

10)	taktykę działań ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem gaszenia pożarów statków powietrznych;

11)	przeznaczenie i zastosowanie sprzętu ratownictwa technicznego, chemicznego i radiologicznego;

12)	materiały niebezpieczne;

13)	odzież ochronną i ochronę dróg oddechowych;

14)	organizacja pomocy medycznej na miejscu zdarzenia lotniczego;

15)	współdziałanie służb lotniskowych oraz podmiotów w trakcie działań ratowniczych określonych w PDSZ.

2. Szkolenie wstępne obejmujące nie mniej niż 70 godzin dla lotnisk kategorii ochrony przeciwpożarowej 4-10 lub 30 godzin dla lotnisk kategorii 1-3, jest przeznaczone dla nowoprzyjętych pracowników, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823 i z 2012 r. poz. 29.) pozwalające do wykonywania zawodu strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

3. Bieżące szkolenie doskonalące, obejmujące nie mniej niż 200 godzin, dla pracowników lsr-g innych niż wymienieni w ust. 2, powinno być realizowane w cyklu rocznym.

Rozdział 6

Przepisy dostosowujące i końcowe

§ 26. 1. Zarządzający lotniskami dostosują lotniska do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. PDSZ opracowane i uzgodnione do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy dostosować do wymogów rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.3) .

MINISTER TRANSPORTU

BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

w porozumieniu z

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

# Footnotes

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 742 i 1459

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych  (Dz. U. Nr 197 poz. 1634 i z 2008 r. Nr 178, poz. 1099), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.