# UZASADNIENIE

I. Cel wydania rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 59a ust. 6 znowelizowanej ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.). Projekt ma na celu określenie wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których wydano decyzję o ograniczonej certyfikacji, o której mowa 59a ust. 2 ustawy – Prawo lotnicze, w której określa się:

1)	rodzaje lotów, jakie mogą być wykonywane na tym lotnisku;

2)	czas, w jakim mogą być obsługiwane loty na tym lotnisku;

3)	charakterystykę techniczną statków powietrznych, jakie mogą lądować i startować z tego lotniska.

Pojęcie „ograniczonej certyfikacji” lotnisk zostało wprowadzone do ustawy – Prawo lotnicze w/w nowelizacją. W porównaniu z lotniskami podlegającymi „pełnej” certyfikacji, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy, których dotyczy rozporządzenie nr 216/2008/WE – w niniejszym projekcie przyjęto wstępne założenie, że wymagania dla lotnisk o ograniczonej certyfikacji powinny być łagodniejsze.

Mając na uwadze powyższe, projektując przedmiotowe rozporządzenie jako podstawę wymagań technicznych przyjęto wymagania jak dla lotnisk użytku wyłącznego.

Biorąc pod uwagę, iż wytyczne zawarte w delegacji do wydania rozporządzenia wskazują, że wymagania dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji mają być uzależnione od typu i charakterystyk lotniska oraz rodzaju ruchu lotniczego - projekt rozporządzenia określa osobno wymagania dla lotnisk posiadających drogę startową o nawierzchni sztucznej, lotnisk bez drogi startowej o nawierzchni sztucznej oraz lotnisk dla śmigłowców. Ze względu na rodzaj wykonywania operacji lotniczych rozróżniono wymagania dla lotnisk eksploatowanych tylko w dzień oraz dla lotnisk wykorzystywanych także nocą, a także zastosowano szczególne wymagania dla lotnisk, z których wykonywane są loty handlowe.

Jako podstawę dla projektowanych wymagań przyjęto wymogi określone w Załączniku 14 „Lotniska” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), składającego się z tomu I – „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” oraz tomu II – „Lotniska dla śmigłowców” (zwane dalej „Załącznikami”). Przytoczone Załączniki określają międzynarodowy standard bezpieczeństwa dla lotnisk, jednakże skierowane są przede wszystkim do lotnisk użytku publicznego. Projektując przedmiotowe rozporządzenie zastosowano jednocześnie wyłączenia tych przepisów, które zdaniem projektodawcy nie są niezbędne na lotniskach użytku publicznego, dla których wydano decyzję o ograniczonej certyfikacji, a ich stosowanie mogłoby pociągnąć za sobą niewspółmierne koszty. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że projektowane rozporządzenie posługuje się technicznym podziałem lotnisk ze względu na kod referencyjny i tym samym wiele wymagań jest uzależnionych od tego kodu.

Zgodnie z art. 39 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. istnieje możliwość niestosowania przez państwo członkowskie międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania. Wówczas, państwo członkowskie informuje o tym fakcie Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Projektowane przepisy w zakresie wymagań dla przedmiotowych lotnisk o drodze startowej bez nawierzchni sztucznej opierają się w znacznej mierze na dotychczasowych rozwiązaniach przyjętych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych z tych lotnisk część przepisów uszczegółowiono lub rozwinięto.

II. Zakres regulacji.

Projekt rozporządzenia został podzielony na rozdziały określające odpowiednio:

- przepisy ogólne;

- wymagania ogólne dla lotnisk dla samolotów;

- wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk z droga startową bez nawierzchni sztucznej;

- wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk z droga startową o nawierzchni sztucznej;

- wymagania dla lotnisk dla śmigłowców;

- przepisy przejściowe.

Rozdział 1 określa zakres regulacji i wyjaśnienie pojęć używanych na potrzeby niniejszego rozporządzenia.

Rozdział 2 określa ogólne wymagania dla lotnisk dla samolotów. W § 3 ust. 1 określono, że na lotniskach o drogach startowych z nawierzchnią sztuczną elementy pola ruchu naziemnego nie muszą mieć nawierzchni sztucznej. Przepis § 3 ust. 2 określa natomiast wymagania odnośnie betonu z jakiego wykonane są nawierzchnie sztuczne pola ruchu naziemnego. Przepis § 3 ust. 3 wprowadza wymóg określenia przez zarządzającego lotniskiem, które posiada kilka dróg startowych, głównej drogi startowej, kierując się przy tym kryterium długości tej drogi lub częstotliwością jej użytkowania.

Rozdział 3 określa wymagania dotyczące lotnisk z drogą startową bez nawierzchni sztucznej, przeznaczonych dla samolotów.

Przepis § 4 w zakresie określeń specjalistycznych użytych w przedmiotowym rozdziale odsyła do słownika pojęć zamieszczonego w Załączniku 14 tom I.

Przepis § 5 w ust. 1 określa obowiązek wyznaczenia na lotnisku z drogą startową bez nawierzchni sztucznej co najmniej jednej drogi startowej. Obowiązek ten uzasadniony jest koniecznością jednoznacznego wyodrębnienia drogi startowej od innych, posiadających tak jak droga startowa nawierzchnię naturalną (np. darniową), obszarów przeznaczonych do wykonywania operacji lotniczych. Powyższe umożliwi pilotom wykonującym operację lądowania precyzyjną identyfikację drogi startowej.

W ust. 2 wprowadzono nakaz określenia tzw. głównej drogi startowej w przypadku gdy lotnisko posiada więcej niż jedną drogę startową. Droga taka jest zawsze najlepiej utrzymana i służy, oprócz wykonywania standardowych operacji startów i lądowań, do wykorzystania jej przy operacjach awaryjnych (konieczność nagłego lądowania itp.). Wyznaczenie głównej drogi startowej wskazuje pilotom wykonującym operacje awaryjnego lądowania na danym lotnisku, która droga startowa jest najlepiej przygotowana i utrzymywana.

Przepis § 6 i § 7 określa podstawową zasadę projektowania lotniska, nakazując projektowanie lotniska w taki sposób by zapewnić wykonywanie bezpiecznych operacji startów i lądowań statków powietrznych. Nakazuje ona uwzględniać przy projektowaniu lotnisk czynniki naturalne takie jak: dominujące wiatry, topografię terenu oraz rodzaj statków powietrznych wykonujących na danym lotnisku operacje lotnicze. Zgodnie z dorobkiem nauki lotniczej i przepisami znajdującymi się w międzynarodowych dokumentach lotniczych ww. elementy mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego wykonywania operacji startów i lądowań statków powietrznych.

Przepis § 8 określa zasadę, zgodnie z którą dla lotnisk nie posiadających dróg startowych o nawierzchni sztucznej, nie określa się litery kodu referencyjnego lotniska. ust. 2 wskazuje także zasady określania cyfry kodu referencyjnego lotniska.

Przepisy § 9 - § 17 określają konkretne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk bez nawierzchni sztucznej. Wymagania te są konsekwencją głównej zasady projektowania lotnisk określonej w § 7. Parametry oraz zasady w nich przedstawione stanowią rezultat dorobku nauki, myśli inżynieryjnej ekspertów techniki lotniczej, wieloletniej praktyki inżynieryjnej w projektowaniu lotnisk z określeniem najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo operacji startów i lądowań i ich uwzględnieniem w projektach.

Powyższe przepisy określają: długość i szerokości drogi startowej (§ 9 i § 10), ukształtowanie podłużne drogi startowej (§ 11), dane i zasady dotyczące nachylenie osi drogi startowej (§ 12), , profil poprzeczny drogi startowej (§ 13), , zasady dotyczące odprowadzania wód opadowych (§ 14), wskaźniki nośności nawierzchni naturalnej na drogach startowych i zasady utrzymywania nawierzchni (§ 15).

Przepis § 16 określa sposób oznakowania pola wzlotów i drogi startowej oraz rodzaj znaków granicznych pola wzlotów mając na względzie zapewnienie prawidłowej identyfikacji obszaru pola wzlotów i drogi startowej przez pilotów wykonujących na lotnisku operacje startów oraz lądowań statków powietrznych.

Przepis § 17 określa sposób oznakowania pola wzlotów i drogi startowej w warunkach zimowych w przypadku drogi startowej o nawierzchni pokrytej śniegiem. Powyższe jest podyktowane koniecznością zapewnienia prawidłowej widoczności pola wzlotów i drogi startowej nawet w przypadku gdy droga startowa jest zaśnieżona.

Przepis § 18 określa sposób oznakowania drogi startowej światłami krawędziowymi w przypadku gdy dane lotnisko jest użytkowane w nocy. Wynika to z konieczności zapewnienia prawidłowej widoczności drogi startowej dla pilotów wykonujących operacje startów i lądowań statków powietrznych. Paragraf ten określa rozmieszczenie świateł, ich barwę ustawienie kątowe, ukierunkowanie wiązki świetlnej, intensywność świecenia w zależności od miejsca ich umieszczenia. W ust. 9 dopuszczono możliwość zastosowania innych zasad oznakowania dla lotnisk na których nie wykonywane są loty handlowe.

Przepis § 19 nakłada obowiązek zapewnienia przez zakładającego lotnisko lub zarządzającego lotniskiem zabezpieczenia pola wzlotów. Zabezpieczenie pola wzlotów zapewnia w przypadku awaryjnych sytuacji zminimalizowanie ryzyka wypadku statku powietrznego w sytuacji konieczności wykonania nagłej i niespodziewanej operacji wydłużonego lądowania czy przerwanego startu.

Przepis § 20 wprowadza obowiązek instalowania urządzeń nawigacyjnych na lotniskach, opartych na elektroenergetycznym systemie zasilania. Ma to uniemożliwić stosowanie np. lamp naftowych rozkładanych wzdłuż drogi startowej w ramach oświetlenia drogi startowej. Przepis ten nakazuje również stosować zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego lotniska w celu uniemożliwienia wskazywania pilotom statków powietrznych błędnych informacji radiowych oraz wzrokowych pomocy nawigacyjnych w przypadku awarii systemu zasilania.

Przepis § 21 nakłada na zakładającego lotnisko lub zarządzającego lotniskiem obowiązek zabezpieczenia terenu lotniska przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla statków powietrznych.

Rozdział 4 określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk z drogą startową o nawierzchni sztucznej dla samolotów.

Przepis § 22 wskazuje normy i zalecane metody postępowania określone w Załączniku 14 tom I mające oraz niemające zastosowania do lotnisk użytku wyłącznego z drogą startową o nawierzchni sztucznej.

Biorąc pod uwagę, że projekt rozporządzenia nie ma na celu wdrażania do polskiego systemu prawnego Załącznika 14 projektodawcy posłużyli się jedynie odesłaniami do norm i zalecanych metod postępowania określonych w Załączniku 14 tom I oraz określili które z nich mają zastosowanie dla poszczególnych lotnisk, a które zostały wyłączone.

Wyłączono:

1) pkt 1.2, 1.4, 1.5 i 1.6 - dotyczące zakresu przedmiotowego załącznika, certyfikacji lotnisk i zarządzania bezpieczeństwem;

2) pkt 2.1.4,  2.7.2, 2.8 2.9.6 - 2.9.11 oraz pkt 2.10.2 - dotyczące obliczania długości deklarowanych lotniska (sposób ich określania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia);

3) pkt  3.1.16, 3.1.18, 3.1.20, 3.1.22, 3.1.24, 3.1.25, 3.3.2, 3.3.11, 3.3.13, 3.4.11, 3.5.3, 3.5.11, 3.7.4, 3.7.5, 3.8, 3.9, 3.12.1, 3.12.4, 3.12.7, 3.12.8 i 3.13 - 3.15 - dotyczące m. in. wymagań odnośnie średniej głębokości zagłębień nawierzchni, konieczności budowania płaszczyzny do zawracania na drodze startowej dla lotnisk kodu A, B i C, obowiązku zapewnienia odpowiedniej liczby dróg kołowania, wymagań odnośnie dróg kołowania szybkiego zjazdu i dróg kołowania na wiaduktach oraz konieczności odizolowania statku powietrznego co do którego zachodzi podejrzenie, że stał się przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji;

4) pkt 5.1.1.5,  5.1.4, 5.2.1.7,  5.2.1.8,  5.2.2, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.5.1, 5.2.6.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9,  5.2.10.5, 5.2.10.6, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.16, 5.2.17, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2, 5.3.5.2 lit.a, 5.3.5.5,  5.3.7, 5.3.10.6,  5.3.12.2, 5.3.12.4, 5.3.14, 5.3.16, 5.3.18, 5.3.19.3,  5.3.19.11, 5.3.20 - 5.3.26, 5.4, 5.5.2 i 5.5.4 - 5.5.8 - dotyczące m. in. konieczności wykorzystywania materiałów odblaskowych do oznakowania poziomego, oznakowania pośredniego miejsca kołowania, awaryjnego systemu świetlnego, świetlnych systemów prowadzenia do drogi startowej, świateł wskazania drogi kołowania szybkiego zjazdu, świateł płaszczyzny do zawracania na drodze startowej, świateł pośredniego miejsca oczekiwania, świateł wykołowania z płaszczyzny odladzania, świateł ochronnych drogi startowej, oświetlenia płyt postojowych, wzrokowych systemów dokowania, znaków tożsamości stanowiska postojowego statku powietrznego, oznaczników granicy pola wzlotów;

5) pkt 8.1.3 - 8.1.5,  8.1.8 - 8.1.11, 8.3.1 i 8.3.3 - 8.3.5 - dotyczące konieczności  zapewnienia systemu zasilania elektrycznego urządzeń nawigacyjnych na lotniskach, rezerwowych źródeł zasilania dla radiowych pomocy nawigacyjnych oraz naziemnych elementów systemów łączności oraz systemu monitoringu.

Przepis § 23 w ust. 1 określa wymagania dla płyt postojowych, płaszczyzn zawracania, stanowisk odladzania, dróg kołowania, radiolatarni VOR i radiowysokościomierza, o ile takie elementy występują na lotnisku. Natomiast  ust. 2 określa wymagania dodatkowe stosowane dla elementów infrastruktury i urządzeń lotniskowych na lotnisku użytku wyłącznego gdzie odbywają się loty handlowe, jeżeli te elementy występują.

Przepis § 24 ustala obowiązek określenia dla lotniska długości deklarowanych, których sposób obliczania jest ustalony  w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Przepis § 25 nakłada wymagania określone w § 20 i § 22 w zakresie systemów świetlnych na lotniskach z drogą startową o nawierzchni sztucznej nieprzyrządową, o cyfrze kodu 1 albo 2.

Przepis § 26 określa konieczność zastosowania awaryjnego źródła zasilania dla stosowanych na lotnisku urządzeń łączności.

Przepis § 27  nakłada obowiązek zabezpieczenia lotniska przed wstępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt.

Przepis § 28 określa wymagania jakie musi spełnić sprzęt nawigacyjny znajdujący się na drodze startowej lub w jej pobliżu.

Rozdział 5 projektu określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk przeznaczonych dla śmigłowców.

Przepis § 29 ust. 1 określa, które normy i zalecane metody postępowania określone w Załączniku 14 tom II mają zastosowanie do lotnisk dla śmigłowców. Korzystając  z możliwości zgłaszania odstępstw od określonych w Załącznikach międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania projektodawcy wyłączyli jednocześnie stosowanie niektórych przepisów Załącznika 14 tom II:

1) pkt 1.2 - dotyczącego zakresu zastosowania przedmiotowego załącznika;

2) pkt 2.5- dotyczącego obliczania długości deklarowanych lotniska dla śmigłowców (sposób ich określania określa załącznik nr 5 do rozporządzenia);

3) pkt 3.1.4, 3.1.19, 3.2.5, 3.2.15 i 3.3.4 - dotyczących m. in. zaleceń w przypadku gdy obszar FATO jest przewidywany do wykorzystywania przez śmigłowce operujące w 2 lub 3 klasie osiągów, zabezpieczenia obszaru FATO, wymagań dotyczących wielkości strefy TLOF w przypadku gdy pokrywa się ona ze strefą FATO;

4) pkt 5.3.5.22, 5.3.5.23, 5.3.5.24, 5.3.5.25 i 5.3.5.26 - dotyczących m. in. charakterystyk i uwarunkowań związanych z powierzchniami ograniczającymi przeszkody lotnicze,  wznoszeniem lub powiększaniem przeszkód lotniczych.

Przepis § 30 dopuszcza możliwość wydzielenia na lotnisku dla samolotów lotniska dla śmigłowców.

Przepis § 31 wprowadza nakaz dostosowywania parametrów technicznych lotniska dla śmigłowców do parametrów śmigłowców, które mają na nich wykonywać operacje lotnicze. Wskazuje także parametry, jakie należy uwzględniać przy projektowaniu nawierzchni lotniska dla śmigłowców.

Przepis § 32 ustala obowiązek określenia dla lotniska przeznaczonego dla śmigłowców długości deklarowanych oraz określa poprzez odesłanie do załącznika nr 5 do rozporządzenia, sposób ich obliczania.

Przepis § 33 określa wymagania dotyczące wielkości strefy TLOF w przypadku gdy pokrywa się ona ze strefą FATO.

Przepis § 34 inspekcji określa, że strefa TLOF na lotnisku dla śmigłowców wykrycia powinna być pozbawiona uszkodzeń, zanieczyszczeń i innych zagrożeń mających wpływ na wykonywanie operacji lotniczych.

Przepis § 35 poprzez odesłanie do § 29 określa wymagania w zakresie ochrony lotnisk dla śmigłowców.

W rozdziale 6 w § 36 wskazuje się pozostałe przepisy dotyczące eksploatacji lotnisk, które dotyczą materii regulowanej w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, lecz zostały ujęte w innych aktach prawnych z uwagi na istnienie odrębnej (szczególnej) podstawy prawnej do uregulowania tych kwestii.

Mając na uwadze zapewnienie w projektowanym rozporządzeniu zupełności regulacji dotyczącej wymagań dla lotnisk użytku wyłącznego, a jednocześnie unikając powtarzania przepisów innych rozporządzeń – wskazano inne wymagania, które dotyczą materii ujętej w projektowanym rozporządzeniu. Wymagania zawarte w tych odrębnych przepisach stanowić będą również podstawę do poświadczenia spełnienia wymagań związanych z eksploatacją i zarządzaniem lotniskiem użytku wyłącznego w zakresie oświadczenia, o którym mowa w art. 59a ust. 4.

Jako, że forma „ograniczonej certyfikacji” nie funkcjonowała do tej pory w zakresie wymagań dotyczących lotnisk, w § 37 przyjęto 3 miesięczny okres wejścia w życie rozporządzenia.

Projektowane regulacje nie są objęte przepisami prawa Unii Europejskiej.

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) projektodawca nie przewiduje, aby projektowane przepisy miały wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), zatem powinny podlegać one procesowi notyfikacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) w związku z § 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

# OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Podmioty, na które oddziałuje przedmiotowe rozporządzenie:

1) zarządzający lotniskami i zakładający lotniska;

2) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został skonsultowany z następującymi podmiotami:

- Aeroklub Polski, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa;

- Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej, Lotnisko Kobylnica,

62-006 Kobylnica;

- Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik,

skr. poczt. 117;

- Aeroklub Krainy Jezior, Lotnisko Kętrzyn Wilamowo, 11-400 Kętrzyn;

- Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 116,

59-220 Legnica;

- Aeroklub Zagłębia Miedziowego w Lubinie, ul. Spacerowa 9, 59-301 Lubin;

- WSK "PZL-Świdnik" S.A., ul. Kolejowa 3, 21-040 Świdnik;

- Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

Rzeszów - Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko;

- Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki;

- Urząd Miasta Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno;

- Jerzy Wilczewski, Białousy 51A, 16-130 Janów;

- Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk Avia-Projekt, ul. Inżynierska 65/7,

53-230 Wrocław;

- Polconsult Sp. z o.o., ul. Grójecka 34, 02-308 Warszawa;

- Instytut Techniki Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa;

- Samodzielna Pracownia Usług Projektowych, ul. Modlińska 190 lok. 214A,

03-119 Warszawa;

- ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa;

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk;

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40,

00-924 Warszawa;

- Forum Związków Zawodowych, ul. Jaracza 2, pok. 508, 00-378 Warszawa;

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03 - 973 Warszawa;

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan, ul. Klonowa 6,

00-591 Warszawa;

- Business Center Club - Związek Pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10,

00-136 Warszawa;

- Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa;

- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W ramach konsultacji społecznych projekt został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Uwagi do konsultowanego projektu zgłosiły następujące podmioty: Aeroklub Polski oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Szczegółowy opis wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych został ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do projektu.

W związku z tym, że wymagania określone w przedmiotowym rozporządzeniu są zasadniczo tożsame z wymaganiami określonymi przez projektowane rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego (delegacja ustawowa z art. 59a ust. 7 ustawy Prawo lotnicze) należy przyjąć, że zarządzający lotniskami nie poniosą dodatkowych kosztów w okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia projektowanego rozporządzenia oraz roczne koszty eksploatacyjne nie ulegną zmianie.

Obecnie nie wydano jeszcze żadnej decyzji o ograniczonej certyfikacji.

Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego - rozporządzenie bezpośrednio nie będzie powodowało skutków finansowych dla sektora finansów publicznych. Przekształcenie lotniska wyłącznego w lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji lub założenie takiego lotniska jest fakultatywne.

Wpływ na rynek pracy –  przepisy rozporządzenia nie wpłyną na rynek pracy.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw – projektowana regulacja może wpłynąć pozytywnie zarówno na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez określenie wymagań zapewniających optymalny poziom bezpieczeństwa na lotniskach użytku publicznego, nie podlegających jednak certyfikacji na podstawie przepisów międzynarodowych. Standaryzacja wymogów powinna spowodować bezpieczniejsze wykonywanie operacji lotniczych z takich lotnisk, a tym samym wzrost konkurencyjności lotnisk w Polsce względem lotnisk w krajach sąsiadujących.

Wpływ na sytuację i rozwój regionalny - poprawa standardów lotnisk poprzez wdrożenie przepisów Załącznika 14 może wpłynąć pozytywnie na rozwój lotnisk, i co za tym idzie na sytuację i rozwój regionalny.