Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz oferowanego sprzętu

NR SPRAWY:			ULC-BDG-GI-2600-06/10

- Komputer stacjonarny z monitorem - 10 zestawów

| Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Parametry oferowanego sprzętu, model, typ |
| --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 2 urządzeń) |  |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora min G41 lub równoważny |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,80 GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć L2 2 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. |  |
|  | Pamięć RAM | 2GB DDR2 1066MHz (1x2048MB) |  |
|  | Dysk twardy | Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB, |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition , wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |  |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE 2.0, ASF 2.0 |  |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi – trwale oznaczona logo producenta |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |  |
|  | Obudowa | Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5” wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max. 255W i sprawności min 87% W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |  |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3-letnia gwarancja producenta .Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne monitorów |  |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17” o proporcjach ekranu 4:3 |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,264 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | 800:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/160 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | max. 5ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,04 kg |  |
|  | Zużycie energii | 17 W(typowe) |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Certyfikaty | Energy Star, ISO 13406-2, TCO 03, EPEAT Gold |  |
|  | Inne | Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głosników |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne – 5 sztuk

| Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń wielofunkcyjnych | Parametry oferowanego sprzętu, model, typ |
| --- | --- |
|  | Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |  |
|  | Prędkość druku w czerni A4 | min. 24 str. / min. |  |
|  | Prędkość kopiowania w czerni A4 | min. 24 str. / min. |  |
|  | Normatywny cykl pracy (miesięcznie dla formatu A4) | do 75 000 str. |  |
|  | Maksymalne obciążenie miesięczne | do 6 000 str. |  |
|  | Jakość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Podajniki papieru | uniwersalny podajnik na 100 arkuszy podajnik papiedu na 500 arkuszy |  |
|  | Druk dwustronny | automatyczny |  |
|  | Wbudowana pamięć | min. 256 MB (możliwość rozbudowy do 512 MB) |  |
|  | Pojemność dysku twardego | min. 40 GB |  |
|  | Języki drukarki | PCL 5, PCL 6, PDF 1,4 |  |
|  | Typ skanera | skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |  |
|  | optyczna rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |
|  | Maksymalny format skanowania | 216 mm x 297 mm (skaner płaski) 216 mm x 356 mm (automatyczny podajnik dokumentów) |  |
|  | Interfejsy | RJ-45, RJ-11, USB 2.0 |  |
|  | Waga | do 28 kg |  |
|  | Maksymalne zużycie energii | 620W |  |
|  | Maksymalna głośność | 56 dB(A) |  |
|  | Dodatkowe wymagania | możliwość wysyłanie pocztą elektroniczną skanów, możliwość podłączenia pamięci flash przez port USB |  |

- Replikator portów – 15 sztuk

| Wymagane minimalne parametry techniczne replikatorów | Parametry oferowanego sprzętu, model, typ |
| --- | --- |
|  | Wymagane porty | 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x Display Port, 6 x USB, 1 xRJ-45, wejście dzwięku, wyjście dzwięku, złącze zasilania |  |
|  | Dodatkowe wymagania | dołączony zasilacz na prąd zmienny o mocy 130 W, pełna kompatibilność z notebookami DELL Latitude E6400 poprzez złącze stacji dokującej. |  |

- Pamięć przenośna USB – 50 sztuk

| Wymagane minimalne parametry techniczne replikatorów | Parametry oferowanego sprzętu, model, typ |
| --- | --- |
|  | Pojemność | min. 4 GB |  |
|  | Prędkość zapisu | min. 20 MB/s |  |
|  | Prędkość odczytu | min. 20 MB/s |  |
|  | Interfejs | USB 2.0 |  |
|  | Dodatkowe wymagania | wodoodporny, |  |

- Zestaw klawiatura i mysz – 15 sztuk

| Wymagane minimalne parametry techniczne monitora | Parametry oferowanego sprzętu, model, typ |
| --- | --- |
|  | Funkcje | klawiatura i mysz bezprzewodowa |  |
|  | Interfejs | USB 2.0 |  |
|  | Łączność bezprzewodowa | pasmo 2,4 GHz, sygnał klawiatury szyfrowany algorytmem AES z kluczem 128-bitowym. |  |
|  | Żywotność baterii | dla klawiatury min. 15 miesięcy, dla myszy min. 5 miesięcy; wskaźnik naładowania baterii; |  |
|  | Typ myszy | bezprzewodowa optyczna |  |
|  | Dodatkowe wymagania | klawiatura odporna na zalanie, klawisze multimedialne, |  |

- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka

| Wymagane minimalne parametry urządzenia wiloefunkcyjnego | Parametry oferowanego sprzętu, model, typ |
| --- | --- |
|  | Funkcje | drukowanie, kopiowanie, skanowanie |  |
|  | Prędkość druku w czerni A4 | min. 29 str. / min. |  |
|  | Prędkość druku w kolorze A4 | min. 29 str. / min. |  |
|  | Normatywny cykl pracy (miesięcznie dla formatu A4) | do 75 000 str. |  |
|  | Maksymalne obciążenie miesięczne | do 6 000 str. |  |
|  | Jakość druku w czerni | 1200 x 600 dpi |  |
|  | Podajniki papieru | uniwersalny podajnik na 100 arkuszy podajnik papiedu na 250 arkuszy automatyczny podajnik dokumentów 50 arkuszy |  |
|  | Druk dwustronny | automatyczny |  |
|  | Wbudowana pamięć | min. 512 MB (możliwość rozbudowy do 1 GB) |  |
|  | Pojemność dysku twardego | min. 80 GB |  |
|  | Języki drukarki | PCL 5, PCL 6, PDF 1,4, emulacja Postscript Level 3 |  |
|  | Typ skanera | skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |  |
|  | optyczna rozdzielczość skanowania | min. 600 dpi |  |
|  | Maksymalny format skanowania | 216 mm x 356 mm (skaner płaski) 216 mm x 356 mm (automatyczny podajnik dokumentów) |  |
|  | Interfejsy | RJ-45, USB 2.0 |  |
|  | Waga | do 48 kg |  |
|  | Maksymalne zużycie energii | 666W |  |
|  | Maksymalna głośność | 55 dB(A) |  |
|  | Dodatkowe wymagania | możliwość wysyłanie pocztą elektroniczną skanów |  |