Załącznik nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| NR SPRAWY: | ULC-BDG-GA-2600-8/11 |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego, wyprodukowanego w 2011 r. cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż:

Część II

| Lp. | Wyszczególnienie | Zgodność z wymaganiami | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj nadwozia: zamknięte – hatchback - 5 drzwiowy, 5 osobowy |  |  |
| 2 | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2620 mm i nie większy niż 2700 mm |  |  |
| 3 | Długość pojazdu nie mniejsza niż 4300 mm i nie większa niż 4450 mm |  |  |
| 4 | Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1610 mm i nie większa niż 1638 mm |  |  |
| 5 | Szerokość pojazdu nie mniejsza niż 1780 i nie większa niż 1860 |  |  |
| 6 | Kolor nadwozia – srebrny lub granatowy |  |  |
|  | Grubość koloru zgodna ze standardowymi normami producenta samochodu |  |  |
| 7 | Cztery obręcze kół ze stopów lekkich z oponami z bieżnikiem na sezon zimowy i indeksie prędkości odpowiadającym możliwościom technicznym pojazdu |  |  |
| 8 | Poduszki gazowe, czołowe dla kierowcy i pasażera, poduszki gazowe boczne dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 9 | System zapobiegający blokowaniu się kół pojazdu podczas hamowania (ABS) |  |  |
| 10 | Autoalarm zasilany niezależnie w przypadku odłączenia od instalacji elektrycznej pojazdu, z możliwością włączenia i wyłączenia go zdalnie – przy pomocy pilota, uaktywniający się w m.in. przypadku: otwarcia drzwi, maski silnika, pokrywy bagażnika, stłuczenia szyby, próby uruchomienia pojazdu bez użycia fabrycznego kluczyka lub próby przemieszczenia pojazdu |  |  |
| 11 | Elektroniczna blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |  |  |
| 12 | Centralny zamek otwierany i zamykany zdalnie |  |  |
| 13 | Silnik benzynowy |  |  |
| 14 | Rzeczywista pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1400 ccm i nie większa niż 1800 ccm |  |  |
| 15 | Moc silnika nie mniejsza niż 100 KM i nie większa niż 140 KM |  |  |
| 16 | Skrzynia biegów manualna |  |  |
| 17 | Elektrycznie sterowane podnoszone i opuszczane szyby w drzwiach przednich |  |  |
| 18 | Klimatyzacja |  |  |
| 19 | Fabryczne radio z odtwarzaczem płyt CD |  |  |
| 20 | Wykonawca nie będzie stosował materiałów i technologii gorszej jakości niż stosowane w najtańszej wersji danego modelu na rynek polski |  |  |
| 21 | Gwarancja mechaniczna: min 24 miesiące bez limitu przebiegu lub 36 miesięcy i maksymalnie 150 000 przebiegu |  |  |
| 22 | Gwarancja na perforację nadwozia – min 120 m-cy |  |  |
| 23 | Gwarancja będzie obowiązywać we wszystkich autoryzowanych przez producenta stacjach serwisowych na terenie całego kraju i zostanie wpisana do karty gwarancyjnej pojazdu |  |  |
| 24 | Roczne ubezpieczenie OC, AC, NW |  |  |

...................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy*