Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| NR SPRAWY: | ULC-BDG-GA-2600-7/11 |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego, wyprodukowanego w 2011 r. cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż:

| Lp. | Wyszczególnienie | Zgodność z wymaganiami | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj nadwozia: zamknięte – sedan lub lift back, 4 lub 5 drzwiowy, 5 osobowy |  |  |
| 2 | Rozstaw osi nie mniejszy niż 2578 mm i nie większy niż 2850 mm |  |  |
| 3 | Długość pojazdu nie mniejsza niż 4565 mm i nie większa niż 4845 mm |  |  |
| 4 | Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1430 mm i nie większa niż 1483 mm |  |  |
| 5 | Szerokość pojazdu nie mniejsza niż 1760 i nie większa niż 1828 |  |  |
| 6 | Kolor nadwozia – srebrny |  |  |
|  | Grubość koloru zgodna ze standardowymi normami producenta samochodu |  |  |
| 7 | Cztery obręcze kół ze stopów lekkich (16”) z oponami z bieżnikiem na sezon letni i indeksie prędkości odpowiadającym możliwościom technicznym pojazdu |  |  |
| 8 | Poduszki gazowe, czołowe dla kierowcy i pasażera, poduszki gazowe boczne dla kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe |  |  |
| 9 | System zapobiegający blokowaniu się kół pojazdu podczas hamowania (ABS) |  |  |
| 10 | System zapobiegający poślizgowi kół pojazdu podczas ruszania i przyspieszania oraz system kontroli trakcji |  |  |
| 11 | Autoalarm zasilany niezależnie w przypadku odłączenia od instalacji elektrycznej pojazdu, z możliwością włączenia i wyłączenia go zdalnie – przy pomocy pilota, uaktywniający się w m.in. przypadku: otwarcia drzwi, maski silnika, pokrywy bagażnika, stłuczenia szyby, próby uruchomienia pojazdu bez użycia fabrycznego kluczyka lub próby przemieszczenia pojazdu |  |  |
| 12 | Elektroniczna blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |  |  |
| 13 | Śruby do kół z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym utrudniającym odkręcenie ich standardowym kluczem (jedna śruba przypadająca na jedno koło) lub pokrywa śrub zamykana na zamek |  |  |
| 14 | Centralny zamek otwierany i zamykany zdalnie |  |  |
| 15 | Czujniki parkowania z tyłu pojazdu |  |  |
| 16 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |
| 17 | Przednie reflektory projekcyjne lub ksenonowe |  |  |
| 18 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk paliwa |  |  |
| 19 | Rzeczywista pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1800 ccm i nie większa niż 2000 ccm |  |  |
| 20 | Moc silnika nie mniejsza niż 125 KM i nie większa niż 145 KM |  |  |
| 21 | Skrzynia biegów manualna |  |  |
| 22 | Elektrycznie sterowane podnoszone i opuszczane szyby w drzwiach przednich i tylnych |  |  |
| 23 | Klimatyzacja automatyczna z możliwością ustawiania oddzielnej temperatury dla kierowcy oraz pasażera |  |  |
| 24 | Fabryczne radio z odtwarzaczem płyt CD, z min 4 głośnikami z możliwością sterowania głównymi funkcjami radia z kierownicy lub kolumny kierownicy |  |  |
| 25 | Zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej przystosowany do obsługi telefonów komórkowych GSM w technologii łączności bezprzewodowej (Bluetooth) pomiędzy tym urządzeniem a telefonem w kabinie samochodu |  |  |
| 26 | Nawigacja satelitarna wraz z oprogramowaniem zintegrowana z fabrycznym radioodtwarzaczem |  |  |
| 27 | Gwarancja mechaniczna: min 24 miesiące bez limitu przebiegu lub 36 miesięcy i maksymalnie 150 000 przebiegu |  |  |
| 28 | Gwarancja na perforację nadwozia – min 120 m-cy |  |  |
| 29 | Gwarancja będzie obowiązywać we wszystkich autoryzowanych przez producenta stacjach serwisowych na terenie całego kraju i zostanie wpisana do karty gwarancyjnej pojazdu |  |  |
| 30 | Roczne ubezpieczenie OC, AC, NW |  |  |

....................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy*